检索号：5961-HB2018DQ003K-A06

密级：无

鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目

环境影响报告书

# （征求公众意见稿）

建设单位：鹿邑旺能环保能源有限公司

评价单位：国电环境保护研究院有限公司

二〇一八年十二月中国·南京

目录

1概述	1

2总则	5

2.1编制依据	5

2.1.1环境保护法律法规及政策	5

2.1.2环境影响评价技术规范	8

2.1.3设计文件与技术报告	8

2.1.4规划控制性文件及专题报告	8

2.1.5项目文件	9

2.2评价目的、原则和重点	9

2.2.1评价目的	9

2.2.2评价原则	10

2.2.3评价重点	10

2.3 评价因子及评价标准	10

2.3.1评价因子	10

2.3.2评价标准	11

2.4评价等级划分	16

2.4.1环境空气评价工作等级	16

2.4.2地表水评价工作等级	17

2.4.3地下水评价工作等级	17

2.4.4声环境评价工作等级	20

2.4.5生态评价工作等级	20

2.4.6环境风险评价工作等级	20

2.5评价范围	20

2.6环境保护目标	21

2.6.1大气环境保护目标	22

2.6.2地表水环境关心点	22

2.6.3地下水敏感区域和保护目标	22

2.6.4声环境保护目标	23

2.6.5生态环境敏感区域	23

2.6.6环境风险保护目标	23

3工程分析	26

3.1工程基本情况	26

3.2本工程垃圾处理对象	28

3.2.1鹿邑县生活垃圾的产生和清运处理	30

3.2.2本工程服务范围及可供应垃圾量	31

3.2.3生活垃圾性质分析	31

3.3设计规模及参数确定	33

3.3.1设计规模确定	33

3.3.2设计参数及锅炉确定	33

3.4厂区总平面布置	35

3.4.1全厂总体规划	35

3.4.2厂区总平面布置方案	36

3.5生产工艺系统及主要参数	37

3.5.1垃圾的接收、储存和输送系统	37

3.5.2垃圾焚烧系统	39

3.5.3余热利用系统	42

3.5.4烟气净化和排放系统	43

3.5.5垃圾渗滤液处理系统	46

3.5.6灰渣处理系统	47

3.6储运工程	48

3.7公用工程	50

3.8工艺流程与产排污环节	55

3.9大气污染物排放分析	56

3.10水污染物排放分析	63

3.11固体废弃物排放分析	71

3.11.1固废产生情况	71

3.11.2固废产生量及处置方式	72

3.12噪声	78

3.12.1噪声源强	78

3.12.2拟采取的降噪措施	78

3.13非正常工况分析	80

3.14污染物排放情况汇总	83

3.15污染物排放总量控制指标建议	85

3.16清洁生产水平	85

4环境特征及环境质量现状评价	90

4.1自然环境概况	90

4.2水文地质条件	99

4.3环境空气质量现状监测	105

4.4地表水环境质量现状监测与评价	113

4.5 地下水环境质量现状评价	115

4.6土壤环境质量现状监测与评价	121

4.7声环境现状监测与评价	124

4.8项目所在地社会经济概况	125

5环境影响预测与评价	126

5.1环境空气质量影响预测与评价	126

5.1.1预测模式与参数	126

5.1.2 预测因子与范围	127

5.1.3 污染源参数	127

5.1.4 预测内容和情景	127

5.1.5 大气环境影响预测分析	128

5.1.6环境防护距离的确定	134

5.1.7评价小结	136

5.2声环境影响预测与评价	137

5.2.1设备源强	137

5.2.2预测模式	137

5.2.3预测点布设	139

5.2.4预测结果及分析	139

5.2.5结论	141

5.3地表水环境影响分析	141

5.4地下水环境影响预测与分析	142

5.4.1预测方法	142

5.4.2工况分析与主要评价因子	142

5.4.3预测模型	143

5.4.4计算参数选取	144

5.4.5预测计算结果	146

5.5固体废物处理处置方案影响评价	147

5.5.1固体废物的来源、种类及产生量	147

5.5.2固体废物的处置方案	148

5.6垃圾运输的环境影响分析	149

5.7施工期的环境影响分析及污染防治对策	149

5.7.1环境空气影响分析	149

5.7.2水环境影响分析	150

5.7.3噪声环境影响分析	151

5.7.4固体废物环境影响分析	152

5.7.5生态环境影响分析	152

5.8 拆迁安置的环境影响分析	153

6环境风险评价和应急预案	154

6.1评价对象和目的	154

6.2评价等级划分依据	154

6.2.1评价等级划分标准	154

6.2.2评价等级划分	154

6.3风险识别	156

6.3.1物质危险性识别	156

6.3.2生产过程危险性分析	156

6.4源项分析与最大可信事故	156

6.4.1源项分析	156

6.4.2最大可信事故及源强	157

6.5后果计算	158

6.6风险防范措施	158

6.7事故应急预案	162

6.8应急救援实施程序	168

6.9评价结论	168

7环境保护措施及其可行性论证	169

7.1焚烧炉烟气治理措施	169

7.2恶臭污染防治措施的技术经济经济可行性	176

7.3废水处理方案的技术经济可行性分析	179

7.4环境噪声治理措施可行性分析	184

7.5固体废弃物污染防治措施	184

7.6地下水污染防治措施	187

7.7施工期的环境影响减缓及污染防治对策	192

7.8清洁生产持续改进计划	195

7.9绿化	195

7.10“三同时”验收一览表	196

8产业政策、选址的环境可行性与规划相符性	199

8.1产业政策	199

8.2选址的环境可行性	199

8.3与相关规划的相符性	204

8.4与相关文件的相符性	208

9环境影响经济损益分析	220

9.1环保投资	220

9.2财务效益分析	220

9.3环境经济损益分析	220

9.4社会环境效益分析	221

9.5小结	222

10环境管理与监测计划	223

10.1本项目环境管理内容	223

10.2环境监测计划	225

10.3排污口规范化建议	227

11环境影响评价结论	229

11.1项目概况	229

11.2环境质量现状	229

11.3污染物排放情况	230

11.3.1大气污染物排放	230

11.3.2水污染物排放	231

11.3.3固体废弃物排放	231

11.3.4噪声排放	232

11.3.5非正常工况的污染物排放	232

11.3.6总量控制建议指标	233

11.4主要环境影响	233

11.4.1环境空气质量影响评价	233

11.4.2声环境影响评价	234

11.4.3地表水环境影响评价	234

11.4.4地下水环境影响评价	235

11.4.5固体废弃物环境影响评价	235

11.4.6环境风险评价	235

11.5环境保护措施	236

11.5.1废气	236

11.5.2废水	236

11.5.3噪声	237

11.5.4固体废物	237

11.6环境影响经济损益分析	237

11.7环境管理与监测计划	238

11.8公参参与	238

11.9总体结论	238

附件

附件1  委托书

附件2 《鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（含封面、签署页及部分内容），鹿邑县城市管理局、浙江旺能环保股份有限公司，2017年4月20日签订

附件3  鹿邑县住房和城乡建设局，关于鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目规划选址说明

附件4  鹿邑县环境保护局，鹿环函[2018]13号，鹿邑县环境保护局关于鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价执行标准的意见

附件5  供水协议

附件6 垃圾热值及元素分析报告

附件7  飞灰固化填埋协议

附件8 污水接纳协议

附件9  炉渣处置协议

附件10 污水处理厂废水处理能力证明

附件11 鹿邑县生活垃圾填埋场二期二单元环评委托书

附件12 关于《鹿邑县静脉产业园区总体建设方案》的复函

附件13 专家意见

# 1概述

## 1.1项目背景及建设必要性

鹿邑县位于豫皖交界的河南省东南部，周口市东部，地处黄淮平原，涡河中游。地理坐标为北纬 33°43′至 34°51′、东经 115°04′至 115° 38′之间。东临安徽省亳州市，西接太康、淮阳，南与郸城县毗邻，北与商丘、柘城接壤。县城距周口市85公里、省会郑州279公里、安徽亳州30公里。

全县南北最长处自王皮溜镇张斌营至宋河镇申老家 40.5公里，东西最宽处自太清宫镇蒋营至辛集镇毛庄54.6公里。总面积1245.5平方公里，耕地136万亩。辖13个镇7个乡4个办事处、554个行政村，农场管理委员会和工业园区管理委员会，人口120万人。

近年来，随着社会经济发展和人民生活水平的提高，生活垃圾产生量逐年增加。同时，伴随着社会主义新农村建设大潮，城镇居民数量增长较快，城镇生活垃圾收集运输网络日趋完善，生活垃圾清运范围也由原来的市区逐步发展到乡镇，收运量也不断提高。多年来鹿邑县一直延用了简单填埋的方式，即垃圾散装收集，运至填埋场进行简单填埋处理，这种处理方式不仅容易造成二次污染，使填埋区附近的水源和大气环境恶化，影响周边生态环境，并且占用大量土地资源。垃圾不仅是有害固体废物，同时也是宝贵的生物资源，在城市垃圾中包含大量的有机可燃物质，如包装物品、一次性木筷、塑料制品、菜根菜皮、一次性饭盒、橡胶制品等，都是可以用于焚烧发电的原料。垃圾焚烧发电具有广阔的前景，不仅可以带来巨大的环境效益，还能带来不小的经济效益。

根据国务院办公厅关于印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》：“到2020年，到 2020 年底，直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）生活垃圾无害化处理率达到 100%；其他设市城市生活垃圾无害化处理率达到 95%以上，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。到 2020 年底，具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）实现原生垃圾“零填埋”，建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。到 2020 年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的 50%以上，其中东部地区达到 60%以上。到 2020 年底，直辖市、计划单列市和省会城市生活垃圾得到有效分类；生活垃圾回收利用率达到 35%以上，城市基本建立餐厨垃圾回收和再生利用体系。坚持资源化优先，因地制宜选择安全可靠、先进环保、省地节能、经济适用的处理技术，严格按照相关建设、技术和环保标准进行设施建设，配备完善的污染控制及监控设施。对不达标设施，尽快开展技术改造或关停。经济发达地区和土地资源短缺、人口基数大的城市，优先采用焚烧处理技术，减少原生垃圾填埋量。建设焚烧处理设施的同时要考虑垃圾焚烧残渣、飞灰处理处置设施的配套。鼓励相邻地区通过区域共建共享等方式建设焚烧残渣、飞灰集中处理处置设施。卫生填埋处理技术作为生活垃圾的最终处置方式，是各地必须具备的保障手段，重点用于填埋焚烧残渣和达到豁免条件的飞灰以及应急使用，剩余库容宜满足该地区 10 年以上的垃圾焚烧残渣及生活垃圾填埋处理要求。不鼓励建设处理规模小于 300 吨/日的焚烧处理设施和库容小于 50 万立方米的填埋设施。渗滤液处理设施要与垃圾处理设施同时设计、同时施工、同时投入使用，也可考虑与当地污水处理厂协同处置。在充分论证的基础上，按照《生活垃圾处理技术指南》的要求，条件具备的地区，可开展水泥窑协同处理、飞灰减量化、分类后有机垃圾生物处理等试点示范。

目前鹿邑县的生活垃圾主要是运往县城以北的前李庄生活垃圾卫生填埋场进行填埋。相对于传统的生活垃圾填埋处理方式，垃圾焚烧方式大大减少了垃圾的容量，处理设施占地较小，能够有效降低对水体和土壤的污染，有利于焚烧余热的充分回收利用，且焚烧后的灰渣具有一定的水泥化活性，为生活垃圾的残渣进行建材处置提供了有利的条件。

根据与鹿邑县政府签订的特许经营协议，浙江旺能环保股份有限公司拟在鹿邑县涡北镇前李村建设鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目。项目红线内由浙江旺能环保股份有限公司全资子公司鹿邑旺能环保能源有限公司出资建设、运营和管理，经营期30年（含建设期2年）。本工程一方面可以科学有效对生活垃圾进行处理，节约用地，使垃圾处理实现无害化、减量化和资源化；另一方面有利于营造城市市容环境、延长填埋场使用寿命、缓解鹿邑县现状用电负荷的压力，对于促进经济社会整体可持续发展具有重要意义。

## 1.2工程进展及目前的工作阶段

本工程可行性研究报告由武汉都市环保工程技术股份有限公司于2018年4月编制完成。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令），本工程需在可研阶段开展环境影响评价。鹿邑旺能环保能源有限公司于2018年2月23日委托国电环境保护研究院有限公司承担鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目的环境影响评价工作（附件1）。评价单位接受委托后，组织有关专业人员赴现场进行踏勘、收资，听取了建设方对拟建工程概况、工程设想等内容的介绍，踏勘了厂址及外围现场环境，收集了评价区域内的基础资料。在调研与资料整理过程中，及时向有关环保部门征询意见，与协作单位积极沟通，开展该工程的环境质量现状监测工作，经过资料收集整理和模式计算与分析，编制完成了本环境影响报告书。

同时，建设单位鹿邑旺能环保能源有限公司按照“环发[2006]28号”《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求，采用网络公示、现场张贴、召开座谈会、问卷调查等多种形式，开展了本工程的公众参与工作，并将相关工作内容汇总后单独编制形成了《鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目环境影响公众参与说明》。

## 1.3评价指导思想

本次环境影响评价工作，将结合厂址地区环境特点、工程特点，重点回答以下几个方面的内容：

（1）本项目建设是否满足国家产业政策和环境法律法规；

（2）本项目选址是否符合鹿邑县城乡总体规划；

（3）本项目运行是否能够满足环境功能区划和环境保护规划的要求；

（4）本项目是否能达到清洁生产的要求；

（5）本项目采取相应的环保措施后是否确保污染物稳定达标排放；

（6）本项目投产后全厂是否能够满足污染物排放总量控制的要求；

（7）本项目的环境风险是否可以接受。

本次环评的指导思想是：以清洁生产、达标排放和总量控制为基本原则，结合城乡总体规划等，全面客观地评价该项目可能产生的环境影响并提出有效的污染防治措施，从环境保护的角度论证本项目建设的可行性。

## 1.4主要参加单位及分工

（1）评价单位

国电环境保护研究院有限公司：负责本项目环境影响报告书的编制

（2）协作单位

河南宏达检测技术有限公司：负责环境空气、土壤、地表水、噪声的环境质量现状监测

河南省地质矿产勘查开发局第二地质环境调查院：负责水文地质勘察

河南省地质工程勘察院：负责地下水环境质量现状监测

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1环境保护法律法规及政策

#### 2.1.1.1国家法律法规及政策

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日施行

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日修订

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日修订

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002年6月

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2008年1月1日

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日施行

- 《中华人民共和国可再生能源法》，2010年4月1日起施行

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会，第21号，2013年5月1日起施行

- 《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》，国务院办公厅，国办发[2010]33号，2010年5月14日

- 《关于推行清洁生产的若干意见的通知》国家环境保护局，环控[1997]232号，1997年4月14日

- 《关于加强工业节水工作的意见的通知》，国经贸资源[2000]1015号

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环保部令第33号，2015年6月1日起施行

- 《关于印发<生活垃圾处理技术指南>的通知》，中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部，建城[2010]61号，2010年4月2号

- 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》，环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局，环发[2008]82号，2008年9月

- 《城市市容和环境卫生管理条例》，国务院令第101号，1992年6月

- 《国务院关于印发大气污染物防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）

- 《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》，建设部、科技部、国家环保总局，城建[2000]120号

- 《城市生活垃圾管理办法》，建设部令第157号，2007年4月

- 《关于印发<推进城市污水、垃圾处理产业化发展意见>的通知》，计投资[2002]1591号，国家计委、建设部、国家环保总局，中华人民共和国国务院令第253号

- 《国家发展和改革委员会公告（中国资源综合利用技术政策大纲）》，2010年第14号，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部，2010年7月1日

- 《国家危险废物名录》，环保部、国家发改委2008年第1号令

- 《危险废物转移联单管理办法》，国家环保总局，1999年10月1日

- 《国家发展改革委关于印发可再生能源中长期发展规划的通知》，国家发展和改革委员会，发改能源[2007]2174号

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发[2006]28号文，国家环保总局

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发(2012)98号

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，环境保护部

- 《关于加强二噁英污染防治的指导意见》环发[2010]123号，环境保护部

- 《关于城市生活垃圾焚烧飞灰处置有关问题的复函 》，环办函〔2014〕122号，环境保护部

- 《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》，发改环资规〔2017〕2166号，国家发展改革委

- 《关于印发<生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件(试行)>的通知》, 环办环评[2018]20号，环境保护部办公厅

#### 2.1.1.2地方法规及政策

- 河南省人民政府，令第125号，《河南省城市生活垃圾处理管理办法》；

- 河南省人民政府，豫政〔2012〕88号，《河南省人民政府关于实施河南省流域水污染防治规划（2011-2015年）的通知》；

- 河南省人民政府，豫政〔2014〕12号，《河南省人民政府关于印发河南省主体功能区规划的通知》；

- 河南省人民政府，豫环文〔2014〕32号，《关于印发河南省蓝天工程行动计划的通知》；

- 河南省人民政府，豫政〔2014〕72号，《关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作的实施意见》；

- 河南省人民代表大会常务委员会，《河南省建设项目环境保护条例》（2006年12月1日修订）；

- 河南省人民政府办公厅，豫政办〔2007〕125号，《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》；

- 河南省发展和改革委员会，豫发改能源〔2014〕1381号，《关于我省城市生活垃圾发电设施建设有关事项的通知》；

- 原河南省环境保护局，《河南省水环境功能区划》，2006年7月；

- 河南省环境保护厅，豫环文〔2012〕159号，《关于进一步加强生活垃圾焚烧项目管理的通知》；

- 河南省环境保护厅，豫环文〔2015〕33号，《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》；

- 河南省环境保护厅，豫环文〔2016〕220号，《关于规范生活垃圾焚烧等七个行业建设项目环境影响评价文件审查审批工作的通知》；

- 河南省环境保护厅，豫环文〔2016〕265号，《关于加强环评管理防范环境风险的通知》；

- 河南省环境保护厅办公室，豫环办[2018]52号，《河南省环境保护厅办公室关于进一步加强生活垃圾焚烧项目环境影响评价管理工作的通知》。

### 2.1.2环境影响评价技术规范

- 中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2016）

- 中华人民共和国国家环境保护行业标准《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）

- 中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93）

- 中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）

- 中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011）

- 中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

- 中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）

- 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

- 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），环境保护部、国家质量监督检疫总局，2008年7月1日实施

### 2.1.3设计文件与技术报告

（1）《武汉都市环保工程技术股份有限公司鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告》，武汉都市环保工程技术股份有限公司，2018年4月

（2）《鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目地下水环境影响评价水文地质勘察报告》，河南省地质矿产勘查开发局第二地质环境调查院，2018年5月

### 2.1.4规划控制性文件及专题报告

（1）《鹿邑县城乡总体规划（2012～2030）》，鹿邑县人民政府，2014年7月

（2）《鹿邑县中心城区环卫专项规划》（2018～2030），河南省城乡建筑设计院有限公司， 2018年3月

### 2.1.5项目文件

#### 2.1.5.1相关部门文件

（1）《鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，鹿邑县城市管理局、浙江旺能环保股份有限公司，2017年4月20日（附件2）

（2）鹿邑县住房和城乡规划建设局，关于鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目规划选址说明（附件3）

（3）鹿邑县环境保护局，鹿邑县环境保护局关于鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价执行标准的意见（附件4）

（4）河南省人民政府，关于《鹿邑县静脉产业园区总体建设方案》的复函（附件12）

#### 2.1.5.3工程相关协议

（1）供水协议（附件5）

（2）垃圾热值及元素分析报告（附件6）

（3）飞灰固化填埋协议（附件7）

（4）污水接纳协议（附件8）

（5）炉渣处置协议（附件9）

（6）污水处理厂废水处理能力证明（附件10）

（7） 鹿邑县生活垃圾填埋场二期二单元环评委托书（附件11）

## 2.2评价目的、原则和重点

### 2.2.1评价目的

根据本项目特点，本环境影响评价的目的主要是：

（1）通过调查，掌握项目所在地区的自然、社会和经济环境特征，以及环境空气、地表水、声环境等主要环境要素的质量现状。

（2）通过对垃圾焚烧发电项目各工艺环节的污染源调查分析，确定污染源特征、主要污染因子及其排放位置和排放量，确定主要环境问题及相应的污染治理方案和效果。

（3）预测和评价项目运营后对评价范围内的环境空气、声环境等主要环境要素的影响程度和影响范围。

（4）对项目与规划的相容性及选址的合理性从环境保护角度进行评价。

（5）提出控制和缓解污染的对策与建议，对建设项目在环保方面的可行性作出明确的结论，为项目决策提供依据。

### 2.2.2评价原则

（1）按照建设项目环境影响评价技术导则、“环发〔2008〕82号”《关于加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》、“豫环文〔2016〕220号”《关于规范生活垃圾焚烧等七个行业建设项目环境影响评价文件审查审批工作的通知》等文件要求进行评价。

（2）评价标准以我国现行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）为依据。

（3）环境影响预测以数学模拟为主，结合类比调查和专业判断。

（4）本项目外排污染物主要为焚烧废气、恶臭气体、固体废物、噪声、废水，亦是本次环境影响预测评价的重点。

### 2.2.3评价重点

（1）项目选址的环境合理性分析；

（2）污染源分析和污染物排放源强核定；

（3）环境影响预测和评价，尤其是大气环境影响；

（4）环境保护措施及其可行性论证；

（5）明确项目建设的环境可行性结论，为项目决策提供依据。

## 2.3 评价因子及评价标准

### 2.3.1评价因子

（1）施工期

水环境：主要是基础施工和清洗搅拌设备产生的泥浆水，以及施工人员生活污水，污染因子为SS、CODr、氨氮、石油类。

大气环境：一是建筑材料堆放的风吹扬尘；二是施工车辆产生的道路扬尘，污染因子为颗粒物。

声环境：主要是施工机械产生的噪声，一般为70~100dB（A）左右，污染因子为连续等效A 声级。

固体废弃物：主要是渣土、建筑垃圾等固体废物。

（2）营运期

根据项目排污特性、排污因子、评价标准等因素综合分析确定评价因子，本项目营运期的评价因子见表2.3-1。

表2.3-1 评价因子一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、氟化物、HCl、NH3、H2S、Hg、Pb、Cd、二噁英和臭气浓度 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、氟化物、HCl、NH3、H2S、Hg、Pb、二噁英和臭气浓度 | SO2、NOx |
| 地表水 | 水温、pH、COD、BOD5、氨氮、F-、石油类、总磷、SS、挥发酚、DO、高锰酸盐指数、Pb、Cd、As、Hg、Cr6+ | COD、NH3-N | COD、NH3-N |
| 地下水 | pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、氨氮、Hg、As、Cd、Cr6+、Pb、总大肠菌群、总硬度、细菌总数 | 高锰酸盐指数、NH3-N | —— |
| 声环境 | 等效连续A声级 | —— | —— |
| 土壤 | 汞、砷、镉、铅、铬、镍、铜、锌、二噁英 | —— | —— |
| 生态 | 植物、农田环境 | 植物、农田环境 | —— |
| 固体废弃物 | 工业固体废弃物的产生量、利用量、处置量 | —— |
| 环境风险 | —— | 二噁英、HCl、H2S、NH3 | —— |

### 2.3.2评价标准

根据鹿邑县环境保护局对本工程环境影响评价执行标准的批复，本工程环境影响评价执行以下标准。

#### 2.3.2.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本次环境空气质量各评价因子及相应的标准限值见表2.3-2。

表2.3-2环境空气质量标准

| 评价因子 | 拟采用的标准名称 | 标准级别 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表1 | 二级 | 1小时平均值 0.50 mg/m3 24小时平均值0.15 mg/m3 年平均值0.06 mg/m3 |
| NO2 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表1 | 二级 | 1小时平均值 0.20 mg/m3 24小时平均值0.08 mg/m3 年平均值0.04mg/m3 |
| NOx | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表2 | 二级 | 1小时平均值 0.25 mg/m3 24小时平均值0.10 mg/m3 年平均值0.05mg/m3 |
| PM2.5 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表1 | 二级 | 24小时平均值0.075 mg/m3 年平均值0.035mg/m3 |
| PM10 |  | 二级 | 24小时平均值0.15 mg/m3 年平均值0.07mg/m3 |
| TSP | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表2 | 二级 | 24小时平均值0.3 mg/m3 年平均值0.2mg/m3 |
| Pb | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表2 | 二级 | 年平均值0.5µg/m3 |
| HCl | 参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | —— | 一次值0.05mg/m3 24小时平均值0.015mg/m3 |
| H2S |  | —— | 一次值0.01mg/m3 |
| NH3 |  | —— | 一次值0.20 mg/m3 |
| Cd | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表A.1 | 二级 | 年平均值0.005µg/m3 |
| Hg |  | 二级 | 年平均值0.05µg/m3 |
| As |  | 二级 | 年平均值0.006µg/m3 |
| 氟化物 |  | 二级 | 1小时平均值 0.02mg/m3 24小时平均值0.007 mg/m3 |
| 二噁英类 | “环发[2008]82号”文：在我国尚未制定二噁英环境质量标准的前提下，参照日本年均浓度标准（0.6pgI-TEQ/m3）评价 | 参照日本年均浓度标准 | 年平均值0.6 pgI-TEQ/m3 |
|  |  |  | *日均浓度1.65 pgI-TEQ/m3 |
|  |  |  | *一次浓度5 pgI-TEQ/m3 |

*依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3.2.1 的规定：8小时浓度、日均浓度、年平均浓度的换算关系为2倍、3倍、6倍换算为1小时浓度。

（2）声环境质量标准

本工程声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表2.3-3声环境质量标准

| 标准名称及类别 | 环境噪声限值（单位：dB(A)） |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 60 | 50 |

（3）地表水环境质量标准

根据《河南省水环境功能区划》，厂址附近的地表水体惠济河，水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。具体水质标准见表2.3-4。

表2.3-4地表水环境质量标准

| 序号 | 项目 | IV标准值（mg/L） | 序号 | 项目 | IV标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9（无量纲） | 9 | 总磷（以P计） | ≤0.2 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | ≤30 | 10 | 铅 | ≤0.05 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤6 | 11 | 镉 | ≤0.005 |
| 4 | 溶解氧 | ≥3 | 12 | 砷 | ≤0.1 |
| 5 | 氟化物（以F-计） | ≤1.5 | 13 | 汞 | ≤0.001 |
| 6 | 石油类 | ≤0.5 | 14 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 7 | 挥发酚 | ≤0.01 | 15 | 氨氮（NH3-N） | ≤1.5 |
| 8 | 高锰酸盐指数 | ≤10 | 16 | 悬浮物 | ≤ 60 |

注：悬浮物参照SL63-94《地表水资源质量标准》。

（4）地下水环境标准

地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，见表2.3-5。

表2.3-5地下水环境质量标准（mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5（无量纲） | 11 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 12 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 13 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.02 |
| 4 | 氨氮（NH4） | ≤0.2 | 14 | 硒（Se） | ≤0.01 |
| 5 | 汞（Hg） | ≤0.001 | 15 | 锰（Mn） | ≤0.1 |
| 6 | 砷（As） | ≤0.05 | 16 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 7 | 镉（Cd） | ≤0.01 | 17 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 8 | 铬（六价）（Cr6+） | ≤0.05 | 18 | 氯化物 | ≤250 |
| 9 | 铅（Pb） | ≤0.05 | 19 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |
| 10 | 铜（Cu） | ≤1.0 |  |  |  |

（5）土壤环境标准

土壤环境质量评价执行《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）二级标准，见表2.3-6。二噁英参照执行日本环境厅制定的250pg/g的环境标准。

表2.3-6土壤无机污染物的环境质量第二级标准单位：mg/kg

| 农业 用地 （菜地） | pH | 总镉 | 总汞 | 总砷 | 总铅 | 总铬 | 总镍 | 总铜 | 总锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.5<pH<6.5 | 0.30 | 0.30 | 30 | 50 | 150 | 70 | 150 | 200 |
|  | 6.5<pH<7.5 | 0.40 | 0.40 | 25 | 50 | 200 | 80 | 200 | 250 |
|  | pH >7.5 | 0.60 | 0.80 | 20 | 50 | 250 | 90 | 200 | 300 |

#### 2.3.2.2污染物排放标准

（1）烟气排放标准

本工程烟气污染物排放标准执行我国现行的《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。

（2）臭气污染物排放标准

本工程厂界臭气污染物（NH3、H2S和臭气浓度）浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准。

大气污染物排放标准具体汇总于表2.3-7所示。

（3）颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点1.0mg/m3。

（4）污水排放标准

本工程采取雨污分流制，不设置入河排污口。本工程配套建设渗滤液处理系统、生产废水处理设施、生活污水处理设施等。生产废水部分回用至循环水系统，剩余生产废水与垃圾渗滤液、生活污水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排惠济河。循环水排污水用于除渣机补水、飞灰处理系统等，剩余部分也排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂。同时，在物料称重区、卸料平台等地面污染较重的区域设置专门冲洗水沟和地面冲洗水收集池，初期雨水及地面冲洗水收集后送到渗滤液处理系统进行处理，不外排。

（5）厂界环境噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定。

表2.3-7本工程拟采用的大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 单位 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） | 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级，新扩改建类 | 本工程拟执行的排放标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时值 | 24小时值 | 测定均值 |  |  | 1小时值 | 日均值 | 测定均值 |
| 烟尘 | mg/m3 | 30 | 20 | —— | —— | —— | 30 | 20 | —— |
| HCl | mg/m3 | 60 | 50 | —— | —— | —— | 60 | 50 | —— |
| SO2 | mg/m3 | 100 | 80 | —— | —— | —— | 100 | 80 | —— |
| NOX | mg/m3 | 300 | 250 | —— | —— | —— | 300 | 250 | —— |
| 二噁英类 | ng/m3 | —— | —— | 0.1 | 0.1 | —— | —— | —— | 0.1 |
| CO | mg/m3 | 100 | 80 | —— | —— | —— | 100 | 80 | —— |
| 镉、铊及其化合物（以Cd+TI计） | mg/m3 | —— | —— | 0.1 | —— | —— | —— | —— | 0.1 |
| Hg及其化合物 | mg/m3 | —— | —— | 0.05 | —— | —— | —— | —— | 0.05 |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb、Cr+Co+Mn+Ni计） | mg/m3 | —— | —— | 1.0 | —— | —— | —— | —— | 1.0 |
| H2S | mg/m3 | —— | —— | —— | —— | 0.06 | 0.06 |
| NH3 | mg/m3 | —— | —— | —— | —— | 1.5 | 1.5 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | —— | —— | —— | —— | 20 | 20 |

表2.3-9厂界环境噪声排放标准

| 标准 | 类别 | 标准值（单位：dB(A)） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008） | 2类 | 60 | 50 |
| 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 75 | 55 |

## 2.4评价等级划分

### 2.4.1环境空气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN3对本工程采取环保措施后锅炉SO2、二噁英等污染物排放的落地浓度进行估算，并判断评价等级。输入参数见表2.4-1和2.4-2，估算结果见表2.4-3和表2.4-4。

表2.4-1  AERSCREEN程序主要输入参数

| 源类型 | 污染物 | 排放速率 （g/s） | 烟囱 高度 | 烟囱 内径 | 出口速率 | 烟气 温度 | 环境 温度 | 环境 气压 | 地表 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 烟尘 | 0.548 | 80m | 单管内径Φ2.2m | 9.0 m/s | 150℃ | 15.7℃ | 1019.1 hPa 1019.1 hPa | 乡村 乡村 |
| 点源 | NOX | 5.133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点源 | SO2 | 1.027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点源 | HCl | 0.753 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点源 | HF | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点源 | Hg及其化合物 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点源 | 二噁英类 | 3.4E-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 面源 | 粉尘 | 0.002 | － | 6×6 | 0.012 | 15.7 | 15.7 |  |  |
| 面源 | NH3 | 0.004 | － | 16×30 | 0.012 | 15.7 | 15.7 |  |  |

表2.4-2 AERSCREEN估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市时） | - |
| 最高环境温度/℃ | 42 |
| 最低环境温度/℃ | -21 |
| 土地利用类型 | 耕地 |
| 区域湿度条件 | 平均湿度 |
| 是否考虑地形 | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | - |
| 是否考虑岸线熏烟 | 是否考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/o | - |

表2.4-3  AERSCREEN估算结果（μg/m3）

| 序号 | 距离 | SO2 | NO2 | HCl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 占标比 | 浓度 | 占标比 | 浓度 | 占标比 |
| 1 | 100 | 2.49 | 0.5 | 12.43 | 6.2 | 2.07 | 4.6 |
| 2 | 500 | 3.90 | 0.8 | 19.51 | 9.8 | 3.25 | 7.2 |
| 3 | 975 | 6.44 | 1.3 | 32.20 | 16.1 | 5.37 | 11.9 |
| 4 | 1000 | 6.43 | 1.3 | 32.17 | 16.1 | 5.36 | 11.9 |
| 5 | 1500 | 5.59 | 1.1 | 27.93 | 14.0 | 4.66 | 10.4 |
| 6 | 2000 | 4.66 | 0.9 | 23.28 | 11.6 | 3.88 | 8.6 |
| 7 | 2500 | 4.03 | 0.8 | 20.17 | 10.1 | 3.36 | 7.5 |
| 8 | 3000 | 3.56 | 0.7 | 17.81 | 8.9 | 2.97 | 6.6 |
| 最大值 | 975 | 6.44 | 1.3 | 32.20 | 16.1 | 5.37 | 11.9 |

表2.4-4  各污染物最大浓度及占标比

| 污染物 | Cmax（μg/m3） | Pmax（%） | 出现距离（m） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 6.44 | 1.3 | 975 | / |
| NO2 | 32.20 | 16.1 | 975 | 2525 |
| 烟尘 | 3.44 | 0.7 | 975 | / |
| 粉尘 | 38.22 | 8.5 | 80 | / |
| HCl | 5.37 | 11.9 | 975 | / |
| HF | 0.18 | 0.9 | 975 | / |
| Hg及其化合物 | 6.27E-3 | 1.4 | 975 | / |
| 二噁英类 | 2.13E-08 | 0.43 | 975 | / |
| NH3 | 87.10 | 43.55 | 50 | 550 |

由表2.4-4可见，点源Pmax最大的NO2，对应的Pmax=16.1%，D10%=975m，面源Pmax最大的NH3，对应的Pmax=43.55%，D10%=550m，根据《环境影响评价技术导则大气环境》中评价工作分级方法，本项目大气环境影响评价工作等级应为一级。

### 2.4.2地表水评价工作等级

本工程采取雨污分流制，不设置入河排污口。本工程配套建设渗滤液处理系统、生产废水处理设施、生活污水处理设施等。垃圾渗滤液、生产废水、生活污水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，部分回用，部分通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。同时，在物料称重区、卸料平台等地面污染较重的区域设置专门冲洗水沟和收集池，初期雨水及地面冲洗水收集后送到渗滤液处理系统进行处理，不外排。

根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93），本工程水环境影响评价等级定为影响分析。

### 2.4.3地下水评价工作等级

根据河南省地质矿产勘查开发局第二地质环境调查院于2018年5月完成的《鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目地下水环境影响评价水文地质勘察报告》：本工程地下水评价范围内无集中利用地下水要求，工程地下水水位变化不大，不会对居民点、工矿企业取用水产生影响，且周边无重要价值泉眼以及特殊地下水资源保护区（如矿泉水、温泉水）。本项目建设在事故状态下可能对周边地下水水质产生污染，本工程厂区内设有垃圾储坑、垃圾渗滤液处理站、生活污水处理站等，事故状态下废水渗漏可能对区域地下水水质造成污染。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境影响评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，具体见表2.4-5。

表2.4-5  本工程厂址地下水环境影响评价工作等级分级表

| 评价等级判据 | 本工程所属类型 | 评价等级判定 |
| --- | --- | --- |
| 一、地下水环境影响评价行业分类（HJ 610-2016附录A） | 报告书，其余 | III | 三级 |
| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |  |  |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |  |  |  |
| E 电力 |  |  |  |  |
| 32、生物质发电 | 农林生物质直接燃烧或气化发电；生活垃圾、污泥焚烧发电 | 沼气发电、垃圾填埋气发电 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |  |  |  |
| 二、地下水环境敏感程度分级（HJ 610-2016表1） | （1）经现场踏勘，拟建项目场地西北（上游）2km为鹿邑县农村安全饮用水安全工程NO.029水源地，共3眼水井，井深为450m左右，供水人口约为8700人，尚未划定保护区，主要供水区域为：①拟建项目场地东边约0.5km为前吴楼村，人口约为3000人；②拟建项目场地西边约0.4km为新庄，人口约为1500人；③拟建项目场地西北0.6km为前李庄，人口约为1000人；④拟建项目场地南边0.9km为完楼村，人口约为3200人。 （2）项目厂址区及评价范围内无集中式饮用水源和各级政府设定的地下水环保目标；无集中式饮用水源准保护区以外的补给径流区和未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区以及分散式饮用水水源地等。 | 不敏感 |  |
| 分级 | 地下水环境敏感特征 |  |  |  |
| 敏感 | 集中式饮用水水源 (包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |  |  |  |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源 (包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |  |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |  |  |

### 2.4.4声环境评价工作等级

本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区域，项目拟选厂址区域和厂区周边370m范围内现状均没有居民民房，即厂区周边200m范围内没有环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）有关声环境影响评价工作等级划分的基本原则，评价等级为二级。

### 2.4.5生态评价工作等级

本工程占地总面积约6.5hm2，厂址所在区域无自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、水源保护区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区。

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011），本工程占地面积远小于2km2（即200hm2），不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区，影响区域生态敏感性属“一般区域”。因此，确定本工程生态环境影响评价工作等级确定为三级。

### 2.4.6环境风险评价工作等级

本工程存在易燃易爆物质，但不属于重大危险源，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的表1，确定本项目环境风险评价等级为二级。

## 2.5评价范围

（1）大气环境影响评价范围

根据估算模式ARESCREEN估算，本次环评SO2、NO2、PM10、HCL、二噁英最大落地浓度D10%为2.525km。根据导则要求，本次评价范围边长为5.5km，即以厂址为中心、边长5.5km×5.5km的正方形区域。

（2）声环境影响评价范围

拟建厂区的厂界外200m范围。

（3）地下水环境影响评价范围

地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响评价为基本原则。

依据鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征、地下水保护目标，以及地表水体分布情况综合考虑，确定本次调查评价范围：顺地下水流向，东部以项目场地2km外灵子门村、王楼韩杨庄一线为界，西部以项目场地1km新庄、前李庄一线为界，南部以项目场地1km外后完楼、张庄、韩杨庄一线为界，北部以项目场地1km外前李庄农场、前新庄、灵子门为界，调查面积7.09km2，具体见图2.5-1。

图2.5-1  调查评价范围

（4）生态分析范围

拟建厂区及其厂界外300m的范围。

（5）环境风险评价范围

以厂址为中心、半径3km的圆形区域。

## 2.6环境保护目标

本工程拟选厂址位于鹿邑县城北涡北镇前李村，鹿邑县城市生活垃圾处理场南侧约500m处，北边为沟渠，东边是东环路，双向6车道，南边、西边为规划路。场地现状为荒地，地形较平整，用地面积6.4618公顷，合96.93亩。

本工程拟选厂址周边370m范围内现状没有村庄和居民，西北侧最近为张寨（约1120m），西北侧最近为前李庄（约550m），东侧最近村庄为前吴楼（约480m），南侧最近为完楼村（约850m），西侧约370m为新庄村。

本工程拟选厂址周边环境概况见图2.6-1。

### 2.6.1大气环境保护目标

本工程大气环境保护目标为大气环境影响评价范围内的村庄等居民区。

本工程大气环境保护目标列表见表2.6-1。

### 2.6.2地表水环境关心点

本工程采取雨污分流制，不设置入河排污口，无废水外排至外环境自然水体。

本工程垃圾渗滤液、生产废水、生活污水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，部分回用，部分通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理；少量不能回用的循环冷却系统排水亦排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂。同时，在物料称重区、卸料平台等地面污染较重的区域设置专门冲洗水沟和收集池，初期雨水及地面冲洗水收集后送到渗滤液处理系统进行处理，不外排。

根据鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂处理后的出水外排去向为惠济河。惠济河自西向东经本工程拟选厂址东北侧约4km处流过，虽然本工程不直接向其排污，本次将其作为地表水水质关心点，并设置水质现状监测断面。

### 2.6.3地下水敏感区域和保护目标

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保护目标指浅层含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

根据对本项目评价范围内及其下游浅层地下水、中深层地下水的调查，未发现生活饮用水集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，无地下水环境保护目标鹿邑NO.029水源地，位于厂址上游约2km处，不在评价范围内。

### 2.6.4声环境保护目标

根据环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），对于以固定声源为主的建设项目，一般以建设项目边界向外200m为评价范围。本工程拟选厂址厂界周围200m范围内没有村庄和居民。

本工程拟选厂址周边环境概况见图2.6-1。

### 2.6.5生态环境敏感区域

本工程拟选厂址及其周边300m的生态环境影响评价范围内均不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态环境敏感区域。

### 2.6.6环境风险保护目标

本工程环境风险保护目标为环境风险评价范围内的村庄等居民区，列表见表2.6-1，见图2.6-2。

表2.6-1  主要环境保护目标

| 序号 | 环境保护目标名称 | 方位 | 距离（km） | 规模 | 功能 | 环境保护要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张寨 | N | 1.1 | 约800人 | 村庄 | 大气，环境风险 | 大气现状监测点 |
| 2 | 前吴楼 | E | 0.5 | 约3000人 | 村庄 | 大气，环境风险 | 大气现状监测点 |
| 3 | 新庄 | W | 0.4 | 约1500人 | 村庄 | 大气，环境风险 | 大气现状监测点 |
| 4 | 完楼 | S | 0.9 | 约3200人 | 村庄 | 大气，环境风险 | 大气现状监测点 |
| 5 | 五门李庄 | SSW | 2.0 | 约2800人 | 村庄 | 大气，环境风险 | 大气现状监测点 |
| 6 | 前李庄 | NW | 0.6 | 约1000人 | 村庄 | 大气，环境风险 | — |
| 7 | 腰李庄 | NNW | 1.3 | 约450人 | 村庄 | 大气，环境风险 | — |
| 8 | 后李庄 | NNW | 1.9 | 约400人 | 村庄 | 大气，环境风险 | — |
| 9 | 后吴楼 | N | 2.0 | 约1500人 | 村庄 | 大气，环境风险 | — |
| 10 | 门新庄 | NE | 1.6 | 约2500人 | 村庄 | 大气，环境风险 | — |
| 11 | 小贾滩 | NE | 2.8 | 约1400人 | 村庄 | 环境风险 | — |
| 12 | 吴老家村 | NE | 2.8 | 约2200人 | 村庄 | 环境风险 | — |
| 13 | 史庄 | NE | 2.3 | 约300人 | 村庄 | 大气，环境风险 | — |
| 14 | 兰楼村 | ENE | 2.4 | 约2500人 | 村庄 | 大气，环境风险 | — |
| 15 | 前新庄 | ENE | 1.4 | 约2700人 | 村庄 | 大气，环境风险 | — |
| 16 | 灵子门村 | E | 2.7 | 约2000人 | 村庄 | 环境风险 | — |
| 17 | 大葛庄 | E | 1.1 | 约2000人 | 村庄 | 大气，环境风险 | — |
| 18 | 小葛庄 | E | 2.7 | 约1000人 | 村庄 | 环境风险 | — |
| 19 | 韩杨庄 | SE | 1.6 | 约6000人 | 村庄 | 大气，环境风险 | — |
| 20 | 焦庄 | S | 2.6 | 约600人 | 村庄 | 环境风险 | — |

| 序号 | 环境保护目标名称 | 方位 | 距离（km） | 规模 | 功能 | 环境保护要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 康庄 | SSW | 2.5 | 约2800人 | 村庄 | 大气，环境风险 |  |
| 22 | 张百干 | SSW | 2.3 | 约3000人 | 村庄 | 大气，环境风险 |  |
| 23 | 常庄 | SW | 2.9 | 约400人 | 村庄 | 环境风险 |  |
| 24 | 雷洼村 | WSW | 1.9 | 约1600人 | 村庄 | 大气，环境风险 |  |
| 25 | 石洼 | W | 2.7 | 约800人 | 村庄 | 环境风险 |  |
| 26 | 赵秀庄 | WNW | 2.6 | 约1500人 | 村庄 | 环境风险 |  |
| 27 | 老庄村 | NW | 1.6 | 约2000人 | 村庄 | 大气，环境风险 |  |
| 28 | 张英庄 | NW | 2.6 | 约500人 | 村庄 | 环境风险 |  |
| 29 | 张小楼 | NNW | 2.8 | 约1500人 | 村庄 | 环境风险 |  |
| 30 | 橘子门村 | N | 2.6 | 约800人 | 村庄 | 环境风险 |  |
| 31 | 孙营村 | N | 2.7 | 约2800人 | 村庄 | 环境风险 |  |
| 32 | 惠济河 |  |  | 输水能力约844.6×104m3/a | 河流 | 地表水 | 关心点，地表水监测断面 |
| 33 | 鹿邑NO.029水源地 | NW | 2.0 | - | 地下饮用水井 | 地下水 | 厂址上游关心点，评价范围外 |

# 3工程分析

## 3.1工程基本情况

本工程拟选厂址位于鹿邑县城北涡北镇前李村，鹿邑县城市生活垃圾处理场南侧约500m处，北边为沟渠，东边是东环路，双向6车道，南边、西边为规划路。场地现状为荒地，地形较平整，用地面积6.4618公顷，合96.93亩。

本工程拟选厂址周边370m范围内现状没有村庄和居民，西北侧最近为张寨（约1120m），西北侧最近为前李庄（约550m），东侧最近村庄为前吴楼（约480m），南侧最近为完楼村（约850m），西侧最近为新庄村（约370m）。

本项目总投资为26036万元人民币，其中环保投资为3639万元，占总投资额的14%。项目基本情况具体见表3.1-1，地理位置示意见图3.1-1。

表3.1-1  鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目概况

| 项目名称 | 鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 鹿邑旺能环保能源有限公司 |
| 建设地点 | 鹿邑县城北涡北镇前李村 |
| 工程投资（万元） | 26036 |
| 建设内容 | 建设规模 | 备注 |
| 主体工程 | 垃圾焚烧系统 | 本期1台，1×600t/d，机械炉排炉 | —— |
|  | 垃圾接受、贮存与输送系统 | 卸料平台 | 位于卸料大厅，标高7.5m，卸料位3个，平台跨度27m | —— |
|  |  | 垃圾贮坑 | 长32m，宽24m，深5m，堆高12m，可贮存垃圾约4150t，可满足1×600t/d焚烧线6.9天的焚烧量 | 全封闭 负压操作 |
|  |  | 垃圾给料 | 垃圾抓斗起重机2台，2×11t，一用一备； | 全自动 |
|  |  | 渗滤液收集与输送系统 | 垃圾贮坑底部保持2～2.5%排水坡度，并在底部设置格栅和渗滤液收集池，渗滤液通过格栅后汇集于设置垃圾池底部两端的地下收集池，有效容积2×200m3 | —— |
|  | 发电 系统 | 发电机组 | 本期1台，1×12MW凝汽式发电机组，年发电量0.81×108kWh | —— |
|  |  | 余热锅炉 | 本期1台，中温中压参数(450℃，4.0MPa) | —— |
|  |  | 烟囱 | 1座钢烟囱，高度80m，内径2.2m | —— |
| 公用工程 | 水源 | 以鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂中水为生产水源，生活用水由自来水供应 | —— |
|  | 供水系统 | 本期工程需新建专用供水管线约3.0km | —— |
|  | 排水系统 | 采取雨污分流制，垃圾渗滤液、生产废水、生活污水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理，少量不能全部回用的循环冷却系统排水亦排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。后期雨水接入厂区雨水管网 | —— |
|  | 消防系统 | 全厂设有独立的消防给水系统，所有消防泵均设置在综合水泵房内；油库区采用泡沫消防，并配有泡沫枪。消防水池与清水池合建，保证消防水量不被挪用，消防水池容积为576m3 | —— |
|  | 绿化 | 绿化按美观、实用、彰显地域特色的原则进行设计，追求环艺景点、景观视线和公共绿地三者的点线面结合。厂区绿化率30% | —— |
| 辅助工程 | 冷却系统 | 本工程循环水系统采用带机力通风冷却塔的开式循环冷却水系统。逆流式机械通风冷却塔1座，冷却水量3000 m3/h | —— |
|  | 自动控制系统 | DCS集散控制系统 | —— |
|  | 点火及助燃系统 | 采用0#轻柴油，汽车运输，0#轻柴油储存用拱顶钢制轻油罐。柴油罐为立式，圆柱形，容积为40m3。 | —— |
|  | 活性炭储仓 | 1个，容积10m3，满足正常运行3天需要 | 本期年耗量约165t |
|  | 石灰储仓 | 总容积100m3（1×100m3/个），满足正常运行15天需要 | 本期年耗量约2190t |
|  | 氨水罐 | 以氨水作为SNCR系统脱硝还原剂，厂内设氨水罐1个，容量90m3，满足正常运行10天需要 | 本期年耗量约2630t |
|  | 炉渣储坑 | 1座，尺寸22m×5m×3.5m，储渣量约440t，可贮存本期工程约3.5天的渣量 | —— |
|  | 飞灰储仓 | 1座，容积120m3，设在飞灰稳定化间内，可储存本期工程约4天的灰量 | —— |
|  | 螯合剂储罐 | 1个，总容积2m3，可满足正常运行6天需要 | 本期年耗量146t |
|  | 升压站 | 35kV电压等级，主变压器和配电装置均户内布置 | 35kV升压站电磁环境属于豁免范畴，不需要进行评价。 |
|  | 办公及生活设施 | 新建办公综合楼1座 | —— |
| 环保工程 | 厂区排水管网 | 实现厂区雨污分流、清污分流 | —— |
|  | 渗滤液处理系统 | 采用“除渣预处理+调节池+厌氧UASB反应器+外置式MBR+纳滤”处理工艺，处理能力240t/d | —— |
|  | 烟气处理系统 | 采用“SNCR脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器”处理工艺，预留SCR脱硝空间 | 脱硫效率90.0% 脱硝效率30% 除尘效率99.8% 重金属脱除效率95% 二噁英脱除效率97.5% |
|  | 恶臭防治 | 抽气负压、活性炭除臭、阻隔帘幕及其它密闭措施 | —— |
|  | 噪声控制 | 合理布局，安装消声器、隔声罩等 | —— |
|  | 飞灰稳定化系统 | 建设1套5t/h飞灰螯合稳定化系统 | —— |
| 贮运工程 | 本工程不建设厂外运输工程。根据鹿邑县政府与本工程建设单位签订的特许经营协议，本工程待处理垃圾的收集、分选和输送均由政府管理部门或其指定机构负责，垃圾运输交接点为本工程厂内垃圾储坑 | —— |
| 其他 | （1）本工程配套新建3.0km专用供水管线以及与市政污水管网连接的污水收水管线均纳入市政建设统一安排，均不在本次评价范围。 （2）根据鹿邑县政府与本工程建设单位签订的特许经营协议，本工程待处理垃圾的收集、分选和输送均由政府管理部门或其指定机构负责，垃圾运输的交接点为本工程厂内垃圾储存坑内。垃圾收集、分选和输送工程均不包括在本工程建设运营范围内，相应的环境影响评价亦不包括在本次评价范围内。 |

表3.1-2 工艺系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械炉排炉 | 台 | 1 |  |
| 2 | 余热锅炉 | 台 | 1 |  |
| 3 | 汽包安全阀消音器 | 台 | 2 |  |
| 4 | 过热器安全阀消音器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 点火排汽消音器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 一次风蒸汽空气预热器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 二次风蒸汽空气预热器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 蒸汽清灰装置（含密封风机） | 套 | 1 |  |
| 9 | 激波清灰装置（含吹扫风机） | 套 | 1 |  |
| 10 | 锅炉炉顶检修电动葫芦 | 套 | 1 |  |
| 11 | 定期排污扩容器 | 台 | 1 |  |
| 12 | 在线取样装置 | 台 | 1 |  |
| 13 | 一次风室电动进口风门 | 套 | 1 |  |
| 14 | 二次风电动进口风门 | 套 | 1 |  |
| 15 | 二次风喷嘴 | 套 | 1 |  |
| 16 | 一次风机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 一次风机电机 | 台 | 1 |  |
| 18 | 二次风机 | 台 | 1 |  |
| 19 | 二次风机电机 | 台 | 1 |  |
| 20 | 炉墙冷却风机 | 台 | 1 |  |
| 21 | 炉墙冷却风机电机 | 台 | 1 |  |
| 22 | 密封风机 | 台 | 1 |  |
| 23 | 密封风机电机 | 台 | 1 |  |
| 24 | 启动燃烧器助燃风机 | 台 | 2 |  |
| 25 | 启动燃烧器助燃风机电机 | 台 | 2 |  |
| 26 | 辅助燃烧器助燃风机 | 台 | 3 |  |
| 27 | 辅助燃烧器助燃风机电机 | 台 | 3 |  |
| 28 | 垃圾抓斗吊车 | 套 | 2 |  |
| 29 | 垃圾抓斗吊检修电动葫芦 | 套 | 1 |  |
| 30 | 汽轮机 | 台 | 1 |  |
| 31 | 发电机 | 台 | 1 |  |
| 32 | 交流励磁机 | 台 | 1 |  |

表3.1-3烟气净化系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半干式反应塔系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 石灰浆液制备系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 活性炭喷射系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 熟石灰喷射系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 布袋除尘系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | SNCR脱硝系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 引风机 | 台 | 1 |  |

表3.1-4  机械系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣输送系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 飞灰输送系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 飞灰固化系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 压缩空气系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电动葫芦 | 台 | 1 |  |

表3.1-5  水系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械通风冷却塔 | 座 | 2 |  |
| 2 | 循环水泵及配套高压电机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 回用水泵 | 台 | 3 |  |
| 4 | 管式静态混合器 | 台 | 2 |  |
| 5 | 原水预处理加药设备 | 套 | 2 |  |
| 6 | 工业供水泵及电机 | 台 | 2 |  |
| 7 | 消防泵及电机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 地埋式生活污水处理设备 | 套 | 1 |  |
| 9 | 生活污水调节池提升泵 | 台 | 2 |  |
| 10 | 主厂房消防电梯井排水提升泵 | 台 | 4 |  |
| 11 | 生活水水回用水池提升泵 | 台 | 2 |  |
| 12 | 化水车间排水收集池提升泵 | 台 | 2 |  |
| 13 | 一体化净水器排泥收集池提升泵 | 台 | 1 |  |
| 14 | 渗滤液输送泵及电机 | 台 | 2 |  |
| 15 | 超滤装置 | 套 | 2 |  |
| 16 | 一级反渗透装置（组装式） | 套 | 2 |  |
| 17 | 高压泵 | 台 | 2 |  |
| 18 | 渗滤液处理系统 | 套 | 1 |  |
| 19 | 生活污水处理系统 | 套 | 1 |  |

## 3.2本工程垃圾处理对象

### 3.2.1鹿邑县生活垃圾的产生和清运处理

1、鹿邑县的生活垃圾来源，主要包括5类：

1). 商业机构：商业网点、旅游服务、供销批发、仓储、农贸市场等产生的商业垃圾和菜场垃圾；

2). 行政事业单位：党政机关、社会团体、金融保险、学校、科研设计单位等产生的办公及生活垃圾；

3).工业：主要是企业职工在单位产生、并由环卫部门清收的生活垃圾；

4). 露天广场：道路、广场和公园等清收的垃圾，包括果皮纸屑，树枝草叶，灰渣等；

5). 居民家庭：城市居民生活中产生的固体废弃物，如厨渣、废旧物品、用具等。

据统计，鹿邑县的生活垃圾的不同产生源中，以居民家庭垃圾为主，其次是旅游、工商业垃圾来源较多；建筑装潢等垃圾量在增加。

2、垃圾清运处理：城区生活垃圾采取“小区自行收集至中转站，中转站统一运至填埋场”的模式。其中中转站清扫保洁由环卫队负责，中转站运至垃圾填埋场的转运资金全部由县财政负担。目前全县7辆8吨压缩车、7辆对接车将垃圾收集清运到指定垃圾填埋场处理。

### 3.2.2本工程服务范围及可供应垃圾量

1、服务范围： 鹿邑县行政辖区。

2、可供应的垃圾量：据统计，2017年鹿邑县户籍总人口122.22万人，常住人口890700人，其中城镇常住人口286000人，农村常住人口604700人。根据《河南省静脉产业园建设三年行动计划（2018-2020年）》文件要求，采用人均产量系数法对规划区内的城市生活垃圾产生量进行预测，其中城镇人口按每人每天1kg、农村人口按每人每天0.6kg。根据以上数据测算，全县日垃圾产生量约为649t。

### 3.2.3生活垃圾性质分析

（1）鹿邑县生活垃圾成分预测

近期内鹿邑县生活垃圾成分变化主要具有以下特点：①以无机物为主要成分，但随着经济发展和人民生活水平提高，有机物成分将在未来呈上升其实，其主要构成为厨余、果皮、过期食品等，这部分垃圾具有含水率较高、易腐败的特点，直接填埋将会产生大量的渗滤液和恶臭；②随着社会经济发展和人民生活水平提高，垃圾成分中的可回收物有大幅度增长，有利于未来分类收集工作；③随着主城区双气率的提高，垃圾中灰土等无机物含量降低，可燃物成分增加，垃圾热值提高趋势明显，但总体含水率较高，热值偏低，不利于直接焚烧，采用焚烧处理时可通过压缩转运等预处理手段降低含水率，提高垃圾热值。

（2）本工程可供应区域的生活垃圾检验报告

根据鹿邑县城市管理局与浙江旺能环保股份有限公司签订的特许经营协议，本工程待处理垃圾的收集、分选和输送均由政府管理部门或其指定机构负责，垃圾运输的交接点为本工程厂内垃圾储存坑内，不在厂内进行分拣，不掺烧其他辅助矿物燃料，根据实际运行状况在热值偏低时少量投加辅助燃油。垃圾收集、分选和输送工程均不包括在本工程建设运营范围内。

为了解可供应本工程的生活垃圾的特性，2018年3月鹿邑旺能环保能源有限公司委托青岛科标检测研究院有限公司对本工程服务范围内的生活垃圾成分及热值进行了采样和分析测试，样品为3个，具体分析报告见附件6。样品各项组成、组分元素和热值检测结果见表3.2-5。

根据分析测试报告：（1）本工程湿基低位热值平均值约5719.5kJ/kg；（2）物理成分中平均占比前三位的为橡塑类、厨余类、其他类；（3）元素分析中，硫含量平均值约0.18 %、氮含量平均值约0.73 %、干基灰分约20.5%。

表3.2-5  本工程生活垃圾分析测试结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 容重 | kg/m3 | 147.7 | 149.8 | 156.4 |
| 热值 | 干基高位热值 | kJ/kg | 14951.6 | 14903.4 | 12250.6 |
|  | 湿基低位热值 | kJ/kg | 5752.7 | 5653.1 | 5752.7 |
| 干基物理成分 | 厨余类 | % | 10.05 | 51.46 | 4.09 |
|  | 木竹类 | % | 2.83 | 0.40 | 0.02 |
|  | 纸类 | % | 4.20 | 4.95 | 12.97 |
|  | 金属类 | % | 5.96 | 0.03 | 7.92 |
|  | 橡塑类 | % | 32.22 | 23.51 | 28.20 |
|  | 其他 | % | 24.38 | 5.30 | 16.48 |
|  | 纺织类 | % | 1.59 | 13.25 | 16.45 |
|  | 混合类 | % | 18.77 | 0.47 | 13.87 |
| 干基元素分析 | 水分 | % | 49.50 | 49.35 | 37.03 |
|  | 灰分 | % | 30.59 | 8.32 | 22.46 |
|  | 碳 | % | 40.92 | 44.91 | 36.81 |
|  | 氢 | % | 5.32 | 6.22 | 4.85 |
|  | 氮 | % | 2.44 | 1.32 | 1.62 |
|  | 硫 | % | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
|  | 氧 | % | 31.20 | 33.27 | 25.34 |
|  | 氯 | % | 0.69 | 1.16 | 0.35 |

## 3.3设计规模及参数确定

### 3.3.1设计规模确定

生活垃圾焚烧系统设计处理能力的确定，取决于需要处理的垃圾量大小、被处理生活垃圾热值和运行要求。

（1）处理量

根据《鹿邑县中心城区环卫专项规划（2018～2030年）》预测的垃圾供应量考虑，本期工程建设规模设定为1×600t/d是合理的。

（2）生活垃圾热值

通过对本工程主要服务范围内的生活垃圾成分及热值进行的分析测试，并考虑到未来一段时间城市发展的进程带来垃圾组分和热值的变化，本工程可研报告确定下列垃圾低位热值数据作为垃圾焚烧炉设计的基础。

最高点：			LHV=8390kJ/kg（2000kcal/kg）

设计点：			LHV=6700kJ/kg（1600kcal/kg）

最低点：			LHV=4190kJ/kg（1000kcal/kg）

辅助燃料添加点：	LHV=4600kJ/kg（1100kcal/kg）

（3）运行要求

本工程单台焚烧炉年运行时间按8000h计，焚烧处理规模为1×600t/d，采用1台600t/d机械炉排焚烧炉及余热锅炉系统，配套安装1×12MW凝汽式汽轮发电机组。

### 3.3.2设计参数及锅炉确定

#### 3.3.2.1设计参数

焚烧炉本体包括焚烧炉排和燃烧室，焚烧炉设计参数见下表3.3-1。

表3.3-1  焚烧炉设计参数表

| 项目 | 设计参数 |
| --- | --- |
| 无助燃条件下使垃圾稳定燃烧的低位热值要求 | 4600kJ/kg |
| 水份 | 40～60% |
| 单炉额定焚烧处理能力 | 600t/d |
| 单炉最大焚烧处理能力 | 660t/d |
| 一次风温度 | 20-230℃ |
| 燃烧室烟气温度 | ≥850 |
| 余热锅炉出口烟气温度 | <230℃ |

#### 3.3.2.2锅炉选型

垃圾焚烧处置方式的应用已有较长的历史，目前国内外应用较为成熟且投入运行较多的主要有炉排式焚烧炉、循环流化床炉、回转窑炉及热解焚烧炉等四种型式。根据国家建设部、国家环保总局、科技部发布的《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》要求，并指出：“目前垃圾焚烧宜采用以炉排炉为基础的成熟技术，审慎采用其它炉型的焚烧炉”。

机械炉排炉相对其它炉型有以下几个特点：

（1）技术成熟，设备年运行时间可达8000小时以上，垃圾需要连续焚烧，不宜经常启炉和停炉，尤其大型焚烧厂几乎都采用该炉型，国内也有较多的成功运行先例。

（2）更能够适应国内垃圾高水分、低热值的特性，依靠炉排的机械运动实现垃圾的搅动与混合，炉内垃圾为稳定燃烧，促进垃圾完全燃烧，飞灰产生量少，炉渣热酌减率低，启动时可以油为辅助燃料。

（3）经济性高、操作可靠方便，对垃圾适应性强，进料垃圾不需要预处理直接进入炉内，不易造成二次污染，且运行费用相对较低。

（4）设备寿命长，稳定可靠，运行维护方便，国内已有部分配套的技术和设备。

垃圾焚烧炉排分顺推式和逆推式两种型式，顺推式炉排的干燥、着火、燃烧等不同区域间以一定的高度落差来打散垃圾，因垃圾处于相对的静止状态，不能充分搅拌均匀，燃烧效率低，较难实现规定的灰渣热灼减率指标。而逆推式的搅拌虽较顺推式炉排充分，由于料层厚度需靠其他设备（如熔渣滚筒等）来建立，其料层厚度不易均匀，中间的一些结团垃圾有可能得不到松散，在未燃尽的情况下就被排出炉外。

机械往复炉排能够结合了两种形式炉排的优点，既能使垃圾充分搅拌、燃烧，又可利用两段间的落差打散团块，其灰渣的热酌减率将优于单纯的逆推或顺推炉排。这种炉排可以较好地适应国内不分拣的城市生活垃圾，在进炉垃圾热值不低于1000kcal/kg，含水率不超过60%的情况下可不借助辅助燃料实现稳定的燃烧。

机械往复炉排垃圾焚烧炉排是在往复逆推式炉排炉技术基础上开发的，其核心是针对我国高水分、低热值的生活垃圾特点，通过逆推加顺推的机械炉排使垃圾得到更充分的燃烧，以进一步降低灰渣的热酌减率。用于助燃的一次风经过蒸汽和烟气两级预热使温度达到250℃以上，从而使刚入炉的垃圾快速干燥、着火和燃烧。焚烧炉的过量空气系数设计在1.6以上，以保持炉内充足的氧量，减少二恶英的生成。在焚烧炉的上方，通过高温二次风的高速喷入，使烟气得到充分的扰动，延长在炉膛内的停留时间，以改善燃烧状况，确保炉膛中烟气温度达到850℃以上，并停留2秒钟以上。

该技术目前已成功应用在多座垃圾发电厂。经近10年的垃圾焚烧运行证明这种炉排的结构形式，对我国低热值、高含水量的生活垃圾来说，是完全可行的，对垃圾的低位热值有较大的适应范围（4000～7500kJ/kg），并经过了雨季考验。

基于以上理由，推荐选用往复式机械炉排炉作为本次鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目的焚烧炉炉型。

#### 3.3.2.3烟气处理工艺及设计标准

采用“SNCR脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器”的烟气处理工艺，主要对酸性气体（HCl、SOx、NOx等）、颗粒物、有机污染物（二噁英类）、重金属（Hg、Pb、Cd）等进行控制，其工艺系统主要组成部分包括：酸性气体脱除、颗粒物捕集、NOx去除、有机物和重金属去除。

本工程生活垃圾焚烧烟气污染物排放指标要求见表2.3-7。

## 3.4厂区总平面布置

### 3.4.1全厂总体规划

1）装机规模：1×600t/d机械炉排焚烧炉+1×12MW纯凝式汽轮发电机组及其配套设施。预留远期用地。

2）用地范围：厂址北面沟渠，西面、南面与现有田埂小路围合的范围，红线面积6.4618公顷。

3）进场道路的引接：人流、货流通道均接自东面东环路。

4）排水管沟走向：本工程排水实行雨污分流，厂区雨水排水由厂区雨水管道汇集后排出厂外；本项目产生的渗滤液，经本厂污水处理站处理至三级排放标准后纳管排放，排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂。

5）电力出线：本项目采用35kV电压接入系统，最终接入系统方案由电网主管部门在电厂接入系统设计审查中确定。

6）灰渣利用：飞灰在场内固化达标后外运填埋，渣外运做资源化处理。

7）施工区：厂区的临建设施用地就近利用新征地内充裕的空地。

### 3.4.2厂区总平面布置方案

1) 总平面布置原则

本工程总平面布置遵循下列原则：

——充分利用外部条件，因地制宜，减少工程费用；

——工艺流程合理,功能分区明确；

——人流、物流流向合理、交通运输方便；

——满足垃圾焚烧电厂总图运输设计规范及建筑设计防火规范要求。

2) 主要功能分区及建构筑物组成：

主要功能分区：本工程按功能不同分六个区，主厂房区、综合水处理区、渗滤液处理区、轻油站区及物料管理区、办公生活区。

主要车间组成：主厂房区(包括卸料大厅、垃圾坑、焚烧炉跨、烟气处理跨、汽机跨、接待办公、高低压配电室及预留湿法脱硫和SCR场地等) 、综合水处理区(包括循环水泵房、配电室、冷却塔、吸水井及清水池等)、渗滤液处理区（包括膜处理车间、调节池、硝化、反硝化池、厌氧池等）、轻油站区(包括油罐区和油泵房)、物料管理区（包括汽车衡及地磅房等）、办公综合区（办公综合楼）。

3) 总平面布置

根据总平面布置原则，结合工艺流程及物流人流来向，总平面布置如下：

主厂房区东西向布置。由西向东依次布置卸料大厅、垃圾坑、焚烧炉间、烟气处理间、汽机间及烟囱，主厂房朝北发展，汽机跨及接待大厅朝南。预留湿法脱硫和SCR场地布置在主厂房东面。上料栈桥经过主厂房西北侧二期方向接入本期卸料大厅，垃圾物流通道沿建设用地最西侧接上料栈桥。

综合水处理区、轻油站区布置在主厂房西侧，渗滤液处理区布置在建设用地最西侧。

物料管理区布置在厂区物流入口处，考虑新建两台汽车衡，门卫兼汽车衡控制室。垃圾主物流出入口道设置在厂区西南角，去填埋场的飞灰出入口设置在厂区北面。

办公行政生活综合用房联合布置在建设用地最东侧，布置景观绿化广场。

## 3.5生产工艺系统及主要参数

生活垃圾焚烧处理工艺主要由垃圾接收储存和输送系统、垃圾焚烧系统、余热回收、汽轮发电、烟气净化、垃圾渗滤液处理、灰渣处理等单元组成。

### 3.5.1垃圾的接收、储存和输送系统

本项目锅炉所需燃料为生活垃圾，在厂内垃圾的运输和贮存系统流程为：垃圾运输车进厂时经检视、称重，再进入垃圾卸料平台将垃圾卸入垃圾储坑暂时贮存，并用垃圾吊车搅拌混合垃圾后再将垃圾送入焚烧炉。系统主要包括以下设施：地磅、垃圾卸料平台、垃圾自动倾卸门、垃圾储坑、垃圾吊。

（1）检视

在地磅入口前之道路旁设检视平台，配备专门人员和必要的工具、仪器。检视平台前设车辆检验标志，检验人员认为垃圾运输车可疑，可指挥其进入检视区专门停车处接受检验，垃圾运输车辆及所装垃圾应符合特许经营协议中有关垃圾供应与运输的要求。如属于以下几种情况之一，可视为不合格车辆，负责检视的人员可拒绝其称量，并指挥其离开：非协议双方认定的车辆；协议规定不可处理废弃物；非双方认定的非许可垃圾。经检视合格的车辆进入地磅站称量。

（2）地磅房及地磅

在工厂的主入口生产区干道设置地磅房，新配套2台数字式电子汽车衡，秤台尺寸3.4m×15m，额定称量范围0~60t，称量精度为20kg。

垃圾称重系统主要功能是对进厂的垃圾进行统计和称重，并将报表定期送交有关部门进行核算和计费，主要包括称重、记录、传输、打印与数据处理等功能。系统的微电脑还留有数据通讯接口，可以和全厂微机管理系统联接，把有关数据直接送到所需要的部门，同时为垃圾焚烧厂的上级监管机构实时监控垃圾输送车辆进出的情况提供准确的文字数据和实时图像数据。

（3）垃圾卸料平台

根据大型垃圾集装箱转运车的尺寸，卸料平台宽度设计为24m，以保证中转垃圾车的回转及交通顺畅。

本工程设置3对卸料门，为使垃圾车司机能准确无误地把车对准垃圾卸料门，将垃圾卸入垃圾贮坑内而不使车辆翻到垃圾贮坑中，在每个门前有白色箭头标志。根据国内现有一些焚烧厂的运行经验，在卸料门前设置高度为300mm的车挡以防车辆倒退掉进垃圾贮坑，且在卸料门后距平台3500mm高度处设置翻车挡，以防止车辆倾翻；垃圾卸料门间设有隔离岛，以避免垃圾车相撞，并给工作人员提供作业空间。

为了方便将卸料平台上的垃圾扫入垃圾贮坑，在车挡中间开一个200mm宽的缺口。同时为了方便收集卸料大厅的清洗污水，在卸料平台设置了一定的坡度和排水沟。

（4）交通指挥

垃圾车辆的交通指挥包括路标和灯光两部分。

（5）垃圾贮坑

本期工程垃圾储坑的底标高为-5.0m，尺寸为32m×24m×12m，深5.0m，垃圾存储量约4150t，按照入池贮存垃圾平均容重0.45 t/m3、平均日处理600 t计算，至卸料平台高度处可贮存约6.9天（4150t）的焚烧量，如果沿着垃圾贮坑墙壁堆放，可存放10天以上的垃圾焚烧量。

为有效收集垃圾渗滤液，设计在池底保持2～2.5%的排水坡度，并在卸料平台底部设置一排拦污栅。渗滤液通过拦污栅进入污水导排沟内，最后汇集在渗滤液收集池。在渗滤液导排不畅的情况下，检修人员可以从两侧身着防护设备进入污水导排沟内进行清理作业。垃圾储坑底部设有渗滤液收集池，并配置有台污水泵，将收集池内渗滤液送至渗滤液调节池。垃圾贮坑和渗滤液收集池底部和四周都按设计采取必要的防渗措施。

垃圾贮坑上部设有焚烧炉一次风的吸风口。风机从垃圾贮坑中抽取空气，用作焚烧炉的助燃空气和维持垃圾贮坑中的负压，以防止池内的恶臭气体外溢。同时，在垃圾贮坑上部设有事故风机和两台除臭装置，在全厂停炉检修或突发事故造成全厂停机的情况下，开启电动阀门及除臭风机，抽取垃圾储坑内的气体，经活性炭吸附除臭装置处理后排入大气，避免臭气的自由外溢。

垃圾池内壁防腐措施包括：表面清理干净、修整、涂刷1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料；满刮环氧腻子两道；3mm厚（四布五涂）环氧玻璃钢隔离层；10mm厚环氧砂浆。

垃圾储坑防渗措施：首先通过计算控制池底、池壁结构的裂缝宽度不大于0.2mm。施工中除采取超长无缝施工技术外，还按混凝土施工验收规范按大体积混凝土施工要求采取必要措施，采用低水化热的矿渣硅酸盐水泥；降低入模温度；尽可能避免高温下作业；加强养护；混凝土内掺适量的膨胀剂，采用带抗渗性能的混凝土；以上多种技术措施共用，共同起到防渗、防腐、防撞的目的。

（6）垃圾抓斗起重机

本工程在垃圾池内设2台液压抓斗桥式起重机，全自动控制，承担垃圾的投料、搬运、搅拌、取物和称量工作，1用1备。起重机额定起重量11t，平均每小时供料所需时间约15min，另需约20min用于垃圾的移料、堆料和混合，剩余时间作为休息时间。

垃圾抓斗起重机具有计量功能，可实现将给料工作的每一抓斗垃圾进行自动称量，识别受料焚烧炉编号，记录每台焚烧炉的垃圾量，并向DCS系统传输记录数据。

### 3.5.2垃圾焚烧系统

垃圾焚烧系统是垃圾焚烧厂中最关键的系统，垃圾焚烧系统提供了垃圾燃烧的场所和空间，其结构形式及工艺将直接影响到垃圾的燃烧状况和燃烧效果。

垃圾焚烧系统主要由以下子系统组成：进料系统，助燃空气系统，点火及辅助燃烧系统，液压传动系统，焚烧炉。

（1）进料系统

抓斗从垃圾贮坑抓起垃圾，送入进料漏斗，进料漏斗能够贮存约1h焚烧量的垃圾。

漏斗中的垃圾沿着给料槽落下，给料槽起到连接给料斗和焚烧炉。给料斗与给料槽内的垃圾为焚烧炉供料提供足够的储备量，同时利用垃圾本身的厚度形成密封层，防止空气漏入炉内和烟气外逸，起到使焚烧炉炉膛与外界隔离的作用。

经给料槽落下的垃圾由推料器将垃圾推入炉排预热段，机械炉排在液压驱动下使垃圾依次通过燃烧段和后燃尽段。为保证单位时间进料量的稳定性，推料器应具有测定进料量的功能。

炉排分为三个区段：干燥区、燃烧区和燃尽区。在推料器的作用下，垃圾首先进入干燥区，通过炉排的动作，垃圾在炉排上往前移动到燃烧区，最后到达燃烬区。炉排的往复运行通过液压连杆机构驱动完成，固定炉排与活动炉排之间的相对运动推动垃圾向上翻滚，使垃圾在移动的过程中得以均匀混合，有利于着火和燃烧。

（2）点火及助燃空气系统

每台焚烧炉配2台启动燃烧器和3台辅助燃烧器。燃烧器包括风机、油过滤器、压力开关、安全阀、燃烧控制挡板、风门调节系统、电子点火、火焰监测、电磁阀、调节阀等，燃料油的品质为0#轻柴油。

启动燃烧器位于炉后墙出渣口的上方，其出力为焚烧炉额定热负荷的20%，启动燃烧器既可用于焚烧炉启动点火，也可用于低热值垃圾的辅助燃烧。启动燃烧器具备以下功能：

1）烘干耐火材料。

2）启动过程中，在送入垃圾前，启动燃烧器和辅助燃烧器能将焚烧炉均匀预热到至少850℃/2秒，而不会使无保护的炉排过热。

3）在锅炉停炉时，保持850℃/2秒，以确保炉排上的垃圾彻底燃烧。

辅助燃烧器安装在后燃烧室的二次风注入上方，即焚烧炉上升烟道与余热锅炉衔接处的下方。辅助燃烧器的着火端与炉排和炉墙的距离有足够远的距离，燃烧器设置保证烟气流成为湍流，从而得到更加均匀的温度场。

辅助燃烧器的启动、关停都由中央控制室根据检测到的燃烧室温度由燃烧控制系统自动完成，可达到如下功能：

1）在启炉时，加热炉膛，以达到850℃/2秒的要求。

2）在正常运行条件下，确保炉膛烟气温度满足850℃/2秒的要求。通过锅炉第一通道上设置的温度传感器的连续测量，来检查是否达到此温度设计。当出现有可能达不到要求的风险时，报警且辅助燃烧器自动投入使用。

3）保证在停机时，烟气的完全燃烧。

辅助燃烧器的燃烧风由辅助燃烧器风机提供，风机吸风取自锅炉房。当燃烧器处于备用状态时，冷却空气可以保护燃烧器，并设置有专门的冷却风机（冷却风也取自锅炉房）。这种燃烧器专门用于垃圾焚烧发电厂，只需要很少的冷却风量。这样既可以防止后燃烧室内烟气的进一步冷却，有助于保持850℃/2秒，从而可以节自治区燃油，即运行费用。

为防止热损害，燃烧器的火焰前端，与炉排和焚烧炉壁保持着足够的距离，避免火焰碰墙。燃烧器配有观察窗，以观察火焰。在锅炉侧墙上也安装有观察窗，以观察锅炉炉墙由于燃烧器误操作或过度积灰而产生的火焰冲撞。

辅助燃烧器和启动燃烧器的总加热能力大于焚烧炉额定热负荷的50%。焚烧炉启动过程中，在垃圾送入焚烧炉之前，启动燃烧器和辅助燃烧器一起将焚烧炉的温度升高到850℃。

（4）液压传动系统

垃圾给料斗的架桥解除装置、出渣装置、炉排等全部由液压油缸来驱动。执行机构各自具有独立的控制阀、速度（流量）调节阀和油压控制回路。在充分考虑油压装置的紧凑性、可操作性、容易检修和安全检查的基础上，把油缸、电机、油压泵、各控制阀等的构成部件集中到了共同平台上。为了防止液压油的泄漏，共同平台兼有泄漏液压油的临时储存功能。

（5）焚烧炉

本工程焚烧炉采用往复式机械炉排炉，有利于垃圾的充分燃烧。炉体在容积设计上考虑了烟气的滞留时间、混合效果、二次风喷入、燃烧器布置等。

炉膛的布置能满足烟气温度在大于850℃时的停留的时间不少于2s；炉墙冷却采用风冷却，炉膛内维持负压工作条件，正常工作压力为-50Pa～-30Pa，垃圾燃烧后的热灼减率不大于3%。

焚烧炉观火孔设置有高温摄像头，方便运行人员操作。

表3.5-1 焚烧炉设计性能

| 性能参数名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 焚烧炉单台处理量 | t/h | 25 |
| 焚烧炉超负荷运行时的最大处理量 | t/h | 27.5 |
| 无助燃条件下使垃圾稳定燃烧的低位热值要求 | kJ/kg | 4600 |
| 焚烧炉年正常工作时间 | h | ≥8000 |
| 单炉年处理垃圾能力 | 万吨 | 21.9 |
| 垃圾在焚烧炉中的停留时间 | h | ～1.5 |
| 烟气在燃烧室中的停留时间 | s | >2 |
| 燃烧室烟气温度 | ℃ | ≥850 |
| 助燃空气过剩系数 |  | 1.8 |
| 助燃空气温度 | ℃ | 200～230 |
| 焚烧炉允许负荷范围 | % | 70～110 |
| 焚烧炉经济负荷范围 | % | 90-100 |
| 燃烧室出口烟气中CO浓度 | mg/Nm3 | 50 |
| 燃烧室出口烟气中O2浓度 | % | 6～11 |
| 余热锅炉过热蒸汽温度 | ℃ | 450 |
| 余热锅炉过热蒸汽压力 | MPa | 4.0 |
| 余热锅炉蒸汽量（MCR） | t/h | 55 |
| 余热锅炉排烟温度 | ℃ | <230 |
| 余热锅炉给水温度 | ℃ | 130 |
| 焚烧炉余热锅炉效率 | % | 82 |
| 焚烧炉渣热灼减率 | % | ≤3 |

### 3.5.3余热利用系统

（1）余热锅炉

本工程余热锅炉为单筒型，立式自然循环式水管锅炉，由汽包、降水管、集箱、膜式水冷壁管屏组成。本余热锅炉共5级省煤器、3级过热器，并在3级过热器之间设置2级喷水减温，以调节过热蒸汽温度。余热锅炉具体参数如下。

过热蒸汽压力： 4MPa

过热蒸汽温度： 450℃

额定蒸汽量：   ~55t/h

给水温度：     130℃

锅炉热效率：82%

（2）汽机系统

本工程配置1套12MW汽轮发电机组，预留远期汽轮发电机组建设场地。由于本工程为垃圾焚烧余热发电，根据工程定位及要求，以焚烧垃圾为主。当因故停机时，要求尽量不停焚烧炉。鉴于这一要求，余热利用系统的设计不同于常规电厂，具有如下特点：

(1) 余热回收、利用系统设计配置为“1+1+1”型式，即1台中温中压余热锅炉+1台凝汽式汽轮发电机组+1套主蒸汽旁路系统。

(2) 该配置使全厂运行灵活、维修方便，可使电厂机、炉能实现分别检修，即，如汽轮发电机组检修时，锅炉可正常运行，所产生的蒸汽通过主蒸汽旁路系统运行，可最大限度地保证焚烧炉年可利用时间不少于8000小时。

(3) 旁路系统运行方式为：当汽轮机停机时，关闭汽轮机的电动主汽阀，同时，开启主蒸汽旁路系统，蒸气经过主蒸汽旁路减温减压装置后进入凝汽器。主蒸汽旁路减温减压装置采用快开式快开时间<3s。

(4) 汽轮机的电动主汽阀与主蒸汽旁路系统联锁控制，保证全厂的主蒸汽系统压力可控，从而保障余热利用系统设备的安全运行。此方案旁路切换投入运行时间短，系统运行安全可靠。

(5) 一次风蒸汽－空气预热器由汽机Ⅰ段调整抽汽加热，疏水经节流孔板进入除氧器。

(6)旁路系统出力按照一台焚烧炉最大产汽量考虑，除保证汽轮机发生故障停机后焚烧炉正常运行外，亦可以作为汽轮机启动旁路。旁路系统采用水环真空泵抽真空系统以保证旁路系统的快速启动。

### 3.5.4烟气净化和排放系统

本工程采用“SNCR脱硝+半干法脱酸+活性炭吸附+干法脱酸+袋式除尘器”的烟气净化系统，预留SCR脱硝空间。余热锅炉尾部排放的190～200℃的烟气经半干法脱酸系统、活性炭喷射后温度降至160~170℃，进入布袋除尘器，除尘后满足排放标准的尾部烟气通过引风机进入烟道，最终采用1座80m高的钢筒烟囱排入大气。烟筒内径2.2m，烟气量为123220Nm3/h。

余热锅炉尾部排放的烟气从旋转喷雾脱酸塔的顶部进入，通过顶部入口处的导流叶片，烟气在塔内旋转紊流流动，与经过旋转雾化器高速旋转所产生的石灰浆液充分接触反应，同时烟气温度降低，通过中和作用脱除烟气中的氯化氢、氟化氢、二氧化硫、三氧化硫等酸性气体。之后，采用管道喷入法，分别将活性炭粉通过高效喷嘴、干性脱硝药剂通过干粉喷洒风机喷入在脱酸塔与布袋除尘器之间的管道中，进一步脱酸，及去除重金属和二噁英。

经中和反应和活性炭吸附后的烟气进入布袋除尘器，粒状污染物附在滤层上得以清除，一般去除粒子大小在0.05～20μm范围，可将烟气中的细灰尘粒、中和剂、脱酸反应产物颗粒、吸附有二噁英和重金属的活性炭颗粒等捕捉。

该系统包括以下设备：SNCR脱硝系统、石灰浆制备系统、旋转喷雾塔、活性炭喷射系统、石灰喷射系统、布袋除尘器、烟气在线监测系统、烟囱。

（1）SNCR脱硝系统

本工程采用氨水作为脱硝还原剂。本工程SNCR系统采用喷嘴喷射氨水，停用时，喷入压缩空气进行冷却。SNCR系统所需氨水由供应商负责运输到厂，厂内设立式氨罐1个，容量100m3，满足正常运行10天需要。SNCR系统采用一体化设备，可根据生产负荷的变化和引风机后的NOx 浓度等，调整氨水的喷入量，并且配备单独的电力仪表控制柜，所有信号引至中控室进入DCS。

（2）石灰浆制备系统

石灰制浆系统的主要功能是将储存在石灰储仓石灰取出加水搅拌制备成浓度为15%～17%的浆液，然后用泵将其增压输送到喷雾塔顶部的旋转雾化器的石灰浆液入口。本工程设有石灰储仓1个，容积100m3，满足系统正常运行15天以上的需要。

（3）旋转喷雾塔

炉后烟气自顶部导入喷雾塔，喷雾塔顶部导流片使烟气进入喷雾塔后形成旋转紊流流动以螺旋的方式通过反应塔，喷雾塔的顶部还布置有石灰浆液喷雾机，其作用是将石灰浆液粉碎成直径为几十微米的雾滴，喷入反应塔中与酸性气体反应，这样能够大大提高石灰浆液的比表面积，并使雾滴能够悬浮在烟气中，这样就大大增加了烟气中酸性气体分子与石灰浆液中氢氧化钙分子接触的面积和接触的时间，能够确保有较高的反应效率。

（4）活性炭喷射系统

活性炭喷射系统的主要功能是将储存在活性炭仓的活性炭粉取出用压缩空气气化后将其输送到布袋除尘器前的活性炭喷入口。

活性炭具有巨大的表面积及良好的吸附性，不仅能吸附固态的二恶英颗粒，而且能将气态二恶英组分凝固吸收，目前烟气净化系统通常在除尘器入口前的烟气管道中注入活性炭粉末来吸附烟气二恶英以及烟气中的重金属等，吸附后的活性炭顺着烟气流动的方向随烟气一起进入后续的布袋除尘器由布袋捕集下来。

本工程活性炭喷射系统需连续运行，以保证烟气排放达标。系统中设活性炭储仓1个，容积10m3，满足正常运行3天需要，贮仓顶部设布袋收尘装置，用于收集卸料时的活性炭粉尘；贮仓底部设置进料管，活性炭由卡车运进厂里，然后经气体输送装置卸到贮仓。贮仓上还设有称重装置和高、低料位报警，以便及时了解贮仓里的活性炭使用情况，贮仓底部设置卸料螺旋，活性炭由卸料螺旋进入喷射器，在喷射风机的作用下喷入管道中。

（5）干性脱酸药剂喷射系统

通过干粉喷洒风机将干性脱酸药剂石灰喷射至袋式除尘器前的烟道中，使干性脱酸药剂粉末和烟气充分混合，达到补充脱酸的目的。

（6）布袋除尘器

布袋除尘器的主要作用是过滤烟气中的粉尘。布袋除尘器为箱式，在每个箱室内布置有大量滤袋，本工程采用PTFE+PTFE 覆膜滤料，滤袋用笼架进行支撑和固定，经旋转喷雾塔和活性炭喷射系统后的烟气进入布袋除尘器，烟气流速突然大大降低，烟气携带粉尘的能力大大减弱，其中的部分粉尘就直接掉落在灰斗中，整个布袋除尘器内的烟气向上运动，经过滤袋的过滤在布袋除尘器顶部的集气箱汇总后用烟道导向引风机。

本工程袋式除尘器设计参数见表3.5-2。

表3.5-2袋式除尘器性能参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行风量（145℃4000Pa） | Nm3/h | 123220 |
| 2 | 入口粉尘浓度 | mg/Nm3干11％O2 | 3000～10000 |
| 3 | 出口粉尘浓度保证值 | mg/Nm3干11％O2 | ≤5 |
| 4 | 烟气温度 | ℃ | 190~250 |
| 6 | 滤袋尺寸（直径×长度） | mm | 150×6000 |
| 7 | 总过滤面积 | m2 | 5400 |
| 8 | 滤袋材质 |  | 100％PTFE |
| 9 | 过滤风速 | m/min | ~0.7 |
| 10 | 进风形式 |  | 中箱体进风 |
| 11 | 清灰用压缩空气压力 | MPa | 0.25～0.35 |
| 12 | 清灰用压缩空气量 | m3/min | 7 |
| 13 | 除尘器阻力 | Pa | 1300~1800 |
| 14 | 箱体结构设计压力 | Pa | -6500 |

（7）烟气在线监测系统

烟气在线监测系统主要包括分析仪（采样及预处理部分、分析仪部分、数据采集处理部分）、烟气粉尘监测仪、烟气流量计、氧气分析仪。所有监测信息均通过传感器传送至中央控制室，在中央控制室进行集中的监控和管理。

（8）烟囱

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），焚烧处理能力≥300t/d的焚烧炉烟囱高度不得低于60m；如果在烟囱周围200m半径距离内存在建筑物时，烟囱高度应至少高出这一区域内最高建筑物3m以上；每台生活垃圾焚烧炉必须单独设置烟气净化系统并安装烟气在线监测装置，处理后的烟气应采用独立的排气筒排放；多台生活垃圾焚烧炉的排气筒可采用多筒集束式排放。

本工程最终采用1座80m高的单筒钢烟囱排入大气，烟筒内径2.2m，烟气量为123220Nm3/h。

### 3.5.5垃圾渗滤液处理系统

垃圾焚烧电厂垃圾渗滤液包括垃圾自身含水，垃圾堆放过程中发酵产水，垃圾收集、运输过程中的降水和厂内垃圾卸料平台及运输通道的地面冲洗污水，主要来源于垃圾储坑。垃圾渗滤液的水质特点是：污染物成分复杂；有机污染物浓度高，变化范围大；氨氮浓度较高；重金属离子与盐份含量较高；渗滤液呈酸性。

建设单位拟从垃圾源头开始控制垃圾渗滤液的产生，尽量减少垃圾自身水分含量，首先提倡垃圾分类，尽量使用压缩式中转站把垃圾水分压干一部分再装车运输至垃圾池；延长垃圾进入垃圾池堆放发酵的时间，使垃圾水分尽可能的自然风干增加滤水时间减少垃圾水分，垃圾仓内设有可靠的垃圾渗沥液收集系统。在卸料门侧下方沿垃圾仓侧壁每跨设置2个不锈钢滤网格栅（共8个），网孔不大于2cm，坑壁开孔500mm×2500mm(高)，标高-5.00m～-2.50m。垃圾渗沥液流入收集沟，沟道宽度500mm，再由地沟汇集到渗沥液收集池。渗沥液收集池池底标高-8.00m，池顶标高-5.00m层，容积约为798m3，可以储存极限情况下约3~4天渗沥液，再通过泵将垃圾池的渗滤液打入渗滤液处理中心进行处理，防止垃圾池底部积水，减少垃圾水分。

垃圾焚烧电厂垃圾渗滤液水量受垃圾收集、气候、季节变化等因素影响波动较大，特别是季节变化和当地降水情况对垃圾渗滤液水量变化影响最大。一般垃圾焚烧电厂渗滤液水量约占进厂垃圾总量的10%~30%，本工程地处河南省东部，垃圾渗滤液水量暂按处理垃圾量的25%~30%保守考虑，本期工程设计垃圾处理量为600t/d，同时考虑地面冲洗水和初期雨水的处理需求，垃圾渗滤液处理系统处理能力按240t/d设计。

### 3.5.6灰渣处理系统

垃圾焚烧厂的灰渣主要包括炉渣和飞灰，本工程对垃圾焚烧产生的炉渣和飞灰进行分别收集和处置。

（1）炉渣

本工程炉渣主要为垃圾燃烧后的残余物，其产生量视垃圾成分而定，其主要成分为MnO、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3以及少量未燃烬的有机物、废金属等，炉渣热灼减率≤3%。本工程产渣量（湿）：5t/h，120t/d，40000t/a

焚烧炉安装1台液压出渣机，将炉膛落下的炉渣冷却；炉排漏渣经湿式刮板除渣机转运渣坑，锅炉灰经水冷螺旋输送机转卸至刮板除灰机，再转运水冷螺旋输送机进液压除渣机，与炉渣一同经振动输送机，经磁选机除铁后卸至炉渣储存池。最终，由抓斗起重机装卸至汽车后运出厂外，炉渣的运输由综合利用单位负责。

本工程渣坑尺寸为22m×5m×3.5m，储渣量约440t，约可满足本期工程600t/d垃圾焚烧炉3.5天的渣量。运渣车装载量按8t考虑，则每天需要16车次可以满足炉渣运输要求。

（2）飞灰

本项目的飞灰指烟气净化系统收集的粉尘，主要来自于脱酸反应塔和布袋除尘器。飞灰输送采用全封闭的刮板输送机，由斗式提升机提升至储灰仓，然后采用机械输送至炉后的飞灰螯合车间进行螯合处理。为保证飞灰在储灰仓内不结块，需采用电伴热加热保温，并在灰仓底部设振打器，以利于出灰。

本工程飞灰产生量：0.75t/h，18t/d，6000t/a。

飞灰及反应物采用螯合处理，本工程建设1 套处理量为5t/h的飞灰螯合稳定化处理系统。主要由灰库、螯合剂储仓、称重斗、卸灰阀、计量斗、成型机、喷水系统及控制系统组成。设1座飞灰贮仓，容积120m3，设在飞灰螯合车间内，可储存本期工程约4天灰量；设螯合剂储仓1个，总容积4m3，可满足正常运行6天需要。

飞灰贮仓内存放的飞灰与螯合剂按照一定的配比通过卸灰阀进入混料斗，通过振动混料斗混和后，进入成型机进行螯合成型。飞灰在厂内进行稳定化处理后在厂内危废暂存间暂存，飞灰满足含水率低于30%和二噁英含量（或有效毒性）低于3μg/kg，并且样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表1相关限值要求后，可装车运输至鹿邑县垃圾填埋场分区单独填埋。

图3.5-1飞灰处理工艺流程图

## 3.6储运工程

本项目主要原料和产品的厂内储存、运输情况列于表3.6-1。

表3.6-1  原料和产品的储存、运输情况

| 类别 | 名称 | 形态 | 运输 | 储存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量（t/a） | 包装形式 | 运输方式 | 形式 | 场所 | 储存量 |
| 运入 | 生活垃圾 | 固体 | 21.9×104 | — | 垃圾运输车 | 散装 | 垃圾贮坑 | 9216m3 |
|  | 石灰 | 固体 | 2190 | 袋装 | 货车 | 袋装 | 储仓 | 100m3 |
|  | 活性炭 | 固体 | 165 | 袋装 | 货车 | 储罐 | 储仓 | 10m3 |
|  | 氨水 | 液体 | 2630 | 灌装 | 货车 | 袋装 | 储仓 | 90m3 |
|  | 螯合剂 | 液态 | 146 | 槽车 | 货车 | 袋装 | 储罐 | 4m3 |
| 运出 | 炉渣 | 固体 | 40000 | — | 货车 | — | 渣坑 | 385m3 |
|  | 稳定化飞灰 | 固体 | 6000 | — | 密闭车 | — | 危废暂存间 | 120m3 |

*垃圾运输车平均流量15车次/小时，高峰时间23车次/小时。

各乡镇生活垃圾首先在各乡镇建立的垃圾中转站储存，然后通过全封闭垃圾运输车运送至鹿邑县生活垃圾焚烧发电厂，具体垃圾运输路线见表3.6-2和图3.6-1。

表3.6-2 垃圾运输路线及沿途居民点分布表

| 区域 | 区域 | 垃圾运输路线与沿途居民点 |
| --- | --- | --- |
| 县城 | 路线 | 辅仁大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 县城 |
| 唐集乡 | 路线 | X004－G311－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 唐集乡、董楼村、辛集镇、孙庙村、西双庙、试量镇、孙庄、肖庄、赵庄乡、县城 |
| 辛集镇 | 路线 | G311－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 辛集镇、孙庙村、西双庙、试量镇、孙庄、肖庄、赵庄乡、县城 |
| 任集乡 | 路线 | X004－G311－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 任集乡、冷庄村、洼于村、胡小楼村、肖庄、赵庄乡、县城 |
| 高集乡 | 路线 | Y010－G311－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 高集乡、前孙庄、大河口村、前杨楼、南潘庄、试量镇、孙庄、肖庄、赵庄乡、县城 |
| 试量镇 | 路线 | G311－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 试量镇、孙庄、肖庄、赵庄乡、县城 |
| 张店乡 | 路线 | S210－G311－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 张店乡、何楼、水牛李、李瓦房、岳庄、段楼村、孙庄、肖庄、赵庄乡、县城 |
| 丘集乡 | 路线 | S210－G311－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 丘集乡、夏庄村、胡堂村、孙庄、肖庄、赵庄乡、县城 |
| 赵村乡 | 路线 | G311－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 赵庄乡、县城 |
| 生铁冢乡 | 路线 | X025－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 生铁冢乡、郭竹园、杨庄、黄台寺村、八里堂、李湾、五里庙、曹小楼、县城 |
| 观堂乡 | 路线 | S207－G311－辅仁大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 观堂乡、何洼村、梅沟村、八里河、张新庄、孙阁村、代屯、县城 |
| 王皮溜镇 | 路线 | X002－G311－辅仁大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 王皮溜镇、后庄、阎湾村、范桥村、谷堆洼村、县城 |
| 郑家集乡 | 路线 | Y002－G311－辅仁大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 郑家集乡、大张营村、曹牌坊村、太清宫镇、八里庙村、陈王庄、县城 |
| 玄武镇 | 路线 | X002－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 马庄村、潘庄村、殷堤口、明郭庄、小厂集南村、秦庄村、刘佰纯、穆店镇、贾湾、宋新村、石口、赵楼、刘堂村、县城 |
| 穆店镇 | 路线 | X002－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 穆店镇、贾湾、宋新村、石口、赵楼、刘堂村、县城 |
| 杨湖口镇 | 路线 | S214－志元大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 杨湖口镇、吴小庙村、宋洼、茅草胡庄、县城 |
| 贾滩镇 | 路线 | Y001－S207－辅仁大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 贾滩镇、槐树李村、柿园村、杨庄村、张小楼村 |
| 涡北镇 | 路线 | 辅仁大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 涡北镇、姚庄 |
| 马铺镇 | 路线 | S207－辅仁大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 马铺镇、郭小桥、张楼、郑庄、吴楼、杨庄村、张小楼村 |
| 宋河镇 | 路线 | S326- S207－辅仁大道－金日路－电厂规划路－电厂 |
|  | 居民点 | 宋河镇、七所楼、杜桥村、邓庄、轩庄、胡楼、刘楼村、刘寨村、王路口村、马铺镇、郭小桥、张楼、郑庄、吴楼、杨庄村、张小楼村 |

## 3.7公用工程

### 3.7.1给水系统

（1）取水水源及水量

本工程以鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂中水为生产水源，以城市自来水为生活水源，生产取水量按61.55m3/h考虑，由1根DN150钢管接至电厂区域，交接点为红线或围墙外1m，接点压力≥0.2MPa，按机组年工作8000小时计，根据可研，年生产用水取水量49.24×104m³，生活水平均用水量0.6m3/h，年生活取水量0.48×104m³，年总取水量49.72×104m³。

（2）鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂中水

鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂位于鹿邑县产业集聚区东南，涡河北岸，惠济河南侧，2013年建成投产。2015年污水处理规模为1.5万m3/d，处理工艺为：二级生物处理（氧化沟）+三级深度处理，服务范围为7.18km2，目前其中水无直接用户，现状出水经污水管道全部排入登攀渠后流入惠济河。出水标准为：COD≤50mg/L，BOD≤10mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤5（8）mg/L，TP≤0.5mg/L，TN≤15mg/L。鹿邑旺能环保能源有限公司已与鹿邑县益民产业集聚区污水处理有限公司签订了中水供应协议。鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂出水水质经本项目中水深度处理系统处理后可满足用水水质要求，本工程日最大取水量约1200m3，远低于鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂日产生中水规模，且该中水目前无其他用户，本工程用水是可靠的。

（3）取水工程

根据可研，本工程工业水水源为鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂中水，取水量按61.55m3/h考虑，由1根DN150钢管接至电厂区域，线路长度约4km，交接点为红线或围墙外1m，接点压力≥0.2MPa。

（4）水处理工艺

污水处理厂来水水质不能满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2007），进厂后采用2×100t/h石灰澄清过滤系统（2用1备）预处理：

污水处理厂出水→原水池→升压水泵→曝气生物滤池→石灰软化机械搅拌澄清池→变孔隙滤池→清水池→清水泵→锅炉补给水处理系统和循环水系统。

中水预处理除去了大部分的悬浮物、碳酸盐硬度及一部分有机物杂质，产生的泥饼等交环卫部门处置。

表3.7-1预处理后的再生水水质指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 补水水质控制指标 | 处理后的水质指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（25℃） | ( | 6.5～9.0 | 7.0～8.5 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | - | ≤10 |
| 3 | 浊度 | NTU | ≤5 | ≤5 |
| 4 | BOD5 | mg/L | ≤10 | ≤5 |
| 5 | CODCr | mg/L | ≤60 | ≤30 |
| 6 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 7 | 锰 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 8 | Cl- | mg/L | ≤250 | 不高于进水 |
| 9 | 钙硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | ≤250 |
| 11 | NH3-N | mg/L | ≤10 | ≤5 |
| 12 | 总磷（以P计） | mg/L | ≤1 | ≤1 |
| 13 | 溶解性总固体 | mg/L |  | ≤1000 |
| 14 | 游离氯 | mg/L |  | 末端0.1～0.2 |
| 15 | 石油类 | mg/L |  | ≤5 |

作为锅炉补给水的再采用超滤反渗透工艺深度处理：

再生水深度处理系统来清水→生水加热器→生水箱、生水泵→活性炭过滤器→超滤装置→自动反洗过滤器→超滤装置→超滤水箱、水泵→反渗透保安过滤器→反渗透高压水泵→反渗透装置→淡水箱、水泵→强酸阳离子交换器→强碱阴离子交换器→混床→除盐水箱、除盐水泵→主厂房。

深度处理系统由2×5t/h超滤装置（1用1备）＋反渗透装置＋一级除盐加混床装置组成。

### 3.7.2排水系统

厂区排水系统采用雨污分流制。

（1）生活污水

本期工程设1m3/h 生活污水处理设施一套，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。

（2）工业废水

本工程工业废水主要包括中水深度处理系统排水、化学水处理系统排水、循环冷却排污水、厂房定连排水和锅炉酸洗水。

化学水处理系统排水回用至除渣机冷却；循环冷却排污水回用于烟气净化系统用水、卸料平台和地面等冲洗用水、制浆用水、除渣机补水和其它杂用水；锅炉酸洗废水每3～4年产生一次，暂存于机组排水槽，最终由酸洗公司带走处置；中水深度处理系统排水、厂房定连排水及未能全部回用的少量循环冷却排水通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。

（3）垃圾渗滤液

垃圾渗滤液、垃圾卸料区和运输通道地面冲洗水等经渗滤液处理站处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求和总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度达到GB16889表2规定的浓度限值要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。渗滤液处理系统形成的废水经浓缩提升后，清液外排鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂，浓液喷至锅炉焚烧，污泥进入本厂焚烧炉焚烧处置。

（4）厂内垃圾运输通道区域的初期雨水

厂房主要运输道路、地磅、洗车区、运输坡道和卸料平台等区域为垃圾运输的主要通道，其初期雨水会夹带运输和卸料过程中的少量垃圾渗滤液等，故需要对上述区域的初期雨水进行收集处理。

收集方案：前15min的初期雨水经过专用管道和提升泵送至垃圾渗滤液处理站进行处理；15min后的雨水切换溢流排入厂区雨水收集池，可回用于厂区绿化、浇洒等，最终可排至厂区雨水管网。

（5）排水管网

本工程垃圾渗滤液、生产废水、生活污水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。

上述排水设施中，位于厂区红线以内的设施和管线由本工程负责建设，但通往鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂的排水管线厂外段则纳入市政建设统一安排，不在本工程建设范围内。

取水及排水管线建设周期较短，计划2019年10月份建成，本工程正式投产日期为2020年10月份，因此，其依托性从建设时序上看是可行的。

### 3.7.3循环冷却水系统

本工程循环水系统采用带机力通风冷却塔的开式循环冷却水系统。

冷却水经循环水泵送至汽轮机凝汽器、发电机空气冷却器、汽轮机油冷却器、闭式循环板式换热器，使用后空冷器、凝汽器、闭式循环板式换热器的回水利用余压进入冷却塔进行冷却，汽轮机油冷却器回水直接回到冷却塔冷水池。经冷却塔冷却后的水再通过循环水泵送至以上用户循环使用。循环系统的补充水由厂区工业水管网供给，化水车间反渗透浓水回用至除渣机冷却水。

本工程所有水泵均集中布置在综合水泵房内，泵房内为半地下式结构。

循环水系统设2台单级双吸水平中开卧式离心清水泵。

循环水供、回水管均为1根DN700焊接钢管。

循环水泵房内另设2台循环水排污泵（1用1备），用于抽取部分循环水作为厂区绿化用水、各系统冲洗用水及飞灰处理系统、除渣机补水等。

本工程采用2座机械通风冷却塔。冷却塔单排并列布置，单塔轴线尺寸LxB=10.5m×10.5m，总轴线尺寸LxB=21m×10.5m。单塔设计冷却水量为1500m3/h，在设计湿球温度为27.9℃，相对湿度66%的条件下，冷却塔设计进水温度≤41℃，设计出水温度≤33℃。

### 3.7.4锅炉补给水处理系统

本工程设置1套出力为5m3/h 锅炉补给水处理系统，最大出力10m3/h，采用二级反渗透+离子交换处理工艺。其原则性系统流程如下：中水→原水箱→超滤提升泵→自动加热装置→自清洗过滤器→超滤装置→超滤水箱→一级反渗透提升泵→一级反渗透机组→一级反渗透产水箱→二级反渗透提升泵→二级反渗透机组→二级反渗透产水箱→EDI提升泵→EDI装置→除盐水箱→除盐水泵→凝汽器。

本工程锅炉补给水系统所有设备均布置于垃圾卸料平台下，锅炉补给水处理系统的排水回用至除渣机冷却水。

### 3.7.5空压系统

本工程在垃圾卸料平台底层设置了压缩空气间，主要供厂内烟气净化、焚烧炉机械振打等系统工艺用气、火焰监视器冷却保护、渗沥液喷嘴冷却保护等以及部分控制仪表用气。

压缩空气间内设螺杆式空气压缩机，压力为0.7～0.8MPa。对于工艺用气部分，采用过滤器加冷冻式干燥机处理方式；对于仪表用气等要求质量较高的用气点，采用经冷冻式干燥机处理后再经过吸附式干燥机处理方式。

### 3.7.6助燃系统

辅助系统是为焚烧炉提供点火升温以及在操作过程中必要时维持炉内温度需要而设置的。本工程助燃燃料采用0#柴油，助燃系统主要包括输气泵、自动点火系统、火焰检测系统、灭火报警及重新启动部分等。

焚烧线启动阶段，在无垃圾状态下通过燃烧柴油使炉出口温度至额定运转温度（850℃以上），方可向炉内投入垃圾，以防止垃圾在炉内低温状态投入造成排烟污染物超标。正常运行时，垃圾热值已能够保持炉温高于850℃，辅助燃烧系统停运。根据焚烧炉内测温装置的反馈信息，本装置自动运行或停运。

### 3.7.7消防系统废水

垃圾储坑灭火时的消防排水暂存于垃圾储坑内，排水量按垃圾进料斗水雾隔离和垃圾储坑消防炮总用水量计算，约200m3/次，待灭火结束后，随渗滤液一同输送至渗滤液调节池及处理站进行处理。由于火灾发生概率较低，暂存于垃圾储坑的消防排水不会对渗滤液处理系统负荷造成冲击。

## 3.8工艺流程与产排污环节

生活垃圾焚烧发电是将生活垃圾进行高温处理，在800℃～1000℃的焚烧炉里，垃圾的可燃成分与空气中的氧进行剧烈的化学反应，放出热量，转化成为高温的燃烧气和量少而性质稳定的固体残渣，燃烧气可以作为热能回收利用。本工程的主要工艺流程如下：

生活垃圾由专用车辆运送到厂区垃圾接收系统入口，经称量后卸入垃圾储坑堆储发酵。为了稳定焚烧过程，需要用行车抓斗（吊车）进行不停的撒布和翻混，使垃圾进行均质化。储坑中经过均质化处理的垃圾，按负荷量的要求送入焚烧炉。焚烧炉燃烧空气由一次风机从垃圾储坑上部抽引过来。在焚烧炉正常运行时，垃圾在炉排上，经干燥、燃烧、燃烬阶段，完成焚烧过程，炉渣外委综合利用。焚烧产生的热量通过锅炉受热面吸收，并经过热器后产生中温中压过热蒸汽送往发电机组发电；焚烧炉内脱氮系统采用了选择性非催化还原法（SNCR）工艺；焚烧烟气则通过烟气净化系统（半干式反应塔、干式脱酸活性炭装置、布袋除尘器）作净化处理，使烟气中的污染物含量全部降低到国家允许标准值以下，经80m高的烟囱排放到大气中。飞灰经过稳定化处置后，外运至填埋场。垃圾渗滤液、卸料区冲洗水、初期雨水等经过机械格栅、调节池、混凝沉淀池等处理后回用。系统产生臭气送至焚烧炉焚烧处理，NF纳滤浓液和RO反渗透浓液喷炉内焚烧。

本工程的工艺流程及产排污环节示意图见图3.8-1。

## 3.9大气污染物排放分析

### 3.9.1废气产生情况

垃圾焚烧发电项目的废气主要包括以下四大类：

①垃圾在焚烧过程中产生的烟气，其中的主要污染物可以分为粉尘（颗粒物）、酸性气体（NOx、HCl、SOx等）、重金属（Hg、Pb、Cd等）、有机污染物（如二噁英）等。

②在垃圾卸料、垃圾堆放以及渗滤液处理站调节池、污泥池等散发出的恶臭气体，主要成分为H2S和NH3。

③渗滤液处理站厌氧系统产生的沼气，主要成分为甲烷和二氧化碳。

④飞灰稳定化车间中原材料输送、储存以及工艺搅拌过程产生的粉尘等。

参考《生活垃圾焚烧处理工程技术》（白良成编著，中国建筑工业出版社2009年出版）、国内近期同类垃圾焚烧项目环评文件以及项目可行性研究报告，确定污染源强。

### 3.9.2焚烧烟气污染物排放

#### 3.9.2.1烟尘和酸性气体

SOx：SOx主要是由垃圾中含硫废物（如橡胶、轮胎、皮革等）在焚烧过程中产生的，其中以SO2为主，在重金属的催化作用下，则会生成少量SO3。根据本工程生活垃圾分析测试报告，元素分析中硫含量最大值0.20 %。垃圾中硫的转化率按80%考虑，根据元素分子量可折算本工程SO2产生量700.8t/a（87.6kg/h）。

NOx：NOx来源于空气中的N2和O2的高温氧化反应，以及垃圾中含氮有机物、无机物焚烧产生。结合炉内燃烧技术参数（O2、温度）控制等，能够减少NOx产生量。具体措施主要有：①烟气充分混合：采用高压一次空气、二次空气均匀布风等措施，使烟气在炉内高温域充分得到混合和搅拌；②低空气比：通过降低过量空气系数，采用低氧方式运行，降低氧浓度，抑制NOx的产生；③控制炉膛温度不高于950℃（在满足850℃以上的前提下）。类比同类生活垃圾焚烧发电厂，本项目NOx在锅炉的原生浓度按300mg/Nm3考虑。

HCl：HCl来源于垃圾中的含氯废弃物，PVC是产生HCl的主要成分，厨余、纸张、织物、竹木等也产生少量HCl气体。类比同类生活垃圾焚烧发电厂，本项目HCl在锅炉的原生浓度按300mg/Nm3考虑。

HF：垃圾中氟化物（如氟塑料废物、含氟涂料等）燃烧过程产生，HF 初始浓度20mg/m3。

本项目同时收集了舟山旺能环保能源有限公司1＃机组2018年1月-10月的月均常规大气污染物排放实际监测数据，该电厂采用炉型与本工程一致，均为炉排炉，生活垃圾硫分含量0.26％，与本工程垃圾类似，建设和运营管理单位均为浙江旺能环保股份有限公司下属公司，具有较好类比性，可作为本工程污染物排放类比资料，具体在线监测数据见表3.9-1。

表3.9-1 舟山旺能环保能源有限公司1＃机组 mg/m3

| 月份 | SO2 | NOx | 烟尘 | HCL | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月份 | 35.71 | 175.69 | 6.41 | 14.53 | 7.52 |
| 9月份 | 49.79 | 149.98 | 12.80 | 13.6 | 22.10 |
| 8月份 | 52.85 | 154.54 | 18.87 | 11.02 | 7.21 |
| 7月份 | 12.06 | 121.60 | 19.50 | 13.3 | 15.10 |
| 6月份 | 13.51 | 145.37 | 17.20 | 12.86 | 14.10 |
| 5月份 | 22.94 | 154.27 | 17.50 | 18.89 | 9.50 |
| 4月份 | 33.05 | 139.47 | 16.60 | 50 | 9.27 |
| 3月份 | 40.88 | 108.67 | 15.31 | 26.7 | 19.63 |
| 2月份 | 21.40 | 159.80 | 17.90 | 21.7 | 12.59 |
| 1月份 | 7.80 | 157.70 | 15.70 | 21.8 | 8.24 |
| 均值 | 29.00 | 146.71 | 15.78 | 20.44 | 12.53 |

类比表3.9-1中数据，确定本工程主要大气污染物SO2、NOx、烟尘、HCL、CO排放浓度分别为30mg/m3、150 mg/m3、16 mg/m3、22 mg/m3和15 mg/m3。

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），SO2、NOx、烟尘、HCL、CO排放标准分别为80mg/m3、250mg/m3、20mg/m3、50mg/m3、80mg/m3，本工程确定污染物排放控制浓度均远低于国家排放标准限值。

进一步核算SO2、NOx、烟尘、HCL、CO排放源强分别为1.03g/s、5.13 g/s、0.55 g/s、0.75 g/s和0.51 g/s。

#### 3.9.2.2重金属

重金属包括汞、镉、铅、砷等，主要来自垃圾中的废电池、日光灯管、含重金属的涂料、油漆等。类比同类项目和结合设计资料，本工程锅炉出口烟气中污染物浓度为Hg 0.5mg/Nm3，Cd+Tl 0.8mg/Nm3，Pb+Cr等20mg/Nm3。

#### 3.9.2.3二噁英类有机物

生活垃圾焚烧烟气中的二噁英类物质主要来源于垃圾中的含氯有机物，二噁英类物质（二噁英PCDD、呋喃PCDF）以气态或吸附态（烟尘）形式存在。

（1）基本组成

二噁英类是国际公认的生活垃圾焚烧过程中产生的最重要的污染物。二噁英类即poly chlorinated dibenzo-p-dioxins，略写为PCDDs。分子结构如下图所示。PCDDs共有同素异构体75种，其中毒性最大的为2,3,7,8-四氯二苯并-P-二噁英(2,3,7,8-TCDDs)，计有17种。与PCDDs 一起产生的二苯呋喃PCDFs（如图所示），共有同素异构体135种。

（2）物化性质

二噁英类一般为白色结晶体，难溶于水，溶于脂肪，稳定性强。熔点305℃。25℃时，在水中的溶解度0.0002mg/L，苯中的溶解度57mg/L，在甲醇中的溶解度0.0002mg/L。其在500℃开始分解，800℃时在2s以上完全分解为CO2和H2O。它没有极性，具有相对稳定的芳香环，在环境中具有稳定性、亲脂性、热稳定性，同时耐酸、碱、氧化剂和还原剂。

（3）垃圾焚烧过程二噁英类形成机理

生活垃圾在焚烧过程中，二噁英类的生成机理相当复杂，至今为止国内外的研究成果还不足以完全说明问题，已知的生成途径可能有：

①生活垃圾中本身含有微量的二噁英，由于二噁英类具有热稳定性，尽管大部分在高温燃烧时得以分解，但仍会有一部分在燃烧以后排放出来；

②在燃烧过程中由含氯前体物生成二噁英类，前体物包括聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等，在燃烧中前体物分子通过重排、自由基缩合、脱氯或其他分子反应等过程会生成二噁英类，这部分二噁英在高温燃烧条件下大部分也会被分解；

③当因燃烧不充分而在烟气中产生过多的未燃烬物质，并遇适量的触媒物质（主要为重金属，特别是铜等）及300～500℃的温度环境，那么在高温燃烧中已经分解的二噁英类将会重新生成。

此外，目前的研究认为：当温度为340℃左右时，各类二噁英生成比率随温度上升而降低；当温度达到850℃，停留时间大于2秒，二噁英类物质可完全分解为CO2和H2O。

本工程生产工艺及技术设备选型时，按二噁英类产生浓度约4ngTEQ/Nm3进行控制。

#### 3.9.2.4焚烧烟气污染物排放情况汇总

综上所述，本工程烟气污染物的产生与排放情况汇总于表3.9-2。

表3.9-2本期工程废气排放汇总表（浓度：mg/Nm3，速率：kg/h）

| 排放装置 | 烟气量 | 废气治理措施 | 主要污染物 | 污染物产生 | 污染物去除率 | 污染物排放 | 排放浓度标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 排放速率 |  | 浓度 | 排放速率 |  |
| 烟囱高80m，出口内径2.2m，烟气排放温度150℃ | 12.32×104 Nm3/h | 完全燃烧+SNCR +半干法 +活性炭喷射 +干法喷射 +袋式除尘器 | 烟尘 | 7776.8 | 958.1 | 99.8% | 16.0 | 1.97 | 20 |
|  |  |  | NOX | 300.0 | 37.0 | 50.0% | 150.0 | 18.5 | 250 |
|  |  |  | SO2 | 711.0 | 87.6 | 96.8% | 30.0 | 3.70 | 80 |
|  |  |  | HCl | 300.0 | 49.3 | 92.7% | 22.0 | 2.71 | 50 |
|  |  |  | HF | 20.0 | 2.46 | 96.0% | 0.8 | 0.10 | 1 |
|  |  |  | Hg及其化合物 | 0.50 | 0.0616 | 95.0% | 0.025 | 0.0031 | 0.05 |
|  |  |  | 镉、铊及其化合物（以Cd+TI计） | 0.80 | 0.0986 | 95.0% | 0.04 | 0.00493 | 0.1 |
|  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb、r+Co+Mn+Ni计） | 20 | 2.46 | 98.0% | 0.40 | 0.0493 | 1.0 |
|  |  |  | 二噁英类 | 4 ngTEQ/m3 | 4.93E-07 | 97.5% | 0.1 ngTEQ/m3 | 1.23E-08 | 0.1 ngTEQ/m3 |
|  |  |  | CO | —— | —— | 完全燃烧 | 15.0 | 1.85 | 80 |

### 3.9.3恶臭气体排放

城市生活垃圾中厨余、果皮类有机物在好氧、厌氧细菌的作用下发酵、腐烂、分解，会逐渐产生恶臭气体。

本项目恶臭污染源主要来自进厂的原始垃圾，垃圾运输车在卸料过程中和垃圾堆放在垃圾贮坑内以及渗滤液处理系统散发出恶臭的气体，其主要成分为H2S、NH3等。

本工程采取的恶臭控制措施包括：

1）为了防止垃圾渗滤液漏入卸料大厅地面并渗入水泥中，垃圾卸料大厅地面采取防渗措施，防止卸料大厅地面渗入臭气物质。

2）在垃圾贮坑通往主厂房的通道门前设置气密室，通过向气密室送风使其室内保持正压，可有效防止臭气进入主厂房。另外在焚烧车间通往外部的所有通道门前均设有气密室。

3）在卸料平台的相应部位设置供水栓，以利于清洗卸料时污染的地面，卸料平台设计有一定的坡度使之易于排出清洗污水。

4）在卸料大厅进、出口处设置空气幕，以防臭气外逸。上料栈桥进口设置自动快速卷帘门。

5）为了减少垃圾贮坑臭气外逸污染环境，在垃圾贮坑上部设抽气风道，由鼓风机抽取作为焚烧炉一、二次燃烧空气，使得垃圾贮坑保持负压状态。

6）通常情况下只有检修期间停炉，检修期按30天计算，除臭设备内活性炭更换周期按照60天（按每天24h运行），在检修期间活性炭更换次数最多为一次，用量10m3。根据停炉检修计划，建设单位依据需要提前准备足够活性炭备用，确保检修期间活性炭足量更换。

类比国内同类项目对垃圾仓恶臭气体排放情况的监测，结合恶臭强度与浓度关系，在按规范进行设计和运行管理的前提下，垃圾仓的恶臭气体浓度[NH3]<3.79mg/m3、[H2S] <0.30mg/m3。参照生活垃圾填埋场恶臭污染物产生量的测算方法，估算垃圾仓内恶臭气体的产生系数见表3.9-3。

表3.9-3本工程恶臭气体产生系数

| 恶臭气体 发生源 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 垃圾储坑（g/吨垃圾·a） | 30℃ | 86.68 | 8.87 |
| 渗滤液处理站（mg/s·m2） | 0.084 | 0.0026 |

我国《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）规定，垃圾池有效容积按5~7天额定垃圾焚烧量确定。按本工程垃圾贮存池可贮存垃圾约4150t、渗滤液处理站调节池面积480m2计，恶臭气体产生量见表3.9-4。

表3.9-4本期工程恶臭气体产生量（kg/h）

| 恶臭气体 发生源 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 垃圾储坑（30℃） | 0.0450 | 0.0046 |
| 渗滤液处理站 | 0.1452 | 0.0045 |

正常工况下，一次风机抽入焚烧炉的恶臭气体量约占产生量的90%，按10%的恶臭气体无组织散发到环境中，由此可得NH3、H2S的排放源强见表3.9-4。

表3.9-5焚烧炉正常运行时的恶臭气体排放量（kg/h）

| 恶臭气体 排放量 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 垃圾储坑（30℃） | 0.00450 | 0.00046 |
| 渗滤液处理站 | 0.01452 | 0.00045 |

焚烧炉正常排放情况下，垃圾储仓产生的H2S、NH3、甲硫醇、甲硫醚等臭气将以负压形式送至焚烧炉高温焚烧，分解为SO2、NO2和水。因此，在正常工况下，焚烧炉排气筒不排放臭气。

### 3.9.4沼气排放

本工程渗滤液处理站厌氧系统（处理规模240 t/d）产生的沼气，主要成分为CH4、CO2和H2S，厌氧沼气产率按每降减1 kg COD 产生0.45Nm3的沼气考虑，折算后每吨渗滤液经厌氧处理平均产生23Nm3沼气。据此计算，本期工程的沼气产量约230m3/h。

渗滤液处理站采取封闭设计，正常工况下，厌氧反应器产生的沼气通过抽气装置进入垃圾储坑，由一次风机直接抽入焚烧炉焚烧。同时，在渗滤液处理站设沼气应急排放口1处，配置一套沼气火炬燃烧处理装置，当事故工况下全厂停机时，沼气通过管道输送至火炬高空燃烧处置。

### 3.9.5无组织粉尘排放

本工程粉尘的产生主要在飞灰稳定化车间、石灰储仓和活性炭储仓，此三处设施均整合在主厂房内，分别在其车间顶部设置1套布袋除尘器装置。飞灰螯合过程是密闭进行的，石灰储仓和活性炭储仓的粉尘主要在原料进仓时产生，本次评价按无组织排放考虑。本工程无组织粉尘产生和排放情况见表3.9-6。

表3.9-6无组织粉尘排放参数

| 排放源 | 污染物 | 产生 | 治理措施 | 去除率 （％） | 排放 | 面源参数 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(kg/a) | 高度 (m) | 面积 (m2) |  |
| 飞灰稳定化车间 | 粉尘 | 1600 | 4.8 | 布袋除尘 | 99.85 | 4.5 | 0.0072 | 15.768 | 5 | 10×10 | 间歇排放，大气 |
| 石灰仓 | 粉尘 | 1600 | 4.8 | 布袋除尘 | 99.85 | 4.5 | 0.0072 | 14.4 | 5 | 10×7 | 间歇排放，大气 |
| 活性炭仓 | 粉尘 | 1600 | 4.8 | 布袋除尘 | 99.85 | 4.5 | 0.0072 | 14.4 | 5 | 6×6 | 间歇排放，大气 |

*仓顶过滤风机风量均按1600m3/h考虑；飞灰螯合稳定工序运行时间按6h/d×365d考虑，石灰储仓和活性炭储仓的原料进仓时间按每年2000h考虑。

## 3.10水污染物排放分析

### 3.10.1水源、用水量与水平衡

本工程以鹿邑县产业聚集区污水处理厂中水为生产水源，以自市政自来水为生活水源，按机组年工作8000小时计，小时生产用水取水量61.55 m³，小时生活用水取水量0.6 m³，年生产用水取水量49.24×104m³，年生活取水量0.48×104m³，年总取水量49.72×104m³。

根据本工程可研设计文件，本工程用水量如表3.10-1所示，水量平衡图见图3.10-1。

表3.10-1鹿邑县垃圾焚烧发电项目本期工程用水量一览表

| 用水项目 | 最大时耗水量（m3/h） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 生产用水-污水处理厂中水 |
| 循环冷却水系统 | 47.385 | —— |
| 锅炉补给水 | 1.815 | —— |
| 绿化 | 1 | —— |
| 一体化净水器 | 2.5 | —— |
| SNCR | 0.4 | —— |
| 飞灰养护车间 | 5.0 | —— |
| 飞灰稳定化系统 | 0.25 | —— |
| 除渣系统 | 1.7 | —— |
| 垃圾冲洗 | 1.5 | —— |
| 工业耗水量总计 | 61.55 | —— |
| 生活用水-市政自来水 |
| 生活用水 | 0.6 | —— |

### 3.10.2废水类型与水量水质

本项目的废水包括生活污水、工业废水、垃圾渗滤液、冲洗废水和初期雨水。

（1）生活污水

本期工程设1m3/h 生活污水处理设施一套，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过厂区生活污水管网排入市政污水管网，生活污水外排量约0.5m3/h。

处理工艺流程为：生活污水格栅井调节池A段生化池O段生化池二沉池消毒池复用水池。

（2）工业废水

本工程工业废水主要包括一体化净水器排水、化学水处理系统排水、循环冷却排污水、厂房定连排水等。其中：

化学水处理系统排水回用至循环冷却水；循环冷却排污水回用于垃圾冲洗水以及除渣系统、飞灰系统用水等，未能回用部分循环冷却排污水排入厂区雨水管网；锅炉酸洗废水每3～4年产生一次，暂存于机组排水槽，最终由酸洗公司带走处置；锅炉定排水回用至循环冷却水。

化学水处理系统排放的酸碱废水：酸碱废水进入工业废水处理系统曝气池后进行空气搅拌，然后进入最终中和池加酸碱调节pH值到6～9，再经清水过滤器过滤后送到公用水池回用。

处理工艺流程为：酸碱性废水 曝气池 最终中和池 清净水池 过滤器 复用水池

锅炉酸洗废水经机组排水池送至工业废水集中处理站内的废水储存箱，经空气搅拌曝气、加酸碱调节pH值和加药絮凝后进入澄清器，清水流入最终中和池与酸碱废水混合，之后按酸碱废水处理流程处理。

（3）垃圾渗滤液和冲洗水

生活垃圾在垃圾储坑存放期间会析出大量的垃圾渗滤液，是生活垃圾自然发酵的产物，其特点是液体发臭、污染物浓度高、氨氮含量高，属高浓度有机废水，主要污染物为BOD5、COD、NH3-N等。垃圾渗滤液产生量主要受进厂垃圾的成分、水分含量和储存天数的影响，其产生量还与地域、季节等相关，根据本工程设计资料，原生垃圾渗滤液析出率按20%～30%计，同时，考虑卸料冲洗用水及其它不可预见因素后，本期工程的垃圾渗滤液日产生量按240t/d计。

本工程垃圾渗滤液采用：“预处理（包含混凝沉淀）+厌氧UASB+MBR系统（两级A/O+超滤UF）+纳滤NF+反渗透RO”的工艺处理方案。

预处理工序：

在调节池前设置螺旋格珊机，分离栅径为1mm。经过螺旋格栅预处理渗滤液中的固体悬浮和COD含量有所降低。渗滤液经过除渣处理后重力自流流入调节池，栅渣和处理站脱水处理后的污泥一起运送至焚烧炉处理。

经螺旋格栅机处理出水进入调节池，调节池主要用于调节水量，均衡水质，调节池出水提升至初沉池，通过加药混凝沉淀，去除进水中的SS，沉淀池定期排泥，沉淀清液溢流至中间加温池，调节池有效容积统一按储存量3000m³进行设计。

厌氧处理单元：

厌氧反应过程包括水解，酸化，产乙酸和产甲烷等。通过不同的微生物参与底物的转化过程而将底物转化为最终产物——沼气、水等无机物。UASB池由污泥反应区、气液固三相分离器（包括沉淀区）和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室的沼气用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下至厌氧反应区内沉淀。

图3.10-2垃圾渗滤液处理工艺流程图

MBR-生化系统处理单元

中间水池出水自流至MBR-生化系统。MBR-生化系统由一级反硝化/硝化、二级反硝化/硝化组成。

MBR-超滤处理单元

微生物菌体通过高效超滤系统从出水中分离，确保大于20nm的颗粒物、微生物和与COD相关的悬浮物安全地截留在系统内。超滤清液进入清液储槽。由于超滤实现泥水分离，因此生化反应器中的污泥浓度可以达到8～15g/L。

纳滤系统

采用纳滤能进一步脱除渗滤液中的有机物、重金属及高价离子，同时对后续反渗透处理起到很好的预处理作用，有效避免反渗透的结垢及污堵。

反渗透系统

反渗透其分离粒径一般小于0.1nm，其分离粒子级别可达到离子级别，是最精密的膜法液体分离技术，它能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物，能够去除可溶性的金属盐、有机污染物、细菌、胶体粒子、发热物质，其脱盐率大于99%，对COD、氨氮及总氮的脱除率可以达到90%以上，出水水质稳定。

纳滤系统处理出水通过RO反渗透进水泵加压进入RO反渗透系统进一步处理，可去除水中几乎所有杂质—各种一价离子、无机盐、分子、有机胶体、细菌、病原体等。确保出水中CODcr、氨氮、总氮、重金属离子等达到回用水标准要求。RO反渗透出水进入回用水池，最终经回用水泵送循环水系统作补充水。

本工程垃圾渗滤液、垃圾卸料区冲洗水等经渗滤液处理站处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。污泥进入本厂焚烧炉焚烧处置。

（4）厂内垃圾运输通道区域的初期雨水

厂房主要运输道路、地磅、洗车区、运输坡道和卸料平台等区域为垃圾运输的主要通道，其初期雨水会夹带运输和卸料过程中的少量垃圾渗滤液等，故需要对上述区域的初期雨水进行收集处理。

本工程上述雨水收集区的面积约2000m2，按鹿邑县降雨量水量20mm考虑，该区域前15min初期雨水量约40m3，经专用雨水提升泵和管道将该区域的前15min初期雨水提升至厂区渗滤液处理站处理达标，然后通过污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理；15min以后的雨水切换溢流排入厂区雨水收集池，可回用于厂区绿化、浇洒等，最终可排至厂外市政雨水管网。

（5）本工程回用水可用性分析

本工程回用废水主要包括：化学水处理系统排水回用至循环冷却水；循环冷却排污水回用于垃圾冲洗水以及除渣系统、飞灰系统用水等；锅炉定排水回用至循环冷却水

循环冷却水水质要求较低，其中PH值在7-9.2之间，化学水处理系统排水主要污染为酸碱，进入工业废水处理系统曝气池后进行空气搅拌，然后进入最终中和池加酸碱调节pH值到6～9，再经清水过滤器过滤后可满足循环冷却水用水水质要求。

循环冷却排污水主要污染因子为盐度，垃圾冲洗水以及除渣系统和飞灰系统用水对水质没有要求，因此循环冷却水可以用于上述系统补水。

锅炉定排水主要为沉渣，经过滤处理后无其他污染，用于循环冷却水补水是可行的。

综上，本工程上述几类废水回用于本工程是可行的。

（6）废水外排益民产业集聚区污水处理厂可行性分析

鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂采用改良型卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，日处理能力1.5万m3，出水经污水管道排入登攀渠后流入惠济河。收水水质要求参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级规定, 具体为：COD 500 mg/L，氨氮45 mg/L，SS 400 mg/L，BOD5 350 mg/L。本工程各类外排废水混合后接入污水处理厂的水质参数具体为：COD 50~ 500 mg/L，氨氮35 mg/L，SS 20-70 mg/L，BOD5 10-20 mg/L，满足鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂的收水水质指标要求，外排该厂是可行的。

### 3.10.3水污染排放情况汇总

根据本工程可研报告资料，综合考虑鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂收水水质要求和本工程污水处理设施处理能力后，本工程各类外排废水的水量、主要水质参数、排放去向及排放量汇总如表3.10-2所示。

鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂采用改良型卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，日处理能力1.5万m3，出水经污水管道排入登攀渠后流入惠济河。收水水质要求参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级规定。由表3.10-2可见，本工程各类外排废水混合后接入污水处理厂的水质参数均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂的收水水质指标要求。

表3.10-2  本期工程各类外排废水和污染物汇总

| 序号 | 类别 | 外排水量(m3/h) | 排放 规律 | 外排去向 | 主要外排水质参数 (mg/L) | 混合后接入污水处理厂的水质参数（mg/L） | 经污水处理厂处理后出水水质参数(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 盐类 | SS | BOD5 | COD | 氨氮 | 盐类 | SS | BOD5 | COD | 氨氮 | 盐类 | SS | BOD5 |
| 1 | 循环冷却系统排水 | 7.385 | 连续 | 雨水管网 | 50 | 35 | 800 | 20 | 10 | 50 | 35 | 800 | 20 | 10 | 50 | 35 | 800 | 20 | 10 |
| 2 | 中水深度处理排水 | 2.5 | 连续 | 产业集聚区污水厂 | 100 | 35 | 200 | 60 | 10 | 417 | 35 | 200 | 68 | 18 | 50 | 8 | —— | 10 | 10 |
| 3 | 垃圾渗滤液处理系统排水（含经处理后的地面、运输车辆、卸料区冲洗用水） | 9.5 | 连续 |  | 500 | 35 | 200 | 70 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 生活污水 | 0.5 | 间断 | 市政污水管网 | 500 | 35 | 200 | 70 | 20 | 500 | 35 | 200 | 70 | 20 | 50 | 8 | —— | 10 | 10 |
| 外排水量小计(m3/h) | 19.885 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 19.885 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 污染物排放量小计(kg/h) | —— | —— | —— | 5.62 | 0.69 | 8.41 | 0.99 | 0.30 | 5.62 | 0.69 | 8.41 | 0.99 | 0.30 | 0.99 | 0.36 | —— | 0.27 | 0.20 |

注：（1）鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂采用改进型卡鲁塞尔氧化沟工艺，收水水质要求参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A级规定，具体为——COD 500 mg/L，氨氮45 mg/L，溶解性总固体1500 mg/L，SS 400 mg/L，BOD5 350 mg/L；（2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准——COD500 mg/L，氨氮无三级标准，SS 400 mg/L，BOD5 300 mg/L。

## 3.11固体废弃物排放分析

### 3.11.1固废产生情况

本工程产生的固体废物可分为垃圾焚烧后产生的残渣、烟气处理系统捕捉下的飞灰、渗滤液处理系统产生的污泥、生活垃圾、其它生产废物五类。

（1）炉渣：主要为垃圾燃烧后的残余物。其主要成分为MnO、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3以及少量未燃烬的有机物、废金属等。本工程的小时最大产生量约5t，年最大产生量约43800t。

（2）飞灰：指烟气净化系统（脱酸反应塔和袋式除尘器）收集的粉尘。其主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等，另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二噁英等有毒有机物。本工程的飞灰小时最大产生量约0.96t，年最大产生量约7657t。

垃圾焚烧后的飞灰和炉渣的主要成份参照表3.11-1。

表3.11-1飞灰、炉渣主要成分分析（%）

| 成份 | SiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | CaCO3 | CaSO4 | Ca(OH)2 | CaCl2 | KCl+NaCl | 重金属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞灰 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 10 | 24 | 18.5 | 10 | 1.5 |
| 炉渣 | 45 | 16 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |

（3）污泥：包括渗滤液处理系统厌氧反应和生活污水化粪池产生的污泥。本工程的日最大产生量约2.5t/d，年产生量约833 t。

（4）生活垃圾：本工程新增70名职工，人均产生的生活垃圾按0.85kg/人.d计算，生活垃圾日产生量约59.5kg/d。

（5）废机油：主要来源于日常设备维护。本工程的年产生量约0.2t/a。

（6）废布袋：指用于烟气处理的布袋除尘器更换下来的布袋，平均更换周期约为4～5年，每次平均需更换布袋约1800条。

（7）废活性炭：指活性炭除臭装置中更换下来的废活性炭装填物。活性炭除臭装置中的活性炭填装量约165t，除臭性能下降时将根据实际情况更换部分废活性炭。

本期工程的上述各类固体废物产生环节、产生量汇总见表3.11-2。

### 3.11.2固废产生量及处置方式

根据国家有关标准规定，焚烧炉渣与除尘设备收集的飞灰应分别收集、存贮和运输。因此本项目对垃圾焚烧系统产生的炉渣和飞灰进行分别收集和处理。

（1）炉渣

本工程采用往复炉排焚烧炉，炉渣热灼减率≤3%，属一般工业废物，全部考虑综合利用，在暂时不能综合利用的情况下运至垃圾填埋场进行填埋处理。

垃圾焚烧发电厂产生的炉渣约为原生垃圾的20%左右，本工程焚烧炉排出的炉渣采用机械输送系统送至渣坑，再经抓斗抓至运渣车，由有资质的公司负责外运综合处理。经高温燃烧后的炉渣，经筛分、除铁后作建筑材料：可作水泥混凝土和沥青混凝土的骨料；可制墙砖或地砖；可作道路填充用材料。

鹿邑旺能环保能源有限公司与鹿邑县豫盛原建材厂已签订炉渣买卖合同，本工程产生的炉渣将全部售予鹿邑县豫盛原建材厂综合利用。

鹿邑县豫盛原建材厂位于涡北镇孙营村，占地面积10200平米，拥有75型双极真空挤砖机1台，强力搅拌机1台，双杆液压顶车机1台，板式送料机3台，切坯机2台，烘干车658辆，生产规模为年产6000万块新型墙体材料，可完全消纳本工程产生的炉渣，是可行的。

该项目在2007年以周环审[2007]171号取得项目建设环评批复，并于2010年建成投产，后未办理环保验收手续。

2016年为认真落实《关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》（豫政办明电[2016]33号）等文件精神，做好环保违法违规行为整改工作，鹿邑县豫盛原建材厂委托东方环宇环保科技公司编制了项目现状环境影响评估报告，该报告书已送至鹿邑县环境保护局备案。

（2）飞灰

《国家危险废物名录》把固体废物焚烧飞灰列为危险废物编号HW18，依据其毒性必须纳入危险废物管理范畴。

本工程对飞灰单独收集后在厂内进行螯合稳定化处理。飞灰在厂内进行稳定化处理后在厂内危废暂存间暂存，样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求后，装车运输至拟建的鹿邑县生活垃圾填埋场二期工程二单元分区单独填埋，分区填埋区域按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（（GB16889-2008）要求做好防渗，本工程建设单位已与鹿邑县城市生活垃圾填埋场签订了飞灰固化物填埋协议（报告附件7）。

鹿邑县生活垃圾填埋场占地约99000平米，位于前李庄农场，2005年取得原河南省环境保护局环评批复意见（豫环监[2015]185号），分为2个单元4个填埋区，并于2007年底建成投运一期2个单元，2009年建成投运二期1个单元。根据现场考察，该填埋场建成部分现有垃圾填埋已完成约五分之四面积，剩余面积约15000平米。鹿邑县政府拟投资建设二期二单元垃圾填埋场工程，占地面积约25000平米，由于原环评批复时间已超过5年有效期，因此，本次扩建工程需重新开展环境影响评价工作，目前该工程已委托河北鑫旺工程建设服务有限公司（国环乙：B1239）开展环评工作，并已开始工程招标。鹿邑县城市管理局已与本工程建设单位签订了飞灰填埋协议，按该新建工程40％容量计算，即10000平米作为飞灰填埋场的独立区域，分区堆放，并严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）建设运营，飞灰堆高按照8米计算，可堆放固化飞灰80000立方米，可满足本工程飞灰堆放约10年。

根据招标文件要求，工程工期为100天，预计项目最迟在2019年底可建成投运。本垃圾焚烧发电项目预计建成投产时间为2020年底，因此，从时间序列上看是可行的。

综合以上分析本工程产生的飞灰稳定化后送往鹿邑县生活垃圾填埋场二期二单元是可行的、可靠的。

（3）污泥

渗滤液处理系统产生的污泥进入污泥浓缩池，经浓缩处理后的污泥送至压滤机进行脱水处理，上清液回流至渗滤液调节池，污泥进入本厂焚烧炉焚烧处置。

（4）生活垃圾

按全厂职工70人、人均生活垃圾产生量0.85kg/d计，厂内新增的生活垃圾21.7t/a，进入本厂焚烧炉与垃圾混合焚烧处置。

（5）其他废物

更换下来的废活性炭和废布袋、少量废机油应暂存于厂内的危险废物暂存场所，并及时送有资质的危险废物处置单位处置。

本工程固体废弃物的产生和最终处置情况汇总见表3.11-2。

表3.11-2本期工程运营期固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固体废弃物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量 （t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 属性 | 危险特性与废物类别 | 判定依据 |
| 1 | 炉渣 | 垃圾焚烧 | 固态 | 垃圾焚烧残渣 | 43800 | 一般废物 | —— | —— |
| 2 | 飞灰 | 脱酸反应塔 烟气除尘器 | 固态 | 颗粒物、重金属 | 8727 | 飞灰属危险废物，稳定化处理后经浸出试验检验合格可按一般废物处置 | T，HW18 | 危废名录，772-002-18 |
| 3 | 污泥 | 渗滤液处理 | 固态 | 有机物、无机物 | 833 | 一般废物 | —— | —— |
| 4 | 生活垃圾 | 办公、生活 | 固态 | 食品废物、纸、纺织物等 | 21.7 | 一般废物 | —— | —— |
| 5 | 废布袋 | 布袋除尘器 | 固态 | 颗粒物及重金属 | 6 (4～5年) | 危险废物 | T/In，HW49 | 危废名录，900-041-49 |
| 6 | 废活性炭 | 除臭装置 | 固态 | 附着恶臭气体 | 165 | 一般废物 | —— | —— |
| 7 | 废机油 | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | 0.2 | 危险废物 | T/I，HW08 | 危废名录，900-249-08 |
| 8 | 合计 | 53087.9 | —— |

表3.11-3本工程固体废弃物产生、处置情况汇总表

| 序号 | 固体废弃物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量 （t/a） | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣 | 垃圾焚烧 | 固态 | 垃圾焚烧残渣 | 43800 | —— | —— | —— | 交由综合利用单位进行综合利用 |
| 2 | 飞灰 | 脱酸反应塔 烟气除尘器 | 固态 | 颗粒物、重金属 | 8727 | 浸出毒性 | 毒性 | HW18 | 飞灰在厂内稳定化处理后约8727t/a，在厂内危废暂存间暂存，样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求后，装车运输至鹿邑县前李庄垃圾填埋场分区单独填埋。 |
| 3 | 污泥 | 渗滤液处理 | 固态 | 有机物、无机物等 | 833 | —— | —— | —— | 送本厂焚烧炉焚烧 |
| 4 | 生活垃圾 | 办公、生活 | 固态 | 食品废物、纸、纺织物等 | 21.7 | —— | —— | —— | 送本厂焚烧炉焚烧 |
| 5 | 废布袋 | 布袋除尘器 | 固态 | 颗粒物及重金属 | 6 (4～5年) | —— | —— | HW49 | 应暂存于厂内的危险废物暂存场所，及时送有资质的危险废物处置单位处置 |
| 6 | 废活性炭 | 除臭装置 | 固态 | 附着恶臭气体 | 165 | —— | —— | HW49 | 焚烧炉焚烧 |
| 7 | 废机油 | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | 0.2 | —— | —— | HW08 | 应暂存于厂内的危险废物暂存场所，及时送有资质的危险废物处置单位处置 |
| 8 | 合计 | 53087.9 | —— |

注：根据《国家危险废物名录》（2016版）危险废物豁免管理清单，生活垃圾焚烧飞灰在满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3 条要求进入生活垃圾填埋场填埋的条件下，填埋过程不按危险废物管理。

## 3.12噪声

本工程厂内的稳态噪声源主要包括焚烧炉、汽轮机、发电机、励磁机、各类风机、各类水泵、冷却塔、主变压器等，此外，锅炉排汽和吹管噪声属偶发噪声。

### 3.12.1噪声源强

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）和《小型火力发电厂设计规范》（GB50049-2011）有关设备声功率级数据，本项目各设备的噪声源强及所采取的降噪措施效果列于表3.12-1。

### 3.12.2拟采取的降噪措施

（1）选择低噪声型设备，高噪声设备均采取室内布置，并对设备采取减振、安装消声器、隔音等措施。

（2）在各类风机的进风口均安装消声器，锅炉排汽管道上设置排汽消声器。

（3）所有烟道、风道与设备的连接处均采用软连接，振动输渣机等设备基础装配弹簧减振装置以减少振动噪声。

（4）厂房采用隔声降噪材料，尽可能增强密闭性能，采用隔声门窗。

（5）加强厂区绿化。

根据厂房设计材料的不同，同时增加墙体厚度，厂房隔声通常可以降低30分贝，甚至更高；可根据降噪需求选用不同隔声罩，通常可以降噪10-30分贝，根据需要在设计时提出降噪要求，增加隔声罩厚度和面积，可以确保降噪量达到25分贝以上；通过增加消声器体积可提高降噪量至30分贝以上。

表3.12-1本工程主要噪声源情况一览表

| 序号 | 建筑物 | 设备名称 | 台数 | 设备A声功率级(dB(A)) | 位置 | 声源类型 | 降噪措施及降噪效果 | 车间外1m处噪声源强(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽机房 | 汽轮机 | 1 | 120 | 室内 | 稳态垂直面源，半自由声场 | 1、汽轮机、发电机自带隔声罩，降噪量不少于25dB(A) 2、厂房隔声，降噪量不少于30dB(A) | 65 |
|  |  | 发电机 | 1 | 120 |  |  |  |  |
|  |  | 励磁机 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | 锅炉房 | 一次风机 | 1 | 100 | 室内 | 稳态垂直面源，半自由声场 | 1、基础减振 2、隔声罩隔声，降噪量不少于10dB(A) 3、厂房隔声，降噪量不少于30dB(A) | 60 |
|  |  | 二次风机 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 返料风机 | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 引风机 | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 烟气净化车间 | 引风机 | 1 | 100 | 室内 | 稳态垂直面源，半自由声场 | 1、基础减振 2、隔声罩隔声，降噪量不少于10dB(A) 3、厂房隔声，降噪量不少于30dB(A) | 60 |
|  |  | 循环风机 | 2 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | 循环水泵房 | 循环水泵 | 2 | 90 | 室内 | 稳态垂直面源，半自由声场 | 1、基础减振 2、厂房隔声，降噪量不少于20dB(A) | 70 |
| 5 | 综合水泵房 | 净水设施水泵 | 1 | 90 | 室内 | 稳态垂直面源，半自由声场 | 1、基础减振 2、厂房隔声，降噪量不少于20dB(A) | 70 |
| 6 | 风机房 | 空压机 | 2 | 100 | 室内 | 稳态垂直面源，半自由声场 | 1、基础减振 2、安装消声器，降噪量不少于10 dB(A) 3、厂房隔声，降噪量不少于20 dB(A) | 70 |
| 7 | 渗滤液处理站 | 废水泵 | 2 | 90 | 室内 | 稳态垂直面源，半自由声场 | 1、基础减振 2、厂房隔声，降噪量不少于20 dB(A) | 70 |
| 8 | 冷却塔 | 冷却塔 | 1 | 75 | 室外 | 稳态垂直面源，半自由声场 | 1、基础减振 2、设备采购控制源强 | 75 |
| 9 | 主变压器 | 主变压器 | 1 | 63 | 室外 | 稳态点源，半自由声场 | 设备采购控制源强 | 63 |
| 10 | 偶发噪声 | 锅炉排气 | 1 | 130 | 室外 | 偶发，点源 | 安装消声器，降噪效果不少于30 dB(A) | 100 |
|  |  | 吹管噪声 | 1 | 130 | 室外 | 偶发，点源 | 安装消声器，降噪效果不少于30 dB(A) | 100 |

## 3.13非正常工况分析

根据国内现有生活垃圾焚烧厂运行情况分析，非正常排放主要包括：（1）烟气处理设施故障，造成二噁英类、酸性气体等事故排放；（2）焚烧炉启动和停炉过程中炉温不够造成二噁英类非正常排放；（3）全厂停机时，垃圾储坑等处的臭气无法焚烧处理，若此时活性炭除臭装置发生故障，会造成恶臭气体非正常排放；（4）垃圾渗滤液处理装置异常，会造成渗滤液无法及时得到处理。

### 3.13.1烟气处理设施故障

垃圾焚烧厂的烟气处理设施中的旋转雾化器、活性炭喷射系统等关键部分都设置了备用；从计算及实际工程运行效果来看，由于设备故障导致烟气处理达不到要求的情况，发生概率的可能性很低。

（1）二噁英的事故排放

综合考虑工艺技术控制水平等因素，本工程二噁英类物质产生浓度按4 ngTEQ/Nm3进行控制，经过活性炭吸附和布袋除尘后，排放浓度可以控制在0.1 ngTEQ/Nm3以下。

正常情况下，运行中的布袋泄漏由在线监测仪可立即发现，布袋可在停炉检修时按使用周期成批更换，且本工程布袋除尘器有多个独立仓位，当个别仓位布袋泄漏，可立即隔离检查更换。正常工况下，本工程布袋除尘的除尘效率可达到99.9%。根据有关研究结果和监测统计，若布袋除尘器发生泄漏，排放的烟尘最高浓度会增加为正常情况的3倍左右，据此推算，此时除尘效率约为99.7%。

根据相关文献研究结果（金宜英，田洪海，聂永丰等.3个城市生活垃圾焚烧炉飞灰中二噁英类分析），在布袋除尘器内添加活性炭时，焚烧飞灰中二噁英类的总浓度从未加活性炭时的254ng/g增加到460ng/g，这主要是由于活性炭粉末吸附了二噁英类后被布袋除尘器收集进入飞灰，导致焚烧飞灰中二噁英类含量增加；由此焚烧排放尾气中的二噁英类浓度减少。从上述研究结果分析，即使无活性炭喷射时，吸附在飞灰上的二噁英相当于有活性炭时的55%（254/460=0.55）。因此，当活性炭吸收系统发生故障时，布袋除尘器对吸附在颗粒物上的二噁英处理仍有一定的处理效果。

新民热电有限公司的垃圾焚烧处理系统与本工程相似，为半干法+活性炭喷射+布袋除尘，由中国科学院水生生物二噁英检测室对其净化后的尾气进行检测，检测结果为（鲁钢，垃圾焚烧烟气中二噁英零排放技术实践，电力环境保护）：灰中二噁英0.00482TEQng /m3（烟气量均指标准状态值），气相中二噁英为0.00023TEQng/m3。按此推算，有活性炭喷射时，吸附在飞灰中的二噁英的比例为95%左右，即使无活性炭喷射，二噁英部分也吸附在飞灰上，按吸附量为有活性炭时候的55%测算（前段文献研究结果）。则当活性炭喷射故障时，仅布袋除尘吸附在飞灰上的二噁英为总二噁英量的52%（95%×55%=52%）。

综上考虑，本工程的布袋除尘和活性炭喷射系统若发生同时故障，对二噁英的处理效率约为51.7%（52%×99.7%=51.8%），保守预计，对二噁英的去除效率可达到45%以上。

本次评价考虑最不利情况，即烟气净化设施活性炭及布袋除尘同时出现故障，二噁英排放量最大，去除效率按45%计，排放浓度2.2ngTEQ/m3，烟气量12.32×104Nm3/h，二噁英排放量约为2.7×10-7kg/h。

（2）酸性气体的事故排放

当脱酸反应塔出现故障时，此时采取停炉措施，考虑二氧化硫、氯化氢、氟化氢的事故排放，持续时间1小时，去除率按75%，则二氧化硫、氯化氢和氟化氢的排放量分别为21.89kg/h、30.75kg/h、0.625kg/h。

综上所述，本项目烟气处理设施发生故障时，事故源强详见表3.13-1。

表3.13-1  烟气处理设施故障的事故污染源排放参数

| 事故类型 | 烟囱高度(m) | 出口内径(m) | 排烟温度 | 非正常工况去除效率 | 烟气量(m3/h) | 污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭喷射装置和布袋除尘器同时发生故障 | 80 | 2.2 | 150℃ | 45% | 123200 | 二噁英 | 2.2×10-6 | 2.7×10-7 | 1h |
| 脱酸反应塔发生故障 | 80 | 2.2 | 150℃ | 75% | 123200 | SO2 | 177.75 | 21.89 | 1h |
|  |  |  |  |  |  | HCl | 250.0 | 30.75 | 1h |
|  |  |  |  |  |  | HF | 5.0 | 0.625 | 1h |

### 3.13.2焚烧炉启动和停炉

在焚烧炉启动（升温）过程中，焚烧炉从冷状态到烟气处理系统正常运行的升温过程耗时约为2h～4h。从理论上说，烟气在850℃停留时间达到2s的情况下，绝大多数有机物均能在焚烧炉内彻底烧毁，不会产生二噁英。然而，在焚烧炉启动（升温）、关闭（降温）过程中，如果炉温不够，会产生二噁英类物质。

本工程在启动（升温）、关闭（降温）过程中，会启动辅助燃烧系统，但若采取措施不到位，这时垃圾焚烧过程中产生二噁英类浓度将明显高于正常工况，据有关资料，英国对六家公司垃圾焚烧炉启动时非正常工况的测试，焚烧炉启动时二噁英类在焚烧炉出口浓度比正常时高2～3倍。

此时，假定非正常工况为：（1）未采取辅助燃烧措施，二噁英产生浓度最高可达到12ngTEQ/m3，（2）焚烧线启动和关闭过程中的烟气量一般亦低于正常工况，约占正常工况烟气量的55%，按67760m3/h计。据此计算，此时的非正常工况事故源强见表3.13-2。

表3.13-2  焚烧炉启动和关闭过程的事故污染源排放参数

| 事故类型 | 烟囱高度(m) | 出口内径(m) | 排烟温度 | 二噁英类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 非正常工况产生浓度 | 去除效率 | 烟气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 持续时间 |
| 焚烧炉启动和关闭过程 | 80 | 2.2 | 150℃ | 12ng/m3 | 97.5% | 67760 | 3×10-7 | 2.03×10-8 | 1h |

### 3.13.3恶臭气体非正常排放

（1）垃圾储坑产生的恶臭气体

焚烧炉在正常运行时，一次风机抽取垃圾储坑中的恶臭气体供焚烧炉助燃使用，同时可保持垃圾储坑内处于负压状态，可避免臭气外逸，垃圾渗滤液收集池等处产生的恶臭气体则通过风机抽入垃圾储坑一并进入一次风系统。

非正常工况下，焚烧炉停炉，一次风机停止从垃圾储坑中抽气，垃圾储坑中的恶臭气体无法通过焚烧炉焚烧处置，此类发生概率最高在每年1次或两年1次，持续时间约2天/次。

为尽可能降低上述事故工况下的恶臭气体排放，本工程在垃圾贮坑上部设有事故风机和活性炭除臭装置，在全厂停炉检修或突发事故造成全厂停机的情况下，开启电动阀门及除臭风机，将垃圾储坑内的恶臭气体抽至活性炭除臭装置，经活性炭吸附除臭处理后，通过排气筒排入大气，可避免恶臭气体的自由外溢。事故风机和活性炭除臭装置的臭气处理量约为5×104Nm3/h，排气筒出口高约20m、出口内径约2m。活性炭对恶臭的吸附和净化效果明显，活性炭除臭效率可达到70%以上，且能同时净化多种致臭物质。

假定非正常工况为：焚烧炉停炉，垃圾储坑中的恶臭气体无法通过焚烧炉焚烧处置，垃圾储坑内的气体经抽风系统送到活性炭除臭装置，经吸附处理后排放，去除效率按70%计。据此计算，恶臭气体的非正常工况事故源强见表3.13-3。

表3.13-3  恶臭气体非正常排放的事故污染源排放参数

| 事故类型 | 排气筒高度(m) | 出口内径(m) | 排烟温度 | 非正常工况去除效率 | 气体量(m3/h) | 污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉停炉，恶臭气体经活性炭除臭装置吸附处理后外排 | 42 | 2 | 常温 | 70% | 50000 | NH3 | 0.270 | 0.012 | 48h |
|  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0276 | 0.00138 | 48h |

（2）渗滤液处理站产生的恶臭气体

渗滤液处理站的调节池、污泥池、污泥脱水车间等采用密闭措施，设置机械送排风系统，使其保持微负压。这些设施处产生的恶臭气体通过风管排至垃圾储坑，与垃圾储坑内的恶臭气体一同经由一次风机送入焚烧炉内作为助燃空气使用，恶臭物质在焚烧炉内燃烧，达到除臭的目的。

非正常工况下全厂停机时，渗滤液处理站内产生的恶臭气体不再送往垃圾储坑，直接通过设在渗滤液处理站附近的沼气应急排放口的火炬燃烧装置燃烧处置，恶臭气体燃烧分解，火炬燃烧口不再排放恶臭气体。

### 3.13.4垃圾渗滤液处理装置异常

本工程生活垃圾焚烧处理规模为600t/d，按渗滤液产生量30%估算，同时考虑卸料冲洗水等，进入渗滤液处理系统的水量共约240t/d。

垃圾渗滤液处理装置事故状态下，渗滤液暂存于渗滤液调节池中，待故障消除后再经处理回用。渗滤液调节池布置在渗滤液处理车间附近，本期建设1个，设两格，每格尺寸为16m×15m×5.5m（深），有效水深5.0m，总有效容积为2400 m3，池内分格，其中约1200m3作为事故应急储存池，可满足本工程渗滤液5天的事故储存需要。

因此，在垃圾渗滤液处理装置出现异常时，不会出现渗滤液未经处理直接排放的现象。

## 3.14污染物排放情况汇总

正常工况下，本工程污染物排放量汇总见表3.14-1。

表3.14-1  本期工程污染物排放量汇总

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 外排环境量（t/a） | 最终处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（m3/a） | —— | —— | 159080 | 在厂内处理达到接管标准的污水，通过市政污水管网排往鹿邑县工业集聚区污水处理厂处理，经污水处理厂再次处理后最终进入环境水体 |
|  | COD | —— | —— | 7.92 |  |
|  | BOD5 | —— | —— | 1.60 |  |
|  | SS | —— | —— | 2.16 |  |
|  | NH3-N | —— | —— | 2.88 |  |
| 废气 | 有组织 | 废气量 （万m3/a） | 98560 | 0 | 98560 | 经厂内烟气处理系统处理达标后，经80m高烟囱排入环境空气 |
|  |  | 烟尘 | 7664.8 | 7657.12 | 15.36 |  |
|  |  | NOX | 296.0 | 118.56 | 206.96 |  |
|  |  | SO2 | 700.8 | 651.76 | 70.08 |  |
|  |  | HCl | 985.6 | 965.92 | 39.44 |  |
|  |  | HF | 19.68 | 18.88 | 0.8 |  |
|  |  | CO | 39.44 | 0 | 39.44 |  |
|  |  | Hg及其化合物 | 0.4928 | 0.468 | 0.0248 |  |
|  |  | 镉、铊及其化合物（以Cd+TI计） | 0.7888 | 0.74936 | 0.03944 |  |
|  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb、r+Co+Mn+Ni计） | 19.68 | 19.2856 | 0.3944 |  |
|  |  | 二噁英类 | 3.94E-06 | 3.84E-06 | 9.84E-08 |  |
|  | 无组织 | 粉尘 | 30.0 | 29.955 | 0.045 | 以无组织排放的形式排入环境空气 |
|  |  | NH3 | 1.52 | 1.368 | 0.152 |  |
|  |  | H2S | 0.0728 | 0.06552 | 0.00728 |  |
| 固废 | 炉渣 | 40000 | 40000 | 0 | 综合利用 |
|  | 飞灰 | 6200 | 6200 |  | 厂内稳定化后约14950t/a，在厂内危废暂存间暂存，样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求后，装车运输至鹿邑县前李庄垃圾填埋场分区单独填埋 |
|  | 污泥 | 833 | 833 |  | 本厂焚烧 |
|  | 生活垃圾 | 21.7 | 21.7 |  | 本厂焚烧 |
|  | 废布袋 | 1.5 | 1.5 |  | 由供应商回收处置 |
|  | 废活性炭 | 165 | 165 |  | 由供应商回收处置 |
|  | 废机油 | 0.2 | 0.2 |  | 由检修单位带走处置 |

## 3.15污染物排放总量控制指标建议

### 3.15.1总量控制因子

根据“环发[2014]197号”《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，主要污染物是指国家实施排放总量控制的污染物，具体为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。

### 3.15.2总量控制指标计算

#### 3.15.2.1化学需氧量和氨氮

根据本工程可研报告，各类外排废水的水量、主要水质参数、排放去向及排放量如表4.7-1所示。

化学需氧量和氨氮年排放量分别为7.92t和2.88t，因此建议本项目总量控制指标分别为7.92t和2.88t。

#### 3.15.3.2二氧化硫和氮氧化物

根据本工程可研报告资料，本工程设1条焚烧线，单条焚烧量600t/d，烟气量为12.32×104Nm3/h，年运行8000小时，考虑到设备的稳定运行，二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别为50mg/m3、180 mg/m3考虑，则二氧化硫和氮氧化物年排放量分别为49.28t和177.41t。

因此建议本项目总量控制指标分别为49.28t和177.41t。

## 3.16清洁生产水平

### 3.16.1选用炉型的先进性

目前国内外应用较多、技术比较成熟的生活垃圾焚烧炉炉型主要有机械炉排炉、流化床焚烧炉、热解焚烧炉、回转窑焚烧炉等四类。

机械炉排炉相对其它炉型有以下几个特点：

（1）技术成熟，设备年运行时间可达8000小时以上，垃圾需要连续焚烧，不宜经常启炉和停炉，尤其大型焚烧厂几乎都采用该炉型，国内也有较多的成功运行先例。

（2）更能够适应国内垃圾高水分、低热值的特性，依靠炉排的机械运动实现垃圾的搅动与混合，炉内垃圾为稳定燃烧，促进垃圾完全燃烧，飞灰量少，炉渣热酌减率低，启动时可以油为辅助燃料。

（3）经济性高、操作可靠方便，对垃圾适应性强，进料垃圾不需要预处理直接进入炉内，不易造成二次污染，且运行费用相对较低。

（4）设备寿命长，稳定可靠，运行维护方便，国内已有部分配套的技术和设备。

表3.15-1四类常见生活垃圾焚烧炉特点比较

| 项目 | 机械炉排炉 | 流化床焚烧炉 | 热解焚烧炉 | 回转窑焚烧炉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉床及炉体特点 | 机械运动炉排，炉排面积及炉膛体积较大 | 固定式炉排，炉排面积和炉膛体积较小 | 多为立式固定炉排，分两个燃烧室 | 无炉排，靠炉体的旋转带动垃圾移动 |
| 垃圾预处理 | 不需要 | 需要 | 热值较低时需要 | 不需要 |
| 设备占地 | 大 | 小 | 中 | 中 |
| 炉渣热灼减率 | 易达标 | 原生垃圾在连续助燃下可达标 | 原生垃圾不易达标 | 原生垃圾不易达标 |
| 垃圾在炉内的停留时间 | 较长 | 较短 | 最长 | 长 |
| 垃圾燃烧空气供给 | 易调节 | 较易调节 | 不易调节 | 不易调节 |
| 对垃圾含水量的适应性 | 可通过调整干燥段适应不同含水量的垃圾 | 炉温易随垃圾含水量的变化而波动 | 可通过调节垃圾在炉内的停留时间来适应垃圾的含水量变化 | 可通过调节滚筒转速来适应垃圾的含水量变化 |
| 对垃圾不均匀性的适应性 | 可通过炉排拨动垃圾反转，使其均匀化 | 较重垃圾迅速到达炉的底部，不易燃烧完全 | 难以实现炉内垃圾的翻动，因此大块垃圾难以燃烬 | 空气供应不易分段调节，因此大块垃圾不易燃烬 |
| 烟气中含尘量 | 较低 | 很高 | 较低 | 高 |
| 燃烧工况控制 | 较易 | 不易 | 不易 | 不易 |
| 烟气处理 | 较易 | 较难 | 不易 | 较易 |
| 运行业绩 | 最多 | 较少 | 少 | 生活垃圾很少，多用于工业垃圾 |
| 综合评价 | 对垃圾的适应性强，故障少，环保性能好，成本较低 | 需前处理且故障率较高，国内垃圾需加煤才能焚烧，环保不易达标。 | 没有熔融焚烧炉的热解炉，垃圾不易燃烬，炉渣热灼减率高，环保不易达标 | 要求垃圾热值较高(2500kcal/kg以上)，且运行成本较高 |

由表3.15-1对比可知，炉排炉对垃圾适应性更好，燃烧工况更易控制，烟气中尘含量更低，烟气处理更容易，运行业绩更多，从设备选型角度看更清洁环保。

根据国家建设部、原国家环境保护总局、科技部发布的《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》要求，并指出：“目前垃圾焚烧宜采用以炉排炉为基础的成熟技术，审慎采用其它炉型的焚烧炉”。

基于以上几点理由，鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目采用往复式机械炉排炉，炉型选择先进。

### 3.16.2焚烧烟气处理工艺的先进性

烟气净化工艺是按垃圾焚烧过程产生的废气中污染物组分、浓度及需要执行的排放标准来确定。一般情况下，主要针对酸性气体（HCl和SO2）、颗粒物、重金属及有机毒物（二噁英与呋喃）等进行控制，其中酸性气体脱除和颗粒物捕集是工艺设计的关键。目前主要有干法净化、半干法净化、湿法净化、NOx净化、活性炭喷射等工艺每种工艺有多种组合，烟气净化典型工艺比较见表3.16-1。

表3.16-1  烟气净化典型工艺比较

| 比较项目 | 干法吸收＋布袋除尘 | 半干法吸收＋布袋除尘 | 湿法吸收＋布袋除尘 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 排放浓度 | <200 | <200 |
| HCl | 排放浓度 | <50 | <50 |
| 颗粒物排放浓度 | <30 | <30 | <10 |
| 重金属及有机毒物去除率 | 较高 | 高 | 高 |
| 飞灰产生量 | 多 | 一般 | 少 |
| 污泥及废水产生 | 没有 | 没有 | 多 |
| 工程投资 | 较低 | 一般 | 高 |
| 经营成本 | 较高 | 一般 | 高 |

本工程烟气净化采用“SNCR脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器”的烟气净化系统，结合了各种工艺的优点，确保排放的烟气可以达到标准要求。

### 3.16.3自动化控制系统

本工程全厂采用DCS控制系统。在中央控制室内，以DCS控制系统的彩色CRT/键盘为中心，监控和管理机组的主要设备，为了确保紧急情况下机组安全停机，将设置极少量的常规仪表和备用手动操作设备。机组采用DCS系统后，可在中央控制室内控制整台机组，所有的自动控制、远方手动操作和监视均能够在CRT上完成，并在控制室里满足各种运行方式的要求，机组的控制台和辅助盘分开布置，DCS操作站布置在机组控制台上。

### 3.16.4能源与资源利用

本项目为生活垃圾焚烧发电项目，利用垃圾焚烧处理的余热发电，变废为宝，本身就是一个节能、环保工程。本期工程设置1台焚烧炉，规模1×600t/d，1台余热锅炉，配备1台容量为1×12MW的汽轮发电机。

本工程建成后，每年可处理焚烧生活垃圾21.9万吨，年发电量0.808×108kWh，根据本次生活垃圾成分及热值分析测试结果，垃圾热值按5752.7kJ/kg计，折算成标准煤量，每年可节约标准煤约4.27万吨；年取水量为49.24×104m3，单位发电量水耗为0.0061m3/kWh。

### 3.16.5污染物排放水平

本工程污染物排放浓度及单位垃圾处理量的污染物排放情况见表3.16-2，由表可见，本工程烟气污染物排放浓度均满足我国现行排放标准限值要求。

表3.16-2  本项目污染物排放水平分析表

| 项目 | 本工程预测排放浓度 | 国标日均值 | 处理单位垃圾的 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 16（mg/Nm3） | 20（mg/Nm3） | 0.072（kg/t） |
| HCl | 22（mg/Nm3） | 50（mg/Nm3） | 0.099（kg/t） |
| SO2 | 30（mg/Nm3） | 80（mg/Nm3） | 0.135（kg/t） |
| NOX | 150（mg/Nm3） | 250（mg/Nm3） | 0.675（kg/t） |
| 二噁英 | 0.1（ngTEQ/m3） | 0.1（ngTEQ/m3） | 4.49（mg/万t） |

### 3.16.6环境管理水平

本工程配套安装烟气连续监测系统，其在线数据可以通过预留的通讯接口允许政府相关职能部门通过网络访问，并在厂区大门口以电子屏形式对公众公开，在线监督管理。同时，专门设立安全环保主管部门，负责全厂安全生产、环境管理、环保设施的运营、维护、检修等。

### 3.16.7清洁生产分析小结

本项目建设符合国家产业政策；选用机械炉排炉作为焚烧设备，炉型选择先进；烟气净化采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+袋式除尘器”的烟气净化系统，结合了各种工艺的优点，确保排放的烟气可以达到标准要求；全厂采用DCS控制系统；年处理生活垃圾21.9万吨，折算成标准煤量，每年可节约标准煤约4.27万吨；年取水量为49.24×104m3，单位发电量水耗为0.0061m3/kWh；烟气污染物排放浓度均满足我国现行排放标准限值要求；配套安装烟气连续监测系统，在线数据可以通过预留的通讯接口允许政府相关职能部门通过网络访问，并在厂区大门口以电子屏形式对公众公开；专门设立安全环保主管部门，负责全厂安全生产、环境管理、环保设施的运营、维护、检修等。因此，本工程的清洁生产水平均处于国内先进水平。

# 4环境特征及环境质量现状评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

鹿邑县地处黄淮平原涡河的中游，位于河南省东部，豫皖两省交界处，东临安徽亳州市，北倚河南商丘市。总面积1238平方公里，耕地面积124万亩，辖26个乡镇（办事处、管委会），554个行政村，总人口118万人。鹿邑是连接中原经济区和皖江经济带、长三角的枢纽。

本工程拟选厂址位于鹿邑县涡北镇前李庄，鹿邑县城市生活垃圾处理场南侧约500m处，北边为沟渠，东边是已经建成的东环路，双向6车道，南边、西边为规划路。场地现状为荒地，地形较平整，用地面积6.4618公顷，合96.93亩。

### 4.1.2地质地貌

鹿邑地质构造属周口盆地的一部分，北临太康隆起，与华北盆地开封凹陷相近，南界亳州-郸城大断裂，与郸城隆起相接，东连鲁西隆起，西接豫西隆起，鹿邑凹陷形似“萁状”，呈北东走向。以新生界地层为主，底部为中生界和上古生界地层。在《中国地震动峰值加速度区划图》和《建筑设计抗震规范》（GB50011-2001）上，鹿邑县处于地震动峰值加速度分区0.05g 区地震基本烈度6 度，设计分组为第一组。在区域上曾经发生一些地震：对本区曾有过影响，如公元前147 年、公元1524 年、1662 年、1675 年分别在太康、西华一带、许昌张潘旧项城及太康的5 级地震、1820 年许昌6 级地震等，但总体分析厂址区发生强震几率较小，地震烈度较低，属于较稳定的工程地质区。拟建厂址厂区位于《中国地震动峰值加速度区划图》中0.05g 区，抗震设防烈度为Ⅵ度。发生强震的几率较小。地基土属中软场地土，建筑场地类别为Ⅲ类。

鹿邑属于黄河冲积平原的一部分。过境河流均注入淮河，又称黄淮平原。境内地势平坦、低缓倾斜，西北高、东南低，自然坡度为1/4500-6000，海拔37.4-46.5米。最高点在玄武镇崔庄，海拔46.3米；最低点在郑家集乡王竹园，海拔37.4米。高差8.9米。鹿邑市土壤有潮土、砂礓黑土两个土类，3个亚类（含黄潮土、褐土化潮土、砂礓黑土），6个土属（淤土属、两合土属、褐土化两合土属、黑底淤土属、黑老土属、褐土化淤土属），23个土种。鹿邑地表土壤养分含量是：有机质含量不高，富钾贫磷，氮素不足。PH值6-8，绝大部分6.7-7.2。

### 4.1.3水系水文

鹿邑县属淮河流域，境内河流众多，分别汇入涡河、西淝河、颍河。

涡河发源于开封贾鲁河东侧之徐口村，东南流经开封、通许、太康、拓城，自高集乡施堂入鹿邑县境，东至太清宫蒋营出县，境内长45.1公里，河宽100-150米，深约10-15米。左岸有五里河于太清宫镇汇入，惠济河、大沙河、姚河至亳州境汇入。右岸有鹿叶运河汇入。县境内流域面积734.2平方公里，占全县总面积的61%，年径流量7071万立方米。

惠济河发源于开封东南济汴闸，流经开封、杞县、拓城，自鹿邑县杨湖口乡孙楼入境，东南流经贾滩、马铺、涡北镇史庄出境，在亳州刘大庄汇入涡河。境内长23.5公里，流域面积145.5平方公里，河宽150-200米，深10-15米，左纳太平沟、明净沟，分别于马铺镇宋沟、豆腐营汇入；右岸纳小洪河于杨湖口孙楼汇入，年径流量844.6万立方米。

### 4.1.4气象

#### 4.1.4.1气候特征

鹿邑县地处中纬度地区，属暖温带大陆季风性气候，四季分明，温差较大，冬春少雨雪，多风，夏季炎热多雨，秋季日照长。根据鹿邑县气象站多年资料，年平均气温15.7℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-20.7℃，无霜期220 天，年平均日照时数2277.3h，年平均风速1.89m/s，全年以东南风为主。根据多年统计资料，极端最大风速20.7m/s，曾酿成部分房屋倒塌。降水量年内分布不均，降水最多的1963 年为1247.1mm，最少的1968 年495.3mm。年平均降水量729.1mm，降水多集中在夏季，降水量为382.8mm，冬季降水量为最小41.9mm。年蒸发量为1744.8mm，平均绝对湿度13.7 毫巴，相对湿度为71.6%。根据近5 年夏季最炎热时期的气象要素日平均特征，经计算，夏季频率P=10%的日平均气象参数及其它参数如下：

干球温度：29.8℃

湿球温度：27.3℃

相对湿度：68%

大气压：1019.1hPa

近年平均风速：3.0m/s

近年平均降水量：729.1mm

近年最低温度：-18.6℃

近年最大冻土深度：16cm

#### 4.1.4.2常规气象资料分析

（1）温度

鹿邑县2017年月平均气温统计结果见表4.1-1。2017年鹿邑县年平均气温15.5℃，最冷月为1月，5～9月月平均气温高于20℃。图4.1-1为年平均温度月变化曲线图。

表4.1-1  年平均温度月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 2.5 | 5.1 | 9.3 | 16.7 | 22.1 | 24.8 | 28.6 | 26.5 | 22.0 | 14.9 | 9.8 | 4.1 |

图4.1-1 年平均温度月变化图

（2）风速

2017年鹿邑县年平均风速1.0m/s，年平均风速的月变化见表4.1-2和图4.1-2，各季小时风速的日变化见表4.1-3。

表4.1-2  年平均风速的月变化（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |

表4.1-3  季小时平均风速的日变化（m/s）

| 小时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 夏季 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 秋季 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 冬季 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
| 小时 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 夏季 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 秋季 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 冬季 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |

图4.1-2 年平均风速月变化图

（3）风向风频

鹿邑县2017年各月、四季及全年风向风频统计结果见表4.1-4和表4.1-5，2017年四季及全年风向玫瑰图见图4.1-3。

表4.1-4  年平均风频的月变化（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 8.1 | 7.8 | 8.9 | 12.0 | 13.8 | 12.5 | 3.1 | 2.0 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 4.2 | 3.1 | 5.4 | 5.6 | 4.6 |
| 二月 | 6.3 | 3.7 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 9.7 | 8.0 | 6.1 | 6.4 | 3.9 | 7.1 | 4.2 | 3.9 | 2.5 | 11.8 |
| 三月 | 6.0 | 6.0 | 3.8 | 6.9 | 16.5 | 10.8 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 2.6 | 2.3 | 4.7 | 8.1 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 7.3 |
| 四月 | 4.4 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 7.1 | 9.9 | 5.7 | 4.2 | 7.2 | 8.3 | 5.4 | 8.3 | 11.1 | 5.0 | 3.5 | 3.2 | 6.9 |
| 五月 | 4.7 | 2.7 | 1.7 | 3.8 | 13.2 | 15.6 | 5.2 | 3.1 | 7.5 | 5.6 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 5.4 |
| 六月 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 8.6 | 17.5 | 22.8 | 5.8 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 8.5 |
| 七月 | 6.6 | 6.0 | 3.4 | 3.1 | 7.1 | 13.7 | 6.7 | 7.5 | 15.5 | 7.7 | 6.9 | 6.5 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 2.0 |
| 八月 | 7.5 | 8.1 | 6.6 | 8.6 | 12.6 | 13.6 | 4.2 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 3.6 | 5.6 | 3.1 | 3.8 | 5.1 | 9.9 |
| 九月 | 6.5 | 3.9 | 4.4 | 10.3 | 10.6 | 15.0 | 8.2 | 6.7 | 5.6 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 10.3 |
| 十月 | 11.7 | 12.8 | 7.4 | 9.5 | 8.9 | 7.8 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 2.3 | 3.8 | 7.7 | 13.0 |
| 十一月 | 8.8 | 7.9 | 3.3 | 6.1 | 7.1 | 13.6 | 8.8 | 4.9 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 7.6 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 8.1 |
| 十二月 | 6.5 | 2.4 | 2.4 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 7.4 | 7.0 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 10.3 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |

表4.1-5  年平均风频的季变化及年平均风频（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 5.0 | 4.4 | 2.7 | 4.4 | 12.3 | 12.1 | 5.3 | 4.1 | 6.4 | 5.5 | 4.4 | 7.3 | 9.4 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 6.5 |
| 夏季 | 5.9 | 6.0 | 4.5 | 6.8 | 12.4 | 16.7 | 5.6 | 4.7 | 6.9 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 6.8 |
| 秋季 | 9.0 | 8.2 | 5.0 | 8.6 | 8.9 | 12.1 | 6.9 | 5.0 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 10.5 |
| 冬季 | 7.0 | 4.6 | 4.8 | 9.3 | 8.9 | 8.1 | 4.7 | 6.4 | 6.0 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 7.2 | 4.1 | 5.3 | 4.9 | 7.5 |
| 年平均 | 6.7 | 5.8 | 4.3 | 7.3 | 10.6 | 12.3 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 6.3 | 3.3 | 3.4 | 4.0 | 7.8 |

由表4.1-5和图4.1-3分析可得出，该地区2017年主导风向不明显，ESE～E方位风向频率相对较高，风频之和为22.9%。

春季（C=6.5）                 夏季（C=6.8）

秋季（C=10.5）                 冬季（C=7.5）

全年（C=7.8）

图4.1-3 鹿邑县2017年风玫瑰图

### 4.1.5地质特征

### 4.1.5.1地层岩性

调查区位于黄河冲积平原，地貌成因属堆积成形。根据石油物探资料，调查区新生界地层最厚可达4500m均被第四系松散沉积物覆盖，第四系地层为一套由粉土、粉质粘土和砂层组成的多层结构松散堆积物，在垂直方向上一般呈上细下粗的“二元结构”。下部地层为上第三系，底部为杂色砾岩，往上为棕黄色、灰白色含砾砂岩夹棕红色、灰绿色粘土，部分地区夹黑色薄层劣质煤。

一、新近系（N）

伏于第四系之下。顶板埋深 220-310m，底板埋深一般 1000-1753m，地层厚度 1000-1500m，地层总体变化南厚北薄，沈丘凹陷的潭庄洼陷较厚，最厚处位于项城南部（项城－丁集间的周寨一带。岩石胶结程度低，渗透性好，富水性中等。

二、第四系（Q）

地面出露全为第四系，以湖相、河湖相、河流相沉积为主。岩性主要为粘土、粉质粘土与细砂、中细砂、粉砂为主，局部夹有粗砂或含砾砂。厚度一般 210-350m，西南部、东部及西北部较厚。

- 下更新统（Qp1）

该统顶板埋深一般70-120，一般厚度为30-100m，岩性特征自上而下可分为上、中、下三段。下段：以棕红色、棕黄色及为绿色粘土、亚粘土为主，夹薄层浅黄色粉细砂、粉砂、粘土致密，局部钙块富集；中段：棕黄色亚粘土、深灰色淤泥质亚粘土与灰黄色泥质细砂、粉砂、中细砂、含砾中粗砂与棕红色、青黄色亚粘土互层，富含钙质结核。全统岩性不但在垂直上变化大，而且在水平方向上变化亦大，其变化规律主要受古河道与冲击扇的展布控制。纵向上变化特点是：颗粒由粗变细，厚度由厚变薄，层次由少增多。横向上的特点则是粗细相间。

- 中更新统（Qp2）

顶板埋深一般30-50m，厚度一般30-70m。

岩性特征自上而下可分为上、下两段。下段：以棕黄、浅棕红色亚粘土为主,与灰黄、青黄色亚粘土、亚砂土互层，底部多为棕黄色、灰黄色细砂、粉砂及亚砂土，含钙质结核和铁锰质结核；上段：以青黄色、棕黄色亚粘土与灰黄色亚砂土互层，其间局部夹薄层细砂和粉砂。在水平方向上的岩性变化与下更新统基本一致。

- 上更新统（Qp3）

该统大部分出露地表,仅北部鹿邑至毫州一带，现代河流两侧被全新统覆盖,最大顶板埋深15米，厚度一般25一50米，岩性特征自上而下可分为上、下两段。下段：上部为灰黄色、黄灰色亚粘土及灰黑色淤泥质亚粘土；下部为黄色细砂、粉细砂及粉砂。上段：项顶板为青黄色亚粘土;中部为灰黄色亚砂土、粉细砂;下部为灰黄色细粉砂。含有较多的铁锰质结核。岩性在水平方向上的变化特点是:纵向上变化不大，横向上则粗细相间。

- 全新统（Qh）

出露地表，岩性为棕红色粘土与灰黄色亚粘土互层，夹薄层粉砂，水平层理发育，最大厚度15m，为河流最新泛滥堆积物。

### 4.1.5.2区域地质构造

鹿邑县地质构造属周口盆地的一部分，北临太康隆起，与华北盆地开封凹陷相近。南界亳州—郸城大断裂，与郸城隆起相接，东连鲁西隆起，西接豫西隆起。鹿邑凹陷形似“萁状”，呈北东走向，以新生界地层为主，底部为中生界和上古生界地层。鹿邑县系黄河冲积平原的一部分。

鹿邑地区处于小秦岭-嵩山东西向构造带东端与北西向构造带的交汇部位。

- 小秦岭-嵩山东西向构造带

此构造带始于晚太古代，以后又多期活动。区内断裂主要有：付草楼断裂、扶沟-鹿邑断裂。断裂构造面多为压扭性，倾角大，一般的向南倾斜。由断裂控制的褶皱带主要有鹿邑隆起带。

- 北西向构造带

此构造带较为发育，发生在燕山晚期，区内较大的断裂主要为鹿邑-郸城断裂。由于受东西方向构造带、北向西构造带的干扰，隐伏的凸起区、凹陷区自身的沉降幅度也不同。凸起区北部小，南部大；凹陷区西部小，东部大。这同样也反映在第四系厚度的差异上。鹿邑凸起区厚度250-340m，郸城凸起区厚340m左右，周口凹陷区厚400-440m，鹿邑凹陷区厚460-470m。

### 4.1.5.3新构造运动

新构造运动一般系指晚第三世以来所产生的构造运动，本区新构造运动主要表现在沉积物的发育特征，断裂活动以及地震，地裂缝的发生。

1、新构造运动的继承性

本区的新构造运动是在燕山运动的基础上沿着相同方向延续发展的。中生代时，鹿邑凹陷下沉，堆积了较厚的三叠系、白垩系，郸城凸起区上升受到剥蚀。进入新生代这一特征得到延续，鹿邑凹陷继续下沉，堆积了厚度巨大的古近系，而郸城凸起区继续受到剥蚀，大部份地区缺失古近系，逐渐局部地区开始下沉，堆积厚度很小的古近系。进而演变为全区域的下沉，堆积了厚度较为稳定的新近系及第四系。

2、新构造运动的差异性

系指平面上不同构造单元、不同位置上升或下降幅度的差异。喜山运动的早期，北部及南部的凹陷区沿燕山期的下降继续下降，中部的凸起区则仍为上升或相对的较稳定。同是凹陷区，下降速率亦有很大的差别，凹陷的中心地区下降速度快，而周边地带则下降速度慢。鹿邑凹陷中心地区，古近系堆积厚度达 4000-6000m；沈丘凹陷的中心地区，古近系沉积厚度为 3000-5000m。而鹿邑凹陷及沈丘凹陷的周边地区，古近系厚度则多为 1000-2000m，甚至更薄。

喜山期后期，全区均为下降，下降速度较稳定，但不同地段下降速率亦有差异。新近系的堆积厚度，北部为 900-1200m，南部为 1000-1400m。第四系堆积厚度，为 220-320m。

### 4.1.5.4区域地壳稳定性

鹿邑县位于豫东平原，老断裂的复活是本区新构造运动的特征之一，本区域内无地震记录。距离最近发生地震是2010年10月24日发生于太康、扶沟、西华三县交界处，震原深8km 的 4.7 级地震，是距工作区较近的地震。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建项目场地建地震烈度为6度。

## 4.2水文地质条件

4.2.1地下水的赋存条件与含水层组的划分及富水特征

调查区位于鹿邑县涡北镇，属于黄河冲积平原，沉积了巨厚的第四系松散岩类，总体地形平坦，富含孔隙水。根据区内地下水埋深分布，将含水岩组分为：浅层地下水和深层地下水。

### 1、浅层地下水

浅层地下水是指赋存于地表以下50m左右松散沉积物中的地下水。它直接接受大气降水和地表水的渗入补给，消耗于蒸发、开采，具有自由水面和微承压的性质。

鹿邑县城西北部含水层岩性较粗，为细砂、中细砂，东南部较细，为细砂、粉细砂。厚度10-15m，顶板埋深10-15m，水位埋深大部分地区3-5m，单井出水量40-60m3/h，按富水程度来划分，调查区内浅层地下水富水程度为中等。

### 2、深层地下水

鹿邑县城为河间地带，深层地下水广布全区，主要由来自西部的洪冲积物组成，其地层厚度与基地构造密切，含水层薄而细，岩性以细砂、粉细砂为主。其顶板埋深分别为50-125m。含水层厚度一般20-30m，最大厚度47.33m。根据地下水的埋藏条件和富水程度分区，调查区内沿小李庄、小闫庄、完楼村一线西北地区深层地下水富水程度为中等，小李庄、小闫庄、完楼村一线东南深层地下水富水程度为弱。

4.2.2地下水补径排、流场及动态特征

### 1、浅层地下水的补给

浅层地下水的补给来源主要有：大气降水入渗、灌溉回渗补给及侧向径流补给。

①大气降水入渗补给

大气降水入渗补给是本区地下水的主要补给来源。本区地势平坦，包气带岩性大部分为松散的粉土、粉质粘土，水位埋深较浅，为大气降水入渗创造了良好的条件。

②灌溉回渗补给

本区农田多采用井水灌溉，根据回渗试验资料农灌水量将8%-12%回渗补给地下水。

③地下水径流补给

从浅层地下水等水位线图可以看出，地下水由西北向东南径流，在工作区西北部地下水可径流补给本区，但地下水径流补给微弱。

### 2、浅层地下水的径流

浅层地下水的径流条件主要受地形地貌等控制，地下水位埋深与开采、地形变化等因素有关，浅层地下水流向总体与地形一致，向自西北向东南流动，水力坡度较小，为0.5‰-1.1‰。

### 3、浅层地下水的排泄

开采排泄：目前区内浅层地下水开采主要以农业灌溉及园林绿化为主。开采排泄是区内浅层地下水的主要排泄方式。

径流排泄，由于地下水径流滞缓，水力坡度小，排泄不畅，排泄量不大。

蒸发排泄，由于浅层地下水位埋深较浅，为3.5-5m，包气带岩性为粉土、粉质粘土，超过地下水蒸发极限深埋。因此，地下水蒸发量微小，但局部地段地下水位埋深＜4m，存在着蒸发现象。

### 4、深层地下水的补给

从地下水的埋藏状况来看，深层地下水与浅层地下水之间有较厚的粘土、粉质粘土相隔，二者之间水力联系弱，深层地下水主要接受上游地段的地下水径流补给。

图4.2-1  区域水文地质图

图4.2-2  水文地质剖面图

图4.2-3  浅层地下水等水位线图（2018年3月）

4.2.3地下水开发利用现状

调查区地下水水类型为第四系松散岩类孔隙水，含水层岩性为细砂，浅层地下水主要接受大气降水的补给，水量、水位变化受季节影响较大，富水性中等；深层地下水水力坡度约为1/3000-1/5000，地下水径流缓慢，且径流流向与浅层水大体一致，自西北向东南流动。

根据本次实地调查，调查区内浅层地下水主要排泄方式为灌溉开采，调查区内共调查灌溉机井14眼，井深30-40m左右。深层地下水开采主要为厂址西北方向2Km处的鹿邑县NO.029水源地开采，主要供周边各村庄饮用，各开采井基本情况见表4.2-1。

表4.2-1  调查区地下水开采井一览表

| 编号 | 位置 | 经度 | 纬度 | 井深（m） | 水位埋深（m） | 含水层类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt4 | 厂址南 | 1153201.49 | 335344.34 | 32 | 3.72 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| Pt5 | 厂址西南 | 1153149.78 | 335343.77 | 35 | 3.49 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| Pt6 | 厂址内 | 1153211.43 | 335351.94 | 40 | 4.20 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| Pt7 | 厂址北 | 1153207.71 | 335403.55 | 38 | 4.16 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| Pt8 | 厂址西北 | 1153152.94 | 335405.55 | 39 | 3.55 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| Pt9 | 前李庄 | 1153132.67 | 335410.70 | 37 | 3.54 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| Pt10 | 前李庄 | 1153133.22 | 335423.28 | 40 | 3.38 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| pt11 | 新庄 | 1153120.03 | 335351.53 | 36 | 3.00 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| pt15 | 前李农场 | 1153222.01 | 335349.32 | 37 | 4.60 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| Pt16 | 小闫庄 | 1153314.88 | 335332.82 | 34 | 5.68 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| pt17 | 小闫庄 | 1153337.55 | 335307.42 | 33 | 6.1 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| pt19 | 前李农场 | 1153231.80 | 335334.27 | 37 | 4.4 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| Pt23 | 前吴楼 | 1153229.95 | 335395.48 | 38 | 4.36 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| Pt24 | 前新庄 | 1153322.43 | 335362.84 | 36 | 5.53 | 孔隙水 | 灌溉机井 |
| NO.029 | 涡北村水厂 | 1153135.55 | 335442.54 | 456 | 15.23 | 孔隙水 | 集中供水 |

4.2.4地下水水源地保护区的设置

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）文件，鹿邑县饮用水源保护区有20处，其中与本项目距离最近保护区为：　　(10)鹿邑县太清宫镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围:水厂厂区(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。

根据保护区划，本工程与鹿邑县太清宫镇地下水井准保护区最近处距离大于5km，因此拟选项目场地不在饮用水水源地保护区内。

## 4.3环境空气质量现状监测

经调查，本次大气环境影响评价范围内，近五年内没有已批复环评未投产项目，也没有对环境空气质量敏感、或设置了卫生防护距离的项目。本工程亦不涉及区域替代方案，无拟替代的污染源。

根据调查，鹿邑县境内距离本项目距离相对较近（评价范围外）的排放污染物相似的在运污染源见表4.3-1。

表4.3-1 项目附近相似污染源t/a

| 污染源 | SO2 | NOx | 烟尘 | COD | NH3－N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿邑县辅仁堂制药 | 24.16 | 10.53 | 4.03 | 50 | 5 |
| 鹿邑县辅仁集团公司 | 12.56 | 6.0 | 50.0 | 30.0 | 3.0 |
| 国能鹿邑生物质发电有限公司 | 196 | 185 | 62 | 30.3 | 2.2 |

经与鹿邑县环境保护局核实，鹿邑县目前未设置环境空气自动监测站，无自动监测数据，未编制鹿邑县环境质量公报，根据HJ2.2-2018要求，本环评收集了与鹿邑县距离较近的安徽省亳州市2016年环境质量公报数据作为项目所在地区域常规监测数据，并判定区域是否达标。

根据《2016年安徽省亳州市环境质量状况公报》，2016年按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，全市空气质量状况主要受颗粒物的影响，首要污染物为PM2.5。全年空气质量平均达标天数比例为70.8%。全市环境空气二氧化硫年平均浓度为0.027mg/m3，达到二级标准；二氧化氮年平均浓度为 0.036mg/m3，达到一级标准；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为0.083mg/m3，超过二级标准0.19倍；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为0.058mg/m3，超过二级标准0.66倍；一氧化碳（CO）日均值浓度为1.12mg/m3，达到一级标准；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度为0.094mg/m3，达到一级标准。

根据《2016年安徽省亳州市环境质量状况公报》中数据可知，项目所在地为非达标区域，超标污染物为可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5），根据HJ2.2-2018要求，本项目建设应实行上述两种污染物的区域削减，并满足计算的预测范围内年均质量浓度变化率k小于等于-20％。

根据调研，鹿邑县为河南省农业大县，县域面积大，人口多，工业基础薄弱，目前鹿邑县主要工业企业只有鹿邑县辅仁药业集团、鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂等12家，其中排放常规大气污染物SO2和NOx的企业仅有6家，县域境内无法找到合适和足够量的替代类似污染源用于本项目削减。本项目为生活垃圾焚烧项目，属于民生工程，是河南省重点推进和建设的项目。大气污染为区域性污染，鹿邑县本身工业企业较少，对环境污染贡献不大，但是受区域性污染影响，同样出现了可吸入颗粒物和细颗粒物超标现象。综合以上分析，建议本项目区域污染源削减和环境改善结合《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》统一协调处理，以实现既实现民生工程上马，区域环境又进一步改善的目标。

2018年9月7日，河南省发布了《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，根据该计划，河南省提出了2018-2020年可吸入颗粒物和细颗粒物逐年下降的目标，至全省PM2.5年均浓度达到58微克/立方米以下,PM10年均浓度达到95微克/立方米以下,全年优良天数比例力争达到70%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上，信阳、南阳、周口、驻马店4市PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准(≤35微克/立方米)。具体措施包括：逐步削减煤炭消费总量；构建全省清洁取暖体系；开展工业燃煤设施拆改；推进燃煤锅炉综合整治；提升多元化能源供应保障能力等。

### 4.3.1监测条件

（1）监测分工、监测时间及频率

本次环境空气质量现状监测工作由河南宏达检测技术有限公司和河南省地质工程勘察院承担，监测项目、监测时间、采样频率和监测方法具体如表4.3-2所示。其中：

常规因子类——SO2、NOx、NO2、PM10、PM2.5。

特征因子类——Pb、Cd、Hg、氟化物、HCl、H2S、NH3、臭气、二噁英类。

（2）监测布点

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），“以监测期间所处季节的主导风向为轴向，取上风向为0°，在约0°、90°、180°、270°方向上各设置一个监测点”。“具体监测点位根据局地地形条件，风频分布特征以及环境功能区、环境空气保护目标所在位置作适当调整”。

本次环境空气质量现状监测在评价范围内共布设6个监测点，各测点位置及监测项目见表4.3-3和图4.3-1，能较好的代表区域的大气环境质量现状。

表4.3-2  本次环境空气质量现状监测情况一览表

| 监测因子 | 监测时间 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 连续采样7天 20182.26-3.1 | 1小时平均 （02:00、08:00、14:00、20:00） 24小时平均 | 每小时至少有45min采样时间 每日至少有20个小时采样时间 | HJ482-2009 |
| NOx、NO2 |  |  |  | HJ479-2009 |
| PM10、PM2.5 |  | 24小时平均 | 每日至少有20个小时采样时间 | HJ618-2011 |
| Pb |  | 24小时平均 | 每日至少有24个小时采样时间 | GB/T15264 |
| Cd |  | 24小时平均 | 每日至少有20个小时采样时间 | HJ657 |
| Hg |  |  |  | HJ543 |
| 氟化物 |  | 1小时平均 （02:00、08:00、14:00、20:00） | 每小时至少有45min采样时间 | HJ480-2009 |
| HCl |  | 1小时平均 （02:00、08:00、14:00、20:00） | 每小时至少有45min采样时间 | HJ549 |
| H2S |  |  |  | GB/T 14678 |
| NH3 |  |  |  | GB/T 14679 |
| 臭气 | 连续采样3天 | 一次浓度（昼夜各一次） | —— | GB/T 14675-1993 |
| 二噁英类 | 连续采样2天 | 8小时平均 | 每日至少有8个小时采样时间 | HJ77.2 |

表4.3-3  大气现状监测点位置与厂址的距离及方位

| 序号 | 监测点名称 | 与厂址的方位距离 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 厂址 | —— | SO2、NOx、NO2、PM2.5、Pb、Cd、Hg、氟化物、HCl、H2S、NH3、臭气 |
| G2 | 张寨 | N，1.1km | SO2、NOx、NO2、PM10、Pb、Cd、Hg、氟化物、HCl、H2S、NH3、二噁英类 |
| G3 | 前吴楼 | E，0.7km | SO2、NOx、NO2、PM2.5、Pb、Cd、Hg、氟化物、HCl、H2S、NH3、二噁英类 |
| G4 | 新庄 | W，0.4km | SO2、NOx、NO2、PM2.5、Pb、Cd、Hg、氟化物、HCl、H2S、NH3、臭气、二噁英类 |
| G5 | 完楼 | S，0.8km | SO2、NOx、NO2、PM10、Pb、Cd、Hg、氟化物、HCl、H2S、NH3、二噁英类 |
| G6 | 五门李庄 | SSW，2.0km | SO2、NOx、NO2、PM10、Pb、Cd、Hg、氟化物、HCl、H2S、NH3 |

（3）监测期间的同步气象资料

本次环境空气质量现状监测时间为2018年2月23日-3月1日，监测期间的同步气象资料见本次现状监测报告。

（4）说明

本次环境空气质量现状的评价标准见表2.3-2，现状监测结果及占标比见表4.3-4至表4.3-16。

本次还对特征污染物臭气的环境质量现状水平进行了监测，但由于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中未对相应评价标准限值做出要求，本次仅提供现状监测本底水平数据，不做达标性分析和占标比计算，见表6.4-18。

本次环境空气二噁英类监测按照《环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释高分辨气象色谱-高分辨质谱法》（HJ77.2-2008），24小时平均浓度监测结果见表6.4-17。根据“环发[2008]82号”文要求，在我国尚未制定二噁英环境质量标准的前提下，参照日本年均浓度标准（0.6pgTEQ/m3）评价，本次参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-93）中8.1.2.5 的规定：一次浓度、日均浓度、年平均浓度的换算关系为1、0.33、0.12，折算日均浓度限值为1.65 pgTEQ/m3，以该折算值作为二噁英现状监测结果达标性判定的依据。

### 4.3.2 SO2监测结果

本次各现状监测点SO2的1小时平均浓度、24小时平均浓度监测结果见表4.3-3所示。由表可见，1小时平均浓度监测结果范围在0.012~0.036mg/m3，24小时平均浓度监测结果范围在0.015~0.023mg/m3，均满足环境空气质量二级标准。

表4.3-4   SO2浓度监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 1小时平均浓度 | 24小时平均浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率 | 最大值占标率 | 浓度范围 | 超标率 | 最大值占标率 |
| 厂址 | 0.016～0.036 | 0 | 7.2% | 0.017～0.022 | 0 | 14.7% |
| 张寨 | 0.015～0.034 | 0 | 6.8% | 0.016～0.021 | 0 | 14.0% |
| 前吴楼 | 0.017～0.036 | 0 | 7.2% | 0.016～0.023 | 0 | 15.3% |
| 新庄 | 0.014～0.029 | 0 | 5.8% | 0.016～0.019 | 0 | 12.7% |
| 完楼 | 0.013～0.029 | 0 | 5.8% | 0.016～0.020 | 0 | 13.3% |
| 五门李庄 | 0.012～0.036 | 0 | 7.2% | 0.015～0.021 | 0 | 14.0% |

*1小时平均值 0.50 mg/m3，24小时平均值0.15 mg/m3；小时值检出限0.007mg/m3，日均值检出限0.004mg/m3

### 4.3.3 NO2监测结果

本次各现状监测点NO2的1小时平均浓度、24小时平均浓度监测结果见表4.3-5所示。由表可见，1小时平均浓度监测结果范围在0.013~0.072mg/m3，24小时平均浓度监测结果范围在0.021~0.029mg/m3，满足环境空气质量二级标准。

表4.3-5  NO2浓度监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 1小时平均浓度 | 24小时平均浓度 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率 | 最大值占标率 | 浓度范围 | 超标率 | 最大值占标率 |
| 厂址 | 0.013～0.041 | 0 | 20.5% | 0.022～0.027 | 0 | 33.8% |
| 张寨 | 0.014～0.072 | 0 | 36.0% | 0.021～0.029 | 0 | 36.3% |
| 前吴楼 | 0.013～0.042 | 0 | 21.0% | 0.021～0.027 | 0 | 33.8% |
| 新庄 | 0.013～0.042 | 0 | 21.0% | 0.022～0.028 | 0 | 35.0% |
| 完楼 | 0.013～0.042 | 0 | 21.0% | 0.022～0.029 | 0 | 36.3% |
| 五门李庄 | 0.014～0.041 | 0 | 27.50% | 0.022～0.028 | 0 | 35.0% |

*1小时平均值 0.20mg/m3，24小时平均值0.08 mg/m3；小时值检出限0.005mg/m3，日均值检出限0.003mg/m3

### 4.3.4 PM2.5监测结果

本次各现状监测点PM2.5的24小时平均浓度监测结果见表4.3-6。由表可见，24小时平均浓度监测结果范围在0.043~0.074mg/m3，均满足环境空气质量二级标准。

表4.3-6  PM2.5浓度监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 24小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率 | 最大值占标率 |
| 厂址 | 0.049～0.071 | 0 | 94.7% |
| 前吴楼 | 0.046～0.071 | 0 | 94.7% |
| 新庄 | 0.043～0.074 | 0 | 98.7% |

*24小时平均值0.075mg/m3；日均值检出限0.010mg/m3

### 4.3.5 PM10监测结果

本次各现状监测点PM10的24小时平均浓度监测结果见表4.3-7所示。由表可见，24小时平均浓度监测结果范围在0.061~0.099mg/m3，均满足环境空气质量二级标准。

表4.3-7PM10浓度监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 24小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率 | 最大值占标率 |
| 张寨 | 0.088～0.122 | 0 | 81.3% |
| 完楼 | 0.091～0.130 | 0 | 86.7% |
| 五门李庄 | 0.086～0.131 | 0 | 84.3% |

*24小时平均值0.15mg/m3；日均值检出限0.010mg/m3

### 4.4.6氟化物监测结果

本次各现状监测点氟化物的1小时平均浓度监测结果见表4.4-8所示，均满足环境空气质量二级标准。

表4.4-8氟化物浓度监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 1小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率 | 最大值占标率 |
| 厂址 | 1.57×10-3～4.18×10-3 | 0 | 20.9% |
| 完楼 | 2.44×10-3～2.68×10-3 | 0 | 13.4% |
| 五门李庄 | 2.59×10-3～2.71×10-3 | 0 | 13.6% |

*1小时平均值0.02mg/m3，24小时平均值0.007mg/m3；日均值检出限9×10-4mg/m3

### 4.3.7 HCl监测结果

本次各现状监测点HCl的1小时平均浓度监测结果见表4.3-9所示。由表可见，均低于检出限，均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

表4.3-9HCl浓度监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 1小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围 | *超标率% | *最大值占标率 |
| 厂址 | ＜0.003 | 0 | ＜6.0% |
| 张寨 | ＜0.003 | 0 | ＜6.0% |
| 前吴楼 | ＜0.003 | 0 | ＜6.0% |
| 新庄 | ＜0.003 | 0 | ＜6.0% |
| 完楼 | ＜0.003 | 0 | ＜6.0% |
| 五门李庄 | ＜0.003 | 0 | ＜6.0% |

*一次值0.05mg/m3，24小时平均值0.015mg/m3；检出限0.003mg/m3；评价标准按一次值考虑

### 4.3.8 H2S监测结果

本次各现状监测点H2S的1小时平均浓度监测结果见表4.4-10所示。由表可见，1小时平均浓度监测结果均低于检出限，均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

表4.3-10 H2S浓度监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 1小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围 | *超标率% | *最大值占标率 |
| 厂址 | ＜0.001 | 0 | ＜10.1% |

*一次值0.01mg/m3，参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-93）中8.1.2.5 的规定：一次浓度、日均浓度的换算关系为1、0.33，换算成日均浓度值0.0033mg/m3；评价标准按日平均限值的三倍值考虑，即0.0099mg/m3；小时值检出限0.001mg/m3

### 4.3.9 NH3监测结果

本次各现状监测点NH3的1小时平均浓度监测结果见表4.3-11所示。由表可见，1小时平均浓度监测结果范围在0.024~0.091mg/m3，均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

表4.3-11 NH3浓度监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 1小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围 | *超标率% | *最大值占标率 |
| 厂址 | 0.024～0.091 | 0 | 46.0% |

### 4.3.10 Pb监测结果

本次各现状监测点Pb的24小时平均浓度监测结果见表4.3-12所示。由表可见，均满足环境空气质量二级标准。

表4.3-12Pb浓度监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 24小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围 | *超标率% | *最大值占标率 |
| 厂址 | ＜4×10-7～＜2.9×10-5 | 0 | 2.1% |
| 张寨 | ＜4×10-7～＜3.2×10-5 | 0 | 2.3% |
| 前吴楼 | ＜4×10-7～＜3.1×10-5 | 0 | 2.3% |
| 新庄 | ＜4×10-7～＜2.5×10-5 | 0 | 1.8% |
| 完楼 | ＜4×10-7～＜3.2×10-5 | 0 | 2.3% |
| 五门李庄 | ＜4×10-7～＜3.4×10-7 | 0 | 2.5% |

*年平均值0.5µg/m3，参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-93）中8.1.2.5 的规定：一次浓度、日均浓度、年平均浓度的换算关系为1、0.33、0.12，换算成24小时平均浓度值1.375µg/m3；日均值检出限4×10-7mg/m3

### 4.3.11 Cd监测结果

本次各现状监测点Cd的24小时平均浓度监测结果见表4.3-13所示。由表可见，24小时平均浓度均低于检测限，均满足环境空气质量二级标准。

表4.3-13 Cd浓度监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 24小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围 | *超标率% | *最大值占标率 |
| 厂址 | ＜4×10-6 | 0 | ＜29.1% |
| 张寨 | ＜4×10-6 | 0 | ＜29.1% |
| 前吴楼 | ＜4×10-6 | 0 | ＜29.1% |
| 新庄 | ＜4×10-6 | 0 | ＜29.1% |
| 完楼 | ＜4×10-6 | 0 | ＜29.1% |
| 五门李庄 | ＜4×10-6 | 0 | ＜29.1% |

*年平均值0.005µg/m3，参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-93）中8.1.2.5 的规定：一次浓度、日均浓度、年平均浓度的换算关系为1、0.33、0.12，换算成日均浓度值1.375×10-5mg/m3；日均值检出限4×10-6mg/m3

### 4.3.12 Hg监测结果

本次各现状监测点Hg的24小时平均浓度监测结果见表4.3-14所示。由表可见，24小时平均浓度均低于检测限，均满足环境空气质量二级标准。

表4.3-14 Hg浓度监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点 | 24小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围 | *超标率% | *最大值占标率 |
| 厂址 | ＜3×10-7 | 0 | ＜0.22% |
| 完楼 | ＜3×10-7 | 0 | ＜0.22% |
| 五门李庄 | ＜3×10-7 | 0 | ＜0.22% |

*年平均值0.05µg/m3，参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-93）中8.1.2.5 的规定：一次浓度、日均浓度、年平均浓度的换算关系为1、0.33、0.12，换算成日均浓度值1.375×10-4mg/m3；日均值检出限3×10-7mg/m3

### 4.3.13臭气监测结果

本次各现状监测点臭气的一次浓度监测结果见表4.3-15所示。由表可见，一次浓度均小于10。

表4.3-15臭气浓度监测结果（无量纲）

| 监测点 | 24小时平均浓度范围 |
| --- | --- |
| 厂址 | ＜10 |
| 新庄 | ＜10 |

### 4.3.14二噁英类监测结果

本次各现状监测点二噁英类的24小时平均浓度监测结果见表4.3-16所示。由表可见，24小时平均浓度范围为0.033～0.111pgTEQ/m3，与折算的日均浓度限值比较，均满足评价标准要求。

表4.3-16  二噁英类浓度监测结果（单位：pgTEQ/m3）

| 监测点 | 24小时平均浓度 |
| --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率% | *最大值占标率 |
| 张寨 | 0.040～0.085 | 0 | 5.2% |
| 前吴楼 | 0.046～0.090 | 0 | 5.5% |
| 新庄 | 0.045～0.087 | 0 | 5.3% |
| 完楼 | 0.044～0.088 | 0 | 5.3% |

*环发[2008]28号文指出，参照日本年均浓度标准（0.6pgTEQ/m3）评价；参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-93）中8.1.2.5 的规定：一次浓度、日均浓度、年平均浓度的换算关系为1、0.33、0.12，折算日均浓度限值为1.65 pgTEQ/m3。

### 4.3.15环境质量现状评价

（1）各监测点的SO2、NO2、NOx、氟化物的小时浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准要求。

（2）各监测点的SO2、NO2、NOx、PM2.5、PM10日均浓度均能达到《环境空气质量标准》二级标准要求。

（3）各监测点的HCl、H2S、NH3均满足《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）表1中居住区有害物质最高容许浓度限值。

（4）根据《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准年平均值要求，参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-93）中8.1.2.5节关于一次浓度、日均浓度、年平均浓度的换算关系系数折算，Pb、Cd、Hg的24小时平均浓度均能达到上述二级标准要求。

（5）根据“环发[2008]82号”文要求的年均浓度0.6pgI-TEQ/m3限值，参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-93）中8.1.2.5节关于一次浓度、日均浓度、年平均浓度的换算关系系数折算，本次现状监测的二噁英类24小时平均浓度满足上述折算限值要求。

综上所述，项目所在地区的环境空气质量现状良好。

## 4.4地表水环境质量现状监测与评价

### 4.4.1地表水现状监测

本工程配套建设渗滤液处理系统、生产废水处理设施、生活污水处理设施等。垃圾渗滤液、生产废水、生活污水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。少量不能全部回用的循环冷却系统排水亦排入鹿邑县工业集聚区污水处理厂集中处理。

拟建工程废水最终去向地表水体为惠济河。根据《河南省水环境功能区划》，厂址附近的地表水体水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

为了解项目地区目前地表水水环境现状，本次评价对地表水环境质量现状进行了监测。具体监测项目见表4.4-1。

（1）监测断面：根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93），本次在惠济河设置2处水质监测断面W1和W2。具体情况见表6.5-1，具体位置见图6.4-1。

（2）监测时间：2018年2月23日～2月24日，连续监测3天。

（3）监测及分析方法：根据国家环保局颁发的《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行。

表4.4-1 水质监测断面位置

| 水域 | 断面序号 | 断面位置 | 监测项目 | 监测时间和频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠济河 | W1 | 污水处理厂排水口上游200m | 水温、pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、F-、石油类、总磷、SS、挥发酚、DO、高锰酸盐指数、Pb、Cd、As、Hg、Cr6+ | 枯水期连续监测3天，每天采样1次，同步测量流速 |
| 惠济河 | W2 | 污水处理厂排水口下游500m | 水温、pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、F-、石油类、总磷、SS、挥发酚、DO、高锰酸盐指数、Pb、Cd、As、Hg、Cr6+ | 枯水期连续监测3天，每天采样1次，同步测量流速 |

### 4.4.2监测结果分析

本次地表水现状监测结果见表4.4-2所示。

表4.4-2  惠济河地表水断面W1水质监测结果（mg/L）

| 项目 | 最大值 | 最小值 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | III类水体 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 10.4 | 10.2 | —— | —— | —— |
| pH值 | 7.41 | 7.35 | —— | —— | 6～9（无量纲） |
| 化学需氧量（COD） | 34 | 32 | —— | —— | ≤20 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 10.3 | 10.2 | —— | —— | ≤4 |
| 氨氮（NH3-N） | 3.77 | 3.63 | —— | —— | ≤1.0 |
| F- | 0.849 | 0.794 | —— | —— | ≤1.0 |
| 石油类 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.05 |
| 总磷（以P计） | 0.40 | 0.37 | 100% | 200% | ≤0.2 |
| 悬浮物（SS） | 21 | 18 | —— | —— | ≤ 60 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.005 |
| 溶解氧（DO） | 4.64 | 4.58 | —— | —— | ≥5 |
| 高锰酸盐指数 | 7.21 | 6.90 | —— | —— | ≤6 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.05 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.005 |
| 砷 | 0.0019 | 0.0015 | —— | —— | ≤0.05 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.0001 |
| 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.05 |

表4.4-2（续） 惠济河地表水断面W2水质监测结果（mg/L）

| 项目 | 最大值 | 最小值 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | III类水体 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 10.4 | 10.3 | —— | —— | —— |
| pH值 | 7.32 | 7.24 | —— | —— | 6～9（无量纲） |
| 化学需氧量（COD） | 33 | 32 | —— | —— | ≤20 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 10.0 | 9.9 | —— | —— | ≤4 |
| 氨氮（NH3-N） | 2.68 | 2.63 | —— | —— | ≤1.0 |
| F- | 0.893 | 0.826 | —— | —— | ≤1.0 |
| 石油类 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.05 |
| 总磷（以P计） | 0.40 | 0.28 | 100% | 200% | ≤0.2 |
| 悬浮物（SS） | 17 | 15 | —— | —— | ≤ 60 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.005 |
| 溶解氧（DO） | 4.18 | 4.12 | —— | —— | ≥5 |
| 高锰酸盐指数 | 7.55 | 7.29 | —— | —— | ≤6 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.05 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.005 |
| 砷 | 0.0023 | 0.0019 | —— | —— | ≤0.05 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.0001 |
| 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | —— | —— | ≤0.05 |

注：①pH无量纲，其他单位均为mg/L；②ND表示未检出。COD的检测限10mg/l；BOD5的检测限2mg/l；挥发酚的检测限0.0003mg/l；六价铬的检测限0.004mg/l；铅的检测限3.88×10-4mg/l；镉的检测限1.0×10-4mg/l；汞的检测限5.0×10-5 mg/l。

根据表4.4-2的监测结果，COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、高锰酸盐指数均超标，其它各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》III类标准要求，根据超标指标分布可以判断超标原因主要是生活废水污染。由于本工程采用雨污分流，对各类废水进行分类处理，各类废水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理，没有废水直接外排至自然水体。

## 4.5 地下水环境质量现状评价

（1）监测点位布设、监测项目、频次和方法

本次水文地质勘查工作中，结合地面工程建设布置、评价区内地下水埋藏特征、区域地下水流向，采用控制性布点和功能性布点相结合的原则，在评价内共

图4.5-1  地下水水质取样点位置分布图

布设了4个地下水监测点，其中浅层水质监测点3个、中深层水质监测点1个，于2018年2月进行取样分析，在对水质监测的同时对地下水水位进行监测。监测布点图如图4.5-1所示，点位信息如表4.5-1所示。

监测项目：（a）检测K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度，合计8项；（b)检测pH值、溶解性总固体、总硬度、氨氮、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氰化物、亚硝酸盐、铁、锰、砷、汞、镉、铅、六价铬、挥发酚、细菌总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数（CODMn）、BOD5，合计22项。

监测频次：2018年2月，枯水期监测1次。

水质监测样品分析由河南省地质工程勘察院实验室完成，各监测因子的分析方法及检出限如表4.5-2所示。

表4.5-1  地下水环境监测点位

| 点 号 | 监测 目标 | 监测点相对位置 | 地下水类型 | 井深(m) | 水位埋深(m) （枯水期) | 取样深度 | 监测时间 （年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 浅层 | 场地地下水流向上游600m | 第四系松散岩类孔隙水 | 39 | 4.20 | 井水位以下1.0m之内 | 2018.3 |
| S2 |  | 场地中间 |  | 40 | 3.55 |  | 2018.3 |
| S3 |  | 场地地下水流向下游400m |  | 37 | 5.00 |  | 2018.3 |
| S4 | 深层 | NO.29水源地 | 新近系松散岩类孔隙水 | 456 | 15.23 |  | 2018.3 |

表4.5-2  地下水监测分析方法

| 项目 | 分析方法依据 | 分析方法 | 检出限 (B)/mg·L-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | GB/T8538-2008 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.20 |
| Na+ | GB/T5750.6-2006 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.50 |
| Ca2+ | GB/T8538-2008 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 2.00 |
| Mg2+ | GB/T8538-2008 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.00 |
| NH4+ | GB/T5750.5-2006 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.02 |
| Cl- | GB/T5750.5-2006 | 硝酸银容量法 | 3.00 |
| SO42- | GB/T5750.5-2006 | 硫酸钡比浊法 | 5.00 |
| HCO3- | GB/T8538-2008 | 滴定法 | 10.00 |
| CO32- | GB/T8538-2008 | 滴定法 | 0.00 |
| NO3- | GB/T5750.5-2006 | 紫外分光光度法 | 0.10 |
| NO2- | GB/T5750.5-2006 | 重氮偶合分光光度法 | 0.004 |
| F- | GB/T5750.5-2006 | 离子选择电极法 | 0.10 |
| PH | GB/T5750.4-2006 | 玻璃电极法 | 0.01 |
| 可溶性总固体 | GB/T5750.4-2006 | 称量法 | 5.00 |
| 游离CO2 | DZ/T0064.47-93 | 滴定法 | 5.00 |
| 高锰酸盐指数 | GB/T5750.7-2006 | 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.20 |
| 总硬度(CaCO3计) | GB/T5750.4-2006 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 5.00 |
| 挥发性酚 | GB/T5750.4-2006 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.002 |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 0.002 |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 平皿计数法 | 0.00 |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | 滤膜法 | 0.00 |
| 铁 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 | 0.05 |
| 锰 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 | 0.05 |
| 砷 | GB/T5750.6-2006 | 氢化物原子荧光法 | 0.001 |
| 汞 | GB/T5750.6-2006 | 原子荧光法 | 0.00005 |
| 铬(六价） | GB/T5750.6-2006 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.005 |
| 镉 | GB/T5750.6-2006 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.0001 |
| 铅 | GB/T5750.6-2006 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.005 |
| BOD5 | HJ505-2009 | 稀释与接种法 | 0.5 |

（2）现状监测结果

地下水监测结果见表4.5-3、表4.5-4所示。

由监测结果可以看出：

①评价区浅层地下水属于HCO3-—Ca2+·Mg2+化学类型。

②调查评价区4个水质取样点现状条件下所监测因子，浅层锰含量均为0.23mg/L，不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，推测可能是地质原因引起，除此之外现状条件下，浅层地下水其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。深层地下水现状条件下所监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表4.5-3  调查评价区地下水水质基本离子检测结果表

| 编号 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/L） | 摩尔分数（%） | 浓度（mg/L） | 摩尔分数（%） | 浓度（mg/L） | 摩尔分数（%） | 浓度（mg/L） | 摩尔分数（%） |
| QS1 | 1.23 | 0.31 | 38.12 | 16.49 | 87.6 | 43.46 | 46.11 | 37.73 |
| QS2 | 1.23 | 0.06 | 36.46 | 15.63 | 85.95 | 42.27 | 51.12 | 41.46 |
| QS3 | 1.28 | 0.32 | 36.84 | 15.63 | 89.26 | 43.43 | 50.62 | 40.62 |
| ZS4 | 1.84 | 0.33 | 271.7 | 82.41 | 14.88 | 5.18 | 21.05 | 12.08 |

续表4.5-3  调查评价区地下水水质基本离子检测结果表

| 编号 | Cl- | SO42- | HCO3- | CO32- | 化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/L） | 摩尔分数（%） | 浓度（mg/L） | 摩尔分数（%） | 浓度（mg/L） | 摩尔分数（%） | 浓度（mg/L） | 摩尔分数（%） |  |
| QS1 | 20.4 | 5.88 | 37.9 | 8.05 | 507.8 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | HCO3-—Ca2+·Mg2+ |
| QS2 | 20.4 | 5.71 | 37.1 | 7.65 | 526.6 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | HCO3-—Ca2+·Mg2+ |
| QS3 | 17.0 | 4.74 | 37.7 | 7.75 | 532.9 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | HCO3-—Ca2+·Mg2+ |
| ZS4 | 163.2 | 31.82 | 127.3 | 18.32 | 426.3 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | HCO3-·Cl-—Ca2+ |

表4.5-4     厂址调查评价区地下水水质检测结果一览表

| 编号 | 监测位置 | 监测层位 | 氨氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | NO3-N | NO2-N | F- | pH 值 | 可溶性 总固体 | 高锰酸 盐指数 | 总硬 度(CaCO3计) | 挥发性酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1 | 场地地下水流向上游600m | 浅层 | 0.38 | 20.4 | 37.9 | 3.85 | ＜0.004 | 0.86 | 7.37 | 489.9 | 0.96 | 410.7 | <0.002 |
| QS2 | 场地中间 |  | 0.47 | 20.4 | 37.1 | 4.08 | 0.022 | 0.82 | 7.33 | 500.4 | 0.74 | 427.2 | <0.002 |
| QS3 | 场地地下水流向下游400m |  | <0.016 | 17.0 | 37.7 | 4.19 | 0.005 | 0.90 | 7.36 | 504.2 | 1.04 | 433.4 | <0.002 |
| ZS4 | NO.029水源地 | 深层 | <0.016 | 163.2 | 127.3 | 11.06 | 0.025 | 0.94 | 7.78 | 825.2 | 0.96 | 125.9 | <0.002 |

单位：pH，无；总大肠菌群，MPN/100mL，细菌总数，CFU/mL；其它mg/L

续表4.5-4     厂址调查评价区地下水水质检测结果一览表

| 编号 | 监测位置 | 监测层位 | 氰化物 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 铁 | 锰 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 镉 | 铅 | 五日生化需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS1 | 场地地下水流向上游600m | 浅层 | <0.002 | 30 | 未检出 | <0.05 | 0.23 | <0.001 | <0.00005 | <0.005 | <0.0001 | 0.005 | 1.98 |
| QS2 | 场地中间 |  | <0.002 | 28 | 未检出 | <0.05 | 0.23 | <0.001 | <0.00005 | <0.005 | <0.0001 | <0.005 | 1.91 |
| QS3 | 场地地下水流向下游400m |  | <0.002 | 12 | 未检出 | <0.05 | 0.23 | <0.001 | <0.00005 | <0.005 | <0.0001 | 0.007 | 1.87 |
| ZS4 | NO.029水源地 | 深层 | <0.002 | 22 | 未检出 | <0.05 | <0.05 | 0.0039 | <0.00005 | <0.005 | <0.0001 | 0.008 | 1.76 |

单位：pH，无；总大肠菌群，MPN/100mL，细菌总数，CFU/mL；其它mg/L

## 4.6土壤环境质量现状监测与评价

### 4.6.1土壤环境现状监测

（1）监测点布设

本次在拟选厂址区域最近的两个村庄各设1个土壤环境现状监测点，共2个监测点，具体见图4.3-1。

（2）监测因子：pH、铜、锌、铅、镉、总砷、总汞、总铬、镍、二噁英类。

（3）监测频率及时间：2018年2月23日一天一次采样，采样深度50cm。

（4）监测分析方法

采用单点法采样，样品取地表以下0.5m左右处表层土。样品分析按照国家土壤环境质量标准中规定的方法进行。

表4.6-1  土壤环境质量现状监测条件

| 序号 | 断面位置 | 监测项目 | 监测时间和频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 前吴楼 | pH、铜、锌、铅、镉、总砷、总汞、总铬、镍、二噁英类 | 有效监测1天，每天采样1次 | 采用单点采样法，样品取地表以下0.5m左右处的表层土 |
| T2 | 新庄 |  |  |  |

2018年11月16日，项目对厂址区土壤环境进行了补充取样检测，共设置7个监测取样点，每个点分别在0.5m、1.0m和2.0m处取样3个，每个样品分析GB36600表1中所列45项因子，具体检测结果见表4.6-3。

### 4.6.2监测结果分析

表4.6-2 土壤质量监测结果单位：mg/kg

| 采样位置 | pH | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 总砷 | 总汞 | 总铬 | 镍 | 二噁英 （ngTEQ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前吴楼 | 7.88 | 23.1 | 170 | 22.6 | 0.20 | 12.4 | 0.078 | 46.0 | 28.6 | 5.64 |
| 新庄 | 8.13 | 17.8 | 149 | 18.7 | 0.22 | 10.2 | 0.059 | 39.5 | 23.8 |  |
| 《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）二级标准农业用地（菜地） | 5.5<pH<6.5 | 150 | 200 | 50 | 0.30 | 30 | 0.30 | 150 | 70 | 参照执行日本环境厅制定的250pg/g环境标准 |
|  | 6.5<pH<7.5 | 200 | 250 | 50 | 0.40 | 25 | 0.40 | 200 | 80 |  |
|  | pH >7.5 | 200 | 300 | 50 | 0.60 | 20 | 0.80 | 250 | 90 |  |

由表4.6-2可见，本工程所在区域的土壤环境质量现状满足《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）二级标准。土壤中二噁英的监测结果远低于日本环境厅250pg/g（即250 ng /kg）的标准。

表4.6-3 土壤监测结果统计表

| 监测项目 | 类别 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5m | 1.0m | 2.0m | 0.5m | 1.0m | 2.0m | 0.5m | 1.0m | 2.0m | 0.5m | 1.0m | 2.0m |
| 铜（mg/kg） | 检测值 | 23.3 | 28 | 15.4 | 30.8 | 19.2 | 15.7 | 35.5 | 19.9 | 20.4 | 19.1 | 18.8 | 16.5 |
|  | 占标比 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0017 | 0.001 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0011 | 0.0011 | 0.001 | 0.001 | 0.0009 |
| 六价铬（mg/kg） | 检测值 | 3.83 | 4.99 | 3.28 | 4.51 | 4.3 | 2.76 | 5.58 | 5.04 | 4.17 | 5.35 | 2.2 | 5.11 |
|  | 占标比 | 0.67 | 0.87 | 0.57 | 0.79 | 0.75 | 0.48 | 0.97 | 0.88 | 0.73 | 0.94 | 0.39 | 0.89 |
| 镍（mg/kg） | 检测值 | 21.1 | 21.3 | 10.1 | 27.7 | 13 | 10.6 | 30.1 | 16.5 | 15.2 | 16.5 | 11.8 | 8.68 |
|  | 占标比 | 0.023 | 0.024 | 0.011 | 0.031 | 0.014 | 0.012 | 0.033 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | 0.01 |
| 汞（mg/kg） | 检测值 | 0.128 | 0.734 | 3.44 | 1.43 | 6.32 | 6.87 | 0.0797 | 0.0669 | 0.0584 | 0.0482 | 0.093 | 0.0363 |
|  | 占标比 | 0.0033 | 0.0193 | 0.0905 | 0.0376 | 0.1663 | 0.1807 | 0.002 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0009 |
| 镉（mg/kg） | 检测值 | 0.098 | 0.165 | 0.113 | 0.13 | 0.069 | 0.066 | 0.134 | 0.071 | 0.07 | 0.049 | 0.058 | 0.05 |
|  | 占标比 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0017 | 0.002 | 0.0011 | 0.001 | 0.0021 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0008 |
| 铅（mg/kg） | 检测值 | 4.14 | 5.79 | 4.53 | 3.79 | 3.59 | 3.73 | 5.02 | 4.39 | 4.61 | 4.19 | 4.32 | 2.84 |
|  | 占标比 | 0.0051 | 0.0072 | 0.0056 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0063 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0035 |
| 砷（mg/kg） | 检测值 | 14.5 | 16.1 | 8.61 | 13.8 | 7.21 | 7.7 | 15.4 | 8.82 | 12.9 | 9.35 | 7.97 | 6.35 |
|  | 占标比 | 0.24 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.26 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |

表4.6-3土壤监测表（续表）

| 监测项目 | 类别 | 5# | 6# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5m | 1.0m | 2.0m | 0.5m | 1.0m | 2.0m | 0.5m | 1.0m | 2.0m |
| 铜（mg/kg） | 检测值 | 22 | 35.6 | 17.1 | 35.4 | 15.9 | 35.5 | 27.1 | 16.9 | 16.5 |
|  | 占标比 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0009 |
| 六价铬（mg/kg） | 检测值 | 4.98 | 5.63 | 4.48 | 5.55 | 5.45 | 5.46 | 5.46 | 5.05 | 5.12 |
|  | 占标比 | 0.87 | 0.99 | 0.79 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.9 |
| 镍（mg/kg） | 检测值 | 15.7 | 27.4 | 11.2 | 28.1 | 9.28 | 24.8 | 20 | 10 | 8.35 |
|  | 占标比 | 0.017 | 0.03 | 0.012 | 0.031 | 0.01 | 0.027 | 0.022 | 0.011 | 0.01 |
| 汞（mg/kg） | 检测值 | 0.0417 | 0.0497 | 0.0512 | 0.0522 | 0.026 | 0.0393 | 0.0305 | 0.0219 | 0.0402 |
|  | 占标比 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0007 | 0.001 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0011 |
| 镉（mg/kg） | 检测值 | 0.066 | 0.157 | 0.06 | 0.157 | 0.209 | 0.089 | 0.101 | 0.05 | 0.043 |
|  | 占标比 | 0.001 | 0.0024 | 0.0009 | 0.0024 | 0.0032 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0006 |
| 铅（mg/kg） | 检测值 | 3.71 | 6.74 | 3.84 | 7.8 | 5.52 | 6.32 | 5.83 | 4.87 | 4.38 |
|  | 占标比 | 0.0046 | 0.0084 | 0.0048 | 0.0097 | 0.0069 | 0.0079 | 0.0073 | 0.0061 | 0.0055 |
| 砷（mg/kg） | 检测值 | 10.1 | 16.8 | 7.41 | 15 | 6.85 | 7.49 | 11.2 | 6.94 | 8.08 |
|  | 占标比 | 0.17 | 0.28 | 0.12 | 0.25 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.13 |

监测的挥发性有机物和非挥发性有机物四氯化碳、氯仿等38项检测结果均低于国家规定的检出限值，在这里不再逐一列出。

土壤检测结果表明，本项目厂址区及其附近土壤均低于建设用地土壤污染风险筛选值，不需要开展详细调查。

## 4.7声环境现状监测与评价

### 4.7.1声环境现状监测

（1）监测点位布置：厂界四周分别均匀布设3个，共计12个监测点。点位详见图3.4-1。

（2）监测时间及频率：2018年2月23日～2月24日，昼、夜各监测一次，连续监测两天。

（3）监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。

### 4.7.2监测结果分析

厂界噪声监测值列于表4.7-1。

表4.7-1  厂界声环境质量现状监测结果单位：dB(A)

| 测点 编号 | 测点位置 | 监测值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
|  |  | 2月23日 | 2月24日 | 最大值 | 2月23日 | 2月24日 | 最大值 |
| 1 | 北厂界 | 50.8 | 50.1 | 50.8 | 40.3 | 41.2 | 41.2 |
| 2 |  | 51.0 | 51.6 | 51.6 | 41.2 | 40.2 | 41.2 |
| 3 |  | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 41.0 | 41.3 | 41.3 |
| 4 | 东厂界 | 51.0 | 51.4 | 51.4 | 41.4 | 41.3 | 41.4 |
| 5 |  | 51.3 | 50.9 | 51.3 | 41.1 | 42.4 | 42.4 |
| 6 |  | 51.8 | 51.2 | 51.8 | 42.6 | 40.8 | 42.6 |
| 7 | 南厂界 | 52.1 | 52.5 | 52.5 | 41.1 | 42.1 | 42.1 |
| 8 |  | 52.6 | 53.4 | 53.4 | 42.1 | 42.0 | 42.1 |
| 9 |  | 53.0 | 52.9 | 53.0 | 42.6 | 42.0 | 42.6 |
| 10 | 西厂界 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 43.2 | 42.2 | 43.2 |
| 11 |  | 52.9 | 53.4 | 53.4 | 43.9 | 42.8 | 43.9 |
| 12 |  | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 42.6 | 43.2 | 43.2 |

根据表4.7-1可知，厂界四周的声环境质量现状中，昼间测量结果的最大值范围为50.8～53.4dB(A)，夜间测量结果的最大值范围为41.2～43.9dB(A)，监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 4.8项目所在地社会经济概况

2016年，全县生产总值完成285.6亿元，增速居直管县第3位，年均递增10.1%，是2011年的1.6倍；全县固定资产投资完成188.6亿元，增速居直管县第2位，年均递增22.3%，是2011年的2.7倍；社会消费品零售总额完成124.7亿元，居直管县第3位，年均递增14%，是2011年的1.9倍；一般公共预算收入完成11.1亿元，居直管县第5位，年均递增19.4%，是2011年的2.4倍；金融机构各项存款余额225.4亿元，年均递增18.1%，是2011年的2.3倍。2016年粮食总产达90.5万吨，保持“全国粮食生产先进县”荣誉称号。大力开展农田水利基本建设和造林绿化，荣获“全国绿化模范县”“河南省林业生态县”等称号，连续十一次夺取全省农田水利基本建设“红旗渠精神杯”。畜牧总产值33.6亿元，连续六年保持“全国生猪调拨大县”地位。荣获“全国双拥模范县”“全国科技进步先进县”“全国科普示范县”“中国化妆刷之乡”“省级文明城市”“省级卫生城市”“省级园林城市”等称号。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1环境空气质量影响预测与评价

### 5.1.1预测模式与参数

（1）预测方法

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），推荐的进一步预测模式包括AERMOD模式系统、ADMS模式系统和CALPUFF模式系统。其中，AERMOD 适用于评价范围小于等于50km 的一级评价项目。该模型是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。因此，本项目选用AERMOD模型进行大气环境影响预测。

（2）预测网格划分

根据大气导则HJ2.2-2018要求及AERSCREEN的估算结果，本项目大气评价范围为以烟囱为中心点、5.5km为边长的矩形区域。采用直角坐标网格，取东西向为X坐标轴、南北向为Y坐标轴，网格距为50m。通过计算，可得出所排放的污染物在每一个网格点的浓度值。

（3）下垫面与地形选择

根据现场调查，本工程厂址周围3km范围内，以农村平地为主。因此，地表参数（反照率、波文比和表面粗糙度）选用耕地选项。详见表5.1-1。

表5.1-1  AERMET中选用的地表参数

| 编号 | 季节 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反照率（Albedo） | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.60 |
| 2 | 波文比（Bowen Ratio） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.5 |
| 3 | 地表粗糙度（Surface Roughness） | 0.03 | 0.20 | 0.05 | 0.01 |

预测范围内地形平坦，地面海拔高差不超过10m，故计算时直接采用平坦地形。

（4）气象数据

气象资料采用鹿邑县气象台2017年逐时的风向、风速、云量、气温资料。

鹿邑县气象站属于国家一般站，观测站位于鹿邑县西郊，与本项目相距约5km，中间地形平坦，具有较好的代表性。

高空气象数据采用环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供的格距为27km的MM5模拟数据。网格中心点距离本项目厂址小于5km。

### 5.1.2 预测因子与范围

本次预测选取SO2、NO2、PM10、HCl、PM2.5、HF、Hg和二噁英作为预测因子。

根据估算结果，本工程大气评价范围定为5km×5km的正方形区域。选取东西方向为X坐标轴、南北方向为Y坐标轴。

此外，以鹿邑县政府作为计算点，预测本工程对鹿邑县城区的大气环境影响。

### 5.1.3 污染源参数

本工程的主要大气污染源为新建的一座高80m的烟囱。本次计算污染源参数列于表5.1-2。

表5.1-2  环境空气影响预测污染源参数

| 烟气温度 | 烟囱高度 | 烟囱出口内径 | 烟气量 | 主要污染物 | 排放速率（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423K | 80m | 2.2m | 51.8m3/s | SO2 | 1.027 |
|  |  |  |  | NOX | 5.133 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 0.548 |
|  |  |  |  | PM2.5 | 0.274 |
|  |  |  |  | HCl | 0.753 |
|  |  |  |  | HF | 0.028 |
|  |  |  |  | Hg及其化合物 | 0.001 |
|  |  |  |  | Cd等 | 2.1E-03 |
|  |  |  |  | 二噁英类 | 3.4E-09 |

### 5.1.4 预测内容和情景

本期工程环境空气质量预测内容如表5.1-3所示。

表5.1-3  大气环境影响预测方案

| 序号 | 污染源 | 排放方案 | 预测因子 | 计算点 | 预测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增污染源 (正常排放) | 烟囱排放方案 | SO2/NO2/PM10/ PM2.5/HCl/HF/Hg/Cd/二噁英 | (1)网格点 (2)典型环境空气保护目标 | 小时、日均、年均浓度 |
| 2 | 新增污染源 (非正常排放) | 事故方案 | SO2/HCl/HF/ 二噁英/NH3/H2S | (1)网格点 (2)典型环境空气保护目标 | 小时浓度 |

### 5.1.5 大气环境影响预测分析

采用鹿邑县气象站2017年全年逐时气象资料在AERMOD中进行大气环境影响预测。

#### 5.1.5.1 小时浓度

受本项目影响，评价范围内各污染物最大地面小时浓度出现的时间及坐标列于表5.1-4。图5.1-1~图5.1-2分别为评价范围内SO2、NO2最大地面小时浓度分布图。

表5.1-4  评价区范围内最大地面小时浓度（μg/m3）

| 污染物 | 最大地面 小时浓度 | 出现时间 | 出现地点坐标 | 占二级标准的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 2.58 | 2017/9/3 8:00 | (-750, -1250) | 0.5 |
| NO2 | 12.91 | 2017/9/3 8:00 | (-750, -1250) | 6.5 |
| HCl | 2.15 | 2017/9/3 8:00 | (-750, -1250) | 4.8 |
| HF | 0.07 | 2017/9/3 8:00 | (-750, -1250) | 0.4 |
| 二噁英 | 9.38E-09 | 2017/9/3 8:00 | (-750, -1250) | 0.2 |

各关心点最大地面小时浓度及其占二级标准的比例如表5.1-5所示。

表5.1-5  各关心点最大地面小时浓度（单位：浓度μg/m3，占比%）

| 关心点 | SO2 | NO2 | HCL | HF | 二噁英 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 |
| 厂址 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.06 E-09 | 0.0 |
| 张寨 | 1.16 | 0.24 | 5.79 | 2.91 | 0.96 | 1.88 | 0.03 | 0.2 | 3.83 E-09 | 0.1 |
| 前吴楼 | 1.43 | 0.30 | 7.14 | 3.59 | 1.19 | 2.38 | 0.04 | 0.2 | 4.73 E-09 | 0.1 |
| 新庄 | 1.01 | 0.18 | 5.04 | 2.50 | 0.84 | 1.63 | 0.03 | 0.2 | 3.34 E-09 | 0.1 |
| 完楼 | 1.38 | 0.30 | 6.91 | 3.41 | 1.15 | 2.25 | 0.04 | 0.2 | 4.57 E-09 | 0.1 |
| 五门李庄 | 1.35 | 0.24 | 6.71 | 3.34 | 1.11 | 2.25 | 0.04 | 0.2 | 4.45 E-09 | 0.1 |

#### 5.1.5.2 日均浓度

受本项目影响，评价范围内各污染物最大地面日平均浓度出现的时间及坐标列于表5.1-6。图5.1-3~图5.1-5分别为评价范围内SO2、NO2、PM10最大地面日平均浓度分布图。

表5.1-6  评价区范围内最大地面日平均浓度（μg/m3）

| 污染物 | 最大地面 日平均浓度 | 出现时间 | 出现地点坐标 | 占二级标准的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.45 | 2017/8/3 | (550, -150) | 0.3 |
| NO2 | 2.28 | 2017/8/3 | (550, -150) | 2.9 |
| PM10 | 0.243 | 2017/8/3 | (550, -150) | 0.2 |
| HCl | 0.379 | 2017/8/3 | (550, -150) | 2.5 |
| HF | 0.012 | 2017/8/3 | (550, -150) | 0.2 |
| 二噁英 | 1.51E-09 | 2017/8/3 | (550, -150) | 0.09 |

各关心点最大地面日平均浓度及其占二级标准的比例如表5.1-7所示。

表5.1-7  各关心点最大地面日平均浓度（μg/m3）

| 关心点 | SO2 | NO2 | PM10 | HCL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 |
| 厂址 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张寨 | 0.14 | 0.12 | 0.74 | 0.91 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.81 |
| 前吴楼 | 0.26 | 0.18 | 1.31 | 1.66 | 0.14 | 0.00 | 0.21 | 1.44 |
| 新庄 | 0.27 | 0.18 | 1.31 | 1.66 | 0.14 | 0.00 | 0.21 | 1.44 |
| 完楼 | 0.18 | 0.12 | 0.90 | 1.16 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
| 五门李庄 | 0.13 | 0.06 | 0.64 | 0.84 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.69 |

表5.1-7（续） 各关心点最大地面日平均浓度（μg/m3）

| 关心点 | PM2.5 | HF | 二噁英 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 |
| 厂址 | 0.02 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.01 E-09 | 0.00 |
| 张寨 | 0.02 | 0.0 | 0.004 | 0.1 | 0.49 E-09 | 0.03 |
| 前吴楼 | 0.02 | 0.0 | 0.007 | 0.1 | 0.87 E-09 | 0.05 |
| 新庄 | 0.03 | 0.0 | 0.007 | 0.1 | 0.87 E-09 | 0.05 |
| 完楼 | 0.03 | 0.0 | 0.005 | 0.1 | 0.60 E-09 | 0.04 |
| 五门李庄 | 0.14 | 0.2 | 0.003 | 0.0 | 0.42 E-09 | 0.03 |

#### 5.1.5.3 年均浓度

受本项目影响，评价范围内各污染物地面年平均浓度出现的时间及坐标列于表5.1-8。图5.1-6~图5.1-8分别为评价范围内SO2、NO2、PM10地面年平均浓度分布图。

表5.1-8  评价区范围内地面年平均浓度（μg/m3）

| 污染物 | 地面年平均浓度 | 出现地点坐标 | 占二级标准的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.059 | (-500,250) | 0.1 |
| NO2 | 0.299 | (-500,250) | 0.7 |
| PM10 | 0.033 | (-500,250) | 0.0 |
| 二噁英 | 1.98E-10 | (-500,250) | 0.03 |
| Hg | 5E-05 | (-500,250) | 0.10 |
| Cd | 8E-05 | (-500,250) | 1.6 |

各关心点最大地面日平均浓度及其占二级标准的比例如表5.1-9所示。

表5.1-9  各关心点地面年平均浓度（单位：浓度μg/m3，占比%）

| 关心点 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 |
| 厂址 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 张寨 | 0.023 | 0.04 | 0.116 | 0.29 | 0.012 | 0.0 | 0.001 | 0.0 |
| 前吴楼 | 0.034 | 0.04 | 0.170 | 0.43 | 0.019 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 新庄 | 0.043 | 0.04 | 0.214 | 0.50 | 0.023 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| 完楼 | 0.025 | 0.04 | 0.124 | 0.36 | 0.012 | 0.0 | 0.001 | 0.0 |
| 五门李庄 | 0.014 | 0.00 | 0.071 | 0.14 | 0.008 | 0.0 | 0.004 | 0.0 |

表5.1-9（续）  各关心点地面年平均浓度（单位：浓度μg/m3，占比%）

| 关心点 | Cd | Hg | 二噁英 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 | 浓度 | 占标 |
| 厂址 | 0.00000 | 0.0 | 0.00000 | 0.0 | 0.000 E-09 | 0.00 |
| 张寨 | 0.00003 | 0.6 | 0.00002 | 0.0 | 0.076 E-09 | 0.01 |
| 前吴楼 | 0.00005 | 1.0 | 0.00003 | 0.1 | 0.112 E-09 | 0.02 |
| 新庄 | 0.00006 | 1.3 | 0.00004 | 0.1 | 0.141 E-09 | 0.02 |
| 完楼 | 0.00003 | 0.6 | 0.00002 | 0.0 | 0.082 E-09 | 0.01 |
| 五门李庄 | 0.00002 | 0.3 | 0.00001 | 0.0 | 0.047 E-09 | 0.01 |

#### 5.1.5.4 本工程实施后的空气质量状况

本次预测将本次环评现状监测结果作为现状背景值，对项目建成后，各关心点环境质量状况进行分析。

（1）小时浓度

表5.1-10  小时浓度最大值叠加值（μg/m3）

| 项目 | 关心点 | 本项目影响值 | 现状监测值 | 叠加浓度值 | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 厂址 | 0.02 | 36 | 36.02 | 7.2 |
|  | 张寨 | 1.16 | 34 | 35.16 | 7.0 |
|  | 前吴楼 | 1.43 | 36 | 37.43 | 7.5 |
|  | 新庄 | 1.01 | 29 | 30.01 | 6.0 |
|  | 完楼 | 1.38 | 29 | 30.38 | 6.1 |
|  | 五门李庄 | 1.35 | 36 | 37.35 | 7.5 |
| NO2 | 厂址 | 0.10 | 41 | 41.10 | 20.6 |
|  | 张寨 | 5.79 | 72 | 77.79 | 38.9 |
|  | 前吴楼 | 7.14 | 42 | 49.14 | 24.6 |
|  | 新庄 | 5.04 | 42 | 47.04 | 23.5 |
|  | 完楼 | 6.91 | 42 | 48.91 | 24.5 |
|  | 五门李庄 | 6.71 | 41 | 47.71 | 23.9 |
| HCl | 厂址 | 0.01 | ＜3 | ＜3.01 | ＜6.7 |
|  | 张寨 | 0.96 | ＜3 | ＜3.96 | ＜8.8 |
|  | 前吴楼 | 1.19 | ＜3 | ＜4.19 | ＜9.3 |
|  | 新庄 | 0.84 | ＜3 | ＜3.84 | ＜8.5 |
|  | 完楼 | 1.15 | ＜3 | ＜4.15 | ＜9.2 |
|  | 五门李庄 | 1.11 | ＜3 | ＜4.11 | ＜9.1 |

（2）日均浓度

表5.1-11  日均浓度最大值（μg/m3）

| 项目 | 关心点 | 本项目影响值 | 现状监测值 | 叠加浓度值 | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 厂址 | 0.00 | 21 | 21.00 | 14.0 |
|  | 张寨 | 0.14 | 21 | 21.14 | 14.1 |
|  | 前吴楼 | 0.26 | 23 | 23.26 | 15.5 |
|  | 新庄 | 0.27 | 19 | 19.27 | 12.8 |
|  | 完楼 | 0.18 | 20 | 20.18 | 13.5 |
|  | 五门李庄 | 0.13 | 21 | 21.13 | 14.1 |
| NO2 | 厂址 | 0.01 | 27 | 27.01 | 33.8 |
|  | 张寨 | 0.74 | 29 | 29.74 | 37.2 |
|  | 前吴楼 | 1.31 | 27 | 28.31 | 35.4 |
|  | 新庄 | 1.31 | 28 | 29.31 | 36.6 |
|  | 完楼 | 0.90 | 29 | 29.90 | 37.4 |
|  | 五门李庄 | 0.64 | 28 | 28.64 | 35.8 |
| PM10 | 张寨 | 0.08 | 122 | 122.08 | 81.4 |
|  | 完楼 | 0.10 | 130 | 130.10 | 86.7 |
|  | 五门李庄 | 0.06 | 131 | 131.06 | 87.4 |
| PM2.5 | 厂址 | 0.02 | 71 | 71.02 | 94.7 |
|  | 前吴楼 | 0.02 | 71 | 71.02 | 94.7 |
|  | 新庄 | 0.03 | 74 | 74.03 | 98.7 |
| 二噁英（pgTEQ/m3） | 张寨 | 0.00383 | 0.094 | 0.09783 | 5.9 |
|  | 前吴楼 | 0.00473 | 0.111 | 0.11573 | 7.0 |
|  | 新庄 | 0.00334 | 0.093 | 0.09634 | 5.8 |
|  | 完楼 | 0.00457 | 0.083 | 0.08757 | 5.3 |

#### 5.1.5.5厂界无组织排放的达标性分析

本工程厂区内的无组织排放源及其排放的污染物主要包括：飞灰稳定化车间、石灰仓和活性炭仓产生的粉尘，垃圾储坑和渗滤液处理站产生的NH3和H2S。本工程厂界无组织排放的达标情况分析汇总于表5.1-12所示。

表5.1-12  厂界无组织排放的达标性分析一览表

| 无组织排放源名称 | 面积 | 高度 | 污染物 | 排放速率 | 厂界排放标准及限值 | 厂界预测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 限值 | 最大值 | 达标情况 |
| 单位 | m2 | m | / | kg/h | / | mg/m3 | mg/m3 | / |
| 飞灰稳定化车间 | 100 | 5 | PM10 | 0.0072 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值 | 1.0 | 0.012 | 无超标点 |
| 石灰仓 | 120 | 5 | PM10 | 0.0072 |  | 1.0 | 0.011 | 无超标点 |
| 活性炭仓 | 72 | 5 | PM10 | 0.0072 |  | 1.0 | 0.009 | 无超标点 |
| 垃圾储坑（30℃） | 1443 | 7.5 | NH3 | 0.0045 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级，新扩改建类 | 1.5 | 0.006 | 无超标点 |
|  |  |  | H2S | 0.00046 |  | 0.06 | 0.00028 | 无超标点 |
| 渗滤液处理站 | 480 | 5 | NH3 | 0.01452 |  | 1.5 | 0.00792 | 无超标点 |
|  |  |  | H2S | 0.00045 |  | 0.06 | 0.00043 | 无超标点 |

#### 5.1.5.6本工程非正常工况下对环境的影响

本项目非正常工况排放考虑烟气处理设施故障、炉温不够和焚烧炉停炉等三种工况。非正常工况排放参数见表3.13-1~3.13-2。非正常工况下，各关心点的最大浓度值，分别见表5.1-13~表5.1-15。

（1）烟气处理设施故障非正常排放

表5.1-13烟气处理设施故障非正常排放影响值（μg/m3）

| 项目 | 关心点 | 最大小时浓度预测值 | 现状监测值 | 叠加值 | 占标比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二噁英 | 厂址 | 1.30E-09 | / | / | 0.0 |
|  | 张寨 | 8.45E-08 | / | / | 1.7 |
|  | 前吴楼 | 1.04E-07 | / | / | 2.1 |
|  | 新庄 | 7.37E-08 | / | / | 1.5 |
|  | 完楼 | 1.01E-07 | / | / | 2.0 |
|  | 五门李庄 | 9.82E-08 | / | / | 2.0 |
| SO2 | 厂址 | 0.11 | 36 | 36.11 | 7.2 |
|  | 张寨 | 6.85 | 34 | 40.85 | 8.2 |
|  | 前吴楼 | 8.46 | 36 | 44.46 | 8.9 |
|  | 新庄 | 5.96 | 29 | 34.96 | 7.0 |
|  | 完楼 | 8.18 | 29 | 37.18 | 7.4 |
|  | 五门李庄 | 7.96 | 36 | 43.96 | 8.8 |
| HCl | 厂址 | 0.13 | ＜3 | 3.13 | 6.3 |
|  | 张寨 | 9.63 | ＜3 | 12.63 | 25.3 |
|  | 前吴楼 | 11.88 | ＜3 | 14.88 | 29.8 |
|  | 新庄 | 8.38 | ＜3 | 11.38 | 22.8 |
|  | 完楼 | 11.50 | ＜3 | 14.50 | 29.0 |
|  | 五门李庄 | 11.13 | ＜3 | 14.13 | 28.3 |
| HF | 厂址 | 0.00 | ND | 0.00 | 0.0 |
|  | 张寨 | 0.19 | ND | 0.19 | 1.0 |
|  | 前吴楼 | 0.25 | ND | 0.25 | 1.3 |
|  | 新庄 | 0.19 | ND | 0.19 | 1.0 |
|  | 完楼 | 0.25 | ND | 0.25 | 1.3 |
|  | 五门李庄 | 0.25 | ND | 0.25 | 1.3 |

（2）炉温不够导致二噁英类非正常排放

表5.1-14炉温不够导致二噁英类非正常排放影响值（μg/m3）

| 项目 | 关心点 | 最大小时浓度预测值 | 现状监测值 | 叠加值 | 占标比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二噁英 | 厂址 | 0.10E-09 | / | / | 0.0 |
|  | 张寨 | 6.36 E-09 | / | / | 0.1 |
|  | 前吴楼 | 7.85 E-09 | / | / | 0.2 |
|  | 新庄 | 5.54 E-09 | / | / | 0.1 |
|  | 完楼 | 7.59 E-09 | / | / | 0.2 |
|  | 五门李庄 | 7.39 E-09 | / | / | 0.1 |

（3）焚烧炉停炉导致恶臭气体非正常排放

表5.1-15焚烧炉停炉导致恶臭气体非正常排放影响值（μg/m3）

| 项目 | 关心点 | 最大小时浓度预测值 | 占标比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 厂址 | 0.0052 | 0.00 |
|  | 张寨 | 0.0082 | 0.00 |
|  | 前吴楼 | 0.0079 | 0.00 |
|  | 新庄 | 0.0086 | 0.00 |
|  | 完楼 | 0.0085 | 0.00 |
|  | 五门李庄 | 0.0085 | 0.00 |
| H2S | 厂址 | 0.0008 | 0.00 |
|  | 张寨 | 0.0012 | 0.01 |
|  | 前吴楼 | 0.0012 | 0.01 |
|  | 新庄 | 0.0013 | 0.01 |
|  | 完楼 | 0.0013 | 0.01 |
|  | 五门李庄 | 0.0013 | 0.01 |

从预测结果看出，非正常排放各因子最大落地浓度仍可达标，但对外环境影响程度比正常工况明显增加。根据相关文献氨气、硫化氢的嗅阈值分别为600 μg/m3、0.7μg/m3，由表5.1-15、4.3-10、4.3-11环境关心点处的氨和硫化氢浓度均未超过其嗅阈值。本项目拟采取双回路电源供电，仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设置，采用不间断电源装置供电，降低断电风险。同时，企业必须加强管理和监控，严格按照操作规范进行生产，确保烟气处理设施正常运转。

在以上风险防范措施的保障下，可将非正常工况发生的机率降至最低。

### 5.1.6环境防护距离的确定

#### 5.1.6.1大气环境防护距离的计算

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。

本次采用AREMOD模式计算无组织排放源所需的大气环境防护距离，见表5.1-16。由该表可见，本工程不需要设置大气环境防护距离。

表5.1-16无组织排放源的大气环境防护距离

| 污染源位置 | 污染物 | 排放速率 （g/s） | 面积（m2） | 高度（m） | 最大小时浓度（mg/m3） | 小时浓度标准 （mg/m3） | 防护距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾储坑 (正常工况) | NH3 | 0.0013 | 768 | 12 | 0.076 | 0.20 | 0 |
|  | H2S | 0.0001 |  |  | 0.004 | 0.01 | 0 |
| 渗滤液处理站 (调节池) | NH3 | 0.0040 | 480 | 1 | 0.076 | 0.20 | 0 |
|  | H2S | 0.0001 |  |  | 0.004 | 0.01 | 0 |
| 飞灰稳定化车间 | PM10 | 0.0020 | 100 | 5 | 0.089 | 0.45 | 0 |
| 石灰仓 | PM10 | 0.0020 | 70 | 5 | 0.089 | 0.45 | 0 |
| 活性炭仓 | PM10 | 0.0020 | 36 | 5 | 0.089 | 0.45 | 0 |

#### 5.1.6.2卫生防护距离的计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

根据卫生防护距离计算公式计算的各无组织排放单元排放的主要污染物H2S、NH3的卫生防护距离见表5.1-17。

由表可见，本项目各污染源的卫生防护距离计算值均小于50m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中“7有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方案”有关要求，卫生防护距离在100m以内时，极差为50m，超过100m但小于或等于1000m时，极差为100m；但当按两种或两种以上有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此，确定本工程的垃圾储坑、渗滤液处理站、飞灰稳定化车间、石灰仓、活性炭仓应设置100m的卫生防护距离。

表5.1-17卫生防护距离计算

| 污染源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 面积（m2） | 高度（m） | 小时浓度标准（mg/m3） | 计算系数 | 计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B | C | D |  |
| 垃圾储坑 (正常工况) | NH3 | 0.00909 | 768 | 12 | 0.20 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 1.969 |
|  | H2S | 0.00093 |  |  | 0.01 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 4.926 |
| 渗滤液处理站 | NH3 | 0.02797 | 480 | 1 | 0.20 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 10.984 |
|  | H2S | 0.00087 |  |  | 0.01 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 6.006 |
| 飞灰稳定化车间 | PM10 | 0.0135 | 100 | 5 | 0.45 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 6.650 |
| 石灰仓 | PM10 | 0.0135 | 70 | 5 | 0.45 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 12.005 |
| 活性炭仓 | PM10 | 0.0135 | 36 | 5 | 0.45 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 7.549 |

#### 5.1.6.3环境防护距离的设定

根据大气环境防护距离计算结果、卫生防护距离计算结果，以及“环发[2008]82号”文件等要求，本工程的环境防护距离应不少于厂区围墙外300m，具体见表5.1-18所示。

从本工程拟选厂址周围的实际环境现状出发，厂址四周350m范围内已无村庄和居民，同时参考河南省内其它已批复环评的垃圾焚烧发电项目对环境防护距离的设置情况，本工程的环境防护距离按厂界外300m考虑。

建设单位应当将绘制于有资质单位出具的测绘地图上的本工程环境防护距离包络线图呈报鹿邑县城市规划主管部门备案，在此包络线范围内，今后不再规划建设居民区、学校、机关、医院和商业中心等人群密集设施。

表5.1-18本工程需设置的最小环境防护距离

| 要求 | 计算结果 | 本工程需设置的最小环境防护距离 |
| --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境防护距离 | 0m | 厂区围墙外300m |
| 卫生防护距离 | 垃圾储坑外100m 渗滤液处理站外100m 飞灰稳定化车间外100m 石灰仓外100m 活性炭仓外100m |  |
| 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号） | 新改扩建项目环境防护距离 不得小于300m |  |

### 5.1.7评价小结

（1）小时浓度

受本项目影响，评价范围内各污染物最大落地小时浓度没有超标现象，其中占标比最高的为NO2，占二级标准的比例为6.5%；其次为HCl，占标比为4.8%。

（2）日均浓度

受本项目影响，评价范围内各污染物最大落地日平均浓度没有超标现象，其中占标比最高的为NO2和HCl，占标比分别为2.9%和2.5%。

（3）年均浓度

受本项目影响，评价范围内各污染物年平均浓度占标比最高的为Cd，占标比为1.6%；其次为NO2，占标比为0.7%。

（4）本工程实施后的空气质量状况

将本次环评现状监测结果最大值与预测结果最大值进行叠加，各关心点的小时浓度和日均浓度均未出现超标。

（5）本工程厂界无组织排放的颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3的要求，NH3和H2S均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级新扩改建类1.5 mg/m3、0.06mg/m3的限值要求，均无超标点。

（6）考虑烟气处理设施故障、炉温不够和焚烧炉停炉等三种非正常排放情况，从预测结果看出，非正常排放各因子最大落地浓度仍可达标，但对外环境影响程度比正常工况明显增加。

（7）本工程设定环境防护距离为厂区围墙外300m范围。

（8）根据本次大气环境影响预测结果，本工程设置一座80m高的烟囱排放是合理的，本工程的大气环境影响可接受。

（9）根据《2016年安徽省亳州市环境质量状况公报》中数据可知，项目所在地为非达标区域，超标污染物为可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5），根据HJ2.2-2018要求，本项目建设应实行上述两种污染物的区域削减，并满足计算的预测范围内年均质量浓度变化率k小于等于-20％。

根据调研，鹿邑县为河南省农业大县，县域面积大，人口多，工业基础薄弱，目前鹿邑县主要工业企业只有鹿邑县辅仁药业集团、鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂等12家，其中排放常规大气污染物SO2和NOx的企业仅有6家，县域境内无法找到合适和足够量的替代类似污染源用于本项目削减。本项目为生活垃圾焚烧项目，属于民生工程，是河南省重点推进和建设的项目。大气污染为区域性污染，鹿邑县本身工业企业较少，对环境污染贡献不大，但是受区域性污染影响，同样出现了可吸入颗粒物和细颗粒物超标现象。综合以上分析，建议本项目区域污染源削减和环境改善结合《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》统一协调处理，以实现既实现民生工程上马，区域环境又进一步改善的目标。

2018年9月7日，河南省发布了《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，根据该计划，河南省提出了2018-2020年可吸入颗粒物和细颗粒物逐年下降的目标，至全省PM2.5年均浓度达到58微克/立方米以下,PM10年均浓度达到95微克/立方米以下,全年优良天数比例力争达到70%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上，信阳、南阳、周口、驻马店4市PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准(≤35微克/立方米)。具体措施包括：逐步削减煤炭消费总量；构建全省清洁取暖体系；开展工业燃煤设施拆改；推进燃煤锅炉综合整治；提升多元化能源供应保障能力等。

## 5.2声环境影响预测与评价

### 5.2.1设备源强

本工程厂内的稳态噪声源主要包括焚烧炉、汽轮机、发电机、励磁机、各类风机、各类水泵、冷却塔、主变压器等，此外，还有锅炉排汽噪声，属偶发噪声。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）和《小型火力发电厂设计规范》（GB50049-2011）有关设备的声功率级数据，本项目的各噪声源强及经采取降噪措施后的排放源强列于表3.12-12。

### 5.2.2预测模式

（1）预测模式及条件简化

本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的噪声预测模式，本次按面源和点源考虑。

本次预测将声源划分为室内声源和室外声源，其中，冷却塔和主变压器按室外声源考虑，其他设备均位于室内，按室内声源考虑。

本工程所在区域地形平坦，声波传播途径中，本次主要考虑几何发散衰减（Adiv）和屏障引起的衰减（Abar），忽略地形高差、大气吸收和地面效应及其它因素引起的衰减。同时，对于处于室内的声源，忽略在建筑物内的几何衰减。由此，衰减计算公式为：LA（r）= LAW — Adiv— Abar

其中，LA（r）为距离声源r处的A声级，LAW为设备的A声功率级，Adiv为几何发散衰减量，Abar为屏障引起的衰减量，按屏障措施的降噪量考虑。

（2）点源的几何发散衰减量计算公式

处于半自由声场中的无指向性点声源几何发散衰减的计算公式为：

LA（r）= LAW —Adiv = LAW — 20lg（r）— 8

其中，LA（r）为距离声源r处的A声级，LAW为设备的A声功率级，Adiv为几何发散衰减量。

（3）面源的几何发散衰减量计算公式

下图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减特征曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：

当r < a/π时，几乎不衰减，即Adiv≈0；

当a/π < r < b/π时，类似于线声源衰减特性，即Adiv≈10lg(r/r0)；

当r > b/π时，类似于点声源衰减特性，即Adiv≈20 lg(r/r0)。

其中，面声源的b>a，图中虚线为实际衰减量。

由此得到面源的几何发散衰减量计算公式为：

当r < a/π时，Adiv≈0

当a/π<r<b/π时，LA(r) = LA(r0)—10lg(r/r0) ，其中r0=a/π

当r>b/π时，LA(r) =LA1(r0)—20lg(r/r0)，其中r0 =b/π，LA1(r0)= LA(r0)—10lg(b/a)

（4）各声源对同一预测点贡献值的叠加计算

式中，Leq贡i——第i个声源对某一预测点的噪声贡献值，dB(A)；

——各声源对同一预测点贡献值，dB(A)；

n ——声源数量。

（5）预测点预测值的计算公式

预测值由预测点的贡献值和预测点的背景值按能量叠加方法计算得到。

式中：——预测点的噪声预测值，dB(A)；

——预测点的噪声贡献值，dB(A)；

——预测点的背景贡献值，dB(A)。

### 5.2.3预测点布设

本次声环境现状评价中分别在厂界四周布置了监测点，每侧布设3个点位，噪声环境影响预测的各受声点原则上与现状监测点的同一位置，并根据噪声最大影响点的位置进行适当调整。

由于本工程厂界四周200m范围内无声环境敏感目标，各厂界噪声预测点位设置于厂界外1m、离地面高度 1.2m处。

### 5.2.4预测结果及分析

（1）厂界环境噪声排放

本期工程噪声预测贡献值等声级分布情况见图5.2-1，与各现状监测点位对应的预测受声点处的厂界环境噪声排放值列于表5.2-1。

由图5.2-1和表5.2-1可见，本工程厂界环境噪声贡献值在30.4～46.5dB（A），昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（2）声环境质量叠加预测结果

与本次环评现状监测结果叠加后，各预测受声点处的叠加预测结果列于表5.2-1。

由表5.2-1可见，各预测受声点处的叠加预测结果昼间在51.0～54.2dB(A)、夜间在42.3～48.4dB(A)，昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

表5.2-1  厂界环境噪声排放预测及叠加预测结果

| 测点编号 | 本期工程预测 贡献值 （dB(A)） | 现状值 （dB(A)，取监测结果高值） | 叠加预测值 （dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界北侧1# | 36.4 | 50.8 | 41.2 | 51.0 | 42.4 |
| 厂界北侧2# | 38.5 | 51.6 | 41.2 | 51.8 | 43.1 |
| 厂界北侧3# | 43.5 | 51.7 | 41.3 | 52.3 | 45.5 |
| 厂界东侧4# | 34.9 | 51.4 | 41.4 | 51.5 | 42.3 |
| 厂界东侧5# | 30.4 | 51.3 | 42.4 | 51.3 | 42.7 |
| 厂界东侧6# | 32.1 | 51.8 | 42.6 | 51.8 | 43.0 |
| 厂界南侧7# | 35.0 | 52.5 | 42.1 | 52.6 | 42.9 |
| 厂界南侧8# | 46.5 | 53.4 | 42.1 | 54.2 | 47.8 |
| 厂界南侧9# | 43.6 | 53.0 | 42.6 | 54.0 | 48.4 |
| 厂界西侧10# | 43.3 | 53.2 | 43.2 | 53.6 | 46.3 |
| 厂界西侧11# | 39.4 | 53.4 | 43.9 | 53.6 | 45.2 |
| 厂界西侧12# | 36.0 | 53.1 | 43.2 | 53.2 | 44.0 |

（3）排汽放空与吹管噪声的影响

机炉排汽是锅炉在超压时为保护主设备而减压所产生的噪声，属于不定期高频喷汽噪声，持续时间一般为几十秒，噪声级为110～130dB(A)。吹管噪声是在系统安装完毕，准备运行时，为清除系统内的杂物而采用蒸汽吹扫时所产生的排汽噪声，机组正常运行时无需吹管。机炉瞬时排汽噪声与吹管噪声虽然发生频率较低，但是因噪声级高，传播远且影响范围大。

锅炉排汽、吹管噪声与各厂界的距离见表5.2-2。

表5.2-2拟建项目偶发声源源强

| 序号 | 主要噪声源 | 噪声级dB(A) | 安装位置 | 距各厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 汽机排汽 | 130 | 汽机间与烟气净化间之间 | 136 | 218 | 157 | 52 |
| 2 | 锅炉安全阀排汽（1） | 130 | 焚烧间顶部 | 126 | 145 | 168 | 126 |
| 3 | 锅炉安全阀排汽（2） | 130 | 焚烧间顶部 | 88 | 145 | 206 | 126 |

当锅炉对空排汽噪声不加消声器时的声环境影响预测结果见表5.2-3。

表5.2-3偶发噪声时噪声预测结果

| 声级dB(A) 距离（m） | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 56.0 | 66.0 | 76.0 | 86.0 | 96.0 |
| 100 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| 200 | 44.0 | 54.0 | 64.0 | 74.0 | 84.0 |
| 300 | 40.5 | 50.5 | 60.5 | 70.5 | 80.5 |
| 400 | 38.0 | 48.0 | 58.0 | 68.0 | 78.0 |
| 500 | 36.0 | 46.0 | 56.0 | 66.0 | 76.0 |
| 600 | 34.4 | 44.4 | 54.4 | 64.4 | 74.4 |
| 700 | 33.1 | 43.1 | 53.1 | 63.1 | 73.1 |
| 800 | 31.9 | 41.9 | 51.9 | 61.9 | 71.9 |
| 1000 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| 1500 | 26.5 | 36.5 | 46.5 | 56.5 | 66.5 |

锅炉对空排汽噪声一般在100～130dB(A)，如未采取降噪措施时，对周围环境影响较大，影响范围可超过1500m。根据表5.2-3的预测结果，通过加装消声器将偶发噪声源强控制在100dB(A)以内，则厂界噪声可满足GB12348-2008中规定的“夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”的要求。

### 5.2.5结论

（1）本工程厂界环境噪声贡献值在30.4～46.5dB（A），昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（2）与本次环评现状监测结果叠加后，各预测受声点处的叠加预测结果昼间在51.0～54.2dB(A)、夜间在42.3～48.4dB(A)，昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（3）通过加装消声器将锅炉偶发排汽噪声和吹管噪声等偶发噪声源强控制在100dB(A)以内，厂界噪声可满足GB12348-2008中规定的“夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”的要求。

（4）根据本次声环境影响预测结果，本工程的声环境影响可接受。

## 5.3地表水环境影响分析

本工程排水采用分流制，雨污分流，对各类废水进行分类处理，分别设置独立的污水处理系统。本工程配套建设渗滤液处理系统、生产废水处理设施、生活污水处理设施等。垃圾渗滤液、生产废水、生活污水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理，其中垃圾渗滤液排水还需满足总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度达到GB16889表2规定的浓度限值要求。少量不能全部回用的循环冷却系统排水亦排入鹿邑县工业集聚区污水处理厂集中处理。初期雨水经泵提升至垃圾渗滤液处理系统一并处理，不外排。

在非正常工况下，本工程以渗滤液调节和事故储存池（2400 m3）中的事故应急储存分格（1200m3）作为临时性储存污水设施，确保未经处理的污水不出厂，待工程恢复正常运行后，进行处理回用。根据本期工程可研报告计算，厂区最高日排水量为874.8m3/d，按12h计算的最大事故排水量约440m3，厂内垃圾储坑的渗滤液日产生量按240m3计，从设计较短考虑，渗滤液处理装置和厂内其它水处理设施同时发生事故的概率很低，故本期以1200m2的事故应急储存容量作为临时性储存污水设施，满足2～3天的事故储水需求，可以保证各类污水和垃圾渗滤液在处理设施事故期间不外排。

因此，本工程的地表水环境影响可接受。

## 5.4地下水环境影响预测与分析

### 5.4.1预测方法

本工程评价范围内无地下水保护目标，考虑到农田灌溉水井为浅层地下水含水层，是建设项目有可能影响到的含水层，因此作为本次影响预测的目的层。

本工程项目在设计上对垃圾储坑、渗滤液收集池、渗滤液处理站等均考虑采取防渗处理措施，包括：建立垃圾渗滤液收集系统，渗滤液全部收集处理；垃圾贮坑采用混凝土垫层、水泥沙浆层、厚高分子复合防水卷材两道、防水抗渗钢筋混凝土层、厚环氧沙浆层等多重方式防渗；渗滤液处理站的构筑物均采用钢筋混凝土结构，采用水泥沙浆层、厚环氧玻璃钢隔离层，厚高分子复合防水卷材两道、防水抗渗钢筋混凝土层、厚环氧沙浆面层等多重方式防渗；管道施工应严格符合规范要求，接口严密、平顺，填料密实，避免发生破损污染地下水。

### 5.4.2工况分析与主要评价因子

1、工程分析

（1）正常工况下，厂区的地下水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对地下水无渗漏，发生地下水污染的可能性很小。

（2）非正常工况下，若排污设备出现故障，垃圾储坑发生开裂、渗漏等现象，污水可能对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至浅层地下水含水层中，从而在浅层地下水含水层中进行运移。

2、主要评价因子

从污染物的来源可以看出，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、TP和氨氮。SS在进入地下水之前很容易被包气带土壤吸附，进入地下水中含量很少，可以不作为主要的评价因子。由于有机物最终都换算成COD，因此本项目的主要污染因子考虑为COD和氨氮。虽然COD在地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此本次评价用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替COD，COD的浓度按80000mg/L计，多年的数据积累表明高锰酸盐指数一般来说是COD的40%~50%，因此模拟预测时高锰酸盐指数浓度取35000mg/L，氨氮浓度取1600mg/L。

### 5.4.3预测模型

①根据本次水文地质勘察成果，厂址及其周边所在区域的各土层在垂直、水平方向上厚度埋深变化不大，总体上各土层的均匀性较好，且由于隔水层的存在，浅层地下水与中深层地下水水力联系不密切。因此，本次可通过解析法预测地下水环境影响。

②正常情况下，正常工况下，厂区的地下水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对地下水无渗漏，发生地下水污染的可能性很小，故不做预测。

③非正常工况下，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。因此，将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。分别计算100天，1000天，10000天后的污染物的超标距离。

保守计算，本次模拟计算忽略污染物在包气带的运移过程，场地地下水整体呈一维流动，评价区为地下水位动态稳定，因此，污染物在潜水含水层中的迁移可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题。当取平行地下水流动的方向为x轴正方向时，则污染物浓度分布模型如下：

式中：	x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C(x，y，t)	——t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M——含水层的厚度，m；

mM——瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT——横向y方向的弥散系数，m2/d；

π——圆周率。

### 5.4.4计算参数选取

本次预测所用模型需要的参数有：含水层厚度M；外泄污染物质量mM；岩层的有效孔隙度n；水流速度u；污染物纵向弥散系数DL；污染物横向弥散系数DT。这些参数主要由本次水文地质勘查工作的试验资料、类比勘察成果资料及前人的经验公式来确定。

参数选取如下：

（1）含水层的厚度M：根据水文地质勘成果，浅层地下水含水层为水面以下的细砂层，层底埋深38-42m，层厚24-27m。预测用含水层厚度取25.5m。

（2）瞬时注入的污染物质量mM：

- 渗滤液调节池

按渗滤液调节池底面破裂0.01m2，以8.61×10-5cm/s（渗水实验获得的厂区包气带渗透系数）的速度泄漏90天计算泄漏量（90天为监测频次）：

0.01m2×（8.61×10-5cm/s）× 90d=0.06695m3；

泄漏污废水中高锰酸酸盐指数取35000mg/L，氨氮浓度取1600mg/L，则泄漏的污染物总质量为：

高锰酸盐指数——mM=0.06695m3×35000mg/L=2343 g

氨氮——mM=0.06695m3×1600mg/L=107 g

- 垃圾储坑底部的渗滤液收集池

按垃圾储坑底部的渗滤液收集池底面破裂0.01m2，以8.61×10-5cm/s（渗水实验获得的厂区包气带渗透系数）的速度泄漏90天计算泄漏量（90天为监测频次）：

0.01m2×（8.61×10-5cm/s）× 90d=0.06695m3；

泄漏污废水中高锰酸酸盐指数取35000mg/L，氨氮浓度取1600mg/L，则泄漏的污染物总质量为：

高锰酸盐指数——mM=0.06695m3×35000mg/L=2343g

氨氮——mM=0.06695m3×1600mg/L=107g

模型计算中，将厂区90天泄漏的污染物均看作瞬时污染，并且假设渗漏的污染物全部通过包气带进入含水层。显然，这样概化，计算结果更为保守。

（3）含水层的平均有效孔隙度n：根据经验取值，本次按0.25计。

（4）水流速度u：根据水文地质勘查抽水试验结果，厂址区含水层渗透系数取值5.06m/d。地下水水力坡度为I =1.4‰。因此地下水的横向渗透速度：

V厂区=KI=5.06m/d×0.0014=0.007084m/d。

（5）弥散系数：参考李国敏、陈崇希等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用10.0m。由此计算，主厂区含水层中的纵向（x方向）弥散系数：

DL=10.0m×0. 00708m/d =0.0708 (m2/d)

根据一般经验DT/DL=0.1，横向（y方向）弥散系数DT取为0.00708(m2/d)。

预测所用参数见表5.4-1。

表5.4-1  地下水环境影响预测参数表

| 参数 预测指标 | 含水层厚度M | 污染物质量mM | 含水层平均有效孔隙度n | 水流速度u | 纵向x方向的弥散系数DL | 横向Y方向的弥散系数DT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液 调节池 | 高锰酸盐指数 | 25.5 m | 2343g | 0.25 | 0.00708m/d | 0.0708 m2/d | 0.00708m2/d |
|  | 氨氮 | 25.5 m | 107 g | 0.25 | 0.00708m/d | 0.0708 m2/d | 0.00708m2/d |
| 垃圾储坑底部渗滤液收集池 | 高锰酸盐指数 | 25.5 m | 2343g | 0.25 | 0.00708m/d | 0.0708 m2/d | 0.00708m2/d |
|  | 氨氮 | 25.5 m | 107 g | 0.25 | 0.00708m/d | 0.0708 m2/d | 0.00708m2/d |

### 5.4.5预测计算结果

#### 5.4.5.1影响范围预测

本次预测标准采用《地下水质量标准》III类水标准，并将标准的10%作为其影响范围评估标准。

将本次预测所用模型转换形式后可得：

从上式可以看出，当废污水排放量一定、排放时间一定时，同一浓度等值线为一椭圆。同时从该式可知，仅当右式大于0时该式才有意义。

在此分别预测100天、1000天和设计运行年限下（10000天）特征污染因子的运移情况。

表5.4-2 渗滤液调节池渗漏的地下水污染超标及影响范围

| 污染物 | 污染时间 | 超标范围（m2） | 最远超标距离（m） | 影响范围（m2） | 最远影响距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | 100d | 15 | 24 | 26 | 25 |
|  | 1000d | 42 | 206 | 150 | 212 |
|  | 10000d | 无 | 无 | 417 | 2020 |
| 氨氮 | 100d | 13 | 24 | 24 | 25 |
|  | 1000d | 24 | 205 | 132 | 212 |
|  | 10000d | 无 | 无 | 241 | 2016 |

表5.4-3 垃圾储坑底部渗滤液收集池渗漏的地下水污染超标及影响范围

| 污染物 | 污染时间 | 超标范围（m2） | 最远超标距离（m） | 影响范围（m2） | 最远影响距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | 100d | 15 | 24 | 26 | 25 |
|  | 1000d | 42 | 206 | 150 | 212 |
|  | 10000d | 无 | 无 | 417 | 2020 |
| 氨氮 | 100d | 13 | 24 | 24 | 25 |
|  | 1000d | 24 | 205 | 132 | 212 |
|  | 10000d | 无 | 无 | 241 | 2016 |

由表5.4-2及表5.4-3可知，渗滤液调节池渗漏、垃圾储坑底部渗滤液收集池渗漏排放的污染物对地下水的影响以椭圆的形式向外扩展，厂址区含水层利于地下水污染物稀释和自净。污染物发生泄漏100天时，超标范围约13～15m2，最远超标距离约24m，影响范围约24～26m2，最远影响距离约25m；污染物发生泄漏1000天时，超标范围约24～42m2，最远超标距离约205～206m，影响范围约132～150m2，最远影响距离约212m；污染物发生泄漏10000天时，已无超标范围，影响范围约241～417m2，最远影响距离约2016～2020m。

#### 5.4.5.2对地下水环境保护目标的影响预测

沿地下水径流下游方向，下游评价范围内无环境保护目标。

综上所述，在发生渗漏事故的情况下，渗滤液下渗对水池周围的浅层地下水环境会产生一定的影响，渗漏100天时最远超标距离约24m，渗漏100天时最远超标距离约206m，上述影响范围内无饮用水井，而由于粘土隔水层分布稳定、厚度较大，中深层地下水受到项目下渗污水的污染影响十分有限。

鹿邑县NO.29号水井（涡北村水厂）位于本工程厂址上游约2km处，发生渗漏事故后，渗滤液下渗不会对其产生影响。

## 5.5固体废物处理处置方案影响评价

### 5.5.1固体废物的来源、种类及产生量

本工程年处理生活垃圾21.9万吨，焚烧后的主要固体废弃物为垃圾焚烧后产生的炉渣、烟气处理系统捕捉下的飞灰、渗滤液处理产生的污泥以及厂内职工生活垃圾等。其中，飞灰、废机油、废布袋、废活性炭属于危险废物，其它均属于一般废弃物。

#### 5.5.1.1一般废弃物

根据工程分析，本期工程的垃圾经焚烧后炉渣产生量43800t/a，渗滤液处理后产生污泥915t/a，工作人员生活垃圾产生量25.5t/a。

#### 5.5.1.2危险废物

根据《国家危险废物名录》的规定，飞灰属于“从工业废物处置作业中产生的残余物”的焚烧处置残渣，为危险废物，编号为HW18。在对其进行最终处置之前必须先经过稳定化处理，不能与炉渣混合处置。本期工程的飞灰产生量约8116t/a，经稳定化处理后约8727 t/a。

废布袋：用于烟气处理的布袋除尘器平均更换周期约4～5年，每次更换约1800条，为危险废物，编号为HW49。

废活性炭：垃圾坑活性炭除臭装置活性炭填装量约为0.8t，在事故状态下，如果除臭性能下降，更换产生少量废活性炭。产生量按0.8 t/a计，为危险废物，编号为HW49。

废机油：来源于日常设备维护，产生量约0.3t/a，为危险废物，编号为HW08。

### 5.5.2固体废物的处置方案

#### 5.5.2.1炉渣处理方案

垃圾经焚烧后，污染物被彻底消除，炉渣中不含有机物质，设计将炉渣全部综合利用。本工程建设单位已与豫盛原建材厂签订了炉渣综合利用协议，炉渣处置协议见附件9。

#### 5.5.2.2渗滤液处理系统产生污泥处理方案

垃圾渗滤液在处理过程中产生的污泥进入污泥浓缩池，经浓缩处理后的污泥由螺杆泵统一输送至压滤机进行脱水处理。浓缩池上清液回流至渗滤液处理系统。压滤后的污泥进入本厂焚烧炉和垃圾混合焚烧处置。

#### 5.5.2.3生活垃圾处理方案

本工程运行期厂内产生的生活垃圾由建设单位自行清运集中后进入本厂垃圾焚烧炉焚烧处置。

#### 5.5.2.4飞灰收集、贮存、处理方案

飞灰指烟气净化系统（喷雾反应器和袋式除尘器）收集的粉尘。其主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等，另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二噁英等有毒有机物。

本工程飞灰的收集输送系统包括锅炉输灰系统和布袋除尘器及脱酸反应塔输灰系统，最终输送至飞灰储仓，由此进入飞灰稳定化车间处理。

本工程设置2座飞灰贮仓，总有效容积300m3（2×150m3/个），设在飞灰稳定化车间内，可储存本期工程约5天的灰量。为了防止飞灰的潮解，用电伴热进行保温。

本工程飞灰稳定化采用螯合剂作为稳定化基材、配以水混合的稳定化工艺。其原理是将飞灰与螯合剂、水混合搅拌，发生水化反应，通过晶格离子交换束缚、物理化学吸附等作用，使重金属固定于飞灰螯合颗粒中，达到降低飞灰中重金属成分浸出的目的。

本工程飞灰稳定化系统处理能力按额定出力5t/h设计，系统不连续运行，每日在日间运行约6h。该系统主要工艺流程为：飞灰稳定化车间设有螯合剂稀释罐和螯合剂存储罐；通过储仓内的盘式定量给料机，飞灰按设定比例称量后快速连续均匀送至混练机；混练机按比例均匀加入螯合剂溶液和水，并对物料进行搅拌混合、输送、成型，成型后的物料到养生皮带机干燥成形。

本工程飞灰在厂内进行稳定化处理并干燥成形后，呈颗粒状态，直径约0.5cm～1cm，在厂内危废暂存间暂存，样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求后，装车运输至鹿邑县前李庄垃圾填埋场分区单独填埋。

#### 5.5.2.4其他危险废物

更换下来的废活性炭和废布袋、少量废机油应暂存于厂内的危险废物暂存场所，并及时送有资质的危险废物处置单位处置。

## 5.6垃圾运输的环境影响分析

根据特许经营协议第12条，“甲方或其指定的第三方在本项目试运营后，应按照本协议的约定无偿向乙方交付可接受垃圾，运送至本项目乙方指定的场地，运输产生的费用由甲方或其第三方承担”，垃圾运输的环境影响不在本次环境影响评价范围内。

## 5.7施工期的环境影响分析及污染防治对策

### 5.7.1环境空气影响分析

施工期间对环境空气的影响主要是扬尘污染和各种施工机械和运输车辆排放的尾气污染。扬尘主要是由施工建材、渣土等堆放、装卸及土石方施工引起的，其起尘量与风力、物料堆放方式和表面含水率有关。为有效降低对环境空气的影响，对施工队伍应提出具体的环保要求，包括粉质物料不应堆放太高、尽量减少物料的迎风面积、表面适时洒水或加防护围栏；汽车运输沙石、渣土或其他建筑材料要进行遮盖，必要时采取密闭专用车辆等。

因本工程施工期较长，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。

### 5.7.2水环境影响分析

施工期对水体环境的影响主要为建筑工地排水、设备清洗排水和施工队伍的生活污水。对于建筑工地的排水做到沉清后排放；施工设备和车辆的冲洗应固定地点，不允许将冲洗水随时随地排放，注意节水；对设备安装时产生的少量含油污水，通过隔油池进行处理；对施工队伍的生活污水，则需设置化粪池进行处理。采取这些措施以后，可将施工期产生的废污水对环境的影响降到最低程度。

#### 5.7.2.1生活污水

本项目施工期废水主要来自施工人员的生活污水，包括粪便污水、清洗污水等，其主要污染因子为COD、NH3-N、SS和TP，其中以粪便污水中的污染物数量最高。

施工期生活污水排放污染物源强预测公式为：Qi=A·Ci

式中：A为施工人数；Ci为污染物单人排放系数（L/d.人）。

生活污水量以100L/人·天计，根据本项目的性质和规模，类比同类工程的情况，初步估计该项目的施工人员平均在200人左右，故总生活污水产生量为20t/d。

生活污水中的主要污染物及其含量一般为：COD 400mg/l、NH3-N 30mg/l、SS 250mg/l、TP 4mg/l。施工周期以18个月计算，总用工数为10.8万个人工日，则建设项目施工阶段的主要水污染物及其产生量预测值见表5.7-1。施工期间生活污水产生总量不大，经收集并经化粪池适当处理后可作为周边农田灌溉。

表5.7-1  施工期主要污染物及其产生量

| 主要污染物名称 | 浓度(mg/l) | 产生量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日产生量(kg/d) | 总产生量(t) |
| COD | 400 | 8 | 4.32 |
| NH3-N | 30 | 0.6 | 0.32 |
| SS | 250 | 5 | 2.70 |
| TP | 4 | 0.08 | 0.04 |

#### 5.7.2.2建筑施工废水

建筑施工废水主要是施工期间产生的水泥搅拌等泥浆水，具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80～120g/L）的特点，且废水含有少量的废机油等污染物。

据类比调查，建筑类施工废水发生量约为0.5kg/m2，即每平方米建筑面积产生的建筑施工废水为0.5kg，SS浓度为100g/L。本项目总建筑面积约29951m2，施工期间建筑施工废水发生量约15t。施工期建筑施工废水发生量见表5.7-2。

表5.7-2  施工污水发生量预测一览表

| 类别 | 污水总量 | SS |
| --- | --- | --- |
| 发生量（t） | 15 | 1.5 |

建筑污水含沙量大，进行沉淀后回用于施工中，沉积的泥浆定期委托当地环卫部门进行清运。

### 5.7.3噪声环境影响分析

施工期噪声主要来自于施工机械和运输车辆，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）表A.2有关常见施工设备噪声源在不同距离的声压级数据，施工设备的声源水平见表5.7-3。

表5.7-3  设备噪声源在不同距离的声压级

| 序号 | 施工机械 | 设备声压级 | 噪声限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距声源5m | 距声源10m | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 挖掘机 | 82～90 | 78～86 | 75 | 55 |
| 2 | 装载机 | 90～95 | 85～91 |  |  |
| 3 | 推土机 | 83～88 | 80～85 |  |  |
| 4 | 重型运输车 | 82～90 | 78～86 |  |  |
| 5 | 电锯 | 93～99 | 90～95 |  |  |
| 6 | 电锤 | 100～105 | 95～99 |  |  |
| 7 | 打桩机 | 92～100 | 86～94 |  |  |
| 8 | 混凝土输送泵 | 88～95 | 84～90 |  |  |
| 9 | 混凝土振捣器 | 80～88 | 75～84 |  |  |
| 10 | 角磨机 | 90～96 | 84～90 |  |  |
| 11 | 空压机 | 88～92 | 83～88 |  |  |

单个声源噪声影响预测计算公式：

式中：	L 为与声源相距r处的施工噪声级，dB。

两个声源在同一点的影响量的叠加按下式计算：

为了分析施工设备的噪声影响，现将不同等级声源在不同距离的影响量分析计算出来，列于表5.7-4。

表5.7-4  施工设备在不同距离处的噪声影响水平

| 距离（m） 设备名称及源强 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 86 | 80.0 | 76.5 | 74.0 | 72.0 | 67.9 | 66.0 | 62.5 | 60.0 | 56.5 |
| 装载机 | 91 | 85.0 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | 72.9 | 71.0 | 67.5 | 65.0 | 61.5 |
| 推土机 | 85 | 79.0 | 75.5 | 73.0 | 71.0 | 66.9 | 65.0 | 61.5 | 59.0 | 55.5 |
| 重型运输车 | 86 | 80.0 | 76.5 | 74.0 | 72.0 | 67.9 | 66.0 | 62.5 | 60.0 | 56.5 |
| 电锯 | 95 | 89.0 | 85.5 | 83.0 | 81.0 | 76.9 | 75.0 | 71.5 | 69.0 | 65.5 |
| 电锤 | 99 | 93.0 | 89.5 | 87.0 | 85.0 | 80.9 | 79.0 | 75.5 | 73.0 | 69.5 |
| 打桩机 | 94 | 88.0 | 84.5 | 82.0 | 80.0 | 75.9 | 74.0 | 70.5 | 68.0 | 64.5 |
| 混凝土输送泵 | 90 | 84.0 | 80.5 | 78.0 | 76.0 | 71.9 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 60.5 |
| 混凝土振捣器 | 84 | 78.0 | 74.5 | 72.0 | 70.0 | 65.9 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 54.5 |
| 角磨机 | 90 | 84.0 | 80.5 | 78.0 | 76.0 | 71.9 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 60.5 |
| 空压机 | 88 | 82.0 | 78.5 | 76.0 | 74.0 | 69.9 | 68.0 | 64.5 | 62.0 | 58.5 |

在同时考虑几台高声级设备叠加的情况下，昼间能够满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，但是夜间会超标。根据现场勘察，厂址附近500m范围目前无居民民房，在厂内进行施工时噪声对周围村庄的声影响较小。施工单位仍需合理安排高噪设备的施工时间，如果夜间需使用高噪声施工机械，必须取得环保部门的临时许可证，方可进行施工。

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

### 5.7.4固体废物环境影响分析

施工期间将产生大量的建筑垃圾和生活垃圾，如果不采取措施进行严格管理，将使施工现场的环境恶化，并对周围环境产生不良影响。因此，施工产生的渣土和建筑垃圾应及时清运至规定的地点进行堆放或填埋，对其中具有利用价值的加以回收，生活垃圾集中收集并统一清运。只要加强管理，采取有力措施，施工期间的固体废弃物不会对周围环境产生不良影响。

### 5.7.5生态环境影响分析

厂址所在区域现状为荒地，主要为野生杂草，没有珍稀树种，因此工程建设对农林生产的影响很小。

## 5.8 拆迁安置的环境影响分析

本工程厂址范围和厂界周边350m环境防护距离范围内目前均没有居民民房，不涉及居民拆迁安置工作，不会出现因拆迁安置引发新的环保问题。

# 6环境风险评价和应急预案

## 6.1评价对象和目的

环境风险是通过环境介质传播的，由自发的原因或人类活动引起的具有不确定性的环境严重污染事件。环境风险评价就是分析环境风险事件隐患、事故发生概率、事件后果、并确定采取的相应的安全对策。

本项目为生活垃圾焚烧，其目的是将生活垃圾经过焚烧做到无害化、减量化、资源化处理。生活垃圾本身不属于危险废物，因此在储存运输过程中发生恶性环境事故可能性极小，但在垃圾焚烧过程中产生的有害烟气在事故排放时会存在某些潜在的环境风险因素。根据国家环保局（90）环管字号057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》、环发[2005]152号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》、环发[2006]82号《关于加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》和《建设项目环境风险评价技术导则》（TJ/T169-2004）的要求，需要对本项目建设进行环境事故风险评价，通过评价认识本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从中提高风险管理的意识，提出本项目环境风险防范措施和应急预案，杜绝环境污染事故的发生。

## 6.2评价等级划分依据

### 6.2.1评价等级划分标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价级别划分判定标准见表6.2-1。

表6.2-1  环境风险评价工作级别划分标准

| 类别 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 6.2.2评价等级划分

（1）物质危险性判定

拟建项目所涉及的主要物质危险性判定见表6.2-2。

表6.2-2  拟建项目主要物质危险性判定

| 物质 | 毒性；可燃、易燃性；爆炸性 |
| --- | --- |
| HCl | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A表1，有毒物质判定标准序号3，一般毒物；不属于《剧毒化学品名录》（2002版）中规定毒物；《危险化学品名录》（2002版）第8.1类，酸性腐蚀品，危险货物编号81013。 |
| CO | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。爆炸极限（v%）：12.5-74.2，LC50：1807ppm 4小时（大鼠吸入），《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A表1，属于易燃物质判定标准序号1；《危险化学品名录》（2002版）第2.1类，易燃气体，危险货物编号21005。不属于《剧毒化学品名录》（2002版）中规定毒物。 |
| H2S | 与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。LC50：444pm（大鼠吸入）。不属于《剧毒化学品名录》（2002版）中规定毒物。 |
| 二噁英 | 剧毒物质，LD50=0.0225mg/kg 毒性分级：Ⅰ（极度危害） |
| NH3 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A表1，有毒物质判定标准序号3，一般毒物；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。不属于《剧毒化学品名录》（2002版）中规定毒物。 |

由上表可知， HCl、CO、NH3、H2S为一般毒性危险物质且CO、NH3、H2S为可燃气体，二噁英具有极度危害性。

（2）重大危险源识别

选择HCl、CO、NH3、H2S、二噁英作为识别因子，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A表2和表3、《重大危险源辨识》（GB 18218-2000）等文件的相关规定，拟建项目无重大危险源。

（3）环境敏感地区辨识

拟建厂址所在地不属于《建设项目环境保护分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区、社会关注区等环境敏感地区。

（4）评价等级确定

根据表6.2-1环境风险评价级别划分标准判定表，依据物质危险性、重大危险源、环境敏感地区的辨识结果，拟建项目环境风险评价级别划分见表6.2-3。由该表可知，拟建项目风险评价级别为二级。

表6.2-3  环境风险评价级别划分表

| 危险化学品名称 | 危险特性 | 功能单元 | 敏感性 | 评价级别划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3水 | 一般毒性危险物质 | 非重大危险源 | 拟建项目所在地不属于环境敏感区 | 二级 |
| HCl | 一般毒性危险物质 | 非重大危险源 |  | 二级 |
| CO | 一般毒性危险物质，可燃气体 | 非重大危险源 |  | 二级 |
| H2S | 一般毒性危险物质，可燃气体 | 非重大危险源 |  | 二级 |
| 二噁英 | 极度危害性 | 非重大危险源 |  | 二级 |

## 6.3风险识别

### 6.3.1物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2004）附录A，本工程涉及的有毒、易燃、易爆物质有HCl、CO、NH3、H2S和二噁英。HCl、CO、NH3、H2S和二噁英发生泄漏事故会影响周围大气环境，CO、NH3、H2S也可能引起爆炸。

### 6.3.2生产过程危险性分析

根据工程分析，本工程环境风险主要来自烟气处理系统（含恶臭处理装置）故障下的事故排放和垃圾渗滤液渗漏。烟气事故排放将造成污染物超标排放，对周围环境空气造成影响；垃圾渗滤液中有机污染物浓度较高，可能产生地下水污染。

## 6.4源项分析与最大可信事故

### 6.4.1源项分析

本工程运行过程中存在的主要环境风险事故如下：

（1）烟气净化处理设施故障，污染物超标排放；

（2）恶臭防治措施故障，恶臭污染物事故性排放；

（3）垃圾渗滤液收集处理池的防渗层破裂，渗漏引起地下水污染；

（4）系统排气不良，造成炉内压力增加可能引起爆炸事故；

（5）在焚烧炉启动或关闭过程中，或因管理及人为因素造成炉温不够、烟气停留时间不足情况下二噁英非正常排放。

### 6.4.2最大可信事故及源强

（一）烟气处理设施故障，烟气污染物超标排放

垃圾焚烧厂的烟气处理设施中的旋转雾化器、活性炭喷射系统、布袋除尘器等关键部分都设置了备用；从计算及实际工程运行效果来看，由于设备故障导致烟气处理达不到要求的情况，发生概率的可能性极低，一年不超过2次。

在焚烧炉启动升温过程中，焚烧炉从冷状态到烟气处理系统正常运行的升温过程耗时约为2～4h。从理论上说，烟气在850℃停留时间达到2s的情况下，绝大多数有机物均能在焚烧炉内彻底烧毁，不会产生二噁英。而在焚烧炉启动（升温）、关闭（熄火）过程中，如炉温不够情况下会产生二噁英类物质，烟气处理设施发生事故达不到正常处理效率时将造成废气超标排放进入大气。此种情形作为本工程的最大可信事故考虑。

（二）恶臭防治措施故障，恶臭污染物事故性排放

恶臭污染防治措施无法正常运行而失效的原因有三种：（1）焚烧炉停炉，一次风机停止从垃圾池抽气；（2）空气幕装置故障停止工作；（3）垃圾池厂房出现大面积破损，垃圾池不再密闭等等。以上情况影响最大的是第一点，发生概率最多每年一次或两年一次，持续约2天。

（三）垃圾渗滤液收集处理池的防渗层破裂，渗漏引起地下水污染

防渗设施正常运行情况下，垃圾渗滤液不会污染地下水环境。发生破裂时，通过在污染源下游设置的观测井监测数据，及时发现出现泄漏事故的位置。该情形下的地下水环境影响预测和评价见报告第7.4节地下水环境影响分析相关内容。

（四）焚烧炉内压力过高引发爆炸

焚烧炉内正常情况下CO的产生浓度为200mg/m3，体积比为1.69×10-4，远远低于CO的爆炸极限（V%）12.5~74.2，正常情况下不会发生爆炸事故。由于CO量过大而造成爆徘事故的概率也非常小，未有相关报道。

CO量过大的主要原因为：送风机风量不足造成燃烧不完全从而产生大量CO，同时引风机的抽风量没有明显提高，大量CO聚集在炉膛及余热锅炉。对于本项目，这种情况发生概率相当小，持续时间不会超过1h。此时CO的浓度也远远低于CO的爆炸极限（V%），爆炸的概率非常小。

（五）二噁英非正常排放

本工程在启动（升温）、关闭（降温）过程中，会启动辅助燃烧系统，但若采取措施不到位，这时垃圾焚烧过程中产生二噁英类浓度将明显高于正常工况，据有关资料，英国对六家公司垃圾焚烧炉启动时非正常工况的测试，焚烧炉启动时二噁英类在焚烧炉出口浓度比正常时高2～3倍。

此时，假定非正常工况为：（1）未采取辅助燃烧措施，二噁英产生浓度最高可达到12ngTEQ/m3，（2）焚烧线启动和关闭过程中的烟气量一般亦低于正常工况，约占正常工况烟气量的55%，按67760m3/h计。

## 6.5后果计算

（1）烟气处理设施故障

烟气处理设施故障情形下的烟气污染物排放源强详见表3.13-1和表3.13-2。此时排放的二噁英、SO2、HCl、HF对评价区域内各关心点的最大小时浓度预测结果见表5.1-12。

（2）炉温不够导致二噁英类非正常排放

炉温不够导致二噁英类非正常排放情形下的烟气污染物排放源强详见表3.13-1和表3.13-2。此时排放的二噁英对评价区域内各关心点的最大小时浓度预测结果见表5.1-13。

（3）焚烧炉停炉导致恶臭气体非正常排放

全厂停机时，控制系统自动开启垃圾储坑上方的除臭风机，将臭气送入设置在垃圾储坑上方的活性炭除臭装置，排放的恶臭污染物排放量列于表3.13-3。此时排放的NH3、H2S对评价区域内各关心点的最大小时浓度预测结果见表5.1-13。

预测结果表明，考虑烟气处理设施故障、炉温不够和焚烧炉停炉等三种非正常排放情况，从预测结果看出，非正常排放各因子最大落地浓度仍可达标，但对外环境影响程度比正常工况明显增加。

## 6.6风险防范措施

在项目建成后应用现代安全管理技术，实现全面安全管理，针对生活垃圾焚烧的特点制定相应的安全生产管理制度，并针对可能出现的风险事故采取多种积极、安全的预防措施，以降低风险事故的发生率。采取相应预防或保护措施后可以成功地将风险降低到可接受水平，其主要预防保护措施如下：

（1）加强项目集中控制，包括主体关键装置采用分散控制系统（DCS）进行集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，能进行紧急停炉、停机操作；对独立控制系统和控制设备，能在集中控制室进行系统工艺和运行工况监视和独立操作；对随主设备配套供货的独立控制系统，如垃圾和渣坑吊斗、旋转喷雾器控制系统、气动和辅助燃烧器控制系统、布袋除尘器控制系统、汽机数字电液控制系统、汽机危急跳闸系统等通过通讯或硬接线接口与DCS进行信息交换。

（2）焚烧烟气配备SO2、NOx、CO、HCl、HF、烟尘的自动监测系统。

（3）减少烟气事故排放的措施

①半干法喷雾除酸系统故障防范措施

在生产过程中加强对喷雾反应塔的雾化器马达和联接器的检修工作，确保其正常运行。发生故障情况下，尽可能减少更换时间，减轻事故排放对环境的影响。

②活性炭喷射系统故障防范措施

焚烧过程中要确保活性炭喷射系统的正常运行，保证对重金属、二噁英等的吸附作用。活性炭喷射系统进行自动控制和实时监控，平时加强风机的保养工作，减少风机损坏的可能性。一旦出现活性炭喷射系统故障和风机损坏，即使更换备件和启用备用风机。加上后序布袋过滤器表面积有活性炭反应层，对重金属、二噁英等的吸附仍然有效，因此活性炭喷射系统短时间故障不会对重金属、二噁英去除产生很大的影响。

③布袋除尘器泄漏故障防范措施

正常情况下，布袋可在停炉检修时按使用周期成批更换，保证过滤效率。一旦运行过程中布袋发生泄漏，在线监测仪可根据浓度变化立即发现，可逐一隔离检查更换，不会造成烟尘超标。

④二噁英去除系统故障防范措施

控制二噁英主要是控制炉温在850℃，且烟气停留时间在2秒以上，运行过程中应通过自动控制系统，确保炉温和烟气停留时间在正常设计要求范围内，确保二噁英的有效控制。由于以上故障的发生率很低和排除故障的时间较短，超标的可能性不大。二噁英净化发生故障，是指活性炭喷射故障或布袋泄漏，两者同时发生故障的可能性极小，因此可以保持一定的二噁英净化效率。当发生故障时，应尽量缩短设备更换时间，减轻事故状态下二噁英排放对环境的影响。

（4）加强焚烧烟气处理工序的安全措施，一旦烟气处理系统出现异常，自动报警系统自动报警。此时停止所有可燃物进入，燃烧炉进入关闭程序，打开二次燃烧室的减压阀。金属装置接地，减少由静电产生的火灾。焚烧炉的燃烧段必须保证温度达到工艺要求，使废物充分燃烧。

（5）恶臭事故防治措施

加强焚烧炉日常检修和维护工作，减小事故发生概率；

垃圾池和卸料大厅在负压状态下工作，同时将恶臭气体作为燃烧空气引入焚烧炉，渗滤液收集室设置送、排风口，送风机送入新鲜空气，排风机将臭气引入垃圾池，通过一次风机引入焚烧炉助燃。

设置活性炭除臭装置，当恶臭污染物防治措施无法正常工作时，把恶臭气体接入活性炭除臭系统，活性炭定期更换。

当焚烧炉停炉，臭气无法引入炉内燃烧时，关闭送气阀，将气体引至屋顶火炬燃烧处理。

（6）加强安全防火措施

①本项目焚烧厂消防设施的设置必须满足厂区消防要求，消防器材的设置应符合国家《建筑灭火器配制设计规范》(GBJ140-1997)中的有关规定，并定期检查、验核消防器材效用，及时更换，工程厂区内设置消防水主管，环状布置，各支管之间相互独立，当一个支管由于事故损坏时，主消防水管仍然能保证水量充足可用；焚烧炉车间应设置灭火器，四周设置消火栓，并且设置足够的警铃和逃生通道。

②焚烧厂房的防火分区面积划分应符合国家《建筑设计防火规范》(GBJ16-2001) 中的有关规定。

③采取相应的避雷、防爆措施, 其设计应符合国家《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)和《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1985)中的有关规定。

④焚烧车间、变压器室等应按一级耐火等级设计，其它建构筑物的耐火等级应不低于二级；焚烧炉采用天然气启动点火及辅助燃烧，气泵间应为丙类生产厂房，建筑耐火等级应不低于二级；厂区内的上述房间均应设置防火墙与其它房间隔开。

（7）预防泄漏的防范措施

泄漏是本项目环境风险的主要事故源之一，预防物料泄漏的主要措施为：

①建造储罐区防护堤（围堰）和装置防漏外逸地沟和事故收集池；防护堤内地表面进行防渗漏措施；防护提内泄漏的物料必须回收，防护堤外物料尽可能回收，不得随意冲洗至排水沟。

②清净下水管道（雨水管）必须安装截止阀和泵送系统，泵送系统应跟公司的污水管网相连接。

③严格操作规程，尤其是罐槽的充装比例，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生。

④储罐设有液位计和高低液位报警器，必要时可切断进料阀防止溢罐事故发生。槽区现场及装置区设有可燃气体报警器。

⑤在有毒气体或可燃气体可能泄漏的场所，根据规范设置有毒气体或可燃气体检测，随时检测操作环境中有害气体的浓度，并在控制室设置气体报警系统盘，同时将信号引入DCS系统，以便采取必要的处理措施。

⑥加强作业时巡视检查。建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。

（8）建立健全的安全环境管理制度

①公司组织机构中应设置专门负责安全管理的部门，主要负责人对工厂的安全生产全面负责，遵守安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，落实管理人员和资金，完善安全生产条件，确保安全生产。

②公司应配合有关主管部门和设计、施工单位在项目的工程设计、施工过程及竣工验收各个环节，严格执行“三同时”。

③对可能存在的不安全因素采取相应的安全防范措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

④按《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》(劳部发[1995]405号)的要求，建立定期安全教育培训考核制度，不断提高生产、管理人员的安全操作技能和自我保护意识。

⑤加强对设备运行监视、检查、定期维修保养，保持设备、设施的完好状态。对发生过的事故或未遂事件、故障、异常工艺条件和操作失误等，应作详细记录和原因分析，并找出改进措施。收集、分析国内外的有关案例，类比项目具体情况，加强安全技术、管理等方面的有效措施，防止类似事故的发生。

⑥对火灾报警装置、监测器等应定期检验，防止失效；做好各类监测目标、泄漏点、检测点的记录和分析，对不安全因素进行及时处理和整改。

⑦制定应急预案，并与区域应急预案相衔接，尽可能借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。

⑧建立健全各类安全管理制度和台帐。

## 6.7事故应急预案

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是针对不同危险源而制定的应急反应计划。

建设单位在生产过程中，使用、储存多种易燃易爆和有毒化学危险品，应此必须在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。应急预案需要明确和制定的内容见表6.7-1。

表6.7-1  环境风险应急预案主要内容及要求

| 序号 | 项目 | 重点内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本情况 | 地理位置，企业人数，上级部门，产品与原辅材料规模，周边区域单位和社区情况，重要基础设施、道路等情况，危险化学品运输单位、车辆及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等 |
| 2 | 确定危险目标及其危险特性对周围的影响 | （1）根据事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标 （2）根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响 |
| 3 | 设备、器材 | 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布情况 |
| 4 | 组织机构、组成人员和职责划分 | （1）依据危险品事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。 （2）组成人员和主要职责，确定负责人、资源配置、应急队伍的调动 （3）组织制订危险化学品事故应急救援预案 （4）确定事故现场协调方案，预案启动与终止的批准，事故信息的上报，保护事故现场及相关数据采集，接受政府的指令和调动 |
| 5 | 报警通讯联络方式 | 设置有效的24小时报警装置，确定内外部通讯联络手段，包括运输危险品驾驶员、押运员报警及与单位、生产厂、托运方联系的方式方法 |
| 6 | 处理措施 | （1）根据工艺、操作规程技术要求，确定采取的紧急处理措施 （2）根据安全运输、本单位、相关厂家、托运方信息采取的应急措施 |
| 7 | 人员紧急疏散撤离 | 事故现场人员清点与撤离、非事故现场人员紧急疏散、周边区域单位和社区人员疏散的方式方法。抢救人员在撤离前、撤离后的报告 |
| 8 | 危险区的隔离 | 设定危险区、事故现场隔离区的划定方式方法和事故现场隔离方法，事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法 |
| 9 | 监测、抢险、救援及控制措施 | （1）制定事故快速环境监测方法及监测人员防护监护措施 （2）抢险救援方式方法及人员的防护监护措施 （3）现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法 （4）控制事故扩大的措施和事故可能扩大后的应急措施 |
| 10 | 受伤人员现场救护救治及医院救治 | （1）接触人群检伤分类方案及执行人员；进行分类现场紧急抢救方案； （2）接触者医学观察方案、转运及转运中的救治方案、患者治疗方案 （3）入院前和医院救治机构确定及处置方案 （4）信息、药物、器材的储备 |
| 11 | 现场保护与洗消 | （1）事故现场的保护措施 （2）明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍 |
| 12 | 应急救援保障 | （1）内部保障包括：(a)确定应急队伍；(b)消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；(c)应急通信系统；(d)应急电源、照明；(e)应急救援装备、物资、药品等；(f)危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备；(g)保障制度目录 （2）外部救援包括：(a)单位互助的方式；(b)请求政府协调应急救援力量；(c)应急救援信息咨询；(d)专家信息 |
| 13 | 预案分级响应条件 | 依据事故类别、危害程度和现场评估结果，设定预案启动条件 |
| 14 | 事故应急救援 终止程序 | （1）确定事故应急救援工作结束 （2）通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险解除 |
| 15 | 应急培训计划 | 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训内容 |
| 16 | 演练计划 | 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训内容 |
| 17 | 附件 | （1）组织机构名单 （2）值班联系、组织应急救援有关人员、危险品生产单位应急咨询服务、外部救援单位、供水和供电单位、周边区域单位和社区、政府有关部门联系电话 （3）单位平面布置图、消防设施配置图、周边区域道路交通示意图和疏散路线、交通管制示意图、周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图 （4）保障制度 |

### 6.7.1应急计划区确定及分布

项目应根据生产、使用、贮存、产生化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起重大事故的特点，确定应急计划区，并将其分布情况绘制成图，以便在一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。项目应急计划区主要为：

（1）危险原料物品的储存区；

（2）烟气处理系统；

（3）垃圾渗滤液处理系统。

### 6.7.2应急分级及响应程序

根据国家有关规定，各类突发性公共事件按照可控性、严重程度，影响范围分为四级，即为一般、较大、重大和特大突发公共事件。

事故级别划分原则见表6.7-2。

表6.7-2  事故级别划分原则

| 事故级别 | 影响后果 |
| --- | --- |
| 一般事故 | 对企业内人员安全造成较小危害或威胁的事故 |
| 较大事故 | 较大量的污染物进入环境，企业生产安全和人员安全造成较大危害或威胁，可能造成人员伤亡，财产损失 |
| 重大事故 | 较大量的污染物进入环境，其影响范围已经超出厂界的范围，企业的生产安全和人员安全造成重大危害或威胁，已造成人员伤亡，财产损失 |
| 特大事故 | 大量的污染物进入环境，对周边的企业和居民造成严重的威胁，已经造成人员伤亡、财产损失 |

### 6.7.3应急处置要求

根据项目事故级别划分原则，相应应急处置要求见表6.7-3。

表6.7-3  应急处置要求

| 性质 | 危险程度 | 可控性 | 处置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报警 | 措施 | 指挥权 |
| 一般 事故 | 对企业内 造成较小危害 | 大 | 立即 | 区域内应急力量 到场监护 | 厂应急指挥小组 |
| 较大事故 | 较大量的毒物进入环境，企业内造成较大危害 | 较大 | 立即 | 区域内应急力量到场 与企业共同处置 实行交通管制 发布预警通知 | 厂应急指挥小组 |
| 重大事故 | 较大量毒物进入环境，影响范围已经超出厂界 | 小 | 立即 | 区内和周边应急力量到场 与企业共同处置 发布公共警报 实行交通管制 组织邻近企业紧急避险 | 厂应急指挥小组和区域内应急处置领导小组 |
| 特大事故 | 大量的毒物进入环境，对周边的企业和居民造成严重的威胁 | 无法 控制 | 立即 | 区内、周边和市相关应急力量到场共同处置 发布紧急警报 实行交通管制 划定危险区域 组织区内企业和周边社区紧急避险 | 厂应急指挥小组，区域、市应急处置领导小组 |

### 6.7.4应急组织

（1）厂区应急组织

设立厂内急救指挥部，由公司负责人及各有关生产、安全、设备、保卫、环保等部门的负责人组成，负责现场全面指挥，并明确各自的责任和分工，厂内设立专业救援队伍，救援人员应按专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结的原则，事故发生后，可立即负责事故控制、救援、善后处理，每年初要根据人员的变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

（2）地区应急组织

一旦发生事故，应及时和当地有关事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会（地区应急联动中心）救援中心或人防办组织救援。

（3）应急保护目标

根据发生事故大小，确立应急保护目标，当发生烟气处理系统事故排放后，厂区周围一定距离内的人员都应为应急保护目标。

### 6.7.5应急报警

事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性大量泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。工厂在装卸和运输过程中发生毒物泄漏，按就近救援的原则，先由运输人员自救，应及时报告本单位，同时报告事故所在地应急联动中心。

一旦接受到事故报告，项目所在地环保部门立即组织有关人员开赴现场进行应急监测及监督应急处理措施的实施。

### 6.7.6应急处置预案

在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散，危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。

（1）有毒物质泄漏处置方法

①迅速堵漏，减少的泄漏量，切断事故槽与外界连通阀门，有毒液体的泄漏会在地面形成“液池”，为此可尽量收集已泄漏的物料，减少挥发。

②应急处理人员必须穿化学防护服（完全隔离），佩戴正压自给式呼吸器。注意风向，迅速疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，并迅速切断火源，以免引起火灾。

③贮槽区周围应设置事故池，当发生泄漏时，在堵漏的同时，迅速将物质抽入事故池中，对少量的残留液可用砂土、蛭石或其它隋性材料吸收。

（2）燃、爆的处理控制措施

为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施：

①对周围设施及时采取冷却保护措施；

②迅速疏散受火势威胁的物资；

③有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点；

④用毛毡、海草帘堵住下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延，限制燃烧范围。

⑤遇爆炸性火灾时，迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住爆炸后和再次发生爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

（3）烟气处理系统控制措施

一旦烟气净化设施发生故障，垃圾焚烧设施应该及时停止运转，直至治理设施恢复到正常工况，杜绝非正常排放情况的发生。

（4）重视渗滤液池的防渗工艺设计和施工，以及渗滤液输送管线的防腐处理。设置地下水监测井，加强渗滤液储存池和调节池池区域的地下水水质监控，一旦发现渗漏，应立即清理检修。

### 6.7.7应急环境监测及监测布点

配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

事故应急监测主要针对烟气处理系统事故排放情况，分析方法见表6.7-4。

表6.7-4  事故应急监测分析方法

| 物质 | 应急监测方法 |
| --- | --- |
| HCl | 快速化学检测管法 |
| CO | 便携式气体检测仪 |
|  | 五氧化二碘比长式检测管法 |
|  | 硫酸钯-钼酸铵比色法检测管法 |

本次环评报告书建议的应急环境监测布点方案见表6.7-5。鉴于突发性污染事故存在众多不确定性，故应急监测布点应根据事故性质、类别、大小、当时风向风速等情况具体对待。

表6.7-5  应急环境监测布点方案建议

| 污染因素 | 监测布点 |
| --- | --- |
| 烟气处理系统事故排放 | 应视当时风向风速情况，在下风向200m、500m、1000m、1500m、2000m处设置监测点位，特别应关注近距离居民区。 |

### 6.7.8应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。

善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。

善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。

### 6.7.9人员培训与演练

定期组织救援培训与演练，各队按专业分工每年训练二次，提高指挥水平和救援能力。对全厂职工进行经常性的应急常识教育。

### 6.7.10公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，并编写有关小册子，以急备用。

## 6.8应急救援实施程序

（1）报警当发生危险化学品事故时，现场人员必须根据本企业制定的事故预案采取积极有效的抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时向有关部门报告和报警。

（2）设点各救援队伍进入事故现场，立即选择有利地形设置现场指挥点和救援、急救医疗点。

（3）报到各救援队伍进入事故现场，立即向现场指挥部报道，以便统一实施救援工作。

（4）救援救援队伍进入事故现场，尽快按各自职责和任务迅速开展工作。

（5）撤点应急救援工作结束后，离开现场或救援工作的临时性转移。

（6）总结执行救援任务后，做好工作小结，认真总结经验与教训，积累资料，需要时修订应急预案。

综上所述，本项目防范风险事故的关键在于做好安全教育和风险管理工作，增强风险管理、风险防范意识，加强管理，严格按有关规定进行工程建设，建全控制污染的设施和措施，配备应急器材，勤于检查，杜绝事故隐患，防范于未然。

## 6.9评价结论

本工程为垃圾焚烧发电项目，生产过程中使用的部分原辅料具有一定的有毒有害特性，且烟气处理系统、恶臭控制系统和渗滤液处理系统存在事故隐患，存在由各种内外因素所导致的事故性危害，其中烟气事故排放、恶臭事故排放和渗滤液处理系统泄漏是引发环境污染的主要因素。

建设单位应加强对生产运行中事故隐患和后果的认识，制定详尽的事故应急预案，严格落实事故预防措施，最大可能地降低事故风险性。本工程在充分落实环境风险防范和应急处置措施后，其环境风险是可接受的。

# 7环境保护措施及其可行性论证

## 7.1焚烧炉烟气治理措施

### 7.1.1项目采用的烟气净化措施

生活垃圾焚烧烟气中的污染物主要包括颗粒物、酸性气体（HCl、NOx、SO2、等）、重金属和有机污染物，焚烧烟气治理措施是根据垃圾焚烧过程产生的污染物组成、浓度以及执行的排放标准来确定的。

本项目烟气净化采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘器”的烟气净化系统。烟气净化系统包括：脱硝系统、半干法脱酸系统、干法脱酸系统、活性炭喷射系统、袋式除尘系统、引风机等，并配有自动控制及在线检测装置。

### 7.1.2酸性气体净化工艺技术经济论证

#### 7.1.2.1酸性气体净化工艺

（1）半干法除酸

半干法除酸一般采用的吸收剂是以氧化钙（CaO）或氢氧化钙（Ca(OH)2）为原料制备而成的氢氧化钙（Ca(OH)2）溶液，半干式反应塔置于除尘器前，由喷嘴或旋转喷雾器将Ca(OH)2溶液喷入反应器中，形成粒径极小的液滴，由于水分的挥发从而降低废气的温度并提高其湿度，使酸气与石灰浆反应成为盐类，掉落至底部。烟气和石灰浆采用顺流或逆流设计，其目的均为维持烟气与石灰浆微粒充分反应的接触时间，以获得高的除酸效率。

半干式反应塔内未反应完全的石灰，可随烟气进入除尘器，若除尘设备采用袋式除尘器，部分未反应物将附着于滤袋上与通过滤袋的酸气再次反应，使脱酸效率进一步提高，相应提高了石灰浆的利用率。

（2）干法除酸

干式除酸可以有两种方式，一种是干式反应塔，干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应，然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸性气体进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂，药剂在除尘器内和酸性气体反应。

除酸过程是使Ca(OH)2微粒表面直接和酸气接触，产生化学中和反应，生成无害的中性盐颗粒，在除尘器里，反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来，达到净化酸性气体的目的。

（3）湿式洗涤塔

湿法脱酸采用洗涤塔形式，其工艺流程为：烟气经除尘器除尘，进入洗涤塔，在吸收剂溶液的喷淋下，去除HCl、SO2、重金属等污染物，投入液体螯合物，可去除汞化合物。湿式洗涤塔所使用的碱液通常为NaOH，而较少用石灰浆液Ca(OH)2以避免结垢。湿式除酸净化工艺有废水产生。

（4）三种脱酸工艺的技术经济比较

垃圾焚烧炉酸性气体净化目前主要采用传统的化学方法对酸性气体进行中和处理。在垃圾焚烧过程中产生的酸性气体以HCl为主，除酸设备中湿式、半干式、干式洗涤塔对HCI的去除效率约为98%、90%和80%，其中湿式洗涤塔的去除效率最高。

湿式洗气塔的最大优点为酸性气体的去除效率高，同时对 SO2去除率也在90%以上，并能去除高挥发性重金属物质（如汞）的能力。其缺点为造价较高，投资费用约是半干式洗涤法的1.5～2倍，一般在经济发达国家应用较多；配套的设备较多，如为避免尾气排放后产生白烟现象需降温减湿后再加热烟气，能耗较高；并有后续的废水处理问题。

干法净化工艺比较简单，投资低，运行维护方便，但干法工艺净化效率相对较低，且没有提升空间。

半干法净化工艺可达到较高的净化效率，投资和运行费用相对较低，工艺流程简单，不产生废水。欧洲的焚烧厂采用半干法的较多，丹麦、法国、德国采用半干法的比例分别约为20%、40%和30%。半干法在国内已有较多成功的应用实例，积累了一定的运行经验。

#### 7.1.2.2本工程除酸系统的技术经济可行性分析

目前，我国垃圾焚烧发电中应用最广的酸性气体控制技术路线为“半干法＋干法+活性炭喷射＋布袋除尘器”处理工艺，本工程也采用该技术路线。根据同类工程实际运行监测结果，酸性气体排放浓度均可以满足欧盟2000/76/EC标准和《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）的要求。

表7.1-1 三种脱酸工艺的比较

| 比较内容 | 干法除酸 | 半干法除酸 | 湿法除酸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程复杂程度 | 工艺简单，不需配置复杂的石灰浆制备和分配系统 | 工艺简单，但石灰浆制备系统较复杂 | 流程复杂，配套设备较多 |
| 药剂使用量 | 大 | 较少 | 少 |
| 投资费用 | 低 | 较低 | 高 |
| 运行费用 | 高 | 较低 | 高 |
| 除酸效率 | 低于半干法和湿法 | 较高，HCl去除率可达90%以上 | 净化效率较高，对HCl去除率可达98%以上，对SO2亦可达95%以上，对高挥发性重金属如汞也有去除作用 |
| 主要缺点 | 药剂使用量较大，除酸效率相对较低 | 石灰浆制备系统较复杂 | ①产生含高浓度无机氯盐及重金属的废水，需经处理后才能排放；②为防止白烟，废气需经加热后再排放。 |

### 7.1.3烟尘净化工艺的技术经济论证

#### 7.1.3.1烟尘净化工艺选择及实施效果

烟尘控制一般可采用静电分离、过滤、离心沉降及湿法洗涤等几种形式。表7.1-2对常用的静电除尘器和布袋除尘器的性能比较结果表明，布袋除尘器对小颗粒烟尘和二噁英的去除效率明显高于静电除尘器。

表7.1-2 袋式除尘器、静电除尘器性能比较

| 比较内容 | 袋式除尘器 | 静电除尘器 |
| --- | --- | --- |
| 集尘效率（%） | <1μ | >90 | <20 |
|  | 1-10μ | >99 | >95 |
|  | >10μ | >99 | >99 |
| 风速（m/s） | <0.02 | <1 |
| 压力损失（Pa） | ～1500 | 300-500 |
| 耐热性 | 一般耐热性较差，高温时需选择适当的滤布。 | 耐热性能佳，一般可达350℃，特殊设计可达500℃。 |
| 对烟气化学成分变化 的适应性 | 好 | 差 |
| 脱除二噁英 | 较好 | 差，存在二噁英再合成现象 |
| 耐酸碱性 | 可选择适当的滤布 | 好 |
| 动力费用 | 略高 | 略低 |
| 设备费 | 基本相同 | 基本相同 |
| 操作维护费 | 较高 | 较低 |

上海金山垃圾焚烧发电项目、光大环保能源（江阴）有限公司项目均采用与本工程同样的烟气处理工艺路线，即“SNCR+旋转喷雾半干法脱酸＋干法脱酸+活性炭喷射+袋式除尘器”，具体数值详见下表7.1-3所示。

表7.1-3  上海金山项目和光大江阴项目实测烟气中烟尘的小时排放浓度

| 污染物 | 上海金山项目（mg/m3） | 光大江阴项目（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  | 1#焚烧炉 | 2#焚烧炉 | 1#焚烧炉 | 2#焚烧炉 | 3#焚烧炉 |
| 测试时间 | 2013.09 | 2013.09 | 2015.04 | 2015.04 | 2015.04 |
| 烟尘 | 1.45~3.93 | 1.04~2.01 | 0.6～1.8 | 0.1～0.4 | 0.3～3.0 |
| 欧盟2000/76/EC标准 小时值限值 | 30（mg/m3） |
| 《生活垃圾焚烧污染控制标准》小时值限值 | 30（mg/m3） |

本工程采用与类比项目相同除尘工艺，因此，外排烟尘浓度能够达到欧盟2000/76/EC标准和《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）的限值要求。

#### 7.1.3.2《生活垃圾焚烧污染控制标准》对烟尘治理设施的要求

随着环保要求的日益严格，静电除尘器不仅不能满足脱除有机物（二噁英等）、重金属的需要，同时也不能满足烟尘排放的要求，因此，国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中明确规定生活垃圾焚烧炉除尘装置必须采用布袋除尘器。

### 7.1.4 NOx净化工艺的技术经济论证

垃圾焚烧炉NOx的去除工艺主要有选择性非催化还原法（SNCR）和选择性催化还原法（SCR）两种。

#### 7.1.4.1NOx净化工艺

（1）选择性催化还原法（SCR）

SCR法是在催化剂的存在下NOx被还原成N2，为了达到SCR法还原反应所需的400℃的温度，烟气在进入催化脱氮器之前需要加热，试验证明SCR法可以将NOx排放浓度控制在100mg/Nm3以下。

（2）选择性非催化还原法（SNCR）

SNCR是在高温（800～1000℃）条件下，利用还原剂将NOx还原成N2，SNCR不需要催化剂，但其还原反应所需的温度比SCR法高得多，因此SNCR需设置在焚烧炉膛内完成。非选择催化还原（SNCR）脱除NOx技术具有系统简单、运行可靠、操作方便、投资成本低的特点，是一种很有潜力的脱硝技术。

#### 7.1.4.2采用NOx净化工艺的技术经济可行性分析

两种NOx净化工艺相比较，SCR法不仅需要催化剂，同时还要在除尘器后进行重新加热，需要耗用大量热能，因此，工程上SNCR比SCR法应用得更多一些。相反SNCR工艺所需设备简单，设备投资少，且该净化工艺与现行焚烧及烟气净化工艺相适应，因此本项目采用SNCR脱NOx工艺，同时预留SCR脱硝空间。

本项目采用的SNCR脱硝工艺以氨水作为还原剂，在有O2存在的情况下，温度为850℃～1050℃之范围内，与NOx进行选择性反应，使NOx还原为N2和H2O，达到脱NOx之目的。工程采用SNCR脱硝工艺，NO和NO2的脱除效率约为35%～50%。

深圳平湖垃圾焚烧电厂脱硝工程采用SNCR（选择性非催化还原法）脱硝技术，已于2010年12月完成竣工环保验收。竣工验收监测结果表明，1#焚烧炉NOx排放浓度在118～124mg/m3，2#焚烧炉NOx排放浓度在146～157mg/m3，3#焚烧炉NOx排放浓度在59～139mg/m3，目前整个系统运行安全、稳定、可靠。因此，本工程采用SNCR脱硝工艺，NOx排放浓度能够稳定达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中250mg/Nm3的要求。

### 7.1.5重金属及二噁英净化工艺的技术经济论证

#### 7.1.5.1重金属净化工艺

垃圾焚烧产生废气中挥发状态的重金属污染物，部分在温度降低时可自行凝结成颗粒、在飞灰表面凝结或被吸附，从而被布袋除尘器收集去除，因此垃圾焚烧烟气净化系统的温度越低，则重金属的净化效果越好。

#### 7.1.5.2二噁英控制及净化工艺

城市生活垃圾中含有氯元素、有机质很多，因此锅炉出口的烟气中常含有二噁英类物质（PCDD、PCDF）。二噁英类物质（PCDD、PCDF）的控制措施应包括以下几个方面：①源头控制含氯垃圾进入焚烧炉；②控制烟气在炉膛内的停留时间和温度，使垃圾充分燃烧；③控制进入除尘器入口的温度低于200℃，防止焚烧后再合成；④采用活性炭+布袋净化除去二噁英类物质。

#### 7.1.5.3本工程采用重金属、二噁英净化工艺的技术经济可行性分析

活性炭喷入装置设置在除尘器前的管道上，干态活性炭以气动形式通过喷射风机喷射入除尘器前的管道中，通过在布袋内和烟气的接触进行吸附去除重金属和二噁英类物质。国外一些公司对干法的烟气净化工艺进行了研究，当进入除尘器的烟气温度为140～160℃时，对二噁英类的去除率达到99%以上，汞的排放低于检测下限。

采用同类二噁英类净化工艺的上海江桥焚烧发电厂二噁英排放浓度可以满足欧盟2000/76/EC标准和《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中0.1ngTEQ/m3的标准要求，其它Hg、Cd、Pb等重金属浓度同样可以满足GB18485-2014中标准限值要求。

因此，本工程采用的活性炭喷射+布袋除尘器净化工艺能满足排放烟气中重金属、二噁英类的标准要求，该净化工艺在技术是可行的。

### 7.1.6对重金属污染源头控制措施的建议

对重金属污染控制首先强调源头控制，在生活垃圾收集阶段就应将含重金属的垃圾如废电池、日光灯管、各类罐头等挑选回收，另行处理或综合利用。

### 7.1.7二噁英污染防治对策措施

本工程二噁英类物质排放的控制措施包括以下几个方面：①源头控制含氯垃圾进入焚烧炉；②控制烟气在炉膛内的停留时间和温度，使垃圾充分燃烧；③控制进入除尘器入口的温度低于200℃，防止焚烧后再合成；④采用活性炭+布袋净化除去二噁英类物质。

（1）控制来源：本工程垃圾由市政环卫部门或其指定机构负责，垃圾运输的交接点为本工程厂内垃圾储存坑内，建议在垃圾收集清运过程中即通过废物分类收集，加强资源回收，尽可能避免含氯有机物进入焚烧炉。

（2）减少炉内形成：控制烟气在炉内温度850℃以上时停留2秒以上，烟气中氧含量控制在6%～12%之间，以控制焚烧过程二噁英类物质的生成。

（3）防止炉后烟气中二噁英类再次合成的措施：为尽可能减少炉后烟气中二噁英类在200℃～400℃的再次合成，在余热锅炉烟气温度200～400℃范围内布置有低温过热器、蒸发器等，通过选取合理的烟气流速，使烟气快速通过200～400℃温度区间。

（4）确保活性炭喷射量和二噁英净化效率：在急冷之后布袋除尘器之前的烟气管道中喷入活性炭。活性炭喷射量应保证达到0.25～0.28kg/吨焚烧垃圾，以确保二噁英控制在0.1ngTEQ/Nm3 以下。为了确保每台焚烧炉活性炭的喷射量，本期工程两台焚烧炉分别设计安装活性炭喷射计量装置。同时，为防止活性炭供料系统堵塞影响活性炭喷射量，活性炭供料系统前增设过滤装置，以确保活性炭喷射量和对二噁英类的净化效率。

### 7.1.8烟气净化设施发生故障的对策措施

大气环境影响预测结果表明，一旦项目烟气净化设施发生故障，焚烧炉烟气未经净化处理直接排放的非正常工况时，评价范围内环境中各污染物浓度将明显增高。

本工程每台焚烧炉分别配置了一套烟气净化装置，2套净化设施一般不会同时发生故障，因此，一旦任何一套烟气净化设施发生故障，对应的垃圾焚烧设施就应该及时停止运转，直至治理设施恢复到正常工况，杜绝非正常排放情况发生。

### 7.1.9防止焚烧炉启动、停炉时烟气污染物超标排放措施

项目焚烧炉系统设计的辅助燃烧系统的作用是防止焚烧炉点火、停火时可能由于达不到焚烧温度而造成烟气污染物超标排放，即当焚烧炉启动时炉内在无垃圾状态下，通过燃烧天然气使炉出口温度至额定运转温度（850℃以上），然后才开始向炉内投入垃圾，可防止垃圾在炉内低温状态投入造成排烟污染物超标。同样，在正常停炉过程中，在炉内垃圾未完全燃尽状态下也需要点火燃烧器投入来维持炉内温度在850℃以上。在焚烧炉启动、停炉时应按照设计要求，启用辅助燃烧系统，确保焚烧炉启动、停炉时垃圾焚烧温度达到850℃以上，防止焚烧炉启动、停炉时烟气超标排放。

### 7.1.10焚烧炉烟道预设监测孔和监测平台

为了便于建成后的“三同时”验收及日常监测，本工程应在焚烧炉排烟道上按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）的要求，设置永久采样孔，并安装采样监测用平台。

### 7.1.11安装烟气在线监测装置

根据《固定污染源烟气排放连续监测系统技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）的要求，须在焚烧炉排烟道上安装一套固定污染源连续排放监测装置。烟气排放连续监测系统安装位置应严格按照规范要求设置，以准确可靠地连续监测固定污染源烟气排放状况。连续排放监测装置应可随时调集现场数据采集器发来的各种信息，进行处理、存储、显示报警信息和相应数据，并向市环保局定时传输数据并随时接受数据查询和检索。烟气在线监测装置应按规范要求进行定期校准，以准确反映烟气污染物排放情况。

### 7.1.12同类工程运行实例

开封中节能再生能源有限公司3×350t/d生活垃圾焚烧发电项目是河南省垃圾焚烧发电项目样板示范工程，红线内用地面积约80亩，现有焚烧线3×350t/d，配套2×9MW发电机组，日处理生活垃圾约1000t，员工总数83人。其焚烧工艺采用了日本三菱马丁技术，并结合国内垃圾热值偏低的因素改进设计为符合国情的两段式炉排焚烧炉；烟气处理系统采用“半干法脱酸+活性炭+布袋除尘”工艺，是目前垃圾发电项目烟气处理最成熟最可靠的工艺之一，按欧盟环保标准设计建设，与本工程采用的焚烧工艺和烟气治理技术路线相同。

根据其3台机组2016年的运行数据，其颗粒物、SO2、NOx、HCl、CO等排放浓度均可以满足欧盟2000/76/EC标准和《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）的要求。因此，本工程采取类似措施亦可控制烟气污染物排放浓度满足欧盟2000/76/EC标准和《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）的要求。

表7.1-4开封中节能公司3×350t/d项目2016年烟气排放1小时值情况统计

| 污染物 浓度（mg/m3） | 颗粒物 | SO2 | NOx | HCl | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1炉 | 11.40～17.24 | 17.17～50.06 | 122.48～241.88 | 19.90～36.79 | 3.00～74.64 |
| #2炉 | 8.73～21.13 | 15.68～46.90 | 156.26～240.09 | 21.88～38.24 | 11.44～56.92 |
| #3炉 | 12.02～19.34 | 33.49～59.36 | 140.27～218.01 | 2.00～35.18 | 13.34～88.18 |
| 欧盟2000/76/EC标准小时值限值 | 30 | 200 | 400 | 60 | 100 |
| 《生活垃圾焚烧污染控制标准》小时值限值 | 30 | 100 | 300 | 60 | 100 |

## 7.2恶臭污染防治措施的技术经济经济可行性

### 7.2.1本工程采取的除臭工艺

垃圾焚烧发电项目的恶臭主要来源于垃圾运输和卸料、垃圾储坑、渗滤液处理站等。

（1）垃圾运输过程中恶臭防治措施

①垃圾运输车应采用全密闭自动卸载车辆，具有防臭味扩散、防遗撒、防渗沥液滴漏功能。

②垃圾运输车辆在收集作业完成后，首先将车上污水收集箱中的渗沥液经垃圾中转站的污水管网排入集中污水处理设施处理，在关闭防滴漏装置的放水阀后方可启运。对垃圾运输车辆的防渗滤液滴漏设施进行日常监督检查，定期更换橡胶密封条，更换破损部件。

③环卫部门加强日常道路监督检查，严禁垃圾运输车在运输途中出现垃圾飞扬、洒落和垃圾渗滤液的滴漏现象。对垃圾运输经过的道路增加保洁人员和班次，加大清扫、保洁力度，增加冲洗、洒水频率。

（2）焚烧炉正常运行时卸料平台和垃圾储坑的恶臭防治措施

抽风：利用焚烧炉一次风机抽取垃圾储坑、卸料大厅内的空气，作为焚烧炉的助燃空气，并保持垃圾储坑处于微负压状态，约为-0.4kPa，避免臭气外逸。其中，该负压状态由DCS集散控制系统自动识别，当达到临界状态难以维持微负压状态时，控制系统自动启动活性炭除臭装置，由专用风道通过除臭引风机抽取垃圾储坑和卸料大厅内的空气，以保证垃圾坑的微负压状态，此时，抽出的气体经设活性炭除臭装置处理后方可排入大气。

阻隔帘幕：垃圾卸料大厅出入口设置空气帘幕，作为防止臭气及灰尘外泄的屏障。

对卸料大厅及垃圾储坑进行隔离：为将臭气封闭在垃圾储坑区域，在卸料大厅与垃圾储坑之间设置可迅速启闭的卸料门，平时保持其密闭。

加强垃圾储坑的操作管理：规范垃圾储坑的操作管理，利用抓斗对垃圾不停进行搅拌翻动，不仅可使进炉垃圾热值均匀，且可避免垃圾的厌氧发酵，减少恶臭的发生。

加强运行阶段的日常管理：尽量减少全厂停机的概率，保证一次抽风系统正常运转，进厂垃圾车采用封闭式车辆，卸料完成后及时关闭卸料门等。

（3）焚烧炉非正常运行时卸料平台和垃圾储坑的恶臭防治措施

在停炉检修时，由专用风道通过除臭引风机抽取垃圾储坑和卸料大厅内的空气，以保证垃圾坑负压，抽出的臭气经活性炭除臭装置处理后排入大气。

（4）渗滤液处理站的恶臭防治措施

垃圾渗滤液处理设施中，硝化池、厌氧罐和污泥浓缩池和集泥池位于室外，厌氧罐为密闭设备，硝化池、污泥浓缩池和集泥池均采取加盖密封处理。调节池和回用水池均采用地下布置，钢筋混凝土箱式结构，留有设备连接空洞及人员检修通道。

正常工况下，恶臭气体经机械排风系统送至垃圾贮坑内，与垃圾贮坑内的恶臭气体一并作为焚烧炉的助燃空气。非正常工况下，恶臭气体通过管道排至渗滤液处理站东南角的沼气火炬燃烧处理装置，高空燃烧处置。

（5）厌氧沼气的利用方式

正常工况下，污水处理及渗滤液处理产生的厌氧沼气经机械排风系统送至垃圾贮坑内，与垃圾贮坑内的恶臭气体一并作为焚烧炉的助燃空气。根据设计资料，沼气风量仅占一次风量的0.4%左右，不会引发爆炸，目前国内各垃圾焚烧发电厂实际运行中也从未发生过此类爆炸事故，设计中不考虑该种风险。

此外，一次风机由垃圾储坑中抽取的一次风量在作为焚烧炉助燃空气的同时也用于维持垃圾储坑处于微负压状态，约为-0.4kPa，避免臭气外逸。该负压状态由DCS集散控制系统自动识别，当抽取的一次风量较小导致垃圾储坑内压力达到临界值难以维持微负压状态时，DCS控制系统自动启动活性炭除臭装置，由专用风道通过除臭引风机抽取垃圾储坑和卸料大厅内的空气，用于保证垃圾坑的微负压状态，此时，由该专用风道抽出的气体必须经活性炭除臭装置处理后方可排入大气。非正常工况下，恶臭气体通过管道排至渗滤液处理站东南角的沼气火炬燃烧处理装置，高空燃烧处置。

### 7.2.2项目采用除臭工艺的技术经济可行性分析

恶臭污染防治措施可分为两大部分，一是恶臭的防逸散及臭气的合理收集，这是控制恶臭影响的关键；二是恶臭的净化处理，采用有效且经济的除臭办法，确定合理的除臭处理风量，避免过渡抽风臭气被动逸出增加除臭负担。

垃圾坑内恶臭浓度较高，在焚烧炉正常运行时，将垃圾坑内高浓度恶臭气体引至焚烧炉焚烧处置是合理的。在焚烧炉检修时，项目设计采用活性炭除臭装置进行除臭，除臭效率一般可达到70%以上，能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。由此可见，在焚烧炉检修时，垃圾坑臭气采用活性炭除臭是合理可行的。

## 7.3废水处理方案的技术经济可行性分析

### 7.3.1项目废水处理及排放方案

厂区排水系统采用雨污分流制。厂内的主要储水设施包括：2座生产消防综合水池（2×2000m³），1座回用水池（1×100m3），卸料平台底部两端的2个渗滤液收集池（2×300m3），1座初期雨水和地面冲洗水收集池（1×200m³），渗滤液调节池和事故储存池（2×1200m³，池内分格，其中约1200m3用于事故应急储存）。

（1）生活污水

本期工程设1m3/h 生活污水处理设施一套，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。

（2）工业废水

本工程工业废水主要包括中水深度处理系统排水、化学水处理系统排水、循环冷却排污水、厂房定连排水和锅炉酸洗水。

化学水处理系统排水回用至除渣机冷却；循环冷却排污水回用于烟气净化系统用水、卸料平台和地面等冲洗用水、制浆用水、除渣机补水和其它杂用水；锅炉酸洗废水每3～4年产生一次，暂存于机组排水槽，最终由酸洗公司带走处置；中水深度处理系统排水、厂房定连排水及未能全部回用的少量循环冷却排水通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。

（3）垃圾渗滤液

垃圾渗滤液、垃圾卸料区冲洗水等经渗滤液处理站处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。

（4）初期雨水

厂房主要运输道路、地磅、洗车区、运输坡道和卸料平台等区域为垃圾运输的主要通道，其初期雨水会夹带运输和卸料过程中的少量垃圾渗滤液等，故需要对上述区域的初期雨水进行收集处理。

本工程上述雨水收集区的面积约2000m2，按鹿邑县降雨量水量20mm考虑，该区域前15min初期雨水量约40m3，经专用雨水提升泵和管道将该区域的前15min初期雨水提升至厂区渗滤液处理站处理达标，然后通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理；15min以后的雨水切换溢流排入厂区雨水收集池，可回用于厂区绿化、浇洒等，最终可排至厂外市政雨水管网。

相关水量和水质如表7.3-1所示，本节重点对垃圾渗滤液处理工艺进行论证。

表7.3-1  项目废水处理方案

| 序号 | 类别 | 外排水量(m3/h) | 排放 规律 | 外排去向 | 接入污水处理厂的外排水质参数 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 盐类 | SS | BOD5 |
| 1 | 循环冷却系统排水 | 10.1 | 连续 | 由市政污水管网排入鹿邑县工业集聚区污水处理厂 | 50 | 35 | 800 | 20 | 10 |
| 2 | 中水深度处理系统排水 | 9.17 | 连续 |  | 100 | 35 | 200 | 70 | 10 |
| 3 | 垃圾渗滤液处理系统排水（含经处理后的地面、运输车辆、卸料区冲洗用水） | 10 | 连续 |  | 500 | 35 | 200 | 70 | 20 |
| 4 | 厂房排水 | 6.67 | 连续 |  | 50 | 35 | 200 | 70 | 10 |
| 5 | 生活污水 | 0.5 | 间断 |  | 500 | 35 | 200 | 70 | 20 |
| 外排水量小计(m3/h) | 36.44 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 污染物排放量小计(kg/h) | —— | —— | —— | 7.01 | 1.28 | 13.35 | 2.05 | 0.47 |

### 7.3.2垃圾渗滤液处理方案

我国原生生活垃圾的典型特点是厨余物含量高、含水率高、有机物含量高，混合收集，相对热值较低。因此，国内生活垃圾焚烧厂设计中，垃圾坑的储存容量一般为3～7天的垃圾处理量，即垃圾在垃圾坑中储存经过3～7天的发酵熟化，将垃圾中的水份沥出，提高垃圾燃烧热值，但同时也产生了渗滤液废水处理的问题。垃圾焚烧厂渗滤液具有以下特点：（1）污染物成份复杂多变、水质变化大；（2）有机污染物浓度高，可生化性较好，一般BOD/COD大于0.4；（3）氨氮浓度高，要求处理工艺具备较高的脱氮能力；（4）重金属离子与盐份含量高，电导率高达30000～40000μs/cm；（5）pH值较低，一般在4～6左右，呈酸性；（6）受垃圾收集、气候、季节变化等因素影响，渗滤液水量波动较大，一般夏天渗滤液产量较大，而冬天相对较少。

#### 7.3.2.1系统进水水质和水量

垃圾焚烧发电厂的垃圾渗滤液主要来自于垃圾自身含水、垃圾堆放过程中发酵产水、厂内垃圾卸料平台及垃圾运输通道地面冲洗水等。

本期工程设计垃圾处理量为1000t/d，综合考虑垃圾渗滤液、卸料平台和垃圾运输通道冲洗水、初期雨水等，本期垃圾渗滤液处理系统设计规模按240t/d设计，系统进水的水质和水量如表7.3-2所示。

表7.3-2垃圾渗滤液产生量和污染物浓度（mg/L）

| 污染物 | 产生量（m3/h） | COD | BOD5 | NH3-N | SS | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾渗滤液、冲洗水、初期雨水 | 12.5 | 50000～75000 | 35000 | 1600 | 4000 | 5.5～8.5 |

#### 7.3.2.2处理工艺选择

针对垃圾渗滤液的水质特性，参考同类型垃圾焚烧发电项目设计的垃圾渗滤液处理工艺，本期工程垃圾渗滤液处理选用常规处理方案，即“预处理+调节池+厌氧UASB + MBR+纳滤NF”工艺，系统设计处理能力240t/d。垃圾渗滤液经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理；渗滤液处理系统形成的废水经浓缩提升后，清液回用于飞灰稳定用水和除渣机冷却用水，浓液返回渗滤液处理系统，污泥进入本厂焚烧炉焚烧处置；厌氧沼气输送至本厂焚烧炉作为助燃空气。

上述处理系统的主要工艺流程如下：

（1）来自垃圾储存坑中的垃圾渗滤液通过储存坑中的提升泵提升至渗滤液调节池。由于垃圾储存坑中渗滤液所含的固体颗粒物较多，为了避免固体颗粒物进入调节池，因此在调节池前加装除渣预处理，渗滤液在进入调节池前经过除渣预处理除去粒径大于1mm的固体颗粒物。

（2）调节池中的渗滤液由厌氧进水提升泵提升经过厌氧布水系统进入厌氧反应器，采用UASB厌氧反应器，渗滤液经过厌氧反应后，COD可得到大幅度的降解，并且部分难以生化降解的COD在厌氧条件下被水解，厌氧沼气输送至焚烧炉助燃。由于厌氧出水中可能带有少量厌氧污泥，因此，厌氧出水需进入沉淀池进行沉淀。同时，为保证厌氧反应器内具有足够的厌氧微生物浓度，沉淀污泥回流至厌氧反应器。冬天时，设计采用本厂余热蒸汽对厌氧反应器进行加温，保持厌氧反应温度的稳定，以保证冬天厌氧反应的顺利进行。

（3）经过沉淀处理后的厌氧出水进入中间水池，中间水池设有曝气器进行预曝气，用于吹脱水中的有害气体（如H2S等）以及抑制出水中的厌氧微生物。然后，渗滤液经过膜生化反应器进水泵提升进入后续处理单元。

（4）进水进入膜生化反应器MBR，采用生化方式去除可生化有机物并进行脱氮。考虑厌氧反应器去除COD效果较好，可能造成MBR反应器的C/N比失调，因此，设计中考虑经过格栅过滤后的部分渗滤液原水超越厌氧反应器直接进入膜生化反应器，以保证膜生化反应器中反硝化所需的碳源，从而保持系统必要的反硝化率以及系统pH值的稳定性。

（5）经过MBR反应器处理后的出水中BOD、氨氮、重金属、悬浮物等已经达到排放标准。但是难生化降解的有机物形成的COD和色度仍然超标，因此设计采用纳滤（NF）对MBR出水进行深度处理，去除难生化降解的有机物。纳滤系统设有两套纳滤集成装置并辅以配套设备，纳滤操作压力为3bar~10bar，纳滤膜化学清洗周期为1次/月，设有在线CIP清洗系统，用于对纳滤系统的进行在线冲洗、清洗和化学清洗。

本处理系统各主要工艺环节的去除效果见表7.3-3所示。

表7.3-3 本工程渗滤液处理系统处理效果一览表

| 序号 | 处理单元 | 项目 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3-N （mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UASB 反应器 | 进水 | 60000 | 20000 | 1200 | 10000 |
|  |  | 出水 | <12000 | <4000 | <1200 | <6000 |
|  |  | 去除率（％） | >80 | >80 | － | >40 |
| 2 | 超滤 MBR | 进水 | <12000 | <4000 | <1200 | <6000 |
|  |  | 出水 | <1000 | <500 | <60 | <1200 |
|  |  | 去除率（％） | >85 | >85 | >95 | >80 |
| 3 | 纳滤 NF | 进水 | <1000 | <500 | <60 | <1200 |
|  |  | 出水 | <100 | <50 | <30 | <120 |
|  |  | 去除率（％） | >90 | >90 | >50 | >90 |
| 4 | 排放标准 | — | 500 | 350 | 45 | 400 |

上述处理工艺流程具有处理设备高效稳定，抗冲击负荷能力强，出水水质稳定的特点。该处理工艺属于较为成熟处理工艺，国内已有较多成功应用案例。

### 7.3.3非正常工况废水排放控制措施

本工程在非正常工况下，如果不采取有效措施，可能造成废水外排，从而对周边水环境造成影响。可能出现的非正常工况主要包括：机组正常检修停机、机组故障停机、遭遇特大暴雨等。

- 机组正常检修停机

正常停机按其停机过程不同又可以分为定参数停机与滑参数停机。定参数停机即在停机过程中，主蒸汽参数保持在额定值不变，仅通过关小调门减少进汽量来减少负荷，一般可以在40～50min内将负荷减至零，电气解列，汽机打闸停机。这样停机后汽机金属温度保持在较高水平，利于再次启动，尽快接带负荷。滑参数停机即在停机过程中，调门保持全开，仅通过降低主蒸汽的参数方法来减少负荷。如果整个过程全部采用滑参数方式，停机后汽缸温度可以达到较低的水平，有利于汽机检修，缩短工期。正常检修停机的情况下，停机是一个渐变的过程，不会发生未经处理的污水外排。

- 机组故障停机

机组故障停机属非人工控制下的停机，可能外排的水是系统中间环节外排水，这部分水正常情况下分别进入下一个循环系统利用，但在事故停机情况下，无法进入下一个循环系统。根据电厂运行经验，事故情况下电厂管理系统可在2小时内实现紧急处理，若发生管道破裂或水处理系统停止运转等突发性故障，12小时内可以修复。在此期间的废水未经处理，一旦排出将造成较大的污染后果。

本工程将各类蓄水池作为临时性储存污水设施，确保未经处理的污水不出厂，待工程恢复正常运行后，进行处理回用。

根据计算，厂区最高日排水量为250.385m3/d，按12h计算的最大事故排水量约126m3。在非正常工况下，本工程以渗滤液调节和事故储存池（2000 m3）中的事故应急储存分格（1000m3）作为临时性储存污水设施，满足非正常工况下的临时性储水需求，确保未经处理的污水不排出厂外，待工程恢复正常运行后，进行处理后回用。

- 厂区垃圾渗滤液外排风险

本工程的原生垃圾在垃圾贮坑内存放约5～7天，垃圾贮坑是一个封闭式且正常运行时处于负压状态的建筑物，采用半地下结构。垃圾储坑底部按防渗设计，有一定的纵坡，垃圾贮坑底部装有格筛，将垃圾渗滤液排至垃圾储坑底部的渗滤液收集池，收集池有效容积为2×240m3。

厂内垃圾储坑的渗滤液日产生量按240m3计，垃圾渗滤液处理装置事故状态下，渗滤液暂存于渗滤液调节池和应急储存池中，待故障消除后再经处理回用。渗滤液调节池布置在渗滤液处理站，本期建设1个，总有效容积为2400 m3，池内分格，其中约1200m3作为事故应急储存分格，满足渗滤液处理系统事故状态下的渗滤液临时储存需求，不会出现垃圾渗滤液外排的情况。

根据本期工程可研，从设计角度考虑，渗滤液处理装置和厂内其它水处理设施同时发生事故的概率很低，故本期以1000m2的事故应急储存容量作为临时性储存污水设施，满足2～3天的事故储水需求，可以保证各类污水和垃圾渗滤液在处理设施事故期间不外排。

## 7.4环境噪声治理措施可行性分析

本工程噪声源主要来自风机等设备运转噪声以及车辆噪声等，采取以下治理措施。

（1）选择低噪声型设备，对设备采取减振、安装消声器、隔音等方式。

（2）锅炉排汽管道上设置排汽消声器。

（3）烟道、风道等与设备连接处均采用软连接，振动输渣机等设备基础装有弹簧减振装置以减少振动噪声，空压机室内布置等。

（4）垃圾运输车来回运输将对道路两旁居住人群带来影响。本项目垃圾运输车在进厂时通过对限速、禁止鸣喇叭等措施控制，同时利用周围围墙、绿化带的隔离作用，减少运输车辆产生的噪声对环境的影响。

（5）厂区加强绿化，以降噪减振。

## 7.5固体废弃物污染防治措施

本项目在生产过程中产生的主要固体废弃物为炉渣、飞灰、污泥、废机油、废活性炭、废布袋及生活垃圾等。

### 7.5.1炉渣污染防治措施

垃圾经焚烧后，污染物被彻底消除，炉渣中不含有机物质，设计将炉渣全部综合利用。建设单位已与河南慧杰环保工程有限公司签订了炉渣综合利用协议，炉渣处置协议见附件10。

### 7.5.2飞灰污染防治措施

根据《危险废物污染防治技术政策》（环发[2011]199号），生活垃圾焚烧产生的飞灰必须单独收集，不得与生活垃圾、焚烧残渣等其它废物混合，也不得与其它危险废物混合；不得在产生地贮存，不得进行简易处置，不得排放。

（1）飞灰处置方法

本期拟采用螯合剂稳定化技术，对飞灰有很好的稳定化效果。本期飞灰处理工艺流程见图7.5-1。

图7.5-1 飞灰螯合工艺流程图

飞灰稳定化的高分子螯合剂，是一类以硫为配位原子的长链有机物，螯合剂通过配位键结合重金属，参与配位的硫原子来源于同一螯合剂分子或不同螯合剂分子，从而形成空间网状结构，对重金属的捕集作用强于无机药剂。大量的实验研究表明，该药剂通过螯合效应能够高效捕集飞灰中的重金属离子Cd、Pb、Zn、Cu、Cr 等，形成稳定化高的产物。该高分子螯合剂的稳定化效果明显优于其它药剂，具有药剂投加量小、处理后的焚烧飞灰不增容或极少增容、重金属浸出率低、稳定化程度高、对环境的危险性明显降低、以及处理费用低等优点。根据近年来国内垃圾焚烧厂的运行经验，重金属高分子螯合的飞灰稳定化方式得到了广泛的应用并取得了较理想的效果。

本工程飞灰在厂内进行稳定化处理并干燥成形后，呈颗粒状态，直径约0.5cm～1cm，在厂内危废暂存间暂存，样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求后，装车运输至鹿邑县前李庄垃圾填埋场分区单独填埋。。

（2）飞灰性质检验

稳定化后暂存于厂内危废暂存间的稳定化飞灰，在运输出厂进行最终处置前，需由有资质的单位进行样品浸出毒性测试，测试结果需满足上述《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求，方可运输出厂。建设运行单位在项目投产初期应加大检测频次，待飞灰稳定化处理系统运行长期稳定后，可适当降低检测频次，但每年均应进行至少1次样品浸出毒性测试。

开封中节能再生能源有限公司3×350t/d生活垃圾焚烧发电项目采用的飞灰稳定化处理工艺与本工程相似，根据其2016年进行的稳定化飞灰检测报告，浸出液中重金属的浓度均符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表1要求，具体如表7.5-1所示。

表7.5-1 开封中节能公司稳定化飞灰浸出液检测结果（mg/L）

| 项目 | 铜 | 镉 | 砷 | 汞 | 铅 | 总铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 | <0.01 | 0.051 | 0.014 | <2×10-5 | 0.052 | 0.24 |
| 控制标准 | 40 | 0.15 | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 4.5 |
| 项目 | 六价铬 | 锌 | 镍 | 钡 | 硒 | 铍 |
| 检测结果 | <0.004 | 6.1 | 0.047 | 3.1 | <1×10-4 | <0.004 |
| 控制标准 | 1.5 | 100 | 0.5 | 25 | 0.1 | 0.02 |

（3）飞灰稳定化体填埋可行性分析

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），生活垃圾焚烧飞灰经处理后满足下列条件，可以进入生活垃圾填埋场分区单独填埋处置：①含水率小于30%；②二噁英含量低于3μgTEQ/kg；③按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于规定的限值。根据上述开封中节能公司稳定化飞灰样品的浸出毒性测试结果，飞灰稳定化后浸出液危害成分的浓度均能达到控制要求，本项目飞灰性质与该项目类似。

本工程飞灰在厂内进行稳定化处理后在厂内危废暂存间暂存，样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求后，装车运输至鹿邑县前李庄垃圾填埋场分区单独填埋。

### 7.5.3危险废物厂内暂存设施

本工程应在厂内设置一处危险废物厂内暂存设施，用于废机油、废活性炭、废布袋等在最终处置前的厂内临时储存。该设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）有关要求建设和管理。包括但不限于以下要求：场地基础必须进行防渗处理，防渗层为至少1m后粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；不同种类的危险废物必须分开存放，设隔离间隔断，并在明显处标记相应废物品名、来源、特性、入库日期等信息；建筑结构应防风、防雨、防晒，且必须设计建造径流导流系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会留到堆体里；必须定期对设施进行检测，发现问题及时检修更换；堆场外应设置警示标志，具体按GB15562.2有关规定执行，周围设置围墙或防护栅栏；该堆场仅为厂内暂存设施，废机油、废活性炭、废布袋等均应及时运出厂外妥善处置，相关转运和处置单据应备案保存。

### 7.5.4稳定化飞灰最终处置场的填埋可行性

本工程飞灰在厂内进行稳定化处理后在厂内危废暂存间暂存，样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求后，装车运输至鹿邑县前李庄垃圾填埋场分区单独填埋。

根据《河南省鹿邑县生活垃圾焚烧处理项目特许经营权协议》第13条13.3，乙方将垃圾焚烧处理产生的飞灰和炉渣按照国家相关规定进行处理后，送到甲方指定场所进行填埋处理。经建设单位与鹿邑县人民政府相关部门沟通，鹿邑县前李庄垃圾填埋场即为本工程飞灰最终填埋处置的指定场所。

## 7.6地下水污染防治措施

本项目产生的废水主要分为三类，即垃圾渗滤液、生活污水和生产废水。厂区按照规范和要求对各类污水池、化学品储罐、污水管线等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对各种原料、化学品及固体废物的管理，在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。但在非正常工况或者事故状态下，如工业污水处理站、垃圾渗滤液收集池收集池等各类污水处理池发生泄漏或污水溢出，生活污水处理设施发生泄漏，污水收集管线发生泄漏，化学品储罐管理不善或发生泄漏，污染物和废水会渗入地下，对地下水造成污染。

针对可能发生的地下水污染，本项目营运期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。

### 7.6.1分区防渗

本工程厂址区天然包气带岩性为粉土、粉质粘土，防护性能较强，根据导则要求，将厂区所在区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区是可能会对地下水造成污染的含重金属、持久性污染物的污染源，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域，包括垃圾渗滤液收集池、生活污水处理装置、工业废水处理区域、卸料大厅、垃圾坑、烟气处理跨、油罐区、危废暂存间等区域。一般污染防治区是污染控制难度较大的其他可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，包括污染较小的冷却塔、水泵房等。非污染防治区为不会对地下水造成污染的区域，主要包括综合楼、绿地等。

对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并设置围堰或围堤，及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的污染防治区域采用不同的防渗措施，在具体设计中根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。

（1）重点污染防治区

重点防渗区包括垃圾渗滤液收集池、生活污水处理装置、工业废水处理区域、卸料大厅、垃圾坑、烟气处理跨、油罐区、危废暂存间等区域。

防渗措施如下：

①垃圾储坑及卸料大厅，垃圾渗滤液收集池、工业废水处理区域，生活污水处理装置等

防渗措施：可采用刚性防渗结构，即水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于250mm）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm）结构型式。防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s。

②化学品储罐区、油罐区

防渗措施：地基采取防渗措施（渗透系数≤10-10 cm/s），面层可采用防渗混凝土面层（渗透系数≤10-7cm/s）。罐区四周设置围堰和事故池，发生泄漏时通过围堰收集泄漏液并引入事故池。围堰内侧采用防腐防渗材料铺砌。罐区及事故水池应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。

③污水收集管线

防渗措施：污水收集和运送管线所经区域宜采用抗渗混凝土管沟，混凝土中应掺加水泥基渗透结晶型防渗涂料。管沟以压实土为地基，其上为防渗混凝土。

④升压站、危废暂存间

防渗措施：地基采取防渗措施（渗透系数≤10-10 cm/s），面层可采用防渗混凝土面层（渗透系数≤10-7cm/s）。

（2）一般污染防治区

按照《一般工业固体废弃物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求采取防渗措施，采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

本工程项目防渗分区划分及防渗等级见表9.6-1，各项防渗措施具体见表7.6-2，厂区分区防渗示意图见图7.6-1。

表7.6-1 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 | 定义 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非污染区 | 除污染区的其余区域 | 综合办公楼、绿地 | 不设置防渗等级 |
| 污染区 | 一般污染区 | 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区 | 冷却塔、水泵房 | 渗透系数 ≤1×10－7cm/s |
|  | 重点污染区 | 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储存区、化学品库、垃圾运输通道和卸料区等，各类固体废物暂存区，污水收集池、污水排水管道等 | 地磅、垃圾贮坑、卸料平台、垃圾渗滤液处理站（含调节池、反应池）、化粪池、蓄水池 | 渗透系数 ≤1×10－10cm/s |
|  |  |  | 飞灰稳定化车间 |  |
|  |  |  | 危废暂存间 |  |
|  |  |  | 污水收集管线 |  |

表7.6-2  拟建项目设计采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 主要环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | 生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗坪；接触酸碱部分使用PVC树脂防腐防渗处理。 |
| 2 | 主厂房和生产装置区 | 1）严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的混凝土；2）地坪做严格的防渗措施；3）修建降水和浸淋水的集水设施（集水沟和集水池），并在四周设置围堰和边沟。一旦发生跑冒漏滴。确保不污染地下水，重点污染区的防渗设计必须满足《危险废物填埋控制标准》（GB18598-2001）要求。 |
| 3 | 烟气处理、废水等输送管道、阀门 | 1）对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；2）在工艺条件允许的情况下，管道置于地上，如出现渗漏问题及时解决；3）对工艺要求必须地下走管的废（污）水管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池；4）厂区内各蓄水构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施工缝应采用外贴式止水带另外涂防水涂料结合使用，做好防渗措施。 |
| 4 | 污水收集及处理系统 | 1）对各环节（包括生产车间、集水管线、冷却塔、沉淀池、排水管线、废物临时存放点等）要进行特殊防渗处理。借鉴国家《危险废物填埋控制标准》（GB18598-2001）中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。 2）污水收集池等池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗设计规范，采用足够厚度的钢筋混凝土结构。 3）严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证污废水不渗漏。 |
| 5 | 飞灰稳定化车间、危废暂存场所、渣坑、垃圾卸料平台 | 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）进行设计，采取防淋防渗措施，以防止淋漏液渗入地下；对于飞灰稳定化车间、危废暂存间、垃圾卸料大厅、垃圾储坑等重点污染区域进行严格防渗处理，采取高标准的防渗处理措施。 |

### 7.6.2地下水污染日常监控

（1）地下水环境监控体系

为了及时准确地掌握厂址地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本工程拟建立地下水长期监控系统，包括科学合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备检测仪器和设备，及时发现和控制。

本项目设置的地下水监控井对地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）相关要求，结合区域含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

（2）地下水监测原则

重点污染防治区加密监测原则；以浅层地下水监测为主的原则；上、下游同步对比监测原则。

水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。

（3）监测井布置

依据地下水监测原则，结合区域水文地质条件，本工程共布设地下水水质监控井4眼。地下水监测孔位置详见表7.6-3，具体位置见图7.6-1。

表7.6-3 地下水日常监控井点位一览表

| 孔号 | 区位 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | 厂址上游 |
| 2 |  | 垃圾储坑下游 |
| 3 |  | 厂址下游 |

监测层位：厂址区浅水含水层

监测项目：pH值、高锰酸盐指数、挥发酚、总汞、总砷、铅、镉、氟化物、硫酸盐、六价铬、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、石油类、BOD5、溶解性总固体、氰化物、铁、锰、氯化物

监测频率：每季度采样1次（1次/90天）

（4）监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域周边居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

（5）其它

企业不具备监测条件时，应委托有资质的环境监测单位进行监测。

### 7.6.3地下水污染应急措施

应根据环境保护部办公厅文件要求（环办[2010]10号）和有关要求，进一步完善有关地下水保护的《突发事件总体应急预案》和《环境污染事件应急预案》，应采取如下污染应急治理措施。

1、污染应急预案

项目应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现厂区地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括下列要点：

（1）如发现地下水污染事故，应立即向电厂环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；

（2）采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；

（3）立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，对重污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散；

（4）对厂区及周边区域的地下水敏感点进行取样监测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受影响的地下水。

2、污染应急措施

（1）一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

（2）查明并切断污染源。

（3）探明地下水污染深度、范围和污染程度。

（4）依据探明的地下水污染情况，合理布置轻型井点孔的深度及间距，并进行试抽工作。

（5）依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

（6）将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

（7）当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

（8）污水处理池、污水处理装置等：发生事故应立即将污水转移到事故应急池，待污水处理正常后转移回污水处理池进行处理，或池体修复后，才能继续使用各处理池。

（9）化学品储罐：发生泄漏时，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容，然后收集、转移到事故池进行处理。如果已经渗入地下水，应将污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。

（10）项目厂区周围应设置地坎用于隔断与外界水体的联系，在发生事故后保证事故废水、消防废水能够进入收集池，不得进入周围水体。

## 7.7施工期的环境影响减缓及污染防治对策

### 7.7.1环境空气影响减缓措施

《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》和《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》要求：强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除等各类施工工地扬尘纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”（监督员、网络员、管理员）管理、城市建筑垃圾处置核准、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆封闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，清洁严重的列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。

结合上述要求和《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》，制定本工程施工期扬尘污染控制措施如下：

实施安全生产文明施工管理，施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；渣土车辆100%密闭运输。

1）严格执行开复工验收；

2）实行“三员”（监督员、网络员、管理员）管理；

3）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

4）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；

5）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

6）应首选使用商品混凝土，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆；

5）施工现场要设围挡，高度不低于1.8米，缩小施工扬尘扩散范围；

7）当风速过大时，达到五级及以上时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；

8）施工出入口设车辆清洗池，保证车辆不带泥上路。

### 7.7.2水环境影响分析

施工期对水体环境的影响主要为建筑工地排水、设备清洗排水和施工队伍的生活污水。对于建筑工地的排水做到沉清后排放；设备和车辆冲洗应固定地点，不允许将冲洗水随时随地排放，注意节水；对设备安装时产生的少量含油污水，通过隔油池进行处理；对施工队伍的生活污水，则需设置化粪池进行处理。具体污染防治措施有：

（1）施工工地应建设临时化粪池，施工人员排放的生活污水，应经化粪池处理后，用于周边农灌。

（2）凡在施工场地进行搅拌作业的，在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用、用于洒水降尘。沉积的泥浆定期委托城管局进行清运。

（3）在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后排入河流或回用于施工现场的洒水抑尘。

（4）施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机械冲洗等含油废水进行收集、除油处理达标后排放。

（5）施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。

（6）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（7）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。

### 7.7.3噪声环境影响分析

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，夜间应限制高噪声施工作业。夜间如确实因工程或施工工艺需要连续操作的高噪声，则应征得环保部门的同意。

（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物。

（4）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

### 7.7.4固体废物环境影响分析

施工期间将产生大量的建筑垃圾和生活垃圾，如果不采取措施进行严格管理，将使施工现场的环境恶化，并对周围环境产生不良影响。因此，施工产生的渣土和建筑垃圾应及时清运至规定的地点进行堆放或填埋，对其中具有利用价值的加以回收，生活垃圾集中收集并统一清运。只要加强管理，采取有力措施，施工期间的固体废弃物不会对周围环境产生不良影响。

### 7.7.5生态环境影响分析

本工程的生态影响主要是对农业生产的影响。厂址所在区域现状为农田和少量杨树，主要为人工种植的小麦、玉米、花生等，没有珍稀树种，因此工程建设对农林生产的影响很小。

## 7.8清洁生产持续改进计划

建议建设单位按照《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》（发改委、原国家环保总局令第16号）等文件要求，对本工程开展专门的清洁生产审核工作。通过资料调研、现场考察（如生产工艺、污染治理技术、物耗能耗关键环节等），评价本工程的产排污状况，制定清洁生产目标，最终从原辅料和能源消耗、生产工艺与污染控制技术、生产设备、过程控制、废弃物利用、运行管理和员工培训等多方面形成清洁生产改进方案。

此外，还应配合组建推行和管理清洁生产工作的责任机构，建立促进实施清洁生产的管理制度，制定持续清洁生产的奖惩制度。

## 7.9绿化

厂区进行绿化不仅可以美化环境，在一定程度上还可以减少和控制厂区有害粉尘和噪声对环境的污染，起到防尘、降低噪声及降低辐射热等作用。

本工程厂区绿化将结合厂区功能分区划分及道路的规划来进行，绿化重点为综合楼四周及主厂房区周边，还有建、构筑物周围、道路两侧及围墙内侧。在综合楼周围设置集中绿地，种植草皮，适当配植乔木、灌木和花卉；在厂区主干道旁，种植以常绿乔木为主的树种和灌木绿篱，间植一些观赏树林；在容易产生噪音和灰尘的地点适当种植滞尘、隔音的树种；主厂房周围道路两侧在不影响安全生产的前提下种植低矮乔木及绿篱。

## 7.10“三同时”验收一览表

本工程环保措施“三同时”验收内容见表7.10-1。

表7.10-1  本工程“三同时”验收一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 主要内容 | 验收标准 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 渗滤液处理站 | 处理设施一套，采用“预处理+调节池+厌氧UASB+MBR+纳滤NF”工艺，处理能力240t/d | 设施建成投用 | 与生产装置同步 |
|  | 生活污水处理站 | 化粪池一套 | 设施建成投用 |  |
|  | 储水池 | 2座生产消防综合水池（2×2000m³），1座回用水池（1×100m3），卸料平台底部两端的2个渗滤液收集池（2×300m3），1座初期雨水和地面冲洗水收集池（1×200m³），渗滤液调节池和事故储存池（2×1200m³，池内分格，其中约1200m3用于事故应急储存）。 | 类型和容积 |  |
|  | 地下水防渗措施 | 根据本报告要求，对厂内相应区域采取不同防渗等级的分区防渗措施 | 施工记录文件 |  |
| 废气 | 烟气净化系统 | （1）采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘器”工艺，脱硝还原剂采用氨水，烟气由一座80m高、内径2.2m的烟囱高空排放；脱硝效率≥50%，脱硫率≥96.8%，除尘率≥99.8%，HCl去除率≥98%；设置永久采样孔和监测用平台； （2）必须安装在线监测系统，并将数据对环保部门联网； （3）必须设置炉温自动监控报警系统，焚烧炉温度控制在850℃以上； （4）严格设置炉内温度850℃以上，停留时间2秒以上及合适的湍流度，焚烧炉渣热灼减率≤3%；焚烧炉出口烟气中含氧量6~12%之间； （5）对温度、停留时间、湍流度、含氧量、活性炭加料、袋式除尘器等进行工艺连锁，DCS控制； （6）每年由企业委托有资质单位进行一次例行检测，且必须检测二噁英。 | 满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)标准、《生活垃圾焚烧处理技术规范》(CJJ90-2009)要求。 | 与生产装置同步 |
|  | 恶臭防治 | （1）垃圾库房、垃圾输送系统采用全密闭防渗漏设计，助燃空气由一次风机从垃圾库上部引入，形成负压，以免臭气外逸 （2）垃圾运输车应采用专用的压缩式密封垃圾车，运输路线尽量远离居民点 （3）渗滤液处理构筑物加盖密封处理；装卸平台密闭，进出门设空气幕，卸料口设密封门 （4）定期对垃圾贮坑进行喷洒灭菌、灭臭药剂 （5）为了防止垃圾渗滤液漏入卸料大厅地面并渗入水泥中，垃圾卸料大厅地面采取防渗措施，防止卸料大厅地面渗入臭气物质。 （6）在垃圾贮坑通往主厂房的通道门前设置气密室，通过向气密室送风使其室内保持正压，可有效防止臭气进入主厂房。另外在焚烧车间通往外部的所有通道门前均设有气密室。 （7）在卸料平台的相应部位设置供水栓，以利于清洗卸料时污染的地面，卸料平台设计有一定的坡度使之易于排出清洗污水。 （8）在卸料大厅进、出口处设置空气幕，以防臭气外逸。上料栈桥进口设置自动快速卷帘门。 （9）为了减少垃圾贮坑臭气外逸污染环境，在垃圾贮坑上部设抽气风道，由鼓风机抽取作为焚烧炉一、二次燃烧空气，使得垃圾贮坑保持负压状态。 （10）在停炉检修时，由设置的专用风道通过除臭风机抽取垃圾贮坑臭气，经活性炭除臭装置处理后从屋顶排入大气。 | 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554－93)二级标准 | 与生产装置同步 |
| 固废 | 飞灰 | 在厂内进行稳定化处理后在厂内危废暂存间暂存，样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求后，装车运输至鹿邑县生活垃圾填埋场二期二单元分区单独填埋。 | 稳定化飞灰检验报告，转运单；鹿邑县生活垃圾填埋场二期二单元环保验收 | 与生产装置同步 |
|  | 炉渣 | 全部进行综合利用 | 全部进行综合利用 |  |
|  | 废机油等 | 更换下来的废活性炭和废布袋、少量废机油应暂存于厂内的危废暂存间，并及时送有资质的危险废物处置单位处置。 | 转运单 |  |
|  | 生活垃圾、浓缩液等 | 送本厂焚烧炉焚烧 | 送本厂焚烧炉焚烧 |  |
| 噪声 | 隔声建筑、减震、消声等设施 | 针对高噪声设备采用隔声建筑、减震、消声等设施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 与生产装置同步 |
| 环境风险防范 | 按要求设置消防系统；设置活性炭除臭装置；设置2400m3渗滤液调节池，其中约1200m3用于事故应急储存；制定环境风险防范措施及防范应急预案；一旦发生事故，应立即停机。 | 设施配备情况 | 与生产装置同步 |
| 绿化 | 厂区绿化 | 种植草坪、落叶阔叶树种、常绿阔叶树种和藤木等 | 满足设计文件对绿化率的要求 | 与生产装置同步 |
| 环境监测与 环境管理 | 焚烧烟气以及废水在线监测系统 | 安装烟气在线监测系统，且监测数据必须在厂区门口用电子屏形式公示 | 与生产装置同步 |
|  | 地下水监控 | 地下水监控井3处，厂址上游30m、垃圾储坑下游30m、厂址下游30m |  |
|  | 管理能力与制度 | 制定相关规章制度。设环保机构，配备环保专业管理人员1-2名，环境监测仪器、废水流量计等。 化验室常用设备，满足日常监测需要。 |  |
|  | 排污口规范化 | 排污口设置标志、标牌 |  |
|  | 监测费用 | 每年计列专项资金，保证监测计划的落实 |  |
| 总量控制 | 应符合环保行政主管部门对本工程污染物排放总量核定文件要求 | 与生产装置同步 |

# 8产业政策、选址的环境可行性与规划相符性

## 8.1产业政策

本项目为利用城市垃圾作燃料发电企业，属于城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，是《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类项目中第三十八类第20条，符合符合国家发展改革委《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》的要求。

本项目的建设符合《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》（发改环资[2006]1864号）和《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）中相关规定。

本项目焚烧炉温度 ≥850℃，确保烟气在高于850℃的条件下停留时间大于2秒等技术参数符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批）通知中对垃圾焚烧设备的技术要求。

本工程符合原环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局联合下发的“环发[2008]82号”《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》对生活垃圾焚烧发电项目在厂址选择、设备选型、污染物控制、垃圾收集运输、环境风险、环境防护距离、公众参与等方面提出的相关要求。

因此，本项目建设符合国家产业政策。

## 8.2选址的环境可行性

### 8.2.1选址基本要求

本项目的厂址选择应符合以下有关文件、标准及规范的要求：

（1）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

（2）《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》（建标142-2010）

（3）《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）

（4）《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）

（5）《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）

（6）《河南省生活垃圾焚烧建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求》

（7）《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规〔2017〕2166号）

（8）《关于印发<生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件(试行)>的通知》（环办环评[2018]20号）

（9）《关于进一步加强生活垃圾焚烧项目环境影响评价管理工作的通知》（豫环办[2018]52号）

具体要求如下。

《生活垃圾焚烧污染控制标准》规定：生活垃圾焚烧厂选址应符合当地城乡建设总体规则和环境保护规划的规定，并符合当地的大气污染防治、水资源保护、自然保护的要求。

《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》规定：①符合当地城乡建设总体规划、环境卫生专业规划以及国家现行有关标准的规定。②生活垃圾焚烧发电厂对周围环境产生的影响应符合环境保护相关要求。③生活垃圾焚烧发电厂应与当地的大气污染防治、水资源保护和自然保护相一致。④交通便利，距离合理。⑤征地费用低，施工较方便。⑥人口密度低，土地利用价值较低。⑦不宜选在重点保护的文化遗址、风景区及其夏季主导风向的上风向。另外，还需要考虑适应垃圾量的变化，厂址有发展余地等。

《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》规定：①厂址选择应符合城乡总体规划和环境卫生专业规划要求，并应通过环境影响评价的认定。 ②厂址选择应综合考虑垃圾焚烧厂的服务区域、服务区的垃圾转运能力、运输距离、预留发展等因素。 ③厂址应选择在生态资源、地面水系、机场、文化遗址、风景区等敏感目标少的区域。 ④厂址条件应符合下列要求：厂址应满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流砂及采矿陷落区等地区；厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁；必须建在该地区时，应有可靠的防洪、排涝措施，其防洪标准应符合国家现行标准《防洪标准》GB50201的有关规定；厂址与服务区之间应有良好的道路交通条件；厂址选择时，应同时确定灰渣处理与处置的场所；厂址应有满足生产、生活的供水水源和污水排放条件；厂址附近应有必须的电力供应，对于利用垃圾焚烧热能发电的垃圾焚烧厂，其电能应易于接入地区电力网；对于利用垃圾焚烧热能供热的垃圾焚烧厂，厂址的选择应考虑热用户分布、供热管网的技术可行性和经济性等因素。

《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）规定：焚烧处理设施污染源距离居民点等区域应大于0.3km。

《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》规定：选址必须符合所在城市的总体规划、土地利用规划及环境卫生专项规划(或城市生活垃圾集中处置规划等)；应符合《城市环境卫生设施规划规范(GB50337-2003)》、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范(CJJ90-2002)》对选址的要求。

《河南省生活垃圾焚烧建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求》规定：自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、永久基本农田等环境敏感区和城市规划区内不允许建设垃圾焚烧项目；生活垃圾焚烧项目选址应避开和远离地面水系、生态资源、文化遗址、风景区、机场等特殊目标区域；垃圾焚烧项目废气污染物最大地面浓度点不得位于城市建成区、大型集中居民区范围内。

《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》规定：省级城乡规划主管部门会同相关部门组织指导市（县）人民政府依法做好生活垃圾焚烧发电项目选址工作。项目选址应符合与“三区三线”配套的综合空间管控措施要求，尽量远离生态保护红线区域，并严格按照《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》要求，设定防护距离，明确四至边界，合理安排周边项目建设时序，不得因周边项目建设影响生活垃圾焚烧发电项目选址落地。鼓励利用既有生活垃圾处理设施用地建设生活垃圾焚烧发电项目；鼓励采取产业园区选址建设模式，统筹生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等不同类型垃圾处理，形成一体化项目群。

《关于印发<生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件(试行)>的通知》规定：项目建设应当符合国家和地方的主体功能区规划、城乡总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态功能区划、环境功能区划等，符合生活垃圾焚烧发电有关规划及规划环境影响评价要求。禁止在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和永久基本农田等国家及地方法律法规、标准、政策明确禁止污染类项目选址的区域内建设生活垃圾焚烧发电项目。项目建设应当满足所在地大气污染防治、水资源保护、自然生态保护等要求。鼓励利用现有生活垃圾处理设施用地改建或扩建生活垃圾焚烧发电设施，新建项目鼓励采用生活垃圾处理产业园区选址建设模式，预留项目改建或者扩建用地，并兼顾区域供热。

除国家及地方法规、标准、政策禁止污染类项目选址的区或外，以下区域一般不得新建生活垃圾焚烧发电类项目：

（1）城市建成区；

（2）环境质量不能达到要求且无有效削减措施的区域；

（3）可能造成敏感区环境保护目标不能达到相应标准要求的区域。

### 8.2.2厂址方案的环境比选

根据本项目可研报告，在本项目可行性研究阶段，从工程建设条件角度出发，建设单位选择了前李庄厂址、张柏坟村西厂址开展了厂址比选工作。各比选厂址的地理位置见图8.2-1，各厂址的选址环境影响因素的比较见表8.2-1所示。

图8.2-1  比选厂址与鹿邑县城建成区位置关系示意图

表8.2-1  备选厂址的环境比选一览表

| 序号 | 比较项目 | 厂址一（前李庄） | 厂址二（张柏坟西） | 对比结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 距村庄距离（米），是否需要拆迁 | 与村庄距离约400米 | 与村庄距离约200米，考虑到垃圾焚烧电厂需设置300m防护距离，200-300米之间约100户居民需拆迁 | 厂址一优 |
| 2 | 现状进厂道路情况 | 待建长度约800米。东接城市干道，西北接填埋场进场道路。 | 城市干道旁。 | 厂址二优 |
| 3 | 与城乡总体规划符合性 | 非城市建成区，符合规划 | 城市建成区，不符合规划 | 厂址一优 |
| 4 | 与静脉产业园规划符合性 | 位于静脉产业园内，符合规划 | 位于静脉产业园外，不符合规划 | 厂址一优 |
| 5 | 与卫生规划符合性 | 与卫生规划垃圾焚烧发电项目规划位置一致，符合卫生规划 | 与卫生规划垃圾焚烧发电项目规划位置不一致，不符合卫生规划 | 厂址一优 |
| 6 | 附近是否有机场、风景名胜等敏感地 | 无 | 无 | - |
| 7 | 对中心城区影响 | 约4.1公里 | 约2.2公里 | 厂址一优 |
| 8 | 供水条件 | 中水 | 中水 |  |
| 9 | 排水条件 | 西南约2.8公里鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂 | 东南约3公里鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂 | - |
| 10 | 与灰渣填埋场的距离 | 距填埋场500米 | 距填埋场5公里 | 厂址一优 |
| 11 | 环境影响 | 城市常年主导风向侧风向；于城市地下水水流方向和城市地表水系流向的侧向，距离水源地较远； | 城市常年主导风向下风向；人口密度较大。 | - |
| 12 | 综合比较 | 优 | 劣 | - |

由表8.2-1可知：前李庄厂址不在鹿邑县建成区范围内，周边370m范围内现状无居民，无拆迁工作量，不在鹿邑县主导风向上风向，符合鹿邑县城乡总体规划、静脉产业园建设规划和卫生专项规划，垃圾运输距离合理，且厂址位于在用地、对中心城区环境影响、与灰渣填埋区距离等方面均有明显优势。因此，综合比较后，推荐前李庄厂址作为本项目厂址。

## 8.3与相关规划的相符性

### 8.3.1鹿邑县城乡总体规划（2012～2030）

2014年4月30日，河南省人民政府以豫政文[2014]84号批复了《鹿邑县城乡总体规划》（2012-2030年）。

（1）规划范围

规划分为鹿邑县域、规划区、中心城区三个层次。

县域：鹿邑县的行政辖区，面积1238平方公里，简称县域。

规划区：真源、谷阳、鸣鹿、卫真四个办事处及太清宫、涡北、贾滩3个乡镇行政管辖范围。

中心城区：鹿邑县规划区内连片的城市建设用地。

（2）规划思路

对于中心城区应当确定合理的空间结构，优化用地布局，完善基础设施和公共服务设施建设，推进就成改造、城中村改造，实现城郊村的小区化进程，努力壮大中心城市规模，将中心城市打造成为城乡一体化、统筹城乡发展、以城带乡的主体，发挥其辐射带动作用。对于乡镇来说，完善乡镇区域用地布局，推进相关设施建设，实现郊区村庄在乡镇区的集中安置，增强乡镇区综合实力。

（3）总体发展目标

在规划期内，将鹿邑县建设成为以食品制造业、纺织业和尾毛加工业为主导，商贸、物流、老子文化园、旅游业发达，社会和谐、经济繁荣，生态环境优良、文化魅力突出的现代化城市。

（4）城市发展方向

中心城区空间发展战略为：东联，北展，西优，南延

东联：结合太清宫景区建设，将城市向东推进，在城市东部建设旅游文化产业新城。

北展：以产业集聚区为基础，将城市向北展开，连接许亳高速，强化门户特征，打造产业新城。

西优：适当向西发展，优化城市西部用地布局，完善城市形态，注重生态保护和培育。

南延：城市向南进行适当延续，同时注重自然水体的保护。

本工程拟选厂址位于涡北镇前李村，中心城区东北方向，根据规划范围界定，不在鹿邑县城乡总体规划中心城区规划范围内，属于规划区范围，本项目距中心城区建设用地边界约2.0km，见图8.3-1，由于规划编制时间较早，未在规划中明确本项目，但是总体规划总体发展目标中明确建设“生态环境优异”的现代化城市，本工程建设将城市产生的大量生活垃圾焚烧处理，是城区“生态环境优异”的有力保障，属于民生和环保项目，并与城乡总体规划中“完善基础设施和公共服务设施建设”的要求一致。

因此，总体上讲，本工程建设符合《鹿邑县城乡总体规划》（2012-2030年）的总体发展目标。

### 8.3.2《鹿邑县中心城区环卫专项规划（2018～2030年）》

《鹿邑县中心城区环卫专项规划（2018～2030年）》由河南省城乡建筑设计院有限公司于2018年4月编制完成的，该规划已上报审批，目前尚未批复。

该规划的规划范围为西起西迎宾路以西300米，东至太清宫，北达永登高速，南抵G311（城区改线段），面积67.86平方公里。

规划在前李庄垃圾处理场西侧新建一座垃圾焚烧发电厂，垃圾焚烧发电厂主要由垃圾接收与储存、垃圾焚烧、余热利用、烟气处理、自动控制、电气、灰渣处理系统、垃圾渗滤液收集输送系统以及给排水等子系统组成。其工艺流程主要包括垃圾、烟气、空气、灰渣以及汽水流程等。确定处理规模：近期为 600t/d，并预留扩建场地。

本工程为在前李垃圾处理场南侧新建一座垃圾焚烧填埋场，日焚烧垃圾规模600吨，因此，本工程建设与《鹿邑县中心城区环卫专项规划（2018～2030年）》中规划基本一致。

### 8.3.3《鹿邑县静脉产业园建设总体方案（2018-2020年）》相符性分析

1）园区选址

鹿邑县静脉产业园位于鹿邑县涡北镇西部，四至边界为西至无为路（现状田间道路）、北至七号路（前李庄—东环路连接线）、南至六号路（现状为田间路）、东至建筑垃圾项目边界，规划占地面积0.41平方公里。

图8.3-2  静脉产业园规划范围及红线图

2）总体思路

按照《河南省静脉产业园建设三年行动计划（2018-2020年）》的要求，以技术和创新为引领，突出项目集中布局、资源集约共享、产业协同耦合、运营高端高效，实现城乡生活垃圾等低值废弃物资源化、减量化、无害化、集聚化处理。以城乡生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾、城市污泥无害化处置和资源化利用为核心功能，适当布局建筑垃圾资源化利用等项目，加快完善各类废弃物回收网络体系，形成“核心功能+协同产业”发展格局，推进静脉园“布局科学化、废弃物收运智慧化、利用资源化、污染治理集中化、基础设施共享化、运行管理高效化、招投标管理规范化”等“七化”为核心建设，最终把鹿邑县静脉产业园建设成为空间布局合理，规模优势突出、集聚效应明显、生态环境友好的省级静脉产业示范园。

3）园区定位

根据鹿邑县实际情况和静脉园现有基础，提出园区定位、服务范围。

（1）园区定位：鹿邑县低值废弃物资源化利用和无害化处置基地。

（2）园区服务范围：鹿邑县的城乡生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、污泥等。

表8.3-1静脉园处理设施处理规模及服务范围

| 处理设施 | 建设规模 | 服务范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目（一期） | 总规划1000t/d生活垃圾处理能力。方案实施期建设本项目一期，一期规模为生活垃圾处理能力600t/d。 | 鹿邑县整个县域，包括城区和所有乡镇 |
| 2 | 餐厨垃圾资源综合利用项目 | 建设60吨/日餐厨废弃物资源化和无害化处理项目。 | 中心城区及乡镇的餐厨垃圾 |
| 3 | 建筑垃圾资源化利用项目 | 年处理100万吨建筑垃圾的加工能力。 | 鹿邑县建筑垃圾 |
| 4 | 污泥资源综合利用项目 | 日处理100吨污泥，年综合利用和处置城市污泥3.6万吨。 | 城乡污水处理厂、产业集聚污水处理厂等城市污泥和产业集聚区部分企业污水处理设施污泥 |
| 5 | 生活垃圾填埋厂扩建项目 | 填埋区域面积1.2万平方米，有效库容16.2万立方米。 | 作为垃圾焚烧发电项目运行前的过度处理设施，以及填埋飞灰等需要最终处置废物的设施。服务范围为鹿邑县整个县域。 |
| 6 | 生活垃圾村镇收运一体化项目 | 建设3座处理规模 200t/d 的中型生活垃圾转运站，对于距离垃圾焚烧发电项目在 20km 以上的乡镇，各个村的垃圾集中至转运站后转运至垃圾电厂；其它距离较近的乡镇的垃圾采用8t后装压缩车巡回收集的方式直接运至生活垃圾焚烧发电项目。 | 鹿邑县整个县域，包括城区和所有乡镇。 |

4）本项目位置

从表8.3-1可知，静脉产业园规划建设鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目，一期工程规模为生活垃圾处理能力600t/d。

规划中垃圾发电项目位置见图8.3-3。

图8.3-3 规划中生活垃圾焚烧发电项目位置图

图8.3-3中垃圾焚烧发电项目所在位置即为本项目拟建厂址，本项目建设规模为日处理生活垃圾600t，与规划中项目处理能力一致，因此本项目建设与鹿邑县静脉产业园建设总体方案相符。

## 8.4与相关文件的相符性

### 8.4.1《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）

环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局联合下发的“环发[2008]82号”《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》对生活垃圾焚烧发电项目在厂址选择、设备选型、污染物控制、垃圾收集运输、环境风险、环境防护距离、公众参与等方面均提出相关要求。

以下将本工程与“环发[2008]82号”文要求相符性逐条列表对照，见表8.4-1。由该表可见，本工程的建设符合“环发[2008]82号”文的相关要求。

表8.4-1 本项目与“环发[2008]82号”《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》的相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1、厂址选择 | 垃圾焚烧发电适用于进炉垃圾平均低位热值高于5000千焦/千克、卫生填埋场地缺乏和经济发达的地区。 | 根据检测报告，本工程主要服务范围内的生活垃圾抽样分析结果，湿基低位热值为5752.7kJ/kg，满足进炉垃圾平均低位热值高于5000kJ/kg的要求。 | 符合 |
|  | 必须符合所在城市的总体规划、土地利用规划及环境卫生专项规划（或城市生活垃圾集中处置规划等） | （1）不在鹿邑县中心城区用地规划范围内，距中心城区建设用地边界约2.0km。鹿邑县县住房和城乡规划建设局已出具了关于鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目的规划意见（附件3），选址符合所在地城市总体规划要求。 | 符合 |
|  |  | （2）鹿邑县国土资源局已出具了关于鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目的用地预审意见（附件5），选址符合所在地土地利用总体规划要求。 | 符合 |
|  |  | （3）《鹿邑县中心城区环卫专项规划（2018～2030年）》规划方案中提出，规划近期新建焚烧发电厂1座，选址位于垃圾处理场西侧，近期处理规模600t/d，预留扩建用地，规划炉型选用机械炉排炉，应包括垃圾接收系统、焚烧处理系统、余热发电系统、烟气处理系统以及其他配套工程，并根据实际需求配套建设焚烧厂渗滤液处理设施。因此，本工程符合《鹿邑县中心城区环卫专项规划（2018～2030年）》要求。 | 符合 |
|  | 除国家及地方法规、标准、政策禁止污染类项目选址的区或外，以下区域一般不得新建生活垃圾焚烧发电类项目：（1）城市建成区；（2）环境质量不能达到要求且无有效削减措施的区域；（3）可能造成敏感区环境保护目标不能达到相应标准要求的区域。” | （1）根据《中华人民共和国国家标准城市规划基本术语标准》（GB/T 50280-98），城市建成区指城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区。根据《鹿邑县城乡总体规划（2012～2030）》，本工程选址不在城市建成区范围内。 （2）根据本次现状监测结果，项目所在地区的环境空气、地表水、地下水、土壤和噪声环境质量现状总体良好。 （3）根据本次环评预测结果，在落实各项污染防治后，本工程对周围环境和环境保护目标的各类影响均满足相应评价标准要求，污染物排放符合总量控制的要求，不会造成环境保护目标的环境质量不能达到相应标准要求。 | 符合 |
| 2、技术装备 | （1）焚烧设备应符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品目录)》(2007年修订)关于固体废物焚烧设备的主要指标及技术要求。 （2）除采用流化床焚烧炉处理生活垃圾的发电项目，其掺烧常规燃料质量应控制在入炉总量的20%以下外，采用其他焚烧炉的生活垃圾焚烧发电项目不得掺烧煤炭。必须配备垃圾与原煤给料记录装置。 （3）采用国外先进成熟技术和装备的，要同步引进配套的环保技术，在满足我国排放标准前提下，其污染物排放限值应达到引进设备配套污染控制设施的设计运行值要求。 （4）有工业热负荷及采暖热负荷的城市或者地区，生活圾焚烧发电项目应优先选用供热机组，以提高环保效益和社会效益。 | （1）本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类项目中第三十八类第20条。 （2）本项目选用技术成熟可靠的炉排炉焚烧工艺。机械炉排炉鼓风压力小，风机装机容量小，动力消耗小，除尘器负荷和运行成本相对较低，主要燃料为生活垃圾。点火及辅助燃料为油，不掺烧煤、进炉垃圾不需预处理、焚烧炉内垃圾为稳定燃烧，燃烧较为完全，炉渣热酌减率较低、设备年运行时间可达8000h以上。 （3）本工程运行过程中不掺烧煤炭或其它燃料，同时配备垃圾入炉记录装置。 | 符合 |
| 3、污染物控制 | 燃烧设备须达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)规定的“焚烧炉技术要求”；采取有效污染控制措施，确保烟气中的SO2、NOx、HCl等酸性气体及其它常规烟气污染物达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)表3“焚烧炉大气污染物排放废值” 要求； 对二噁英排放浓度应参照执行欧盟标准(现阶段为0.lTEQng/m3)；在大城市或对氮氧化物有特殊控制要求的地区建设生活垃圾焚烧发电项目，应加装必要的脱硝装置，其他地区须预留脱除氮氧化物空间；安装烟气自动连续监测装置； 须对二噁英的辅助判别措施提出要求，对炉内燃烧温度、CO、含氧量等实施监测，并与地方环保部门联网，对活性炭施用量实施计量。 | （1）本项目焚烧设备达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) “焚烧炉技术要求”：烟气出口温度≥850℃，烟气停留时间≥2s，排烟高度≥60m。本项目采取“SNCR脱硝+半干法+活性炭喷射+干法喷射+袋式除尘器”烟气净化装置处理废气，采用1座80m集束烟囱，烟气中的SO2、NOx、HCl等酸性气体及其它常规烟气污染物排放满足GB18485-2014。 （2）本项目二噁英排放浓度达到欧盟标准(现阶段为0.lTEQng/m3)；本项目采取SNCR脱硝工艺；安装烟气自动连续监测装置。 （3）报告书在监测计划章节中明确提出对炉内燃烧温度、CO、含氧量等实施监测，并与环保部门联网，对活性炭使用量实施计量。 | 符合 |
|  | 酸碱废水、冷却水排污水及其它工业废水处理处置措施应合理可行；垃圾渗滤液处理应优先考虑回喷，不能回喷的应保证排水达到国家和地方的相关排放标准要求，应设置够容积的垃圾渗滤液事故收集池；产生的污泥或浓缩液应在厂内自行焚烧处理、不得外运处置。 | （1）本工程排水采用分流制，雨污分流，对各类废水进行分类处理，分别设置独立的污水处理系统。本工程配套建设渗滤液处理系统、生产废水处理设施、生活污水处理设施等。垃圾渗滤液、生产废水、生活污水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。少量不能全部回用的循环冷却系统排水亦排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。初期雨水经泵提升至垃圾渗滤液处理系统一并处理，不外排。 （2）由于鹿邑县生活垃圾热值现状水平相对较低，不具备渗滤液回喷处理的条件，因此本期工程仅考虑预留垃圾渗滤液回喷口。 （3）在非正常工况下，本工程以渗滤液调节和事故储存池（2000 m3）中的事故应急储存分格（1000m3）作为临时性储存污水设施，确保未经处理的污水不出厂，待工程恢复正常运行后，进行处理回用。 （4）项目产生的污泥全部送回焚烧炉自行焚烧处理，不外运。 | 符合 |
|  | 焚烧炉渣与除尘设备收集的焚烧飞灰应分别收集、贮存、运输和处置。焚烧炉渣为一般工业固体废物，工程应设置相应的磁选设备，对金属进行分离回收，然后进行综合利用，或按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求进行贮存、处置；焚烧飞灰属危险废物，应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)进行贮存、处置；积极鼓励焚烧飞灰的综合利用，但所用技术应确保二噁英的完全破坏和重金属的有效固定、在生产过程和使用过程中不会造成二次污染。《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2007)实施后，焚烧炉渣和飞灰的处置也可按新标准执行。 | （1）本工程炉渣和飞灰分别收集、贮存、运输和处置。 （2）本工程产生的飞灰在厂内进行稳定化处理后在厂内危废暂存间暂存，样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求后，装车运输至鹿邑县前李庄垃圾填埋场分区单独填埋。 （3）焚烧炉渣综合利用，厂区生活垃圾进入本工程焚烧系统焚烧处置。 | 符合 |
|  | 恶臭防治措施：垃圾卸料、垃圾输送系统及垃圾贮存池等采用密闭设计，垃圾贮存池和垃圾输送系统采用负压运行方式，垃圾渗滤液处理构筑物须加盖密封处理。在非正常工况下，须采取有效的除臭措施。 | （1）本项目垃圾卸料、垃圾输送系统及垃圾贮存池等采用密闭设计，垃圾贮存池和垃圾输送系统采用负压运行方式，垃圾渗滤液处理构筑物均加盖密封处理。 （2）在焚烧炉检修时，项目设计采用活性炭除臭装置进行除臭，除臭效率可达到70%以上，然后通过高空排放，处理后的NH3、H2S能满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)要求。 | 符合 |
| 4、垃圾的集、运输和、贮存 | 鼓励倡导垃圾源头分类收集、或分区收集，垃圾中转站产生的渗滤液不宜进入垃圾焚烧厂，以提高进厂垃圾热值； | 根据《鹿邑县中心城区环卫专项规划（2016～2030年）》，生活垃圾在源头将进行分类收集；垃圾车在收集时区别对待不同类别垃圾，进行分类运输。中心城区生活垃圾转运采取按区分片收集的方式。中转站的垃圾渗滤液不进入垃圾焚烧厂，有效保证进厂垃圾热值。 | 符合 |
|  | 垃圾运输路线应合理，运输车须密闭且有防止垃圾渗滤液的滴漏措施，应采用符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品目录)》(2007年修订)主要指标及技术要求的后装压缩式垃圾运输车； | 目前垃圾运输车大部分是密闭车辆，可以防止垃圾渗滤液沿途滴漏。本项目建成后垃圾运输路线总体较合理，在采取相关措施以后，不会造成垃圾运输沿途环境功能下降。 | 符合 |
|  | 对垃圾贮存坑和事故收集池底部及四壁采取防止垃圾渗滤液渗漏的措施； | 本项目对垃圾坑、事故池四壁及底部均设有防渗层，防渗要求按照《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)进行控制。 | 符合 |
|  | 采取有效防止恶臭污染物外逸的措施。 危险废物不得进入生活垃圾焚烧发电厂进行处理。 | （1）关恶臭防治：对垃圾储坑、垃圾卸料大厅等主要臭气污染源采取抽风、阻隔帘幕、对卸料大厅及垃圾储坑进行密闭隔离、规范垃圾储坑的操作管理、残渣处理密闭系统等措施，最大限度减少恶臭的影响。 （2）危险废物进厂：加强管理，在源头上控制危险废物进入垃圾焚烧厂。 | 符合 |
| 5、环境风险 | 环境影响报告书须设置环境风险影响评价专章，重点考虑二噁英和恶臭污染物的影响。 事故及风险评价标准参照人体每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg执行，经呼吸进入人体的允许摄入量按每日可耐受摄入量10%执行。 根据计算结果给出可能影响的范围，并制定环境风险防范措施及应急预案，杜绝环境污染事故的发生。 | 根据预测，本项目非正常工况下，二噁英类污染物对周边环境影响较正常情况下有所增加，但仍能满足相关评价标准要求，低于人体每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg、经呼吸进入人体的允许摄入量按每日可耐受摄入量10%的标准。 事故状态下恶臭气体经活性炭吸附处理后，排放总量较小，对周围环境的影响也较小。为了防范事故危害，建设单位需制定应急预案，出现事故时采取紧急措施，有效控制事故和减少环境影响，总体风险水平可接受。 | 符合 |
| 6、环境防护距离 | 根据正常工况下产生恶臭污染物(氨、硫化氢、甲硫醇、臭气等)无组织排放源强计算的结果并适当考虑环境风险评价结论，提出合理的环境防护距离，作为项目与周围居民区以及学校、医院等公共设施的控制间距，作为规划控制的依据。新改扩建项目环境防护距离不得小于300米。 | 按照“环发[2008]82号”文件要求，并结合项目实际情况，本项目厂界四周设置300m环境防护距离。 | 符合 |
| 7、污染物总量控制 | 工程新增的污染物排放量，须提出区域平衡方案，明确总量指标来源，实现“增产减污”。 | 本期工程污染物排放总量建议指标为：化学需氧量7.92吨/年，氨氮 2.88吨/年，二氧化硫70.08吨/年，氮氧化物206.96吨/年。 | 符合 |
| 8、公众参与 | 须严格按照原国家环保总局颁发的《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)开展工作。公众参与对象应包括受影响的公众代表、专家、技术人员、基层政府组织及相关受益公众代表。应增加公众参与的透明度，适当组织座谈会、交流会使公众与相关人员进行沟通交流。应对公众意见进行归纳分析，对持不同意见的公众进行及时沟通，反馈建设单位提出改进意见，最终对公众意见的采纳与否提出意见。对于环境敏感、争议较大的项目，地方各级政府要负责做好公众解释工作，必要时召开听证会。 | 建设单位已按《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)要求开展工作，具体包括：网络信息公示、现场张贴告示、问卷调查、座谈会、组织参观同类项目现场等。结果表明，项目周边公众在详细了解项目的工艺、污染防治措施及环境影响以后，均对本项目持支持态度，同时对项目建成后提出确保各项污染防治措施到位、加强环境管理等要求。 | 符合 |
| 9、环境质量现状监测及影响预则 | 除环境影响评价导则的相关要求外，还应重点做好以下工作：（1）现状监测：根据排放标准合理确定监测因子。在垃圾焚烧电厂试运行前，需在厂址全年主导风向下风向最近敏感点及污染物最大落地浓度点附近各设1个监测点进行大气中二噁英监测；在厂址区域主导风向的上、下风向各设1个土壤中二噁英监测点，下风向推荐选择在污染物浓度最大落地带附近的种植土壤。 | 本次环评由河南宏达检测技术有限公司开展二噁英大气及土壤现状监测。 大气二噁英现状监测点布置在下风向影响最大的敏感目标以及污染物最大落地浓度点附近，土壤二噁英现状监测点布置在主导风向的上、下风向，其中下风向在污染物浓度最大落地带附近的种植土壤。 监测结果表明，环境本底二噁英能够满足相关环境质量标准。 | 符合 |
|  | （2）影响预测：在国家尚未制定二噁英环境质量标准前，对二噁英环境质量影响的评价参照日本年均浓度标准(0.6pgTEQ/m3)评价。加强恶臭污染物环境影响预测，根据导则要求采用长期气象条件，逐次、逐日进行计算，按有关环境评价标准给出最大达标距离，具备条件的也可按照同类工艺与规模的垃圾电厂的臭气浓度调查、监测类比来确定。 | 本项目环境质量标准参照日本年均浓度标准(0.6pgTEQ/m3)要求。 根据导则要求，采用长期气象条件，逐次、逐日对恶臭污染物的排放进行了计算，按有关环境评价标准给出最大达标距离。 | 符合 |
|  | （3）日常监测：在垃圾焚烧电厂投运后，每年至少要对烟气排放及上述现状监测布点处进行一次大气及土壤中二噁英监测，以便及时了解掌握垃圾焚烧发电项目及其周围环境二噁英的情况。 | 本报告在环境监测计划中要求项目建成后定期开展大气及土壤中二噁英的监测，以便及时了解掌握垃圾焚烧发电项目及其周围环境二噁英的情况。 | 符合 |
| 10、用水 | 垃圾发电项目用水要符合国家用水政策。鼓励用城市污水处理厂中水，北方缺水地区限制取用地表水、严禁使用地下水。 | 本工程生产水源为鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂中水。 各类废水优先回用于厂内生产环节，未能全部回用的少量循环冷却排水、经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的部分生活污水、渗滤液处理系统排水经市政污水管网排至鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂处置，日排水量约449m3。 厂内经过这些节水措施和水处理措施后，既节约了水资源，又减少水污染物的排放。 | 符合 |

### 8.4.2《河南省生活垃圾焚烧建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》（豫环文[2016]220号）

以下将本工程与《河南省生活垃圾焚烧建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》要求的相符性逐条列表对照，见表8.4-2。

表8.4-2 本工程与《河南省生活垃圾焚烧建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》的相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本工程相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 生活垃圾焚烧项目应严格执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》）（GB18485-2014），《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009），《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008] 82号）要求。 | 本次项目的建设严格执行这三个文件的相关要求，符合这三个文件的要求。 | 符合 |
| 2 | 环境质量要求 | 环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，通过强化项目污染防治措施、并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。 | 根据现状监测结果，项目所在区域的环境质量现状良好，基本满足环境功能区要求。经预测计算，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求。 | 符合 |
| 3 | 建设布局要求 | 自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区和城市规划区内不允许建设垃圾焚烧项目。 | 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区和城市规划区内。 | 符合 |
|  |  | 生活垃圾焚烧项目选址应避开和远离地面水系、生态资源、文化遗址、风景区、机场等特殊目标区域；垃圾焚烧项目废气污染物最大地面浓度点不得位于城市建成区、大型集中居民区范围内。 | 本项目距离地面水系较远，距离最近的河流涡河，距离约为2.8km；周边无生态资源、文化遗址、风景区、机场等特殊目标区域；废气污染物最大地面浓度点不在城市建成区、大型集中居民区范围内。 | 符合 |
| 4 | 防护距离要求 | 垃圾焚烧项目邻避效应问题突出，防护距离内涉及环境敏感点的，应妥善解决搬迁问题后，方可审批。 | 本项目设置300m环境防护距离，厂址区域和该防护距离范围内现状均没有居民和民房。 | 符合 |
| 5 | 工艺装备要求 | 生活垃圾焚烧项目应选择能耗、物耗及污染物产排指标达到国内先进水平的生产工艺和装备。 | 项目选用的往复式机械炉排焚烧炉是国内外应用较多、技术成熟的生活垃圾焚烧炉。能耗、物耗及污染物产排指标优于或和同类项目处于同一水平。 | 符合 |
|  |  | 垃圾焚烧项目应采用DCS 系统对温度、停留时间、湍流度、含氧量、活性炭加料、袋式除尘器等进行全过程自动控制。 | 1台炉排垃圾焚烧炉、1台汽轮发电机组及相应热力系统采用一套 DCS系统对温度、停留时间、湍流度、含氧量、活性炭加料、袋式除尘器等进行全过程自动控制。 | 符合 |
| 6 | 大气污染防治要求 | 垃圾储仓废气收集后进入焚烧炉处理，同时还应设置废气应急处理设施，保证垃圾库在运行期和停炉期均处于负压状态，废气可以得到有效处理。 | 垃圾储仓密闭保持微负压操作，抽出的气体作为焚烧炉一次进风焚烧处置；焚烧炉检修或停炉时，垃圾储仓臭气经活性炭吸附除臭达标后经排气筒排放。 | 符合 |
|  |  | 垃圾焚烧项目脱硝若采用选择性非催化还原法（SNCR）应设置配有计量模块、分配模块和监测模块。采用喷入活性炭粉末吸附重金属及二噁英时应采用称重式等可靠的活性炭在线计量装置，并设置活性炭喷射备用装置，防止废气治理设施检修或发生故障时废气污染物超标排放。除尘器要设置若干独立的过滤仓室，采用在线清灰方式，应建设滤料损坏监测手段。 | 均按要求设置。 | 符合 |
|  |  | 垃圾焚烧项目应设置焚烧炉运行工况及排放烟气的在线监测装置，并与当地环境保护主管部门监控中心联网。同时监测结果还应采用电子显示屏在厂界外进行公示，公示内容应至少包括炉膛内焚烧温度等运行工况参数及烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢和重金属等污染因子排放浓度及达标情况。二噁英等定期（每季度一次）监测数据也应通过电子显示屏在厂界外进行公示。 | 项目设置焚烧炉运行工况及排放烟气的在线监测装置，并与环保行政主管部门监控中心联网。 厂门口设电子显示屏公示炉膛内焚烧温度等运行工况参数及烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢和重金属等污染因子排放浓度及达标情况等内容以及二噁英等定期（每季度一次）监测数据。 | 符合 |
| 7 | 水污染防治要求 | 在垃圾接收过程中，垃圾车冲洗水必须全部收集排入厂区污水处理站处理。垃圾焚烧项目应设置足够容积的垃圾渗滤液事故收集池，垃圾渗滤液必须单独处理达到相关排放标准，并尽量实行厂内回用。 | 厂内设置200m3的垃圾渗滤液收集池和2400m3渗滤液调节池；垃圾车冲洗水全部收集；垃圾渗滤液与圾卸料车、卸料平台冲洗水进厂内渗滤液处理站经“除渣预处理+调节池+厌氧UASB反应器+外置式MBR+纳滤”处理后，渗滤液处理系统形成的废水经浓缩提升后，清液回用于飞灰稳定用水和除渣机冷却用水，浓液返回渗滤液处理系统，污泥进入本厂焚烧炉焚烧处置。 | 符合 |
|  |  | 垃圾焚烧项目必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，废水和垃圾渗滤液输送管路应当采用架空管路或明沟套明管。 | 项目采取有效的土壤和地下水污染防治措施，减轻对地下水影响；废水和垃圾渗滤液输送管路采用明沟套明管。 | 符合 |
| 8 | 水源要求 | 垃圾焚烧项目配套建设发电机组的，项目生产用水禁止取用地下水，取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。鼓励具备条件的地区，利用城市污水处理厂的中水、煤矿疏干水。 | 本项目采用鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂中水作为生产水源。 | 符合 |
| 9 | 公众参与要求 | 严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与；对于选址敏感、公众参与意见异议较大的项目，环保部门认为有必要时，应进一步加大信息公开和公众参与力度。 | 建设单位已严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与，公众参与方式为网上公示、现场张贴、问卷调查、座谈会、组织参观同类项目现场等。 | 符合 |

### 8.4.3《河南省人民政府关于印发河南省主体功能区规划的通知》（豫政[2014]12号）

本工程为市政基础设施建设项目，选址位于鹿邑县涡北镇前李庄，根据河南省主体功能分区，该区域属农产品主产区和不重要生态系统区，不属于禁止开发区。

本工程不属于国家产业结构调整指导目录淘汰类项目，不涉及自然保护区、世界文化自然遗产地、重要水源地等需要特殊保护区域。

表8.4-3 本工程与《河南省人民政府关于印发河南省主体功能区规划的通知》的相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本工程相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境政策 | 根据不同开发区域制订分类污染物排放标准。强力推进空气质量新标准实施,全面开展PM2.5(细颗粒物)监测及环境空气质量信息发布工作,有效减少灰霾污染。重点开发区域要结合环境容量，设定严格的污染物排放总量控制指标，提高和完善污染物排放标准,大力推行清洁生产，大幅度减少污染物排放量。 | 本工程烟气污染物排放标准综合考虑《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）预测排放总量为烟尘7.68t/a，氮氧化物206.96 t/a，二氧化硫70.08 t/a。 | 符合 |
| 2 |  | 将总量控制政策与排污许可证制度紧密结合,科学地进行总量分配,加快推进排污权有偿使用和交易工作。重点开发区域要合理控制排污许可证增发,制定合理的排污权有偿取得价格,鼓励新建项目通过排污权交易获得排污权。 | 本工程总量指标正在申办中。 | 符合 |
| 3 |  | 重点开发区域要按照国内先进水平，根据环境容量逐步提高产业准入环境标准。 | 本工程烟气污染物排放标准综合考虑《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），从严执行。 | 符合 |
| 4 |  | 重点开发区域要注重从源头上控制污染,建设项目要加强环境影响评价和环境风险防范,产业集聚区和重化工业集中地方要按照发展循环经济的要求进行规划、建设和改造,对环境污染和生态破坏严重的地方实行区域限批制度,规范管理并安全处理处置危险废物,严格危险化学品环境管理。 | 不工程所在地属于国家级农产品主产区。 | 符合 |
| 5 |  | 重点开发区域要合理开发和科学配置水资源,控制水资源开发利用程度,在加强节水的同时,限制入河排污总量,保护水资源和水环境。 | 本工程采用鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂中水作为生产水源，各类废水在厂内经相应处理设施处理达标后，无法回用的部分通过市政污水管网排往鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂，无废水直接排至自然水体。 | 符合 |

### 8.4.4《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）

本项目位于河南省农产品主产区和不重要生态系统区，，不属于不予审批项目，符合“豫环文[2015]33号”要求。

表8.4-4 本工程与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》的相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本工程相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 合理分区，优化产业布局。将全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策，优化项目准入，引导工业项目向园区集聚。 | 本项目区域属农产品主产区。 | 符合 |
| 2 | 分类准入： 农产品主产区 | 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属，持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（符合我省重大产业布局的项目除外）。 | 本项目不属于“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业”，本项目建设不会影响粮食生产安全。 | 符合 |
| 3 |  | 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理场处理的项目。 | 本工程选址不是水污染防治重点单元，不属于“不予审批的屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理场处理的项目。”。 | 符合 |

# 9环境影响经济损益分析

## 9.1环保投资

本项目总投资为26036万元人民币，其中环保投资为3639万元，占总投资额的14%，环保投资一览表见表9.1-1。

表9.1-1 环保投资一览表

| 污染源 | 环保设施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 渗沥液处理车间 | 648 |
|  | 蓄水池 | 390 |
|  | 化粪池 | 25 |
| 废气 | 烟气净化与排烟系统 | 1200 |
|  | 恶臭防治措施 | 344 |
|  | 烟囱及烟道 | 180 |
| 固废 | 炉渣及飞灰收集、储存、稳定化系统 | 207 |
| 噪声 | 建筑隔声、减振、消声器等 | 85 |
| 地下水防渗 | 垃圾坑、渗滤液收集池等防渗 | 280 |
| 绿化 | 落叶阔叶树种、常绿阔叶树种和藤木植物为主的绿化林带 | 30 |
| 环境监测 | 焚烧烟气在线连续监测系统 | 100 |
|  | 渗滤液处理设施出口水质监测 | 50 |
|  | 例行监测（含稳定化飞灰浸出液、厂界噪声、环境空气、地下水、土壤、二噁英等） | 40 |
| 环境监测管理 | 排污口规范化设置、仪器配置、管理机构设置 | 20 |
| 风险及应急措施 | 环境风险评估，风险应急预案编制 | 15 |
|  | 个人防护设备、火灾消防设备 | 15 |
|  | 备用应急物资 | 5 |
|  | 人员培训及应急预案演练 | 5 |
| 合计 | 3639 |

## 9.2财务效益分析

根据本工程可研报告，按生活垃圾处理费68元／吨、上网电价按0.65元/kWh计算，本工程总投资收益率为7.23%，资本金净利润率约16.43%，内部收益率税前和税后分别为8.63%、7.26%，满足基准收益率7%的要求，总体风险较小。

## 9.3环境经济损益分析

本项目采取较完善可靠的废气、废水、噪声和固体废弃物治理措施，可使排入环境的污染物最大程度的降低，具有明显的环境效益。具体表现在：

（1）焚烧炉废气经采用“SNCR脱硝+半干法+活性炭喷射+干法+布袋除尘器”的烟气净化系统，可以保证焚烧烟气的达标排放；

（2）垃圾渗滤液、生产废水、生活污水和初期雨水均在厂内进行处理达到《污水综合排放标准》一级标准后通过市政污水管网排往鹿邑县工业集聚区污水处理厂；

（3）在采取了一系列的降噪措施后可以减少对周围环境的影响，确保噪声不扰民；

（4）固体废弃物均得到了妥善处置或综合利用。

本项目产生的“三废”在采取合理的治理措施后，可明显降低其对环境的影响。另外，利用垃圾焚烧产生热能发电，将生活垃圾资源化，可取得较好的环境、经济双重效益。

## 9.4社会环境效益分析

（1）改善了城区环境

城市生活垃圾的储运、处理问题，是影响生态环境、居民的生活质量和城市建设的一个重要因素。采用焚烧技术，实现生活垃圾的无害化处置，有助于提高城市整体形象、建设文明和谐社会。

（2）节约土地资源

垃圾焚烧是垃圾处理最为彻底的方式，能最大程度上使生活垃圾减量化、无害化，由于焚烧后体积减少95%，在存放和填埋时均明显减少了土地占用量，最大提高了土地资源的利用率。

（3）保护了水环境和土壤环境

生活垃圾堆放和填埋极易造成水体和土壤的污染，相比垃圾焚烧处理，填埋长期产生大量高浓度的渗滤液，处理不当极易污染周围水体和土壤，进而产生二次污染，对生态环境造成危害。焚烧处置方式能够大大减少土地占用、渗滤液和恶臭的产生量，并能对其采取有效治理措施。

（4）实现了垃圾处理的无害化、减量化及资源化

本期工程的日处理垃圾能力达到600t/d，实现垃圾的“无害化、减量化、资源化”，有效解决鹿邑县生活垃圾最终处置的出路，延长了垃圾填埋场的服务期，为鹿邑县环卫事业的发展创造了有利条件。

## 9.5小结

（1）本项目的内部收益率满足基准收益率要求，财务指标可行。

（2）本项目建成投产运行后将会带来巨大的社会效益和经济效益，扩大和加强了鹿邑县的生活垃圾处理能力和水平，有效的改善了城市的环境状况，提供了就业机会，实现了生活垃圾处理无害化、减量化和资源化的目标。

# 10环境管理与监测计划

## 10.1本项目环境管理内容

### 10.1.1 环境管理的基本目的和目标

为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的步同规划、同步发展和同步实施的方针。

### 10.1.2 管理职责和措施

建议该项目设置1～2名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责，具体如下。

#### 10.1.2.1 环境管理职责

（1）贯彻执行环境保护法规和标准；

（2）建立各种环境管理制度，并经常检查监督；

（3）编制项目环境保护规划并组织实施；

（4）领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案；

（5）抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质；

（6）建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度；

（7）负责日常环境管理工作．并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作：

（8）制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作；

（9）定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。

#### 10.1.2.2 环境监控职责

（1）制定环境监测年度计划和实施方案，并建立各项规章制度加以落实：

（2）按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作；

（3）在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作：

（4）负责做好监测仪器的维护、保养和检验工作，确保监控工作的顺利进行；

（5）组织并监督环境监测计划的实施；

（6）在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。

## 10.2施工期环境监理

本工程属于环境污染较重的建设项目，施工期应开展环境监理工作。

（1）施工准备阶段

①环境监理工程师审核招标文件中的环境保护条款并在工程招标过程中向施工单位解释招投文件和承包合同的环境条款以及国家与地方的有关环保法规、工程施工期环境保护规定等。

②审查工程设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响评价文件提出的环境保护措施。

③组织工程环境监理交底会，向施工单位提出应特别注意的环境敏感因子和有关环境保护要求及环境监理的工作程序。

④对施工单位报送的单位工程和分部工程施工组织计划中有关环境保护的内容进行了审核，从环境保护的角度提出优化施工方案与方法的建议并签署意见，作为监理单位对施工组织计划审核意见的组成部分。

⑤检查登记施工单位主要设备与工艺、材料的环境指标，按环保规范向施工单位提出使用操作要求。

（2）施工阶段

①检查施工单位环境保护管理机构的运行情况。

②检查施工过程中施工单位对承包合同中环境保护条款的执行与环境保护措施落实情况，重点监督检查施工区污水处理、空气污染控制、噪声污染控制和固体废弃物处置等方面。

环境监理人员应定期或不定期地到施工地点检查，发现环境问题及时指出，必要时可下达整改指令并限时处理，对处理结果进行追踪检查。若处理不力，立即通知业主，采取环境行动通知，直到妥善处理。

针对重要污染防治设施和重要隐蔽工程的施工、涉及环境敏感区的施工、生态破坏大的施工、重大施工环境问题处理等重要环节，环境监理单位应安排足够监理人员进行旁站监理，即连续性地全程监督和检查，并做好监测和记录工作。

③主持召开工程区域范围内与环境保护有关的会议，对有关环境方面的意见进行汇总、交流并审核施工单位提出的处理措施。

④协调建设各方有关环保的工作关系和调节有关环境问题的争议。

⑤系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量，及时定期作出评价，并反馈或上报给施工单位、监理公司和建设单位等有关单位。

⑥编写环境监理报告。

（3）工程验收阶段

①审查施工单位报送的有关工程验收的环保资料。

②对工程区环境质量状况进行预检，主要通过感观和利用环境监测单位监测的资料与数据进行检查，必要时进行环境监理监测。

③现场监督检查施工单位对遗留环境问题的处理。

④对施工单位执行合同中环境保护条款与落实各项环境保护措施的情况与效果进行综合评估。

⑤整理验收所需的环境监理资料，起草环境监理工作总结。

⑥参加工程验收，并签署环境监理意见。

（4）环境监理经费保障

本工程应严格按照报告书及其批复中提出的环境监理要求执行，项目的环境监理费用纳入本项目投资。

## 10.3环境监测计划

（1）环境监测的目的

环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，开展环境监测的目的在于：

检查项目施工期存在的对裸露施工面的保护以及施工扬尘、施工废水等环境问题，以便及时处理；

检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的运行情况和效果，掌握环境质量的变化动态；

了解项目环保工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；

了解项目有关的环境质量监控实施情况；

为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。

（2）施工期监测计划

大气监测计划

施工期间的废气主要为施工作业扬尘和运输车辆产生的尾气和扬尘等。

监测项目：TSP、NO2。

监测位置：施工场区四周。

监测频率：施工期间每季度监测一次，每次连续监测两天，每天四次。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

声环境监测计划

施工期间，作业机械设备和施工车辆向周围环境排放噪声。

监测项目：等效连续A声级，Leq(A)。

监测位置：在施工场区四周、施工车辆经过的路段设置噪声监测点。

监测频率：施工期每两个月监测一期，每期一天（昼夜各一次）。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

（3） 营运期监测计划

垃圾焚烧厂应配备必要的环境监测设备或仪器，具体设备仪器的型号、规格将在初步设计中得到落实。依照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）及环发〔2008〕82号等文件要求，结合项目实际情况制定具体监测方案（表12）。

项目常规环境监测内容包括废气、废水和噪声等；监测方式包括自动在线监测和手工监测两种；监测工作包括厂内自行监测和委托有资质的单位例行监测两种方式。

废气在线监测应根据国家环境保护部颁发的《固定污染源烟气排放连续监测系统技术规范》的要求，固定污染源烟气CEMS应安装在能够可靠连续监测固定污染源烟气排放状况的有代表性的位置上；监测孔设置、监测采样方法可按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）；数据采集和控制按照《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）执行。在线监测装置安装要求应按《污染源自动监控管理办法》等规定执行并定期进行校对。

在线监测结果应采用电子显示屏进行公示并与当地环保行政主管部门联网。

表10-1 环境监测计划

| 分类 | 监测位置 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 废气 | 自动监测 | 每根排气筒 | 1个 | 颗粒物、HCl、CO、SO2、NOX等的浓度，烟气参数（温度、压力、流速/流量、湿度、含氧量） | 连续监测 |
|  |  | 手工监测 | 每根排气筒 | 1个 | HF、Hg、Cd、Tl、Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni | 1次/月 |
|  |  |  |  |  | 二噁英类 | 1次/年 |
|  |  |  | 厂界 | 4个 | H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物 | 1次/季 |
|  | 废水 | 手工监测 | 废水排水口 | 1个 | COD、氨氮、SS等 | 1次/季 |
|  |  |  | 雨水排水口 | 1个 | COD、SS等 | 下雨后测 |
|  |  |  | 渗滤液处理后 | 1个 | 重金属（GB 16889-2008表2项目）总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 1次/季 |
|  | 噪声 | 厂界周围 | 4个 | Leq（A） | 1次/月 |
|  | 炉渣 | 手工监测 | 炉渣坑 | 1个 | 热灼减率 | 1次/月 |
|  | 飞灰 | 手工监测 | 螯合固化后混炼机 | 1个 | 含水率 | 1次/班 |
|  |  |  |  |  | 浸出液重金属（GB 16889-2008表1项目）汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒 | 1次/季 |
|  |  |  |  |  | 二噁英类 | 1次/年 |
| 环境 | 大气 | 最大落地浓度点、主导风向下风向最近点 | 2个 | 二噁英类 | 1次/年 |
|  | 土壤 | 上风向、下风向 | 2个 | 二噁英类、pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | 1次/年 |
|  | 地下水 | 厂址上游30m、垃圾储坑下游30m、厂址下游30m | 3个 | pH值、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、色度、砷、汞、铅、镉、总大肠菌群、细菌总数 | 1次/季 |

注：监测因子、点位、频次有自行监测等规范要求的，从其规定。

## 10.4排污口规范化建议

（1）废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度，并按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，排烟管应设置永久采样孔，并安装采样监测平台。

安装烟气综合在线监测仪自动监测、自动记录全厂废气排放情况。并将自动监测的数值化结果与环境管理部门监测系统联网，确保对二噁英类等污染物污染源及环境质量的监测与监控。监测数据必须在厂区门口用电子屏形式公示。

（2）固定噪声排放源

对固定噪声源采取必要的隔声降噪措施，并在对外界影响最大处设置标志牌。

（3）固体废物处置

对各种固体废物应分别收集、贮存和运输，对加强对飞灰稳定化处理、浸出液检验、转运等工作的日常管理。

（4）设置标志牌要求

环境保护图形标志由环境保护部门统一定点制作，并由环保行政主管部门根据企业排污情况统一向环境保护部门订购。排放一般污染物的排污口设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施。排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

# 11环境影响评价结论

## 11.1项目概况

根据与鹿邑县政府签订的特许经营协议，鹿邑旺能环保能源有限公司拟在鹿邑县涡北镇前李庄建设鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目。本期工程拟建规模1×600t/d焚烧线+1×12MW凝汽式热电机组，年处理垃圾量约21.9万吨。

本工程拟选厂址周边350m范围内现状没有村庄和居民，西北侧最近为张寨（约1120m），西北侧最近为前李庄（约550m），东侧最近村庄为前吴楼（约480m），南侧最近为完楼村（约850m），西侧约370m为新庄村。

本项目总投资为26036万元人民币，其中环保投资为3639万元，占总投资额的14%。

## 11.2环境质量现状

### 11.2.1环境空气质量现状

项目所在地区的环境空气质量现状总体良好，根据本次环评现状监测：

（1）各监测点的SO2、NO2、NOx、氟化物的小时浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准要求。

（2）各监测点的SO2、NO2、NOx、PM2.5、PM10日均浓度均能达到《环境空气质量标准》二级标准要求。

（3）各监测点的HCl、H2S、NH3均满足《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）表1中居住区有害物质最高容许浓度限值。

（4）根据《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准年平均值要求，参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-93）中8.1.2.5节关于一次浓度、日均浓度、年平均浓度的换算关系系数折算，Pb、Cd、Hg的24小时平均浓度均能达到上述二级标准要求。

（5）根据“环发[2008]82号”文要求的年均浓度0.6pgI-TEQ/m3限值，参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-93）中8.1.2.5节关于一次浓度、日均浓度、年平均浓度的换算关系系数折算，本次现状监测的二噁英类24小时平均浓度满足上述折算限值要求。

### 11.2.2地表水环境质量现状

项目所在地区的地表水环境质量现状总体良好，根据本次环评现状监测：除总磷指标外，其它各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》III类标准要求。

### 11.2.3地下水环境质量现状

项目所在地区的地下水环境质量现状总体良好，根据本次环评现状监测：

浅层锰含量均为0.23mg/L，不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，推测可能是地质原因引起，除此之外现状条件下，浅层地下水其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。深层地下水现状条件下所监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

### 11.2.4土壤环境质量现状

项目所在地区的土壤环境质量现状总体良好，根据本次环评现状监测：本工程所在区域的土壤环境质量现状满足《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）二级标准，土壤中二噁英的监测结果远低于日本环境厅250pg/g（即250 ng /kg）的标准。

### 11.2.5声环境质量现状

项目所在地区的声环境质量现状总体良好，根据本次环评现状监测：厂界四周的声环境质量现状中，昼间测量结果的最大值范围为44.7～46.8dB(A)，夜间测量结果的最大值范围为43.6～44.6dB(A)，监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 11.3污染物排放情况

### 11.3.1大气污染物排放

本工程烟气采用“SNCR脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+袋式除尘器”处理工艺，经处理后，烟气通过一座高80m的烟囱排入大气，烟气中污染物浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相应限值要求。

本工程垃圾储坑为封闭式钢筋混凝土结构，正常运行中，一次风机抽取封闭式垃圾池内气体作为焚烧炉助燃空气，垃圾储坑处于负压状态，恶臭物质在高温下分解，可保证恶臭气体不外溢。

渗滤液处理站调节池、污泥池、污泥脱水车间散发的恶臭气体，采用密闭措施，设置机械送排风系统，使其保持微负压，臭气通过风管排至垃圾坑，由一次风机将垃圾坑内恶臭气体送入焚烧炉内，恶臭物质在焚烧炉内燃烧，从而达到除臭的目的。

### 11.3.2水污染物排放

（1）地表水

本工程部分垃圾渗滤液、生产废水、循环水排水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理，其中垃圾渗滤液排水还需满足总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度达到GB16889表2规定的浓度限值要求。

本工程厂房主要运输道路、地磅和卸料平台等区域的初期雨水经提升井后由专用管道和提升泵送至垃圾渗滤液处理站进行处理，15min后的雨水切换溢流排入厂区雨水收集池，可回用于厂区绿化、浇洒等，最终可排至厂外市政雨水管网。

（2）地下水

正常工况下，厂区的地下水防渗措施到位，污水管道运输正常，对地下水无渗漏，发生地下水污染的可能性很小。

非正常工况下，若排污设备出现故障，垃圾储坑发生开裂、渗漏等现象，污水可能对地下水造成点源污染。保守考虑，将厂区90天泄漏的污染物均看作瞬时污染，并且假设渗漏的污染物全部通过包气带进入含水层，在发生渗漏事故的情况下，渗滤液下渗对水池周围的浅层地下水环境会产生一定的影响，渗漏100天时最远超标距离约24m，渗漏100天时最远超标距离约206m，上述影响范围内无饮用水井；污染物到达下游浅层水饮用水井的时间大于30年，而由于粘土隔水层分布稳定、厚度较大，中深层地下水受到项目下渗污水的污染影响十分有限。

### 11.3.3固体废弃物排放

本工程年处理生活垃圾21.9万吨，焚烧后的主要固体废弃物为垃圾焚烧后产生的炉渣、烟气处理系统捕捉下的飞灰、渗滤液处理产生的污泥以及厂内职工生活垃圾等。

（1）一般废弃物

本期工程的垃圾经焚烧后炉渣产生量43800t/a，渗滤液处理后产生污泥915t/a，工作人员生活垃圾产生量25.5t/a。

（2）危险废物

飞灰：属于“从工业废物处置作业中产生的残余物”的焚烧处置残渣，为危险废物，编号为HW18。在对其进行最终处置之前必须先经过稳定化处理，不能与炉渣混合处置。本期工程的飞灰产生量约8116t/a，经稳定化处理后约8727 t/a。

废布袋：用于烟气处理的布袋除尘器平均更换周期约4～5年，每次更换约1800条，为危险废物，编号为HW49。

废活性炭：为危险废物，编号为HW49。垃圾坑活性炭除臭装置活性炭填装量约为0.8t，在事故状态下，如果除臭性能下降，更换产生少量废活性炭，产生量按0.8 t/a计。

废机油：为危险废物，编号为HW08。来源于日常设备维护，产生量约0.3t/a。

### 11.3.4噪声排放

本工程厂内的稳态噪声源主要包括焚烧炉、汽轮机、发电机、励磁机、各类风机、各类水泵、冷却塔、主变压器等，此外，还有锅炉排汽噪声，属偶发噪声。在采取必要的隔声降噪措施后，本工程厂界环境噪声排放值昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 11.3.5非正常工况的污染物排放

非正常排放主要包括：

（1）烟气处理设施故障，造成二噁英类、酸性气体等事故排放；本次评价考虑最不利情况，即烟气净化设施活性炭及布袋除尘同时出现故障，二噁英排放量最大，去除效率按45%计，排放浓度2.2ngTEQ/m3，烟气量12.32×104Nm3/h，二噁英排放量约为2.7×10-7kg/h。

（2）焚烧炉启动和停炉过程中炉温不够造成二噁英类非正常排放，二噁英产生浓度按20ngTEQ/m3考虑，去除效率97.5%，烟气量低于正常工况，约占正常工况烟气量的55%，排放浓度0.5ngTEQ/m3，烟气量6.78×104Nm3/h，二噁英排放量约为3.39×10-8kg/h。

（3）全厂停机时，垃圾储坑等处的臭气无法焚烧处理，若此时活性炭除臭装置发生故障，会造成恶臭气体非正常排放。同时，渗滤液处理站内产生的恶臭气体不再送往垃圾储坑，直接通过设在渗滤液处理站附近的沼气应急排放口的火炬燃烧装置燃烧处置。经燃烧后，恶臭气体分解为SO2、NO2和水等物质，火炬燃烧口不排放恶臭气体。

（4）垃圾渗滤液处理装置异常，会造成渗滤液无法及时得到处理。本工程以渗滤液调节和事故储存池（2000 m3）中的事故应急储存分格（1000m3）作为临时性储存污水设施，满足2～3天的事故储水需求，可以保证垃圾渗滤液在处理设施事故期间不外排，待故障消除后再经处理回用。

### 11.3.6总量控制建议指标

按年运行小时数8000h，本工程主要污染物排放总量建议指标为：（1）化学需氧量7.92吨/年，氨氮2.88吨/年；（2）二氧化硫49.28吨/年，氮氧化物177.41吨/年。

## 11.4主要环境影响

### 11.4.1环境空气质量影响评价

（1）小时浓度

受本项目影响，评价范围内各污染物最大落地小时浓度没有超标现象，其中占标比最高的为NO2，占二级标准的比例为6.5%；其次为HCl，占标比为4.8%。

（2）日均浓度

受本项目影响，评价范围内各污染物最大落地日平均浓度没有超标现象，其中占标比最高的为NO2和HCl，占标比分别为2.9%和2.5%。

（3）年均浓度

受本项目影响，评价范围内各污染物年平均浓度占标比最高的为Cd，占标比为1.6%；其次为NO2，占标比为0.7%，均低于30％。

（4）本工程实施后的空气质量状况

将本次环评现状监测结果最大值与预测结果最大值进行叠加，各关心点的小时浓度和日均浓度均未出现超标。

（5）本工程厂界无组织排放的颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m3的要求，NH3和H2S均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级新扩改建类1.5 mg/m3、0.06mg/m3的限值要求，均无超标点。

（6）考虑烟气处理设施故障、炉温不够和焚烧炉停炉等三种非正常排放情况，从预测结果看出，非正常排放各因子最大落地浓度仍可达标，但对外环境影响程度比正常工况明显增加。

（7）本工程设定环境防护距离为厂区围墙外300m范围。

（8）根据本次大气环境影响预测结果，本工程设置一座80m高的烟囱排放是合理的，本工程的大气环境影响可接受。

（9）根据《2016年安徽省亳州市环境质量状况公报》中数据可知，项目所在地为非达标区域，超标污染物为可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5），根据HJ2.2-2018要求，本项目建设应实行上述两种污染物的区域削减，并满足计算的预测范围内年均质量浓度变化率k小于等于-20％。

根据调研，鹿邑县为河南省农业大县，县域面积大，人口多，工业基础薄弱，目前鹿邑县主要工业企业只有鹿邑县辅仁药业集团、鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂等12家，其中排放常规大气污染物SO2和NOx的企业仅有6家，县域境内无法找到合适和足够量的替代类似污染源用于本项目削减。本项目为生活垃圾焚烧项目，属于民生工程，是河南省重点推进和建设的项目。大气污染为区域性污染，鹿邑县本身工业企业较少，对环境污染贡献不大，但是受区域性污染影响，同样出现了可吸入颗粒物和细颗粒物超标现象。综合以上分析，建议本项目区域污染源削减和环境改善结合《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》统一协调处理，以实现既实现民生工程上马，区域环境又进一步改善的目标。

### 11.4.2声环境影响评价

（1）本工程厂界环境噪声贡献值在30.4～46.5dB（A），昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（2）与本次环评现状监测结果叠加后，各预测受声点处的叠加预测结果昼间在51.0～54.2dB(A)、夜间在42.3～48.4dB(A)，昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（3）通过加装消声器将锅炉偶发排汽噪声和吹管噪声等偶发噪声源强控制在100dB(A)以内，厂界噪声可满足GB12348-2008中规定的“夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”的要求。

（4）根据本次声环境影响预测结果，本工程的声环境影响可接受。

### 11.4.3地表水环境影响评价

本工程排水采用分流制，雨污分流，对各类废水进行分类处理，分别设置独立的污水处理系统。本工程配套建设渗滤液处理系统、生产废水处理设施、生活污水处理设施等。部分垃圾渗滤液、生产废水排水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。少量不能全部回用的循环冷却系统排水亦排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。初期雨水经泵提升至垃圾渗滤液处理系统一并处理，不外排。

在非正常工况下，本工程以渗滤液调节和事故储存池（2000 m3）中的事故应急储存分格（1000m3）作为临时性储存污水设施，确保未经处理的污水不出厂，待工程恢复正常运行后，进行处理回用。根据本期工程可研报告计算，厂区最高日排水量为250.385m3/d，按12h计算的最大事故排水量约126m3，厂内垃圾储坑的渗滤液日产生量按240m3计，从设计角度考虑，渗滤液处理装置和厂内其它水处理设施同时发生事故的概率很低，故本期以1000m2的事故应急储存容量作为临时性储存污水设施，满足4～5天的事故储水需求，可以保证各类污水和垃圾渗滤液在处理设施事故期间不外排。

因此，本工程的地表水环境影响可接受。

### 11.4.4地下水环境影响评价

在发生渗漏事故的情况下，渗滤液下渗对水池周围的浅层地下水环境会产生一定的影响，渗漏100天时最远超标距离约24m，渗漏100天时最远超标距离约206m，上述影响范围内无饮用水井；污染物到达下游浅层水饮用水井的时间大于30年，而由于粘土隔水层分布稳定、厚度较大，中深层地下水受到项目下渗污水的污染影响十分有限。因此，本工程的地下水环境影响可接受。

### 11.4.5固体废弃物环境影响评价

鹿邑旺能环保能源有限公司已与豫盛源建材厂签订了炉渣综合利用协议，炉渣全部综合利用。

厂内各水处理系统产生的污泥、职工生活垃圾均进入本厂焚烧炉焚烧处置。

本工程飞灰在厂内进行稳定化处理后在厂内危废暂存间暂存，样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求后，装车运输至鹿邑县前李庄垃圾填埋场分区单独填埋。

本工程运行期间更换下来的废活性炭和废布袋、少量废机油应暂存于厂内的危险废物暂存场所，并及时送有资质的危险废物处置单位处置。

因此，本工程固体废弃物的环境影响可接受。

### 11.4.6环境风险评价

本工程为垃圾焚烧发电项目，生产过程中使用的部分原辅料具有一定的有毒有害特性，且烟气处理系统、恶臭控制系统和渗滤液处理系统存在事故隐患，存在由各种内外因素所导致的事故性危害，其中烟气事故排放、恶臭事故排放和渗滤液处理系统泄漏是引发环境污染的主要因素。

建设单位应加强对生产运行中事故隐患和后果的认识，制定详尽的事故应急预案，严格落实事故预防措施，最大可能地降低事故风险性。本工程在充分落实环境风险防范和应急处置措施后，其环境风险是可接受的。

## 11.5环境保护措施

### 11.5.1废气

本项目烟气净化采用“SNCR+半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘器”的烟气净化系统。烟气净化系统包括：脱硝系统、半干法脱酸系统、干法脱酸系统、活性炭喷射系统、袋式除尘系统、引风机等，并配有自动控制及在线检测装置。从运行实例看，系统具备稳定、连续运行的技术、经济可行性，外排烟气中污染物浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）和欧盟2000/76/EC标准中相应限值要求。

### 11.5.2废水

本工程排水采用分流制，雨污分流，对各类废水进行分类处理，分别设置独立的污水处理系统。本工程配套建设渗滤液处理系统、生产废水处理设施、生活污水处理设施等。

针对垃圾渗滤液的水质特性，参考同类型垃圾焚烧发电项目设计的垃圾渗滤液处理工艺，本期工程垃圾渗滤液处理选用常规处理方案，即“预处理+调节池+厌氧UASB + MBR+纳滤NF”工艺，系统设计处理能力240t/d。垃圾渗滤液经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理；渗滤液处理系统形成的废水经浓缩提升后，清液回用于飞灰稳定用水和除渣机冷却用水，浓液返回渗滤液处理系统，污泥进入本厂焚烧炉焚烧处置；厌氧沼气输送至本厂焚烧炉作为助燃空气。

生产废水、生活污水在厂内经相应处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且满足污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。

少量不能全部回用的循环冷却系统排水亦排入鹿邑县益民产业集聚区污水处理厂集中处理。

初期雨水经泵提升至垃圾渗滤液处理系统一并处理，不直接外排。

### 11.5.3噪声

本工程噪声源主要来自风机等设备运转噪声以及车辆噪声等，采取以下治理措施。

（1）选择低噪声型设备，对设备采取减振、安装消声器、隔音等方式。

（2）锅炉排汽管道上设置排汽消声器。

（3）烟道、风道等与设备连接处均采用软连接，振动输渣机等设备基础装有弹簧减振装置以减少振动噪声，空压机室内布置等。

（4）垃圾运输车在进厂时通过对限速、禁止鸣喇叭等措施控制，同时利用周围围墙、绿化带的隔离作用，减少运输车辆产生的噪声对环境的影响。

（5）厂区加强绿化。

### 11.5.4固体废物

鹿邑旺能环保能源有限公司已与豫盛源建材厂签订了炉渣综合利用协议，炉渣全部综合利用；厂内各水处理系统产生的污泥、职工生活垃圾均进入本厂焚烧炉焚烧处置；飞灰在厂内进行稳定化处理后在厂内危废暂存间暂存，样品经有资质单位进行的浸出毒性测试结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关限值要求后，装车运输至鹿邑县前李庄垃圾填埋场分区单独填埋；运行期间更换下来的废活性炭和废布袋、少量废机油应暂存于厂内的危险废物暂存场所，并及时送有资质的危险废物处置单位处置。

## 11.6环境影响经济损益分析

本项目总投资为26036万元人民币，其中环保投资为3639万元，占总投资额的14%。在采取合理的治理措施后，本项目产生的废气、废水、固体废弃物、噪声等不利环境影响可明显降低。同时，利用生活垃圾焚烧发电，将生活垃圾资源化，在存放和填埋时均明显减少了土地占用量，大大减少渗滤液和恶臭等带来的环境问题，可取得较好的环境、经济双重效益。

## 11.7环境管理与监测计划

（1）建议本工程建设运营单位设置1～2名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，履行日常环境管理、环境监控和环境应急等职责。

（2）开展废气、废水、雨水、噪声、地下水、土壤、环境空气、飞灰稳定化浸出液的跟踪监测。

（3）废气排放口必须符合规定的高度，并按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，排烟管应设置永久采样孔，安装采样监测平台。

（4）安装烟气综合在线监测仪自动监测、自动记录全厂废气排放情况，并与环境管理部门监测系统联网，同时应将监测数据在厂区门口用电子屏形式公示。

（5）严格落实 “三同时”验收一览表中污染治理、环境管理等各项措施。

## 11.8公参参与

建设单位鹿邑旺能环保能源有限公司按照“环发[2006]28号”《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求，采用网络公示、现场张贴、召开座谈会、问卷调查、组织公众参观同类项目现场等多种形式，开展了本工程的公众参与工作。根据该公司编制的《鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目环境影响公众参与说明》，此次公众参与工作中共发放公众意见征询表187份（其中个人171份，团体16份），回收187份，回收率100%，调查对象主要来自厂址附近的村庄、企业、机关单位，统计结果表明，本次所有被调查的团体和个人大多对本工程的建设表示支持，无反对意见。

## 11.9总体结论

综上所述，在落实报告书提出的各项环境保护和污染治理措施后，本次鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目的环境影响是可以接受的，环境风险可控，环境保护措施具备长期稳定达标运行的经济技术可行性，有利于实现生活垃圾的无害化、减量化及资源化，不存在重大环境制约因素。从环境影响的角度看，本工程的建设总体可行。

# Text boxes

前李庄厂址

4.1公里

鹿邑县城

张柏文厂址

2.2公里

0km  2km

比 例 尺

N