鹿 邑 县 疾 病 预 防 控 制 中 心

检测报告

# QRD1073-2017

| 样品编号： | 2020WT221 | 收样日期： | 2020年04月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品受理号： | 2020WT221 | 检测完成日期: | 2020年04月27日 |
| 报告书编号： | 2020WT221 | 报告日期： | 2020年04月27日 |
|  |  | 第 1 页 / 共 1 页 |
| 样品名称： | 生活饮用水 | 商 标： | / |
| 产品批号： | / | 规格数量： | 500mL |
| 生产日期： | / | 保质期： | / |
| 检测类别： | 委托检验 | 执行标准： | GB5749-2006GB/T5750.1-13-2006 |
| 样品性状及 包装： | 液态、塑料瓶装 | 送 样 人： | 康亚涛 |
| 生产单位： | 鹿邑县银龙水厂鸣鹿花园小区末梢水 |
| 送样单位及 地址： | 鹿邑县银龙水厂鸣鹿花园小区末梢水 |

检测结果：

检测项目              检测值       限值         检测项目             检测值     限值

| PH： 7.2 6.5-8.5 色度（度）： 5.0 15 浑浊度（度）： 0.70 3 可见物： 无 无 嗅和味： 无 无异味、无异嗅 总硬度（mg/L）： 44 450 氯化物（mg/L）： 99 250 硫酸盐（mg/L）： 64 250 氟化物（mg/L）： 1.04 1.0 以下空白 | 锌（mg/L）： ＜0.002 1.0 铬 （mg/L）： ＜0.002 0.05 铅（mg／L）： ＜0.0003 0.01 铁（mg／L）： ＜0.003 0.3 镉（mg／L）： ＜0.0005 0.005 錳（mg／L）： ＜0.003 0.1 砷（mg／L）： ＜0.001 0.01 铜（mg／L）： ＜0.0002 1.0 溶解性总固体（mg／L）：280 1000 菌落总数（cfu／mL）： 6 100 大肠菌群（MPN／100mL）：未检出 不得检出 以下空白 |
| --- | --- |

此委托检测结果只对本样品负责。

编制人：                   校核人：              审核人：

签发日期：    年  月  日

鹿 邑 县 疾 病 预 防 控 制 中 心

检 测 报 告

样 品 编 号：    2020WT221

样 品 名 称：    生活饮用水

送 检 单 位：鹿邑县疾病预防控制中心

2020年 04月 27日